## Slide 1: Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010]
Wintersemester 2014/15
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 3 Sequentielle Logik

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einführung
Kombinatorische Logik
Sequentielle Logik
Technologische Grundlagen
Rechnerarithmetik
Grundlagen der Rechnerarchitektur
Speicher-Hardware
Ein-/Ausgabe

## Slide 4: Inhalte des Kapitels (1)
Sequentielle Logik
  Einleitung
    Begriff „Sequentielle Logik“
    Schaltwerke
    Rückgekoppelte Gatter
  Flip-Flops
    RS-Flip-Flop
      Analyse
      Bedeutung
      Zeitverhalten
    Asynchrone und synchrone Schaltwerke
      Getaktete Flip-Flops
      Master-Slave Flip-Flops
    Weitere Flip-Flops (D-Flip-Flop, Register, JK- & T-Flip-Flop)
  ...

## Slide 5: Inhalte des Kapitels (2)
Sequentielle Logik
  …
  Typische Schaltwerke
    Schieberegister
    Asynchroner Zähler
    Synchroner Zähler
  Systematischer Schaltwerkentwurf
    Beispiel „Hochwassererkennung“
    Beispiel „Sequenzerkennung“
    Vergleich von Moore- und Mealy-Automaten
    Einfluss des Flip-Flop-Typs
    Zustandsreduktion von Automaten

## Slide 6: Begriff Sequentielle Logik (1)
Kombinatorische Logik
Schaltnetze mit verzögerungsfreien Gattern
  Sofortiges Ergebnis beim Anlegen von Werten an den Eingängen
Keine Zyklen/Rückkopplungen im Schaltnetz
Reicht das zur Beschreibung heutiger Rechensysteme?
Ablaufsteuerung
Speicherelemente
Takterzeuger
…

## Slide 7: Begriff Sequentielle Logik (2)
Sequentielle Logik
Gatter haben Laufzeitverhalten
  Annahme einer Gatterlaufzeit ∆t
Zyklen bzw. Rückkopplungen
Schaltwerke
  Schaltungen mit Gattern als gerichteter zyklischer Graph

## Slide 8: Rückgekoppeltes UND-Gatter (1)
Beispiel für einfaches Schaltwerk
Was geschieht bei Rückkopplung?
  X(t + ∆t) = A(t) * X(t)
Wertefolge für X bei Anfangskonfiguration
A | X(t) | X(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | X(t + 3∆t)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9: Rückgekoppeltes UND-Gatter (2)
Beispiel für einfaches Schaltwerk
Was geschieht bei Rückkopplung?
  X(t + ∆t) = A(t) * X(t)
Wertefolge für X als Funktion des vorherigen Wertes
A | X(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | X(t + 3∆t)
0 | 0 | 0 | 0
1 | X(t) | X(t) | X(t)

## Slide 10: Rückgekoppeltes ODER-Gatter (1)
Beispiel für einfaches Schaltwerk
Was geschieht bei Rückkopplung?
  X(t + ∆t) = A(t) + X(t)
Wertefolge für X bei Anfangskonfiguration
A | X(t) | X(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | X(t + 3∆t)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: Rückgekoppeltes ODER-Gatter (2)
Beispiel für einfaches Schaltwerk
Was geschieht bei Rückkopplung?
  X(t + ∆t) = A(t) + X(t)
Wertefolge für X als Funktion des vorherigen Wertes
A | X(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | X(t + 3∆t)
0 | X(t) | X(t) | X(t)
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 12: Rückgekoppeltes NOR-Gatter (1)
Beispiel für einfaches Schaltwerk
Was geschieht bei Rückkopplung?
  X(t + ∆t) = A(t) + X(t)
Zur Erinnerung: Wahrheitstabelle eines NOR-Gatters
x1 | x2 | x1 + x2
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 13: Rückgekoppeltes NOR-Gatter (2)
Beispiel für einfaches Schaltwerk
Was geschieht bei Rückkopplung?
  X(t + ∆t) = A(t) + X(t)
Wertefolge für X bei Anfangskonfiguration
A | X(t) | X(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | X(t + 3∆t)
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 14: Rückgekoppeltes NOR-Gatter (3)
Beispiel für einfaches Schaltwerk
Was geschieht bei Rückkopplung?
  X(t + ∆t) = A(t) + X(t)
Wertefolge für X als Funktion des vorherigen Wertes
Die Schaltung schwingt!
A | X(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | X(t + 3∆t)
0 | X(t) | X(t) | X(t)
1 | 0 | 0 | 0

## Slide 15: Roter Faden
Sequentielle Logik
  Einleitung
    Begriff „Sequentielle Logik“
    Schaltwerke
    Rückgekoppelte Gatter
  Flip-Flops
  Typische Schaltwerke
  Systematischer Schaltwerkentwurf

## Slide 16: RS-Flip-Flop
Betrachtung eines einfachen asynchronen Schaltwerks
  X(t + ∆t) = A(t) + Y(t)
  Y(t + ∆t) = B(t) + X(t)
Wie verhält sich das Schaltwerk bei unterschiedlichen Eingängen?

## Slide 17: Analyse des Schaltwerks (1)
Tabelle aller Zustandsübergänge
A | B | X(t) | Y(t) | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t)
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 18: Analyse des Schaltwerks (2)
Tabelle aller Zustandsübergänge
A | B | X(t) | Y(t) | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t)
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 19: Analyse des Schaltwerks (3)
Tabelle aller Zustandsübergänge
A | B | X(t) | Y(t) | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t)
… |  |  |  | … | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 20: Analyse des Schaltwerks (4)
Tabelle aller Zustandsübergänge
A | B | X(t) | Y(t) | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t)
… |  |  |  | … | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 21: Analyse des Schaltwerks (5)
Darstellung der Werte als Funktion der Ausgangswerte
Für die Werte (A, B) gleich (0, 1) und (1, 0) ist das Schaltwerk nach 2∆t stabil
Für den Wert (A, B) gleich (1, 1) ist das Schaltwerk nach ∆t stabil
Für den Wert (A, B) gleich (0, 0) scheint das Schaltwerk zu schwingen
  Stimmt das?
A | B | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | Y(t + 2∆t) | X(t + 3∆t) | Y(t + 3∆t)
0 | 0 | Y(t) | X(t) | X(t) | Y(t) | Y(t) | X(t)
0 | 1 | Y(t) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | X(t) | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 22: Analyse des Schaltwerks (6)
Betrachtung der Ausgänge bei A = B = 0
Was passiert für X = Y = 0?
  Schaltwerk schwingt (auch für X = Y = 1)
A | B | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | Y(t + 2∆t) | X(t + 3∆t) | Y(t + 3∆t)
0 | 0 | Y(t) | X(t) | X(t) | Y(t) | Y(t) | X(t)
A | B | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | Y(t + 2∆t) | X(t + 3∆t) | Y(t + 3∆t)
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 23: Analyse des Schaltwerks (7)
Betrachtung der Ausgänge bei A = B = 0
Was passiert für X = 0 und Y = 1?
  Schaltwerk sofort stabil
Was passiert für X = 1 und Y = 0?
  Schaltwerk sofort stabil
A | B | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | Y(t + 2∆t) | X(t + 3∆t) | Y(t + 3∆t)
0 | 0 | Y(t) | X(t) | X(t) | Y(t) | Y(t) | X(t)
A | B | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | Y(t + 2∆t) | X(t + 3∆t) | Y(t + 3∆t)
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
A | B | X(t + ∆t) | Y(t + ∆t) | X(t + 2∆t) | Y(t + 2∆t) | X(t + 3∆t) | Y(t + 3∆t)
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 24: Bedeutung (1)
Verbot der Eingabekombination A = B = 1
Zwei stabile Ausgabewert-Kombinationen mit X = Y
Bezeichnung
Bistabiler Speicher
Bistabile Kippstufe
Flip-Flop
Umbenennung der Ein- und Ausgänge
R = A – Reset, Löschen
S = B – Set, Setzen
Q = X – Ausgang
Q = Y – negierter Ausgang
RS-Flip-Flop
Kann einen binären Wert speichern!

## Slide 25: Bedeutung (2)
Verkürzte Wahrheitstabelle eines RS-Flip-Flops
Q bleibt unverändert
Eingabekombination nicht erlaubt
Blockschaltbild
R | S | Q’
0 | 0 | Q
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | –

## Slide 26: Signalverläufe
Reaktion des RS-Flip-Flops über die Zeit
Steigende Signalfranke triggert das Umschalten des Flip-Flops
Verzögerung und Einschwingzeit abhängig von der Gatterlaufzeit
  Nach max. 2∆t ist Flip-Flop eingeschwungen

## Slide 27: Realisierung mit NAND-Gattern
Einsatz von NAND- statt NOR-Gattern
Achtung: wegen De Morgan sind Ausgänge invertiert

## Slide 28: Asynchrone und synchrone Schaltwerke
Asynchrone Schaltwerke
Veränderte Eingänge sorgen unmittelbar für veränderte Ergebnisse
Gatterlaufzeit bestimmt Zeitdauer bis stabiles Ergebnis vorliegt
Zuverlässiges Design schwierig, Entwurf sehr aufwändig
  Zeit ist „Echtzeit“
Sehr schnelle Schaltungen möglich
Synchrone Schaltwerke
Zentraler Takt
Übernahme eines Eingangs nur zu festen Zeitpunkten
  Signal hat Zeit, stabil zu werden
Einfacher und systematischer Entwurf
  Zeit ist „Taktzeit“
Langsamste Teilschaltung bestimmt maximale Taktfrequenz

## Slide 29: Getaktetes RS-Flip-Flop (1)
Synchrone Schaltung
Übernahme der Eingänge nur während einer Phase des Taktsignals C (Clock)
Blockschaltbild

## Slide 30: Getaktetes RS-Flip-Flop (2)
Realisierung mit NAND-Gattern
Achtung: wegen De Morgan sind Ausgänge invertiert

## Slide 31: Getaktetes RS-Flip-Flop (3)
Zeitverhalten des getakteten RS-Flip-Flops

## Slide 32: Getaktetes RS-Flip-Flop (4)
Zeitverhalten des getakteten RS-Flip-Flops

## Slide 33: Getaktetes RS-Flip-Flop (5)
Zeitverhalten des getakteten RS-Flip-Flops

## Slide 34: Getaktetes RS-Flip-Flop (6)
Zeitverhalten des getakteten RS-Flip-Flops
Veränderungen finden nur während der 1-Phase des Taktsignals statt
Mehrere Veränderungen pro Taktphase möglich

## Slide 35: Getaktetes RS-Flip-Flop (6)
Problem
Rückgekoppelte Schaltung vom Aus- zum Eingang des Flip-Flops
Veränderungen am Ausgang können Veränderungen am Eingang während einer Taktphase nach sich ziehen
Selbst bei kurzen Taktphasen sind ungewollte Rückkopplungen möglich

## Slide 36: Master-Slave RS-Flip-Flop (1)
RS-Flip-Flop reagiert auf (absteigende) Taktflanke
Zweistufiges Flip-Flop
Takt auf 1
Master Flip-Flop nimmt Eingänge auf, Slave bleibt unverändert
Takt auf 0
Master Flip-Flop reagiert nicht mehr auf Eingänge, Slave übernimmt Zustand des Masters

## Slide 37: Master-Slave RS-Flip-Flop (2)
Flip-Flop reagiert auf absteigende Taktflanke
Zeitverhalten

## Slide 38: Master-Slave RS-Flip-Flop (3)
Flip-Flop reagiert auf absteigende Taktflanke
Zeitverhalten
QM: Q-Ausgang des Master Flip-Flops
Rückkopplung über Schaltnetz nun unkritisch

## Slide 39: Master-Slave RS-Flip-Flop (4)
Flankengetriggerte Flip-Flops
Nach außen sichtbares Verhalten eines Master-Slave RS-Flip-Flops
  Übernahme der Eingänge nur bei Taktflanke
Blockschaltbild flankengetriggerter RS-Flip-Flops positive Flankentriggerung negative Flankentriggerung
Negative Flanke = absteigende Flanke
  Beispiel von vorherigen Folien
Positive Flanke = aufsteigende Flanke
  Takteingang wird negiert

## Slide 40: Pipelining (1)
Mit Master-Slave Flip-Flops sind folgende Schaltwerke denkbar
Pro Taktzyklus
  Logische Verarbeitung in den zwischengeschalteten Schaltnetzen
  Weitergabe der Information an nächste Stufe der Pipeline
  Ausgabe am Ende der Pipeline
Nach drei Takten kommt die verarbeitete Information am Ende heraus

## Slide 41: Pipelining (2)
Einfaches Beispiel
Annahme
Alle Flip-Flops geben zu Beginn Q = 0 aus

## Slide 42: Pipelining (3)
Zeitverhalten

## Slide 43: Pipelining (4)
Zeitverhalten

## Slide 44: Pipelining (5)
Zeitverhalten

## Slide 45: Pipelining (6)
Zeitverhalten

## Slide 46: Pipelining (7)
Zeitverhalten

## Slide 47: D-Flip-Flop (1)
Synchroner Baustein
Verkürzte Wahrheitstabelle eines D-Flip-Flops Q bleibt unverändert 0 wird übernommen Q bleibt unverändert 1 wird übernommen
Blockschaltbild
D | C | Q’
0 | 0 | Q
0 | 1 | 0
1 | 0 | Q
1 | 1 | 1

## Slide 48: D-Flip-Flop (2)
Interner Aufbau des pegelgetriggerten D-Flip-Flops

## Slide 49: D-Flip-Flop (3)
Blockschaltbilder flankengetriggerter D-Flip-Flops
positive Flankentriggerung negative Flankentriggerung
Interner Aufbau flankengetriggerter D-Flip-Flops
D
Q
D
Q
D
C
Q

## Slide 50: Register
Flip-Flops bilden ein Register
Speicher für eine bestimmte Anzahl von Binärwerten

## Slide 51: JK-Flip-Flop (1)
RS-Flip-Flop mit zusätzlicher Umschaltfunktion (toggle)
In der Regel synchron und mit Master-Slave-Aufbau
Verkürzte Wahrheitstabelle eines JK-Flip-Flops Keine Änderung ohne Takt Rücksetzen (K = R) Setzen (J = S) Q wird invertiert (toggle)
Spezialfall
T-Flip-Flop (toggle) mit einem Eingang T = K = J plus Takteingang
C | J | K | Q’
0 | * | * | Q
1 | 0 | 0 | Q
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | Q

## Slide 52: JK-Flip-Flop (2)
Blockschaltbild flankengetriggerter JK-Flip-Flops
positive Flankentriggerung negative Flankentriggerung
Realisierung eines JK-Flip-Flops mit Master-Slave-Aufbau

## Slide 53: Roter Faden
Sequentielle Logik
  Einleitung
  Flip-Flops
    RS-Flip-Flop
      Analyse
      Bedeutung
      Zeitverhalten
    Asynchrone und synchrone Schaltwerke
      Getaktete Flip-Flops
      Master-Slave Flip-Flops
    Weitere Flip-Flops (D-Flip-Flop, Register, JK- & T-Flip-Flop)
  Typische Schaltwerke
  Systematischer Schaltwerkentwurf

## Slide 54: Typische Schaltwerke: Schieberegister (1)
Register mit Schiebeoperation
Binärwerte werden z.B. im Register nach rechts geschoben
Realisierung mit D-Flip-Flops
Vielfältige Anwendung
Teil arithmetischer Operationen
Serialisierung und Deserialisierung von Daten

## Slide 55: Typische Schaltwerke: Schieberegister (2)
Schieberegister für Links- und Rechtsschiebe-Operationen

## Slide 56: Typische Schaltwerke: Schieberegister (3)
Schieberegister für Links- und Rechtsschiebe-Operationen
1-aus-2-Multiplexer: Auswahl des linken oder rechten Eingabewertes

## Slide 57: Typische Schaltwerke: Asynchroner Zähler (1)
Beispiel: Dreistelliger Binärzähler zählt absteigende Taktflanken
Aufbau mit JK-Flip-Flops

## Slide 58: Typische Schaltwerke: Asynchroner Zähler (2)
Zeitverhalten
Dominoeffekt verzögert stabilen Zustand des Zählers
Lange Zähler sind nicht „beliebig schnell“ taktbar

## Slide 59: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (1)
Unmittelbarer Übergang aller beteiligten Flip-Flops pro Taktzyklus
Mögliche Zustände eines dreistelligen Binärzählers
Übergänge pro Takt
Unbedingte Übergänge

## Slide 60: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (2)
Einsatz von JK-Flip-Flops
Aufstellen einer Zustandsübergangstabelle für das JK-Flip-Flop
Eingang K irrelevant Eingang K irrelevant Eingang J irrelevant Eingang J irrelevant
Drei JK-Flip-Flops notwendig für dreistelligen Zähler
  Takt für alle Flip-Flops identisch
  Wie müssen Steuereingänge J und K angesprochen werden?
Übergang Q → Q’ | J | K
0 → 0 | 0 | *
0 → 1 | 1 | *
1 → 0 | * | 1
1 → 1 | * | 0

## Slide 61: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (3)
Gesucht: Schaltnetze zur Ansteuerung der Flip-Flops
Alle Flip-Flops ständig getaktet
Ausgänge der Flip-Flops bestimmen Ansteuerung der Flip-Flops
  Durch Master-Slave Flip-Flops und Takt: schrittweises Fortschalten des Schaltwerks

## Slide 62: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (4)
Zustandsübergänge des Zählers
Zustände (gleichzeitig Ausgabe) |  |  | Folgezustand |  |  | Eingänge der Flip-Flops |  |  |  |  | 
Q2 | Q1 | Q0 | Q’2 | Q’1 | Q’0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 63: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (5)
Zustandsübergänge des Zählers: Folgezustände ermitteln
Zustände (gleichzeitig Ausgabe) |  |  | Folgezustand |  |  | Eingänge der Flip-Flops |  |  |  |  | 
Q2 | Q1 | Q0 | Q’2 | Q’1 | Q’0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 

## Slide 64: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (6)
Zustandsübergänge des Zählers: Übergänge pro Flip-Flop ermitteln
Zustände (gleichzeitig Ausgabe) |  |  | Folgezustand |  |  | Eingänge der Flip-Flops |  |  |  |  | 
Q2 | Q1 | Q0 | Q’2 | Q’1 | Q’0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | * | 1 | *
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 

## Slide 65: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (7)
Zustandsübergänge des Zählers: Übergänge pro Flip-Flop ermitteln
Zustände (gleichzeitig Ausgabe) |  |  | Folgezustand |  |  | Eingänge der Flip-Flops |  |  |  |  | 
Q2 | Q1 | Q0 | Q’2 | Q’1 | Q’0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | * | 1 | *
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | * | * | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | *
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | 1 | * | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | * | 1 | *
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | * | * | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | * | 0 | 1 | *
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | * | 1 | * | 1

## Slide 66: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (8)
Schaltnetzentwurf
Eingänge sind Ausgänge Qi der Flip-Flops
Ausgänge sind Ansteuerungen Ji und Ki der Flip-Flops
Einsatz von KV-Diagrammen zur Schaltungsminimierung
Beispiel: Schaltfunktion K2
DNF der Schaltfunktion: K2 = Q0 * Q1

## Slide 67: Typische Schaltwerke: Synchroner Zähler (9)
Schaltfunktionen insgesamt
J2 = Q0 * Q1 K2 = Q0 * Q1
J1 = Q0 K1 = Q0
J0 = 1 K0 = 1
Realisierung der Schaltung

## Slide 68: Systematischer Schaltwerkentwurf (1)
Entwurf beliebiger synchroner Schaltwerke mit internem Zustand
Wie kommt man allgemein von den Systemanforderungen zum Schaltwerk?
 Endliche Automaten als Systemmodell
Endliche Menge von Zuständen
Übergänge zwischen den Zuständen
Abhängigkeit der Übergänge von
  Eingabewerten und
  vorherigen Zuständen

## Slide 69: Roter Faden
Sequentielle Logik
  Einleitung
  Flip-Flops
  Typische Schaltwerke
    Schieberegister
    Asynchroner Zähler
    Synchroner Zähler
  Systematischer Schaltwerkentwurf

## Slide 70: Systematischer Schaltwerkentwurf (2)
Beispiel: dreistelliger Binärzähler
Gesucht: Allgemeines Verfahren zur Synthese synchroner Schaltwerke aus der Beschreibung endlicher Automaten
Acht Zustände
Unbedingte Übergänge pro Taktzyklus
  Keine Abhängigkeit von Eingabewerten
Ausgabe
  Direkte Ausgabe der Zustandsrepräsentation durch Flip-Flop- Ausgänge

## Slide 71: Beispiel „Hochwassererkennung“ (1)
Szenario
Wasserstandsanzeige
  „Hochwasser“: W = 1
  „Niedrigwasser“: W = 0
Stabilisierung durch Hysterese
  Doppelte Wasserstandsmessung an Punkten H und L
  H = 1 bzw. L = 1, wenn Wasser oberhalb des jeweiligen Wasserstandsensors
H
L
W=0
W=1
H=1
L=0
L=1

## Slide 72: Beispiel „Hochwassererkennung“ (2)
Gesucht: geeignetes Schaltwerk
Synchrones Schaltwerk
Mehrere Varianten des systematischen Entwurfs denkbar

## Slide 73: Beispiel: 1. Variante (1)
Endlicher Automat
Ausgaben gekoppelt an Zustände
Mindestens so viele Zustände wie mögliche Ausgaben
  Evtl. mehr, da Schaltwerk sich irgendetwas merken muss
Zustandsübergänge abhängig von Eingabewerten
  Markierung der Kanten
  Nicht angegebene Kombinationen implizieren Übergang in vorigen Zustand
  Besser: alle Kombinationen angeben

## Slide 74: Beispiel: 1. Variante (2)
Endlicher Automat
Ausgaben gekoppelt an Zustände
Mindestens so viele Zustände wie mögliche Ausgaben
  Evtl. mehr, da Schaltwerk sich irgendetwas merken muss
Zustandsübergänge abhängig von Eingabewerten
  Markierung der Kanten
  Nicht angegebene Kombinationen implizieren Übergang in vorigen Zustand
  Besser: alle Kombinationen angeben

## Slide 75: Beispiel: 1. Variante (3)
Endlicher Automat
Ausgaben gekoppelt an Zustände
Mindestens so viele Zustände wie mögliche Ausgaben
  Evtl. mehr, da Schaltwerk sich irgendetwas merken muss
Zustandsübergänge abhängig von Eingabewerten
  Markierung der Kanten
  Nicht angegebene Kombinationen implizieren Übergang in vorigen Zustand
  Besser: alle Kombinationen angeben

## Slide 76: Beispiel: 2. Variante
Endlicher Automat
Ausgaben gekoppelt an Zustände und aktuelle Eingänge
Zustandsübergänge abhängig von Eingabewerten
  Markierung der Kanten mit notwendigen Eingabewerten und mit zugehörigen Ausgaben
  Alle Kombinationen müssen angegeben werden (sonst fehlen Ausgabeinformationen)

## Slide 77: Moore-Automat
Aufbau eines Moore-Automaten (Edward F. Moore, Bell Labs)
Getaktetes System
Eingabewerte und bisheriger Zustand führen zu Zustandsveränderungen (Zustandsübergänge)
Ausgabewerte hängen von augenblicklichem Zustand ab
 Ausgabe mit Zustand assoziiert

## Slide 78: Mealy-Automat
Aufbau eines Mealy-Automaten (George H. Mealy, IBM)
Getaktetes System
Eingabewerte und bisheriger Zustand führen zu Zustandsveränderungen (Zustandsübergänge)
Ausgabewerte hängen von Eingabewerten und augenblicklichem Zustand ab
 Ausgabe mit Zustandsübergängen assoziiert

## Slide 79: Vorgehensweise
Einzelschritte für Moore-Automaten
Zustandsdiagramm bzw. Zustandstabelle
Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
Auswahl eines Flip-Flop-Typs, Flip-Flop-Ansteuerung in Zustandstabelle
Wahrheitstabelle für Ausgabefunktionen
Minimierung von Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen
Aufbau der Schaltung
Einzelschritte für Mealy-Automaten
Zustandsdiagramm bzw. Zustandstabelle einschl. Ausgaben
Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle einschl. Ausgaben
Auswahl eines Flip-Flop-Typs, Flip-Flop-Ansteuerung in Zustandstabelle
Minimierung von Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen
Aufbau der Schaltung

## Slide 80: Moore-Automat für Hochwassererkennung (1)
Schritt 1a: Zustandsdiagramm
Verkürzte Darstellung
Ausgabewerte Y = Y1, Y2, …, Ym werden hinter die Zustandsbezeichnung geschrieben (hier: m = 1 und Y1 = W)
Eingabewerte werden als Tupel direkt an den Kanten notiert
NW / 0
HW / 1
11
00
0*
*1
10
10
Eingabe: (H, L)
Ausgabe: W

## Slide 81: Moore-Automat für Hochwassererkennung (2)
Schritt 1b: Zustandstabelle
Alle Kanten bzw. Zustandsübergänge erfasst
  Gleichwertig mit Zustandsdiagramm (außer Ausgaben)
Zustände | Eingänge |  | Folge-zustände
 | H | L | 
NW | 0 | * | NW
NW | 1 | 0 | NW
NW | 1 | 1 | HW
HW | 0 | 0 | NW
HW | * | 1 | HW
HW | 1 | 0 | HW

## Slide 82: Moore-Automat für Hochwassererkennung (3)
Schritt 2: Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
Zustände müssen codiert werden
  Hier: NW = 1, HW = 0
  Ein Flip-Flop erforderlich zur Zustandsrepräsentation
Zustände |  | Eingänge |  | Folgezustände | 
 | Q0 | H | L |  | Q0’
NW | 1 | 0 | * | NW | 1
NW | 1 | 1 | 0 | NW | 1
NW | 1 | 1 | 1 | HW | 0
HW | 0 | 0 | 0 | NW | 1
HW | 0 | * | 1 | HW | 0
HW | 0 | 1 | 0 | HW | 0

## Slide 83: Moore-Automat für Hochwassererkennung (4)
Schritt 2: Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
 Auf Vollständigkeit achten!
Spätestens hier müssen alle möglichen Übergänge erfasst werden
Auch Zustände außerhalb des Automaten müssen erfasst werden
  Z.B. vierter Zustand bei Automat mit 3 Zuständen und 2 Flip-Flops
Zustände |  | Eingänge |  | Folgezustände | 
 | Q0 | H | L |  | Q0’
NW | 1 | 0 | * | NW | 1
NW | 1 | 1 | 0 | NW | 1
NW | 1 | 1 | 1 | HW | 0
HW | 0 | 0 | 0 | NW | 1
HW | 0 | * | 1 | HW | 0
HW | 0 | 1 | 0 | HW | 0

## Slide 84: Moore-Automat für Hochwassererkennung (5)
Schritt 3: Auswahl JK-Flip-Flops, Ermitteln der Flip-Flop-Ansteuerung
Zustände | Eingänge |  | Folge-zust. | Ansteuerung | 
Q0 | H | L | Q0’ | J0 | K0
1 | 0 | * | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | * | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 

## Slide 85: Moore-Automat für Hochwassererkennung (6)
Schritt 3: Auswahl JK-Flip-Flops, Ermitteln der Flip-Flop-Ansteuerung
Zustandsübergangstabelle JK-Flip-Flop (siehe Folie 57)
Eingang K irrelevant
Eingang K irrelevant
Eingang J irrelevant
Eingang J irrelevant
Übergang Q → Q’ | J | K
0 → 0 | 0 | *
0 → 1 | 1 | *
1 → 0 | * | 1
1 → 1 | * | 0

## Slide 86: Moore-Automat für Hochwassererkennung (7)
Schritt 3: Auswahl JK-Flip-Flops, Ermitteln der Flip-Flop-Ansteuerung
Zustände | Eingänge |  | Folge-zust. | Ansteuerung | 
Q0 | H | L | Q0’ | J0 | K0
1 | 0 | * | 1 | * | 0
1 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | * | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 

## Slide 87: Moore-Automat für Hochwassererkennung (8)
Schritt 3: Auswahl JK-Flip-Flops, Ermitteln der Flip-Flop-Ansteuerung
Zustände | Eingänge |  | Folge-zust. | Ansteuerung | 
Q0 | H | L | Q0’ | J0 | K0
1 | 0 | * | 1 | * | 0
1 | 1 | 0 | 1 | * | 0
1 | 1 | 1 | 0 | * | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *
0 | * | 1 | 0 | 0 | *
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | *

## Slide 88: Moore-Automat für Hochwassererkennung (9)
Schritt 4: Aufstellen der Ausgabefunktionen in Abhängigkeit vom Zustand
Zustände |  | Ausgabe
 | Q0 | W
NW | 1 | 0
HW | 0 | 1

## Slide 89: Moore-Automat für Hochwassererkennung (10)
Schritt 5: Minimierung der Ansteuer- und Ausgabefunktionen
J0 = L * H K0 = L * H
W = Q0
 Hinweis
Andere Zustandscodierung hätte noch einfachere Ausgabefunktion zur Folge

## Slide 90: Moore-Automat für Hochwassererkennung (11)
Schritt 6: Aufbau der Schaltung

## Slide 91: Mealy-Automat für Hochwassererkennung (1)
Schritt 1a: Zustandsdiagramm
Verkürzte Darstellung
Eingabe- und Ausgabewerte werden als Tupel direkt an den Kanten notiert
NW
HW
11/1
00/0
0*/0
*1/1
10/0
10/1
Eingabe/Ausgabe: (H, L)/W

## Slide 92: Mealy-Automat für Hochwassererkennung (2)
Schritt 1b: Zustandstabelle
Alle Kanten bzw. Zustandsübergänge einschließlich Ausgaben erfasst
  Gleichwertig mit Zustandsdiagramm
Zustände | Eingänge |  | Folge-zustände | Ausgänge W
 | H | L |  | 
NW | 0 | * | NW | 0
NW | 1 | 0 | NW | 0
NW | 1 | 1 | HW | 1
HW | 0 | 0 | NW | 0
HW | * | 1 | HW | 1
HW | 1 | 0 | HW | 1

## Slide 93: Mealy-Automat für Hochwassererkennung (3)
Schritt 2: Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
Zustände müssen codiert werden
  Hier: NW = 1, HW = 0
  Ein Flip-Flop erforderlich zur Zustandsrepräsentation
Zustände |  | Eingänge |  | Folgezustände |  | Ausgänge
 | Q0 | H | L |  | Q0’ | W
NW | 1 | 0 | * | NW | 1 | 0
NW | 1 | 1 | 0 | NW | 1 | 0
NW | 1 | 1 | 1 | HW | 0 | 1
HW | 0 | 0 | 0 | NW | 1 | 0
HW | 0 | * | 1 | HW | 0 | 1
HW | 0 | 1 | 0 | HW | 0 | 1

## Slide 94: Mealy-Automat für Hochwassererkennung (4)
Schritt 2: Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
 Auf Vollständigkeit achten!
Spätestens hier müssen alle möglichen Übergänge erfasst werden
Wie bei Moore-Automat
Zustände |  | Eingänge |  | Folgezustände |  | Ausgänge
 | Q0 | H | L |  | Q0’ | W
NW | 1 | 0 | * | NW | 1 | 0
NW | 1 | 1 | 0 | NW | 1 | 0
NW | 1 | 1 | 1 | HW | 0 | 1
HW | 0 | 0 | 0 | NW | 1 | 0
HW | 0 | * | 1 | HW | 0 | 1
HW | 0 | 1 | 0 | HW | 0 | 1

## Slide 95: Mealy-Automat für Hochwassererkennung (5)
Schritt 3: Auswahl JK-Flip-Flops, Ermitteln der Flip-Flop-Ansteuerung
Tabelle identisch zum Moore-Automaten (zusätzlich Ausgänge)
Zustände | Eingänge |  | Folge-zust. | Ansteuerung |  | Ausgänge
Q0 | H | L | Q0’ | J0 | K0 | W
1 | 0 | * | 1 | * | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0
0 | * | 1 | 0 | 0 | * | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1

## Slide 96: Mealy-Automat für Hochwassererkennung (6)
Schritt 4: Minimierung der Ansteuer- und Ausgabefunktionen
J0 = L * H K0 = L * H
W = Q0 * H + Q0 * L + H * L

## Slide 97: Mealy-Automat für Hochwassererkennung (7)
Schritt 6: Aufbau der Schaltung

## Slide 98: Moore-Automat zur Sequenzerkennung (1)
Sequenzerkenner
Ein binärer Eingang E
Ein binärer Ausgang Y der 1 ist, falls über die letzten Taktzyklen hinweg an E eine zu erkennende Sequenz von Binärwerten anlag (im folgenden: „010“)
Schritt 1a: Zustandsdiagramm
Bedeutung der Zustände
  A: Bisher nichts erkannt – B: „0“ erkannt
  C: „01“ erkannt – D: „010“ erkannt
A / 0
0
B / 0
C / 0
D / 1
1
0
0
1
1
0
1

## Slide 99: Moore-Automat zur Sequenzerkennung (2)
Schritt 1b: Zustandstabelle
Zustände | Eingang | Folge-zustände
A | 0 | B
A | 1 | A
B | 0 | B
B | 1 | C
C | 0 | D
C | 1 | A
D | 0 | B
D | 1 | C

## Slide 100: Moore-Automat zur Sequenzerkennung (3)
Schritt 2: Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
Codierung – Zustandstabelle
Zustände | Eingang
A | 00
B | 01
C | 10
D | 11
Zustände | Eingang | Folgezust.
00 | 0 | 01
00 | 1 | 00
01 | 0 | 01
01 | 1 | 10
10 | 0 | 11
10 | 1 | 00
11 | 0 | 01
11 | 1 | 10

## Slide 101: Moore-Automat zur Sequenzerkennung (4)
Schritt 3: JK-Flip-Flops und deren Ansteuerung
Zustände Q1,Q0 | Eingang | Folge-zustände | J1 | K1 | J0 | K0
00 | 0 | 01 | 0 | * | 1 | *
00 | 1 | 00 | 0 | * | 0 | *
01 | 0 | 01 | 0 | * | * | 0
01 | 1 | 10 | 1 | * | * | 1
10 | 0 | 11 | * | 0 | 1 | *
10 | 1 | 00 | * | 1 | 0 | *
11 | 0 | 01 | * | 1 | * | 0
11 | 1 | 10 | * | 0 | * | 1

## Slide 102: Moore-Automat zur Sequenzerkennung (5)
Schritt 4: Ausgabefunktion in Abhängigkeit vom Zustand
Schritt 5: Minimierung
Y = Q1 * Q0 trivial
Zustände Q1,Q0 | Ausgabe Y
00 | 0
01 | 0
10 | 0
11 | 1

## Slide 103: Moore-Automat zur Sequenzerkennung (6)
Flip-Flop #1
J1 = Q0 * E K1 = Q0 * E + Q0 * E
0 | * | * | 0
0 | * | * | 1
E
E
Q0
Q0
Q1
Q1
Q1
J1
* | 0 | 1 | *
* | 1 | 0 | *
E
E
Q0
Q0
Q1
Q1
Q1
K1

## Slide 104: Moore-Automat zur Sequenzerkennung (7)
Flip-Flop #0
J0 = E K0 = E
1 | 1 | * | *
0 | 0 | * | *
E
E
Q0
Q0
Q1
Q1
Q1
J0
* | * | 0 | 0
* | * | 1 | 1
E
E
Q0
Q0
Q1
Q1
Q1
K0

## Slide 105: Moore-Automat zur Sequenzerkennung (8)
Schritt 6: Aufbau der Schaltung

## Slide 106: Mealy-Automat zur Sequenzerkennung (1)
Schritt 1a: Zustandsdiagramm
Kanten werden mit E/Y beschriftet
  E = E1, E2, …, En sind Eingabewerte (hier: n = 1)
  Y = Y1, Y2, …, Ym sind Ausgabewerte (hier: m = 1)
Bedeutung der Zustände entsprechend zum Moore-Automaten
A
0/0
B
C
D
1/0
0/1
0/0
1/0
1/0
0/0
1/0

## Slide 107: Mealy-Automat zur Sequenzerkennung (2)
Schritt 1b: Zustandstabelle
Erste drei Spalten identisch zu Moore-Automat (!)
Zustände | Eingang | Folge-zustände | Ausgang
A | 0 | B | 0
A | 1 | A | 0
B | 0 | B | 0
B | 1 | C | 0
C | 0 | D | 1
C | 1 | A | 0
D | 0 | B | 0
D | 1 | C | 0

## Slide 108: Mealy-Automat zur Sequenzerkennung (3)
Schritt 2: Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
Identisch zu Moore-Automat (bis auf zusätzliche Ausgangsspalte)
Schritt 3: JK-Flip-Flops und deren Ansteuerung
Identisch zu Moore-Automat (bis auf zusätzliche Ausgangsspalte)
Zustände Q1,Q0 | Eingang | Folge-zustände | J1 | K1 | J0 | K0 | Aus-gang
00 | 0 | 01 | 0 | * | 1 | * | 0
00 | 1 | 00 | 0 | * | 0 | * | 0
01 | 0 | 01 | 0 | * | * | 0 | 0
01 | 1 | 10 | 1 | * | * | 1 | 0
10 | 0 | 11 | * | 0 | 1 | * | 1
10 | 1 | 00 | * | 1 | 0 | * | 0
11 | 0 | 01 | * | 1 | * | 0 | 0
11 | 1 | 10 | * | 0 | * | 1 | 0

## Slide 109: Mealy-Automat zur Sequenzerkennung (4)
Schritt 4: Minimierung
Y = Q1 * Q0 * E
Flip-Flop-Ansteuerfunktionen identisch zu Moore-Automat
Schritt 5: Aufbau der Schaltung

## Slide 110: Vergleich Moore- und Mealy-Automaten (1)
Beide geeignet zum Aufbau beliebiger synchroner Schaltwerke
Vorteile Moore-Automat
Geringerer Schaltungsaufwand, wenn Ausgabewerte nur vom aktuellen Zustand abhängen
Taktsynchrone Ausgabe
Nachteile Moore-Automat
Reaktion erst im nächsten Taktzyklus

## Slide 111: Vergleich Moore- und Mealy-Automaten (2)
Vorteile Mealy-Automat
Ausgang kann sofort auf Eingänge reagieren
Geringerer Schaltungsaufwand, wenn Übergänge zu einem Zustand verschiedene Ausgabewerte erzeugen sollen
  Beispiel: modifiziertes JK-Flip-Flop
  MJK-Flip-Flop
  JK/M
  Ausgabe zeigt an, dass sich Flip-Flop-Zustand geändert hat
Nachteile Mealy-Automat
Asynchrone Eingabesignale bewirken asynchrone Ausgabesignale
R
1*/1
S
*1/1
0*/0
*0/0

## Slide 112: Einfluss des Flip-Flop-Typs (1)
Beispiel: Synchroner Zähler von 0 bis 2
Reset-Leitung R: R = 1 → Zurück zur 0
Realisierung als Moore-Automat
Schritt 1a: Zustandsdiagramm
Schritt 1b: Zustandstabelle
Dem Leser überlassen
A/00
0
B/01
1
C/10
0
*
1
Eingang R

## Slide 113: Einfluss des Flip-Flop-Typs (2)
Schritt 2: Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
Codierung – Zustandstabelle
Zustände | Eingang
A | 00
B | 01
C | 10
– | 11
Zustände | Eingang | Folgezust.
00 | 0 | 01
00 | 1 | 00
01 | 0 | 10
01 | 1 | 00
10 | * | 00
11 | * | **

## Slide 114: Einfluss des Flip-Flop-Typs (3)
Schritt 3: JK-Flip-Flops und deren Ansteuerung
Schritt 4: Ausgabefunktionen
Trivial wegen geeigneter Zustände
Schritt 5: Minimierung
J1 = Q0 * R, K1 = 1 – J0 = Q1 * R, K0 = 1
Zustände Q1,Q0 | Eingang R | Folge-zustände | J1 | K1 | J0 | K0
00 | 0 | 01 | 0 | * | 1 | *
00 | 1 | 00 | 0 | * | 0 | *
01 | 0 | 10 | 1 | * | * | 1
01 | 1 | 00 | 0 | * | * | 1
10 | * | 00 | * | 1 | 0 | *
11 | * | ** | * | * | * | *

## Slide 115: Einfluss des Flip-Flop-Typs (4)
Schritt 6: Aufbau der Schaltung mit JK-Flip-Flops

## Slide 116: Einfluss des Flip-Flop-Typs (5)
 T-Flip-Flops
Schritt 3: T-Flip-Flops und deren Ansteuerung
Schritt 5: Minimierung
T1 = Q1 + Q0 * R – T0 = Q0 + Q1 * R
Zustände Q1,Q0 | Eingang R | Folge-zustände | T1 | T0
00 | 0 | 01 | 0 | 1
00 | 1 | 00 | 0 | 0
01 | 0 | 10 | 1 | 1
01 | 1 | 00 | 0 | 1
10 | * | 00 | 1 | 0
11 | * | ** | * | *

## Slide 117: Einfluss des Flip-Flop-Typs (6)
Schritt 6: Aufbau der Schaltung mit T-Flip-Flops

## Slide 118: Einfluss des Flip-Flop-Typs (7)
 D-Flip-Flops
Schritt 3: D-Flip-Flops und deren Ansteuerung
Schritt 5: Minimierung
D1 = Q0 * R – D0 = Q0 * Q1 * R
Zustände Q1,Q0 | Eingang R | Folge-zustände | D1 | D0
00 | 0 | 01 | 0 | 1
00 | 1 | 00 | 0 | 0
01 | 0 | 10 | 1 | 0
01 | 1 | 00 | 0 | 0
10 | * | 00 | 0 | 0
11 | * | ** | * | *

## Slide 119: Einfluss des Flip-Flop-Typs (8)
Schritt 6: Aufbau der Schaltung mit D-Flip-Flops

## Slide 120: Einfluss des Flip-Flop-Typs (9)
 Jedes getaktete Flip-Flop kann verwendet werden
Unterschiede in der Schaltung
JK-Flip-Flop tendiert zu besser zu minimierenden Ansteuerungsgleichungen
  Viele Don’t cares enthalten
Einfach anzusteuernde Flip-Flops tendieren zu komplexen Ansteuerungsgleichungen
  Z.B. D-Flip-Flops
Aber Beispiel zeigt: es gibt Ausnahmen
Wahl der Flip-Flops meist durch Verfügbarkeit von Bausteinen geprägt

## Slide 121: Zustandsreduktion von Automaten (1)
 Weniger Flip-Flops durch Reduktion der Zustände
Zustandsdiagramm Moore-Automat
Zusammenfassung von Zuständen mit gleicher Ausgabe und gleichen Folgezuständen
*0
0*
**
1*
1*
0*
*0
0*
**
*1
1*

## Slide 122: Zustandsreduktion von Automaten (2)
Zustandsdiagramm Mealy-Automat
Zusammenfassung von Zuständen mit gleichen Folgezuständen und gleichen Ausgaben bei den Übergängen
*0/0
0*/1
0*/1
1*/0
1*/0
**/1
*0/0
01/0
0*/1
**/1
1*/0

## Slide 123: Zusammenfassung (1)
Einleitung
Annahme einer Gatterlaufzeit ∆t
Zyklen bzw. Rückkopplungen erlaubt, im Gegensatz zu Schaltnetzen
Schaltwerke
Rückkopplungen mit UND-, ODER bzw. NOR-Gattern

## Slide 124: Zusammenfassung (2)
Flip-Flops
RS-Flip-Flop: 2 rückgekoppelte NOR-Gatter
  Eingänge: Set, Reset, Ausgang: gespeicherter Zustand Q
Asynchrone Schaltwerke: verarbeiten geänderte Eingänge sofort
Synchrone Schaltwerke: übernehmen Eingänge nur zu festen Zeiten
Master-Slave Flip-Flop: zweistufiges Flip-Flop zum Vermeiden ungewollter asynchroner Rückkopplungen
D-Flip-Flop (Delay): gibt Eingangswert D taktverzögert weiter
Register: Speicher für bestimmte Anzahl von Binärwerten
JK-Flip-Flop: erweitertes RS-Flip-Flop, das verbotene Eingabekombination R = S = 1 zulässt  Invertierung des Zustands
T-Flip-Flop (Toggle): invertiert Zustand bei Eingang T = 1

## Slide 125: Zusammenfassung (3)
Systematischer Schaltwerkentwurf
Weitgehend gleicher Ablauf für Moore- und Mealy-Automaten
  Zustandsdiagramm bzw. Zustandstabelle
  Binäre Zustandscodierung, binäre Zustandstabelle
  Auswahl eines Flip-Flop-Typs, Flip-Flop-Ansteuerung in Zustandstabelle
  Wahrheitstabelle für Ausgabefunktionen
  Minimierung von Ansteuerungs- und Ausgabefunktionen
  Aufbau der Schaltung
Einfluss des Flip-Flop-Typs
  JK-Flip-Flops tendiert zu kleineren Ansteuerungsfunktionen, andere Flip-Flops zu eher größeren
Zustandsreduktion: Zusammenfassen von Automaten-Zuständen mit gleichem Ausgabeverhalten und gleichen Folgezuständen