## Slide 1: Compiler für Eingebettete Systeme [CS7506]
Sommersemester 2014
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 2 Compiler für Eingebettete Systeme – Anforderungen & Abhängigkeiten

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einordnung & Motivation der Vorlesung
Compiler für Eingebettete Systeme – Anforderungen & Abhängigkeiten
Interner Aufbau von Compilern
Prepass-Optimierungen
HIR Optimierungen und Transformationen
Instruktionsauswahl
LIR Optimierungen und Transformationen
Register-Allokation
Compiler zur WCETEST-Minimierung
Ausblick

## Slide 4: Inhalte des Kapitels
Compiler für Eingebettete Systeme – Anforderungen & Abhängigkeiten
  Werkzeuge zur Code-Generierung
    Compiler, Assembler, Linker
    Quellcode, Assemblercode, Objektcode, Binärcode
  Quellsprachen für Compiler für Eingebettete Systeme
    C, C++, Java
  Eingebettete Prozessoren
    Digitale Signalprozessoren
    Multimedia-Prozessoren
    Very Long Instruction Word-Maschinen
    Netzwerk-Prozessoren
  Anforderungen an Compiler für Eingebettete Systeme
    Code-Qualität vs. Geschwindigkeit des Compilers

## Slide 5: Entwicklungsprozess Eingebetteter Systeme
Validierung; Evaluierung (Effizienz, Realzeit-Verhalten, Energie, ...)
HW/SW Co-Synthese
Standard-SW
(RTOS, ...)
HW Kom-
ponenten
Implementierung
Anwendungs-Know-How
Spezifi-
kation
HW & SW
Spezifi-
kation
HW Ent-
wurf
Binär
Code
HW/SW Co-Design
– Task Scheduling
Erkundung Entwurfsraum
HW/SW Partitionierung
...
– HW Synthese
– SW Code-Generierung

## Slide 6: Werkzeuge zur Code-Generierung
Assembler-
Code
Objekt-
Code
Binär-
Code
Quell-
Code
Linker
Assembler
Compiler

## Slide 7
Quellcode
Von Menschen les- / verstehbare Programmiersprache
Hochsprachliche Konstrukte: Schleifen, Prozeduren, Variablen
Hohes Abstraktionsniveau: Maschinenunabhängige Algorithmen
Assemblercode
Symbolischer Maschinencode
Für Menschen eingeschränkt les- / verstehbar
Maschinensprachen-Konstrukte: ALU-Befehle, Register, …
Niedriges Abstraktionsniveau: Maschinenabhängige Darstellung
Assembler-
Code
Quell-
Code
Compiler

## Slide 8
  Lesbare Textdarstellung
  Keine / wenige reale Adressen
  Statt dessen: Symbolische Adressen z.B. encode, h, tqmf
Assembler-
Code
.align 1
.global encode
.type encode,@function
encode:
mov %d15, %d5
mov %d12, %d4
movh.a %a12, HI:h
lea %a12, [%a12] LO:h
movh.a %a13, HI:tqmf
lea %a13, [%a13] LO:tqmf
ld.w %d14, [%a13] 4
ld.w %d10, [%a12] 4
mul %d14, %d10
# Lade Adresse von array h nach A12
# Lade Adresse von array tqmf nach A13
# Lade tqmf[1] nach D14
# Lade h[1] nach D10
# Multipliziere

## Slide 9
Objektcode
Binärdarstellung von Assemblercode, nicht mehr lesbar
Keine Klartext-Mnemonics, statt dessen 0/1-Sequenzen
Wenn möglich, symbolische Adressen durch reale ersetzt
Assembler
Zeilenweise Übersetzung Assembler-Befehle  Maschinen-Befehle
Innerhalb eines Assembler-Files: Adress-Auflösung
Objekt-
Code
Assembler-
Code
Assembler

## Slide 10
Übersetzung (Beispiel: Infineon TriCore 1.3)
Adress-Auflösung
Symbolische Adresse h in gleichem Assembler-File deklariert:
  Symbol h ist Assembler bekannt
  Ersetzung von h durch relative Adresse, relativ in dem Objekt-File
h ist Assembler unbekannt:
  Adress-Auflösung erfolgt später
Objekt-
Code
MUL D[a], D[b] (SRR)
b
a
0xE2
15
12
11
8
7
0
mul %d14, %d10
1010 1110 11100010

## Slide 11
Binärcode
Ausführbare Programm-Darstellung
Alle symbolischen Adressen durch reale ersetzt
Niedrigstes Abstraktionsniveau
Linker
Vereinigung vieler Objektcodes und Bibliotheken zu einem ausführbaren Programm
Symbol-Auflösung mit Hilfe von Objektcode-Bibliotheken
Code-Anordnung im Speicher
Binär-
Code
Objekt-
Code
Linker

## Slide 12
Beispiel Symbol-Auflösung
Objektcode enthält Sprung zu externer Funktion: call abs
Suche abs in allen anderen Objektcodes & Bibliotheken
Füge Code von abs dem Binärcode zu
Beispiel Speicher-Layout des Binärcodes
Binärcode besteht aus Funktionen decode, encode, abs, main
Speicher-Anordnung definiert abschließend reale Adressen
Binär-
Code
decode
encode
abs
main
decode
encode
abs
main

## Slide 13: Inhalte des Kapitels
Compiler für Eingebettete Systeme – Anforderungen & Abhängigkeiten
  Werkzeuge zur Code-Generierung
    Compiler, Assembler, Linker
    Quellcode, Assemblercode, Objektcode, Binärcode
  Quellsprachen für Compiler für Eingebettete Systeme
    C, C++, Java
  Eingebettete Prozessoren
    Digitale Signalprozessoren
    Multimedia-Prozessoren
    Very Long Instruction Word-Maschinen
    Netzwerk-Prozessoren
  Anforderungen an Compiler für Eingebettete Systeme
    Code-Qualität vs. Geschwindigkeit des Compilers

## Slide 14: Quellsprachen für Compiler für Eingebettete Systeme
Im Folgenden
Kurzer Abriss über gebräuchlichste Sprachen
Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Imperative Programmiersprachen
C
Objektorientierte Programmiersprachen
C++
Java

## Slide 15: ANSI-C: Eigenschaften
Rein imperativ
  Keine Objektorientierung: keine Klassen, keine Objekte
  C-Programm: Menge von Funktionen
  Funktion main: Ausgezeichnete Startfunktion
  Funktionen: Folgen von Befehlen, sequenzielle Abarbeitung
int filtep( int rlt1, int al1, int rlt2, int al2 )
{
long pl, pl2;
pl = 2 * rlt1;
pl = (long) al1 * pl;
pl2 = 2 * rlt2;
pl += (long) al2 * pl2;
return( (int)(pl >> 15) );
}

## Slide 16: ANSI-C: Eigenschaften
Standardisierte Programmiersprache
  ISO/IEC 9899:1999 (E)
Standard-Datentypen
  signed / unsigned char
  signed / unsigned short
  signed / unsigned int
  signed / unsigned long
  signed / unsigned long long
  float, double, long double, _Bool

## Slide 17: ANSI-C: Eigenschaften
Zusammengesetzte Datentypen
  Felder
  Strukturen
  Varianten
int h[3];
h[1] = 42;
h
0
1
2
struct point { int x; char y; } p;
p.x = 42;
p
x
y
union point { int x; char y; } p;
p.y = 42;
p
x / y
42
42
42

## Slide 18: ANSI-C: Eigenschaften
Zeiger und Speicherverwaltung
  Zeiger
int h[3];
int *p = &h[1];
h[1] = 42;
*p = 12;
h
0
1
2
42
p

## Slide 19: ANSI-C: Eigenschaften
Zeiger und Speicherverwaltung
  Zeiger
  Dynamische Speicherverwaltung
int h[3];
int *p = &h[1];
h[1] = 42;
*p = 12;
h
0
1
2
12
p
char *p = (char *) malloc( 100 );
p[1] = 42;
free( p );
/* Allokation von 100 Bytes */
/* Speicher-Freigabe */
Dynamische Speicherverwaltung explizit durch Programmierer!

## Slide 20: ANSI-C: Eigenschaften
Architekturabhängigkeit & unspezifiziertes Verhalten
  Bit-Breite von int  Wortbreite des Prozessors int auf 16-Bit Maschine: [ -32768, 32767 ] int auf 32-Bit Maschine: [ -2147483648, 2147483647 ]
  Verhalten des >>-Operators (shift right) logisch – Most Significant Bit (MSB) wird mit ‘0’ gefüllt: arithmetisch – MSB wird mit altem MSB gefüllt:
  Vorzeichenbehaftung von char: signed char [ -128, 127 ] vs. unsigned char [ 0, 255 ]
-8 >>l 1 = 1000 >>l 1 = 0100 = 4
-8 >>a 1 = 1000 >>a 1 = 1100 = -4

## Slide 21: ANSI-C: Diskussion
Vorteile
Standardisierte Hochsprache, weite Verbreitung
Viele existierende Tools zur Code-Generierung
Viel bereits existierender Quellcode (open source & proprietär)
Trotz Hochsprache: Low-level Programmierung möglich
Maschinenähe
Aufwand für Compilerentwurf noch akzeptabel
Nachteile
Maschinennähe, Mangelnde Portabilität von Quellcodes
Programmierer-verantwortliche Speicherverwaltung fehleranfällig
Keinerlei Objektorientierung

## Slide 22: ANSI-C++: Eigenschaften
ANSI-C + Objektorientierung + …
Klassen & Objekte
Elementfunktionen
Konstruktoren & Destruktoren
Vererbung
Schutz von Klassen-Elementen: public, protected, private
Virtuelle Elementfunktionen & polymorphe Klassen
Generische Programmierung: Templates
Ausnahmebehandlung: Exceptions

## Slide 23: ANSI-C++: Vorteile
Hochsprache, erfüllt Wunsch nach OO in Eingebetteten Systemen
Existierende ANSI-C Quellcodes können oft übernommen werden
Weite Verbreitung
Viele existierende Tools zur Code-Generierung
Viel bereits existierender Quellcode (open source & proprietär)
Trotz Hochsprache: Low-level Programmierung dennoch möglich
Maschinennähe

## Slide 24: ANSI-C++: Nachteile
Einige C++ Sprachkonstrukte führen zu großem Overhead für Eingebettete Systeme
  Zeit zwischen Werfen und Fangen unklar wegen Destruktoren
  Erhöhter Speicherbedarf wegen interner Datenstrukturen
Beispiel Exceptions:
try {
object o;
...
Code…;
}
catch( E ) {
// Fehlerbehandlung
}
Exception E wird hier geworfen...
... und hier abgefangen
o muss
zerstört
werden!

## Slide 25: ANSI-C++: Nachteile
  B und C enthalten je eine eigene Implementierung von bar().
  Hoher Laufzeitbedarf wegen Typermittlung & Methodensuche.
Beispiel Abstrakte Basisklassen:
class A {
virtual bar() = 0;
}
class B : public A { class C : public A {
... ...
} }
A *foo; ...; foo->bar(); // B::bar()?? C::bar???

## Slide 26: Embedded C++
Teilmenge von C++, entworfen für Eingebettete Systeme
Keine abstrakten Basisklassen
Keine Ausnahmebehandlung
Keine Templates
Keine Namespaces (Features such as namespaces […] are difficult to understand, increasing the chances of programmer errors.)
Keine Mehrfach-Vererbung
Keine STL-Datenstrukturen (Standard Template Library)
[Embedded C++ Slashes Code Size And Boosts Execution,
www.ghs.com/wp/ec++article2.html]

## Slide 27: Java: Vorteile
Konsequent objektorientierte Programmiersprache
Modulare Struktur, exzellente SW-Kapselung
Gute Daten-Typisierung
Gute Sprachkonstrukte zur Modellierung von Verhalten & Kontrolle
Mathematisches Modell ähnlich, aber besser als C++
Transparenter Speicherschutz, automatische Garbage Collection
Code lesbarer als C++
Keine Zeiger
Java Byte Code Interpreter: Hohe Portabilität

## Slide 28: Java: Nachteile
Enorm hoher Ressourcenbedarf
Nachteile von Javas OO-Konstrukten ähnlich zu C++
Byte Code Interpretation zur Laufzeit
Just-In-Time Übersetzung in Eingebetteten Systemen impraktikabel
Realzeit-Verhalten der Garbage Collection?
Derzeit: selbst schlankes Java (EmbeddedJava) für schnelle und ressourcenbeschränkte Systeme ungeeignet
Aus Suns Lizenzbestimmungen zu Java:
„Software is not designed or licensed for use in on-line control of aircraft, air traffic, aircraft navigation or aircraft communications; or in the design, construction, operation or maintenance of any nuclear facility.“
[java.sun.com/products/plugin/1.2/license.txt]

## Slide 29: Inhalte des Kapitels
Compiler für Eingebettete Systeme – Anforderungen & Abhängigkeiten
  Werkzeuge zur Code-Generierung
    Compiler, Assembler, Linker
    Quellcode, Assemblercode, Objektcode, Binärcode
  Quellsprachen für Compiler für Eingebettete Systeme
    C, C++, Java
  Eingebettete Prozessoren
    Digitale Signalprozessoren
    Multimedia-Prozessoren
    Very Long Instruction Word-Maschinen
    Netzwerk-Prozessoren
  Anforderungen an Compiler für Eingebettete Systeme
    Code-Qualität vs. Geschwindigkeit des Compilers

## Slide 30: Eingebettete Prozessoren
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
Multimedia-Prozessoren
Very Long Instruction Word-Maschinen (VLIW)
Netzwerk-Prozessoren (NPUs)

## Slide 31: Digitale Signalprozessoren
Eigenschaften
Optimiert für Digitale Signalverarbeitung (z.B. Filter, Fourier-Transformation, ...)
Heterogene Registersätze, eingeteilt für Spezialzwecke
Teilweise parallele Befehlsabarbeitung
Spezielle Adressrechenwerke / Adressierungsmodi
Multiply-Accumulate-Befehl (a = a + b * c)
Zero-Overhead Loops
Sättigungsarithmetik
Effizienz und Realzeitverhalten extrem wichtig

## Slide 32: DSPs: Heterogene Registersätze
Beispiel Infineon TriCore 1.3:
Separate Adress- & Datenregister
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
Address Registers
Data Registers
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

## Slide 33: DSPs: Heterogene Registersätze
Beispiel Infineon TriCore 1.3:
Separate Adress- & Datenregister
Register mit besonderer Bedeutung
64-bit Datenregister (extended Regs)
Oberer & unterer Kontext (UC & LC): UC bei Funktionsaufruf automatisch gesichert, LC nicht
A15 (Implicit AREG)
A14
A13
A12
A11 (Return Addr)
A10 (Stack Ptr)
A9 (Global AREG)
A8 (Global AREG)
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1 (Global AREG)
A0 (Global AREG)
Address Registers
Data Registers
D15 (Implicit DREG)
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
E14
E12
UC
E8
E6
E4
E2
E0
LC
E10

## Slide 34: DSPs: Teilweise Parallelität
Beispiel Infineon TriCore 1.3:
Integer-Pipeline: Arithmetische Befehle, bedingte Sprünge
Load/Store-Pipeline: Speicherzugriffe, Adressarithmetik, unbedingte Sprünge, Funktionsaufrufe
Loop-Pipeline: Schleifen-Befehle
Teilweise Parallelität:
  Pipelines arbeiten im Idealfall unabhängig / parallel
  Wenn nicht Idealfall: Stall in L/S-Pipeline  Stall in I-Pipeline und umgekehrt

## Slide 35: DSPs: Address Generation Units (AGUs)
Allgemeine Architektur von Adressrechenwerken:
Adress-
register
Effektive
Adresse
AR-
Zeiger
Immediate
Wert
Adressregister (AR) enthalten effektive Adressen zur Speicher-Adressierung
Befehlswort codiert, welches AR zu nutzen ist (AR-Zeiger)
ARs können explizit mit im Befehlswort codierten Konstanten geladen werden (Immediates)

## Slide 36: DSPs: Address Generation Units (AGUs)
Allgemeine Architektur von Adressrechenwerken:
ARs können über einfache ALU erhöht / erniedrigt werden
Erhöhung / Erniedrigung um Offset als Immediate-Wert
Inkrement / Dekrement um Konstante „1“ als Offset
+ -
„1“
Adress-
register
Effektive
Adresse
AR-
Zeiger
Immediate
Wert
Offset

## Slide 37: DSPs: Address Generation Units (AGUs)
Allgemeine Architektur von Adressrechenwerken:
Inkrement / Dekrement um Inhalt von Modifier-Register (MR)
Befehlswort codiert, welches MR zu nutzen ist (MR-Zeiger)
MRs können explizit mit Immediate-Werten geladen werden
+ -
„1“
Modifier-
Register
Adress-
register
Effektive
Adresse
AR-
Zeiger
MR-
Zeiger
Immediate
Wert
Offset

## Slide 38: DSPs: Address Generation Units (AGUs)
Allgemeine Architektur von Adressrechenwerken:
AR laden: AR = <const>
MR laden: MR = <const>
AR ändern: AR  <const>
Auto-Increment: AR  „1“
Auto-Modify: AR  MR
“Auto”-Befehle: Parallel zu Datenpfad, keine extra Laufzeit, hocheffizient!
Alle anderen: Brauchen Extra-Instruktion für Da-tenpfad, weniger effizient.
+ -
„1“
Modifier-
Register
Adress-
register
Effektive
Adresse
AR-
Zeiger
MR-
Zeiger
Immediate
Wert
Offset

## Slide 39: DSPs: Konventioneller Code für Schleifen
C-Code einer Schleife: Konventioneller ASM-Code:
(TriCore 1.3)
Eigenschaften
Dekrement & bedingter Sprung: Beide in Integer-Pipeline  keine parallele Ausführung
2 Takte * 10 Iterationen = mind. 20 Takte Schleifen-Overhead
Bei Delay-Slots für Sprünge noch mehr!
int i = 10;
do {
...
i--;
} while ( i );
mov %d8, 10;
.L0:
...
add %d8, -1;
jnz %d8, .L0;

## Slide 40: DSPs: Optimierter Code für Schleifen
C-Code einer Schleife: Zero-Overhead Loops:
(TriCore 1.3)
Eigenschaften
Dekrement & bedingter Sprung: Parallel in Loop-Pipeline
loop-Befehl: Verbraucht Laufzeit nur in 1. & letzter Iteration  nur 2 Takte Schleifen-Overhead
int i = 10;
do {
...
i--;
} while ( i );
mov %a12, 10;
.L0:
...
loop %a12, .L0;

## Slide 41: Problem der wrap around Arithmetik (1)
Standard-Arithmetik führt bei Über-/Unterlauf zu wrap around
Problem: Ergebnisse mit wrap around sind…
  nicht nur falsch
  sondern extrem unplausibel / nicht einmal nahe der korrekten Lösung
Der notwendigerweise entstehende Fehler ist maximal (signifikanteste Bitstelle 2n geht verloren), nicht minimal! Beispiel: (4 bit, 2er-Kompl.): |(7 +wrap 1) – (7 +exact 1)| = |(0111(2) +wrap 0001(2)) – 8)| = |1000(2) – 8| = |-8 – 8| = -16

## Slide 42: Problem der wrap around Arithmetik (2)
Große Fehler zwischen (mit Überlauf) berechnetem und tatsächlichem Ergebnis besonders dramatisch bei Signalverarbeitung (Verstärkung eines Audiosignals / Helligkeitsänderung eines Bildpunktes)

## Slide 43: Kleinerer Fehler bei Sättigungsarithmetik
Sättigungsarithmetik (saturated arithmetic) für Addition oder Multiplikation liefert bei Über-/Unterlauf den jeweils maximal/minimal darstellbaren Zahlenwert.
Beispiele
Betragsdarstellung (4 bit, vorzeichenlos): 8 +sat 8 = 1000(2) +sat 1000(2) = 7 +sat 11 → 15 ≠ 18 10000(2) → 1111(2) = 15 ≠ 16
Zweierkomplementdarstellung (4 bit, vorzeichenbehaftet): 7 +sat 1 = 0111(2) +sat 0001(2) = -5 –sat 7 → -8 ≠ -12 1000(2) → 0111(2) = 7 ≠ 8
Insbesondere gibt es bei Sättigungsarithmetik keine Vorzeichenumkehr!

## Slide 44: Weiteres Beispiel
a 0111 b + 1001 Standard wrap around Arithmetik (1)0000 Sättigungsarithmetik 1111 (a+b)/2: korrekt 1000 wrap around Arithmetik 0000 Sättigungsarithmetik mit >> 0111 „fast richtig“
Geeignet für DSP- / Multimedia-Anwendungen
  Durch Überläufe ausgelöste Interrupts  Echtzeitbedingungen verletzt…?
  Genaue Werte ohnehin weniger wichtig
  wrap around Arithmetik liefert schlechtere Ergebnisse

## Slide 45: Sättigungsarithmetik: Bewertung
Vorteil
Plausible Ergebnisse bei Bereichsüberschreitungen
Nachteile
Aufwändiger in der Berechnung
Assoziativität etc. sind verletzt
Sättigungsarithmetik und „Standardarithmetik“ können auf DSPs in der Regel wahlweise benutzt werden (es existieren entsprechende Befehlsvarianten)
„Sättigung“ im IEEE 754 floating point Standard:
Bei Über-/Unterlauf entsteht ± „unendlich“ als Ergebnis
Weitere Operationen ändern diesen Wert nicht mehr!

## Slide 46: DSPs: Realzeiteigenschaften
Das Zeitverhalten des Prozessors sollte vorhersagbar sein!
Eigenschaften, die Probleme verursachen:
Zugriff auf gemeinsame Ressourcen
  Caches mit Ersetzungsstrategien mit problematischem Zeitverhalten
  Unified caches für Code und Daten gleichzeitig (Konflikte zwischen Daten und Befehlen)
  Fließbänder (pipelines) mit stall cycles („bubbles“)
  Multi-cores mit unvorhersagbaren Kommunikationszeiten
Sprungvorhersage, spekulative Ausführung
Interrupts, die zu jedem Zeitpunkt möglich sind
Speicherauffrischen (refresh) zu jeder Zeit
Befehle mit datenabhängigen Ausführungszeiten
So viele dieser Eigenschaften wie möglich vermeiden

## Slide 47: Multimedia-Prozessoren
Eigenschaften
Optimiert z.B. für Bild- & Tonverarbeitung
Bekannte kommerzielle Produkte: Intel MMX, SSE oder SSE2; AMD 3DNow!; Sun VIS; PowerPC AltiVec; HP MAX
Motivation: Multimedia-Software nutzt oft nicht die gesamte Wortlänge eines Prozessors (d.h. int), sondern nur Teile (z.B. short oder char).
SIMD-Prinzip: Single Instruction, Multiple Data
Parallele Bearbeitung mehrerer „kleiner” Daten durch 1 Befehl

## Slide 48: SISD vs. SIMD-Ausführung
Aufgabe: Addiere zweimal je 2 short-Variablen
SISD-Prinzip (Single Instruction, Single Data): Lade erste 2 Summanden in Register, int-Addition, Lade zweite 2 Summanden in Register, int-Addition
Kosten: 2 volle Additionen
SIMD-Prinzip (Single Instruction, Multiple Data): Lade erste 2 Summanden in obere Halb-Register, Lade zweite 2 Summanden in untere Halb-Register, SIMD-Addition
Kosten: 1 Addition

## Slide 49: Veranschaulichung SIMD-Addition
SIMD Halbwort-Addition:
SIMD-Instruktionen auch für Viertel-Worte gebräuchlich: 4 parallele char-Additionen bei 32-bit Prozessor

## Slide 50: Very Long Instruction Word (VLIW)
Motivation Performance-Steigerung durch erhöhte Parallelität
Konventionelle Prozessoren:
1 integer-ALU
1 Multiplizier-Einheit
1 (heterogenes) Register-File
VLIW-Prozessoren:
n integer-ALUs
n Multiplizier-Einheiten
n (heterogene) Register-Files
Verbindungsnetzwerk

## Slide 51: Beispiel: M3 VLIW-Prozessor
MAC
ALU
REG
  Slice 0
MAC
ALU
REG
  Slice 1
MAC
ALU
REG
  Slice 15
Verbindungsnetzwerk
Gruppenspeicher

## Slide 52: VLIW-Befehlswort
1 Befehlswort enthält 1 VLIW-Instruktion
1 VLIW-Instruktion enthält n VLIW-Operationen
Jede Operation steuert genau eine Functional Unit (FU)
Starre Zuordnung von Operationen im Befehlswort zu FUs: Operation 0  FU 0, Operation 1  FU 1, ...
  Slice 0
  Slice 1
  Slice 15
Verbindungsnetzwerk
Gruppenspeicher
  Op0
  Op1
  Op15
VLIW-Instruktion

## Slide 53: Netzwerk-Protokolle
Kommunikation zwischen entfernten Prozessoren
Kommunikationsmedium fehleranfällig
Nutzdaten werden in Pakete zerteilt
Pakete werden mit Zusatz-Informationen versehen (Header)
Beispiel IPv4-Header:
Version
Länge
Service-Art
Gesamte Paketlänge
Kennzeichnungsnummer
Flags
Fragment Offset
Gültigkeitsdauer
Protokoll
CRC
Senderadresse
Zieladresse
0
7
15
23
26
31

## Slide 54: Bit-Pakete
Bit-Pakete in Protokoll-Headern
Header zerfallen in Bereiche unterschiedlicher Bedeutung
Solche Bit-Bereiche sind nicht nach Prozessor-Wortbreiten angeordnet
Bit-Paket:
  Menge aufeinanderfolgender Bits
  beliebiger Länge
  an beliebiger Position startend
  u.U. Wortgrenzen überschreitend
Effiziente Manipulation von Daten auf Bit-Ebene notwendig!

## Slide 55: Bit-Pakete
Network Processing Units (NPUs)
Software zur Protokollverarbeitung: Hoher Code-Anteil für Verarbeitung von Bit-Paketen
Typischer C-Code (GSM-Kernel, TU Berlin):
Befehlssatz von NPUs: Spezial-Instruktionen zum Extrahieren, Einfügen & Bearbeiten von Bit-Paketen
xmc[0] = (*c >> 4) & 0x7;
xmc[1] = (*c >> 1) & 0x7;
xmc[2] = (*c++ & 0x1) << 2;
xmc[2] |= (*c >> 6) & 0x3;
xmc[3] = (*c >> 3) & 0x7;

## Slide 56: Operationen auf Bit-Paketen
Extrahieren von Bit-Paketen
Einfügen von Bit-Paketen
extr R2, R0, <Offset1>, <Größe>;
Register R0
Register R1
Register R2
Offset1
Größe
insert R0, R2, <Offset2>, <Größe>;
Register R0
Register R1
Offset2
Größe
Register R2

## Slide 57: Inhalte des Kapitels
Compiler für Eingebettete Systeme – Anforderungen & Abhängigkeiten
  Werkzeuge zur Code-Generierung
    Compiler, Assembler, Linker
    Quellcode, Assemblercode, Objektcode, Binärcode
  Quellsprachen für Compiler für Eingebettete Systeme
    C, C++, Java
  Eingebettete Prozessoren
    Digitale Signalprozessoren
    Multimedia-Prozessoren
    Very Long Instruction Word-Maschinen
    Netzwerk-Prozessoren
  Anforderungen an Compiler für Eingebettete Systeme
    Code-Qualität vs. Geschwindigkeit des Compilers

## Slide 58: Wichtigste Anforderungen an Compiler für ES
Maximale Code-Qualität
Laufzeit-Effizienz
Geringer Energieverbrauch
Geringe Codegröße
Sinnvolle Maßnahmen
Bestmögliche Abbildung der Quell- auf die Zielsprache
Präsenz starker Compiler-Optimierungen
Wiederverwendung von Code-Fragmenten
Maximale Nutzung schneller und kleiner Speicher
Einbeziehung der WCET (Worst-Case Execution Time)
...
Maximale Parallelisierung
Echtzeitfähigkeit
...

## Slide 59: Nebensächliche Anforderung
Geschwindigkeit des Compilers
Situation bei Desktop-Rechnern:
  Großer Umfang verfügbarer Ressourcen
  Code-Qualität von geringerem Interesse
  Compiler sollen schnell korrekten Code generieren
Situation bei Eingebetteten Systemen:
  Code-Qualität von maximalem Interesse
  Compiler sollen hoch-optimierten Code generieren
  Compiler werden im ES-Entwicklungsprozess seltener aufgerufen als bei Desktop-Rechnern
 Hohe Laufzeiten Optimierender Compiler akzeptabel!

## Slide 60: Literatur
Werkzeuge zur Code-Generierung
John R. Levine, Linkers & Loaders, Morgan Kaufmann, 2000. ISBN 1-55860-496-0
Programmiersprachen
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall, 1988. ISBN 0-13-110362-8
Embedded C++ Home Page, http://www.caravan.net/ec2plus, 2002.
The Real-Time Specification for Java, http://www.rtsj.org, 2007.

## Slide 61: Literatur
Prozessoren & Befehlssätze
Peter Marwedel, Eingebettete Systeme, Springer, 2007. ISBN 978-3-540-34048-5
Rainer Leupers, Code Optimization Techniques for Embedded Processors, Kluwer Academic Publishers, 2000. ISBN 0-7923-7989-6
Jens Wagner, Retargierbare Ausnutzung von Spezialoperationen für Eingebettete Systeme mit Hilfe bitgenauer Wertflussanalyse, Dissertation Universität Dortmund, Informatik 12, 2006.

## Slide 62: Zusammenfassung (1)
Werkzeuge zur Code-Generierung
Assembler und Linker als weitere Werkzeuge neben Compiler
Adress-Auflösung, Speicher-Layout und Libraries
Quellsprachen für Compiler für Eingebettete Systeme
ANSI-C: weitverbreitete imperative Programmiersprache; maschinennahe Programmierung möglich; fehleranfällige Speicherverwaltung; nicht-spezifizierte Sprachdetails
C++: ähnlich wie C; hoher Overhead wegen mancher objektorientierten Konstrukte
Java: sehr hoher Overhead wegen Byte Code Interpretation; keine Echtzeitfähigkeit wegen Garbage Collection
ANSI-C gebräuchlichste Programmiersprache für Eingebettete Systeme

## Slide 63: Zusammenfassung (2)
Eingebettete Prozessoren
Z.T. sehr spezielle Befehlssätze (multiply-accumulate, insert/extract, SIMD)
Spezielle Register und Adressrechenwerke
Hoher Grad an Parallelität (mehrere Pipelines, Vielzahl funktionaler Einheiten)
Anforderungen an Compiler für Eingebettete Systeme
Code-Qualität primäre Anforderung
Compiler-Laufzeit nur sekundär, im Gegensatz zu Compilern für Desktop-Rechner