## Slide 1: Compiler für Eingebettete Systeme [CS7506]
Sommersemester 2014
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 9 Compiler zur WCETEST-Minimierung

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einordnung & Motivation der Vorlesung
Compiler für Eingebettete Systeme – Anforderungen & Abhängigkeiten
Interner Aufbau von Compilern
Prepass-Optimierungen
HIR Optimierungen und Transformationen
Instruktionsauswahl
LIR Optimierungen und Transformationen
Register-Allokation
Compiler zur WCETEST-Minimierung
Ausblick

## Slide 4: Inhalte des Kapitels
Compiler zur WCETEST-Minimierung
  Einführung
    Integration eines WCET-Zeitmodells in einen Compiler
    Herausforderungen bei der WCET-Optimierung
  Procedure Cloning & Positioning
    WCET-bewusstes Procedure Cloning
    Procedure Positioning zur Reduktion von Cache Misses
  Register-Allokation
    Problem der Standard Graph-Färbung
    WCET-bewusste Graph-Färbung
  Scratchpad-Allokation von Daten und Code
    Allokation von globalen Daten
    Allokation von Basisblöcken

## Slide 5: Entwurfsmethodik von Software für Echtzeitsysteme
Jetzige industrielle Praxis (Automotive, Avionik)
Spezifikation in grafischen Werkzeugen
Automatische Erzeugung von ANSI-C Code
Übersetzen in ausführbaren Maschinencode für gegebenen Ziel-Prozessor
Vielfaches Ausführen / Simulieren des Maschinencodes, Verwendung „repräsentativer“ Eingabedaten
Zeitmessungen liefern „beobachtete Laufzeiten“
Aufschlag von Sicherheitspuffer (z.B. 20%) auf höchste beobachtete Laufzeit: „beobachtete Worst-Case Execution Time (WCET)“
Beobachtete WCET ≤ Echtzeit-Bedingungen? Nein: Gehe zu 1

## Slide 6: Probleme dieser Methodik
Sicherheit
Keine Gewähr, dass beobachtete WCET annähernd effektiver WCET entspricht
Keine Garantie, dass hartes Echtzeitsystem immer pünktlich arbeitet
Entwurfszeit
Wie viele Iterationen notwendig, bis Schritt 7 erfolgreich?
Abhängig davon, inwieweit Schritte 2-3 zu effektiver Code-Beschleunigung führen
Try & Error, bis Schritt 7 erfolgreich

## Slide 7: Stand der Technik im Compilerbau
Zielfunktion heutiger Compiler-Optimierungen
In der Regel Reduktion durchschnittlicher Laufzeiten (Average-Case Execution Time, ACET): Beschleunigung einer „typischen“ Ausführung eines Programms für „typische“ Eingabedaten
Keine gesicherte Aussage über Einfluss von Optimierungen auf WCETs möglich
Optimierungsstrategie
Naiv: heutige Compiler enthalten kein echtes ACET-Zeitmodell
Optimierungen werden angewendet wenn dies „Erfolg versprechend“ oder „plausibel“ erscheint
Einfluss von Optimierungen auf ACETs sind dem Compiler unbekannt
ACET-Optimierungen verschlechtern evtl. die WCET – Compiler werden oft ohne Optimierungen im Bereich von Echtzeitsystemen angewendet

## Slide 8: Motivation
Entwurf eines Compilers, der
statt durchschnittlicher Laufzeiten WCET-Abschätzungen betrachtet,
formale Garantien zu Worst-Case Eigenschaften erlaubt, anstatt auf beobachteten WCETs zu basieren,
automatische Optimierungen zur WCETEST-Minimierung durchführt
Ansatz
Integration eines WCET-Zeitmodells in Compiler durch Anbindung statischer WCET-Analysewerkzeuge
Ausnutzung des Zeitmodells zur systematischen WCET-Minimierung durch neuartige Optimierungen

## Slide 9: Integration eines WCETEST-Modells in Compiler (1)
Re-Implementierung eines WCET Zeitmodells in Compiler nicht sinnvoll
Statt dessen: Enge Integration von aiT ( siehe Kapitel 5)
Kopplung in Prozessor-spezifischem Compiler Back-End (LLIR)
Informationsaustausch durch Übersetzung LLIR  CRL2
Transparenter Aufruf von aiT innerhalb des Compilers
Import WCET-relevanter Daten in Compiler Back-End

## Slide 10: Integration eines WCETEST-Modells in Compiler (2)
Relevante WCET-Daten:
WCETEST für Programm, Funktion, Basisblock
Worst-Case Ausführungshäufigkeit pro Funktion, Basisblock, Kante im CFG
Potentielle Register-Inhalte
Cache Hits / Misses pro Basisblock

## Slide 11: WCC – Der WCET-aware C Compiler (1)
Flow Facts
WCET-Analyse: max. Iterationszahlen & Rekursionstiefen
WCC: Annotation direkt im C Quellcode: _Pragma( “loopbound min 10 max 10“ );
Optimierungen, die Kontrollfluss ändern, aktualisieren Flow Facts automatisch

## Slide 12: WCC – Der WCET-aware C Compiler (2)
Loop Analyzer
Manuelle Flow Fact Annotation umständlich und fehleranfällig
WCC: Automatische Schleifenanalyse, die max. Iterationszahlen ermittelt
Basiert z.T. auf Polytop-Modellen ( siehe Kapitel 4)

## Slide 13: WCC – Der WCET-aware C Compiler (3)
Back-Annotation
WCETEST-Daten von aiT nur im Backend
HIR-Optimierungen haben keinen Zugriff auf WCETEST-Daten
WCETEST-Minimierung auf HIR-Ebene nicht möglich
WCC: Back-Annotation übersetzt WCETEST-Daten von LIR nach HIR

## Slide 14: WCC – Der WCET-aware C Compiler (4)
Memory Hierarchy
aiT arbeitet auf Binär-code mit physikalischen Adressen
WCC muss aiT korrekte phys. Adressen für Code, Daten, Sprünge und Load-/Store-Operationen bereitstellen
WCC braucht Detail-wissen über Speicher

## Slide 15: WCC – Der WCET-aware C Compiler (5)
Memory Hierarchy
Speicher-Regionen, Startadresse, Größe, Zugriffsgeschwindigkeit, Verwendbarkeit (Code, Daten, les-/schreibbar, ...)
SPM-Allokationen benötigen ebenfalls diese Information zur Optimierung

## Slide 16: WCC – Der WCET-aware C Compiler (6)
Memory Hierarchy
WCC entscheidet über Speicher-Layout von Code & Daten, produziert aber keinen Binärcode
Linker muss Binärcode exakt gemäß WCC Speicher-Layout produzieren
WCC: Automatische Generierung eines Linker-Skripts
[http://ls12-www.cs.tu-dortmund.de/research/activities/wcc]

## Slide 17: Problematik der WCETEST-Minimierung
Der Worst-Case Execution Path (WCEP)
WCET eines Programms = Länge des längsten Ausführungspfades des Programms (WCEP)
WCETEST-Minimierung: Optimierung ausschließlich derjenigen Teile des Programms, die auf WCEP liegen
Code-Optimierung abseits des WCEP bringt keine Verbesserung
Optimierungen zur WCETEST-Minimierung brauchen Detailwissen über WCEP!
WCET-Analyzer aiT liefert diese Detail-Informationen in Form von Ausführungshäufigkeiten von CFG-Kanten. Jedoch...

## Slide 18: Instabilität des WCEP (1)
main
a
b
c
d
10 Cyc.
50 Cyc.
80 Cyc.
65 Cyc.
120 Cyc.
WCETEST des
Basisblocks a
Beispiel: Einfacher CFG mit 5 Basisblöcken

## Slide 19: Instabilität des WCEP (2)
main
a
b
c
d
10 Cyc.
50 Cyc.
80 Cyc.
65 Cyc.
120 Cyc.
Initialer WCEP: main, a, b, c
WCEP-Länge = WCETEST: 205
Im folgenden: Optimierung von b
WCETEST = 205 Cyc.

## Slide 20: Instabilität des WCEP (3)
main
a
c
d
10 Cyc.
50 Cyc.
80 Cyc.
65 Cyc.
120 Cyc.
Initialer WCEP: main, a, b, c
WCEP-Länge = WCETEST: 205
Im folgenden: Optimierung von b
WCETEST = 205 Cyc.
b
40

## Slide 21: Instabilität des WCEP (4)
main
a
c
d
10 Cyc.
50 Cyc.
80 Cyc.
65 Cyc.
120 Cyc.
Neuer WCEP: main, d, c
Neue WCETEST: 195
WCEP ist wegen Optimierung umgeschlagen!
b
40
WCETEST = 195 Cyc.

## Slide 22: Konsequenzen für Optimierungen
Optimierungen zur WCETEST-Minimierung ...
... müssen immer berücksichtigen, dass sich der WCEP nach jeder Entscheidung, die eine Optimierung trifft, ändern kann.
... sollten ihre Entscheidungen, wo was zu optimieren ist, nicht nur aufgrund lokaler Informationen treffen, sondern sollten stets die globalen Auswirkungen einer Entscheidung berücksichtigen. (Die Optimierung von b im vorherigen Beispiel führt lokal zu einer Reduktion der WCETEST von b um 40 Zyklen. Global werden aber nur 10 Zyklen eingespart!)
 Herausforderung: Entwurf neuartiger Optimierungen für den WCC, die obigen Anforderungen gerecht werden und dabei stets den ganzen CFG mit dem jeweiligen WCEP betrachten.

## Slide 23: Inhalte des Kapitels
Compiler zur WCETEST-Minimierung
  Einführung
    Integration eines WCET-Zeitmodells in einen Compiler
    Herausforderungen bei der WCET-Optimierung
  Procedure Cloning & Positioning
    WCET-bewusstes Procedure Cloning
    Procedure Positioning zur Reduktion von Cache Misses
  Register-Allokation
    Problem der Standard Graph-Färbung
    WCET-bewusste Graph-Färbung
  Scratchpad-Allokation von Daten und Code
    Allokation von globalen Daten
    Allokation von Basisblöcken

## Slide 24: Wieso Procedure Cloning und WCETEST?
Motivation ( siehe Kapitel 5)
Häufiges Vorkommen von general-purpose Funktionen in special-purpose Kontexten in Eingebetteter Software
Gerade Schleifengrenzen werden sehr oft durch Funktionsparameter gesteuert
Gerade Schleifengrenzen sind kritisch für eine präzise WCET-Analyse
Procedure Cloning ermöglicht hochgradig präzise Annotation von Schleifengrenzen
[P. Lokuciejewski, Influence of Procedure Cloning on WCET Prediction, CODES+ISSS, Salzburg, 2007]

## Slide 25: Ergebnisse nach Standard-Cloning
Chart: Rel. WCETEST [%]
| TriCore | ARM | Thumb
EPIC | 0.0539 | 0.0428 | 0.0435
MPEG2 | 0.7008 | 0.6675 | 0.6655
GSM | 0.8186 | 0.8727 | 0.6897
Geo. Mean | 0.31387 | 0.29214 | 0.27129
Chart: Rel. Code Size [%]
| TriCore | ARM | Thumb
EPIC | 3.2657 | 3.0505 | 3.2975
MPEG2 | 1.2894 | 1.2336 | 1.22
GSM | 1.019 | 1.0328 | 1.0314
Geo. Mean | 1.625 | 1.5722 | 1.6069
WCETEST-Verbesserungen von 13% bis zu 95%!
Code-Vergrößerungen von 2% bis zu 325%!

## Slide 26: Hauptprobleme des Standard-Cloning
WCETEST eines Programms entspricht der Länge des WCEP
Standard-Optimierung Procedure Cloning hat keine Kenntnis des WCEP
Eigenschaften von Funktionen, die WCETEST-Reduktion ermöglichen (parameterabhängige Schleifen) werden durch Standard-Optimierung nicht berücksichtigt
Evtl. Cloning von Funktionen, die nicht auf WCEP liegen
Evtl. Cloning von Funktionen, die nicht zur Verbesserung der WCETEST beitragen
Unnötige Code-Vergrößerung ohne irgend eine WCETEST-Reduktion

## Slide 27: WCET-bewusstes Cloning (1)
Gegeben
Zu optimierendes Programm P, gegeben in einer HIR
Float-Zahl maxFactor, die max. Code-Vergrößerung angibt
Initialisierung
maxCodeSize = getCodeSize( P ) * maxFactor;
Phase 1 – Bestimmung des WCEP
Führe WCET-Analyse von P durch;
Bestimme Menge F aller originalen Funktionen auf dem WCEP von P;
wcetorig = getWCET( P );
csorig = getCodeSize( P );

## Slide 28: WCET-bewusstes Cloning (2)
Phase 2 – Ermittlung der WCETEST-Daten für Funktionen
for ( <alle Funktionen f  F> )
if ( <f wird mit Konstanten als Parameter p aufgerufen> &&
( <p dient als Schleifengrenze> ||
<p wird in Bedingung von If-Statement genutzt> ||
<p ist Argument in Funktionsaufruf innerhalb von f> ) )
// Cloning von f u.U. vorteilhaft bzgl. WCETEST
HIR P’ = P.copy();
doCloning( P’, f ); // Führe probeweises Cloning von f aus
updateLoopBounds( P’, f );
deleteRedundantIfStmts( P’, f );
Führe WCET-Analyse von P’ durch;
wcetf = getWCET( P’ );
csf = getCodeSize( P’ );

## Slide 29: WCET-bewusstes Cloning (3)
Phase 3 – Ermittlung der Funktion mit größtem Profit
for ( <alle Funktionen f  F> )
profitf = ( wcetorig – wcetf ) / ( csf – csorig );
Bestimme Funktion fopt mit maximalem profitf UND
csf ≤ maxCodeSize;
if ( <fopt existiert> )
doCloning( P, fopt );
goto <Phase 1>;
[P. Lokuciejewski, WCET-Driven, Code-Size Critical Procedure Cloning, SCOPES, München, 2008]

## Slide 30: Relative WCETEST nach WCET-bewusstem Cloning
100% = WCETEST ohne Procedure Cloning
WCETEST-Verbesserungen von 14% bis zu 64%!

## Slide 31: Relative Codegrößen nach WCET-bewusstem Cloning
100% = Codegröße ohne Procedure Cloning
Code-Vergrößerung von EPIC: 190% statt bisher 300%

## Slide 32: Verdrängung von Code aus Befehls-Caches
Caches nutzen Lokalität von Speicherzugriffen aus
  Räumliche Lokalität: Speicherzugriffe zielen auf einen räumlich kleinen Speicherbereich, der im Cache vorgehalten werden sollte
  Zeitliche Lokalität: In einer kurzen Zeitspanne wird oft auf räumlich verstreute Speicherbereiche zugegriffen, so dass diese Bereiche im Cache eingelagert sein sollten
Schlechte Anordnung von Code (oder Daten) im Speicher kann bei zeitlicher Lokalität aber zu schlechtem Cache-Verhalten führen:
Speicherbereiche mit hoher zeitlicher Lokalität können sich bei ungünstiger Anordnung wiederholt gegenseitig aus dem Cache verdrängen, was zu vielen Cache Misses, sog. conflict misses, führt.

## Slide 33: Beispiel für Verdrängung aus Befehls-Cache (1)
foo1
foo2
foo3
Hauptspeicher
I-Cache
Way 0
Way 1
foo1
foo2
foo3
0
1
2
3
4
5
6
S
...
0
1
2
3
4
5
6
S
...
Set
...
...
...
0
1
2
3
4
5
S
...
Set
0
1
2
3
4
5
S
...
0
1
2
void foo1() {
for (i=0; i<n; i++) {
foo2();
foo3();
// More Code
}
}
Hier: 2-fach assoziativer
I-Cache
foo1

## Slide 34: Beispiel für Verdrängung aus Befehls-Cache (2)
foo1
foo2
foo3
I-Cache
Way 0
Way 1
foo1
foo2
foo3
0
1
2
3
4
5
6
S
...
0
1
2
3
4
5
6
S
...
Set
...
...
...
0
1
2
3
4
5
S
...
Set
0
1
2
3
4
5
S
...
0
1
2
foo1
foo2
void foo1() {
for (i=0; i<n; i++) {
foo2();
foo3();
// More Code
}
}
Hier: 2-fach assoziativer
I-Cache
Hauptspeicher

## Slide 35: Beispiel für Verdrängung aus Befehls-Cache (3)
foo1
foo2
foo3
I-Cache
Way 0
Way 1
foo1
foo2
foo3
0
1
2
3
4
5
6
S
...
0
1
2
3
4
5
6
S
...
Set
...
...
...
0
1
2
3
4
5
S
...
Set
0
1
2
3
4
5
S
...
0
1
2
foo1
foo2
foo3
void foo1() {
for (i=0; i<n; i++) {
foo2();
foo3();
// More Code
}
}
Hier: 2-fach assoziativer
I-Cache
Hauptspeicher

## Slide 36: Beispiel für Verdrängung aus Befehls-Cache (4)
foo1
foo2
foo3
I-Cache
Way 0
Way 1
foo1
foo2
foo3
0
1
2
3
4
5
6
S
...
0
1
2
3
4
5
6
S
...
Set
...
...
...
0
1
2
3
4
5
S
...
Set
0
1
2
3
4
5
S
...
0
1
2
foo1
foo2
foo3
void foo1() {
for (i=0; i<n; i++) {
foo2();
foo3();
// More Code
}
}
Hier: 2-fach assoziativer
I-Cache
Hauptspeicher

## Slide 37: Eine bessere Anordnung ohne Verdrängungen (1)
foo1
foo2
foo3
I-Cache
Way 0
Way 1
foo1
foo2
foo3
0
1
2
3
4
5
6
S
...
0
1
2
3
4
5
6
Set
...
...
0
1
2
3
4
5
7
Set
8
9
S
...
0
1
2
7
8
9
6
foo1
void foo1() {
for (i=0; i<n; i++) {
foo2();
foo3();
// More Code
}
}
Hier: 2-fach assoziativer
I-Cache
Hauptspeicher

## Slide 38: Eine bessere Anordnung ohne Verdrängungen (2)
foo1
foo2
foo3
I-Cache
Way 0
Way 1
foo1
foo2
foo3
0
1
2
3
4
5
6
S
...
0
1
2
3
4
5
6
Set
...
...
0
1
2
3
4
5
7
Set
8
9
S
...
0
1
2
7
8
9
6
foo1
foo2
void foo1() {
for (i=0; i<n; i++) {
foo2();
foo3();
// More Code
}
}
Hier: 2-fach assoziativer
I-Cache
Hauptspeicher

## Slide 39: Eine bessere Anordnung ohne Verdrängungen (3)
foo1
foo2
foo3
I-Cache
Way 0
Way 1
foo1
foo2
foo3
0
1
2
3
4
5
6
S
...
0
1
2
3
4
5
6
Set
...
...
0
1
2
3
4
5
7
Set
8
9
S
...
0
1
2
7
8
9
6
foo1
foo2
foo3
void foo1() {
for (i=0; i<n; i++) {
foo2();
foo3();
// More Code
}
}
Hier: 2-fach assoziativer
I-Cache
Hauptspeicher

## Slide 40: Eine bessere Anordnung ohne Verdrängungen (4)
foo1
foo2
foo3
I-Cache
Way 0
Way 1
foo1
foo2
foo3
0
1
2
3
4
5
6
S
...
0
1
2
3
4
5
6
Set
...
...
0
1
2
3
4
5
7
Set
8
9
S
...
0
1
2
7
8
9
6
foo1
foo2
foo3
void foo1() {
for (i=0; i<n; i++) {
foo2();
foo3();
// More Code
}
}
Hier: 2-fach assoziativer
I-Cache
Hauptspeicher

## Slide 41: Procedure Positioning mit Call Graph
Definition (Call Graph):
Der Call Graph ist ein ungerichteter gewichteter Graph G = (V, E, w) mit
Knotenmenge V enthält Knoten v pro Funktion eines Programms
Kantenmenge E enthält Kante e = {v, w}, wenn Funktion v eine andere Funktion w aufruft
Jede Kante e = {v, w} ist mit der Häufigkeit w(e) gewichtet, mit der sich v und w gegenseitig aufrufen
Idee eines WCET-bewussten Procedure Positioning
Erzeuge Call Graph mit worst-case Aufrufhäufigkeiten gemäß statischer WCET-Analyse als Kantengewichten
Platziere je zwei Funktionen mit hohem Kantengewicht im Speicher unmittelbar hintereinander

## Slide 42: WCET-bewusstes Procedure Positioning (1)
Gegeben
Zu optimierendes Programm P, gegeben in einer LIR
Initialisierung
Führe WCET-Analyse von P durch;
Erzeuge Call Graph Gorig = (Vorig, Eorig, worig) für P anhand von WCET-Daten;
Erzeuge Call Graph Gnew = (Vnew, Enew, wnew) = Gorig.copy();
[P. Lokuciejewski et al., WCET-driven Cache-based Procedure Positioning Optimizations, ECRTS, Prag, 2008]

## Slide 43: WCET-bewusstes Procedure Positioning (2)
Optimierungsschleife
do
wcetcurrent = getWCET( P );
for ( <alle Kanten e = {v, w}  Enew, absteigend nach wnew sortiert> )
if ( Positioning( e, Gnew, Gorig, P, wcetcurrent ) == true )
// Wenn Platzierung von Knoten v und w hintereinander zu
// WCETEST-Reduktion führt, breche for-Schleife ab, fahre mit
// do-while Schleife fort.
break;
while ( <P wurde in letzter Iteration modifiziert> );

## Slide 44: WCET-bewusstes Procedure Positioning (3)
Positioning( e = {v, w}  Enew, Gnew, Gorig, P, wcetcurrent )
Erzeuge LIR P’, so dass v und w hintereinander im Speicher platziert sind;
Führe WCET-Analyse von P’ durch;
wcetnew = getWCET( P’ );
if ( wcetnew < wcetcurrent )
P = P’;
Verschmelze Knoten v und w in Gnew;
Aktualisiere wnew gemäß neuer WCET-Daten;
return true;
else
return false;

## Slide 45: Verschmelzen von Knoten
Platzierung verschmolzener Knoten hintereinander im Speicher
Problem: Wie sind als nächstes (A, B) und (D, E) zu platzieren?
Gorig zeigt, dass A und D hintereinander liegen sollten
Beste Platzierung ist (B, A, D, E).
Aus diesem Grund braucht Positioning-Algorithmus Gorig!
D
C
B
E
A
4
1
2
3
8
6
D
C
A,B
E
4
1
5
6
D,E
C
A,B
4
1
5
Gorig
Gnew

## Slide 46: Eigenschaften
Algorithmus geht greedy vor und platziert jeweils zwei Knoten des aktuellen Graphen Gnew in einer Iteration hintereinander
Hierbei werden stets die beiden Knoten betrachtet, die sich gemäß wnew am häufigsten gegenseitig aufrufen
Instabile WCEPs werden vom WCET-Positioning betrachtet, da für jede Platzierung eine eigene WCET-Analyse durchgeführt und die Kantengewichte wnew anhand dieser neuen WCET-Daten aktualisiert werden
Da WCET-bewusstes Procedure Cloning die neuen Clones stets nur an das Ende des Programms P hängt, ist es sehr sinnvoll, WCET-Cloning und WCET-Positioning miteinander zu kombinieren

## Slide 47: Relative WCETEST nach WCET-Cloning und Positioning
100% = WCETEST ohne Procedure Cloning und Positioning
I-Cache: 16kB, 2-fach mengenassoziativ, LRU-Ersetzung
WCET-Positioning der Clone: zusätzliche WCETEST-Reduktion um bis zu 7% gegenüber Cloning alleine
Chart: Relative WCET [%]
| expint | g721 enc. | g723 enc. | gsm dec. | gsm enc. | mpeg2 | Geo. Mean
Cloning w/o Positioning | 0.401 | 0.894 | 1 | 0.358 | 0.592 | 0.5516 | 0.58937
Cloning with Positioning | 0.399 | 0.8151 | 0.932 | 0.3541 | 0.5783 | 0.4839 | 0.55754
Vorsicht: Dieses Diagramm nicht mit Folie 30 vergleichen, da in Folie 30 I-Cache deaktiviert!

## Slide 48: Zwischenfazit
Abgleich mit Konsequenzen für WCETEST-Optimierungen
Optimierungen zur WCETEST-Minimierung ...
... brauchen zwingend Detailwissen über den WCEP
WCET-Cloning und WCET-Positioning berücksichtigen WCEP
... müssen immer berücksichtigen, dass sich der WCEP nach jeder Entscheidung, die eine Optimierung trifft, ändern kann
Beide aktualisieren WCEP nach jeder Codeveränderung
... sollten ihre Entscheidungen, wo was zu optimieren ist, nicht nur aufgrund lokaler Informationen treffen, sondern sollten stets die globalen Auswirkungen einer Entscheidung berücksichtigen
WCET-Cloning und WCET-Positioning sind Greedy-Heuristiken, die nur lokale Daten pro Funktion betrachten

## Slide 49: Inhalte des Kapitels
Compiler zur WCETEST-Minimierung
  Einführung
    Integration eines WCET-Zeitmodells in einen Compiler
    Herausforderungen bei der WCET-Optimierung
  Procedure Cloning & Positioning
    WCET-bewusstes Procedure Cloning
    Procedure Positioning zur Reduktion von Cache Misses
  Register-Allokation
    Problem der Standard Graph-Färbung
    WCET-bewusste Graph-Färbung
  Scratchpad-Allokation von Daten und Code
    Allokation von globalen Daten
    Allokation von Basisblöcken

## Slide 50: Register-Allokation per Graph-Färbung
Initialisierung: Erzeuge Interferenzgraphen G = (V, E) mit V = {virtuelle Register} ∪ {K physikalische Prozessor-Register}, e = (v, w) ∈ E  VREGs v und w sollen nie das selbe PHREG teilen, i.e. v und w interferieren
Vereinfachung: Entferne alle Knoten v ∈ V mit Grad < K
Spilling: Nach Schritt 2 hat jeder Knoten von G Grad ≥ K. Wähle ein v ∈ V; markiere v als potentiellen Spill; entferne v aus G
Wiederhole Schritte 2 und 3 bis G = Ø
Färbung: Füge Knoten v in umgekehrter Folge wieder in G ein; gibt es freie Farbe kv, färbe v; sonst markiere v als echten Spill
Füge Spill-Code vor/nach echten Spills ein; gehe zu 1 falls #VREGS > 0
[A. W. Appel, Modern compiler implementation in C, 2004]

## Slide 51: Problem der Standard Graph-Färbung
Spilling: Nach Schritt 2 hat jeder Knoten von G Grad ≥ K. Wähle ein v ∈ V; markiere v als potentiellen Spill; entferne v aus G
Welchen Knoten v als potenziellen Spill wählen?
Übliche Implementierungen wählen heuristisch ...
    ... einen Knoten gemäß Reihenfolge des Vorkommens in interner Compiler-Zwischendarstellung,
    ... den Knoten mit höchstem Grad im Interferenzgraph,
    ... einen Knoten mit hohem Grad, mit vielen Verwendungen, in innerster Schleife, u.U. indem auf Profiling zurückgegriffen wird
Unkontrollierte Erzeugung von Spill-Code – möglicherweise entlang des WCEP, der die WCET bestimmt!

## Slide 52: Ein Henne-Ei-Problem
Eine Register-Allokation zur WCETEST-Minimierung ...
... benötigt WCET-Daten von statischer WCET-Analyse,
... kann aber keine WCET-Daten erhalten, da Code mit virtuellen Registern nicht analysierbar ist!
Ausweg
Jedes VREG wird zu Beginn auf Laufzeit-Stack ausgelagert  Code hat schlechte Qualität, ist aber vollständig analysierbar
Durchführung einer WCET-Analyse, Bestimmung des WCEP P
Wende Standard Graph-Färbung auf alle VREGs desjenigen Basisblocks b ∈ P mit den meisten Ausführungen von Spill-Code im worst case an
Ermittle neuen WCEP

## Slide 53: WCET-bewusste Graph-Färbung (1)
LLIR WCET_GC_RA( LLIR P )
{
// Iteriere bis aktueller WCEP komplett allokiert.
while ( true )
{
// Kopiere P, alle VREGs von P’ werden auf Stack gespillt.
LLIR P’ = P.copy();
P’.spillAllVREGs();
// Ermittle WCEP für komplett gespillte LIR.
set<basic_blocks> WCEP = computeWCEP( P’ );
// Enthält WCEP keine VREGs, breche Allokationsschleife ab.
if ( getVREGs( WCEP ) ==  )
break;

## Slide 54: WCET-bewusste Graph-Färbung (2)
// Bestimme den Block auf dem WCEP mit dem höchsten Produkt
// von Worst-Case Ausführungshäufigkeit * Spill-Code.
basic_block b’ = getMaxSpillCodeBlock( WCEP );
basic_block b = getBlockOfOriginalP( b’ );
// Bestimme alle VREGs dieses kritischen Blocks.
list<virtualRegister> vregs = getVREGs( b );
// Sortiere VREGs nach #Vorkommen, Standard Graph-Färbung.
vregs.sort( occurrences of VREG in b );
traditionalGraphColoring( P, vregs );
}
// Wende Standard Graph-Färbung auf alle restlichen VREGs an.
traditionalGraphColoring( P, getVREGs( P ) );
return P;
}

## Slide 55: Eigenschaften (1)
Algorithmus arbeitet gleichzeitig mit zu allokierender LIR P und einer Kopie P’, die komplett gespillt ist, um WCET-Analyse zu ermöglichen
Register-Allokation geschieht Basisblock-weise entlang des WCEP
Nach Allokation eines Basisblocks wird WCEP in P’ aktualisiert
In einer Iteration des Algorithmus: Allokation desjenigen Basisblocks, der im worst case zur maximalen Ausführung von Spill-Code führt, d.h. der in P’ viel Spill-Code enthält und sehr oft ausgeführt wird
Die VREGs dieses kritischen Basisblocks b sollten nach Möglichkeit in PHREGs gehalten werden

## Slide 56: Eigenschaften (2)
Spilling von VREGs in b kann u.U. jedoch nicht vermieden werden. Wenn in b zu spillen ist, sollen diejenigen VREGs von b gespillt werden, die am seltensten in b vorkommen, da wenige Vorkommen wenig Spill-Code in b bedeuten
Register-Allokation und evtl. Spilling von b wird durch Standard Graph-Färbung vorgenommen
Nach Abbruch der Allokationsschleife ist WCEP komplett allokiert. Es kann aber noch VREGs in Blöcken abseits des WCEP geben
Abschließende Standard Graph-Färbung, um diese restlichen VREGs zu allokieren
[H. Falk, WCET-aware Register Allocation based on Graph Coloring, DAC, San Francisco, 2009]

## Slide 57: Relative WCETEST nach WCET Graph-Färbung
Chart: Relative ACET [%] (Bei Optimierungsstufe -O3)
| adpcm_verify | cjpeg_transupp | compress | crc | dijkstra | duff | edge_detect | edn | epic | expint | fdct | fft_1024 | fft_256 | fir | fir2dim | gsm | gsm_encode | h263 | h264dec_block | h264dec_macro | iir_4_64 | iir_biquad_N | jfdctint | latnrm_32_64 | lmsfir_8_1 | lmsfir_32_64 | lpc | ludcmp | matmult | matrix2_fixed | matrix2_float | md5 | minver | mult_10_10 | mult_4_4 | ndes | prime | qmf_receive | qmf_transmit | qurt | rijndael_enc | select | sha | spectral | startup | v32_benc | Geo. Mean
Relative WCET | 0.7881 | 0.5899 | 0.4002 | 0.8646 | 0.4179 | 0.4859 | 0.6501 | 0.9249 | 0.2712 | 0.6916 | 0.7896 | 0.5483 | 0.5765 | 0.6906 | 0.8568 | 0.4848 | 0.338 | 0.7909 | 0.8453 | 0.7429 | 0.5789 | 0.886 | 0.7694 | 0.8461 | 0.7868 | 0.7734 | 0.8507 | 0.6629 | 0.5441 | 0.7059 | 0.7598 | 0.6513 | 0.8662 | 0.6079 | 0.7378 | 0.7761 | 0.8758 | 0.6265 | 0.6818 | 0.9305 | 0.816 | 0.6583 | 0.6422 | 0.241 | 0.694 | 0.9298 | 0.66118
100% = WCETEST mit Standard Graph-Färbung (höchster Grad)
93%
24%
66%

## Slide 58: Relative ACET nach WCET Graph-Färbung
Chart: Relative ACET [%] (Optimization Level -O3)
| adpcm_verify | cjpeg_transupp | compress | crc | dijkstra | duff | edge_detect | edn | epic | expint | fdct | fft_1024 | fft_256 | fir | fir2dim | gsm | gsm_encode | h263 | h264dec_block | h264dec_macro | iir_4_64 | iir_biquad_N | jfdctint | latnrm_32_64 | lmsfir_8_1 | lmsfir_32_64 | lpc | ludcmp | matmult | matrix2_fixed | matrix2_float | md5 | minver | mult_10_10 | mult_4_4 | ndes | prime | qmf_receive | qmf_transmit | qurt | rijndael_enc | select | sha | spectral | startup | v32_benc | Geo. Mean
Relative ACET | 0.9051 | 0.9581 | 0.7077 | 1.074 | 0.9896 | 0.5213 | 0.7717 | 0.8893 | 0.9454 | 0.8918 | 1.1075 | 0.6329 | 0.6616 | 0.8108 | 0.9045 | 1.068 | 1.127 | 1.0166 | 1.1063 | 0.9287 | 0.6288 | 0.8793 | 0.8777 | 0.8524 | 0.8322 | 0.8288 | 0.8463 | 0.7585 | 0.579 | 0.7968 | 0.7956 | 0.7566 | 0.9868 | 0.5957 | 0.6889 | 0.8775 | 0.9329 | 0.6432 | 0.6949 | 1.0425 | 0.9002 | 1.0129 | 0.9814 | 0.963 | 0.885 | 0.9877 | 0.84761
100% = ACET mit Standard Graph-Färbung (höchster Grad)
-6% – -12%

## Slide 59: Diskussion
WCETEST-Reduktionen von 6,9% bis 75,9%, im Mittel 33,9%.
Allokation aller 46 Benchmarks führt 1.979 WCET-Analysen aus.
Laufzeit der WCET Graph-Färbung: 12:15 Stunden für alle 46 Benchmarks  16 Minuten pro Benchmark im Schnitt
ACET-Reduktionen von bis zu 47,9%, aber Verschlechterungen bis zu 12,7%, im Mittel 15,2% ACET-Verbesserung.
Benchmarks verhalten sich z.T. sehr unterschiedlich: gsm-Familie: 51,5% – 66,2% WCETEST-Reduktion 6,8% – 12,7% ACET-Verschlechterung
Grund: WCET Graph-Färbung vermeidet Spill-Code entlang WCEP, fügt aber Spill-Code an anderen Stellen im CFG ein, die in einem average-case Szenario oft ausgeführt werden

## Slide 60: Zwischenfazit
Abgleich mit Konsequenzen für WCETEST-Optimierungen
Optimierungen zur WCETEST-Minimierung ...
... brauchen zwingend Detailwissen über den WCEP
WCET Graph-Färbung berücksichtigt WCEP
... müssen immer berücksichtigen, dass sich der WCEP nach jeder Entscheidung, die eine Optimierung trifft, ändern kann
WCET Graph-Färbung aktualisiert WCEP nach jeder Iteration
... sollten ihre Entscheidungen, wo was zu optimieren ist, nicht nur aufgrund lokaler Informationen treffen, sondern sollten stets die globalen Auswirkungen einer Entscheidung berücksichtigen
WCET Graph-Färbung ist Greedy-Heuristik, die nur lokale Daten pro Basisblock betrachtet

## Slide 61: Inhalte des Kapitels
Compiler zur WCETEST-Minimierung
  Einführung
    Integration eines WCET-Zeitmodells in einen Compiler
    Herausforderungen bei der WCET-Optimierung
  Procedure Cloning & Positioning
    WCET-bewusstes Procedure Cloning
    Procedure Positioning zur Reduktion von Cache Misses
  Register-Allokation
    Problem der Standard Graph-Färbung
    WCET-bewusste Graph-Färbung
  Scratchpad-Allokation von Daten und Code
    Allokation von globalen Daten
    Allokation von Basisblöcken

## Slide 62: Im Folgenden: Harvard-Architekturen
Separate Busse und Speicher für Code und Daten
Scratchpad-Allokation von Code und Daten können unabhängig voneinander gelöst werden
Zwei separate ILPs für diese beiden Optimierungen
Non-Harvard Architekturen mit gemeinsamen Bussen und Speichern für Code und Daten: Naheliegende Kombination beider Einzel-ILPs
Prozessor
D-SPM
Daten Hauptspeicher
P-SPM
Code Hauptspeicher

## Slide 63: ILP zur Scratchpad-Allokation von Daten
Ziel
Bestimme Menge globaler oder lokaler statischer Variablen (skalar und zusammengesetzte Typen) zur Allokation in Daten-SPM,
so dass ausgewählte Datenobjekte WCETEST-Minimierung erzielen,
unter Berücksichtigung wechselnder WCEPs.
Ansatz
Ganzzahlig-lineare Programmierung
Optimale Resultate
Notation: Großbuchstaben  Konstanten, Kleinbuchstaben  Variablen

## Slide 64: Entscheidungsvariablen und Kosten
Binäre Entscheidungsvariablen pro Datenobjekt:
Kosten eines Basisblocks bj: cj modelliert die WCETEST von bj, abhängig davon ob die Datenobjekte, auf die bj zugreift, im SPM oder im Hauptspeicher liegen Cj: bj’s WCETEST wenn alle Datenobjekte im Hauptspeicher liegen Gi,j: WCET-Reduktion von bj, wenn Datenobjekt di im SPM allokiert wird

## Slide 65: Intraprozeduraler Kontrollfluss (1)
Innerste Schleifen wie azyklische Graphen bearbeiten
Schleife falten
Kosten von :
Iteriere mit nächsten innersten Schleifen
Modellierung des Kontrollflusses einer Funktion:
A
C
B
D
E
Azyklische Teilgraphen:
(Reduzierbare) Schleifen:
G
F
H
I
J
= WCET des längsten in A startenden Pfades
Schleife L
G, H, I
[V. Suhendra et al., WCET Centric Data Allocation to Scratchpad Memory, RTSS, Miami, 2005]

## Slide 66: Intraprozeduraler Kontrollfluss (2)
Modellierung des Kontrollflusses einer Funktion:
  Für Endknoten bj eines azyklischen Teilgraphen wird wj auf die Kosten cj gesetzt
  Für alle anderen Knoten bj eines azyklischen Teilgraphen muss die WCET der in bj startenden Pfade größer gleich der WCET jedes Nachfolgers bsucc sein, PLUS der Kosten cj von bj
  Für jeden Nachfolger bsucc von bj wird eine Nebenbedingung im ILP formuliert
  Variable wj modelliert tatsächlich alle in bj startenden Pfade. Durch ≥-Operator in den Ungleichungen wird Maximum-Bildung über alle in wj startenden Pfade vorgenommen
  Eventuelle WCEP-Wechsel zwischen zwei Nachfolgern bsucc1 und bsucc2 von bj werden automatisch berücksichtigt

## Slide 67: Intraprozeduraler Kontrollfluss (3)
Modellierung des Kontrollflusses einer Funktion:
  Reduzierbare Schleifen L haben genau einen Eintrittspunkt bLentry
  Durch „Ausblenden“ der Rücksprungkante einer reduzierbaren Schleife L wird der CFG des Schleifenkörpers azyklisch
  Erzeuge Nebenbedingungen für azyklischen Schleifenkörper wie auf Folie 65 links
  Variable wLentry modelliert WCETEST des kompletten Schleifenkörpers von L, wenn dieser genau einmal ausgeführt wird
  Multiplikation von wLentry mit der max. Iterationszahl CLmax von L liefert WCETEST für alle Ausführungen der Schleife
  Kosten von L gleich der WCETEST von L für alle Ausführungen

## Slide 68: Interprozeduraler Kontrollfluss
Modellierung von Funktionsaufrufen:
  Jede Funktion hat eindeutigen Startknoten
  Variable modelliert WCETEST des längsten Pfades in , der in startet
  modelliert WCETEST von für exakt 1 Ausführung von
  Ruft Funktion auf: addiere zu WCETEST von
Funktionsaufrufe in Basisblock :
  „Aufrufstrafe“ für aufrufenden Basisblock:
  ILP-Nebenbedingung pro Basisblock:

## Slide 69: Scratchpad-Kapazität und Zielfunktion
Scratchpad-Kapazitätsbeschränkung: Die Summe der Größen aller auf dem SPM platzierten Datenobjekte muss kleiner gleich der verfügbaren SPM-Kapazität sein
Zielfunktion:
  modelliert WCETEST von wenn einmal ausgeführt wird
  Variable modelliert WCETEST des gesamten Programms
  .
[F. Rotthowe, Scratchpad-Allokation von Daten zur Worst-Case Execution Time Minimierung, Diplomarbeit, TU Dortmund, 2008]

## Slide 70: Rel. WCETEST nach D-SPM-Allokation für petrinet
Beträchtliche WCETEST-Reduktionen bereits für sehr kleine SPMs
6 globale Daten von insgesamt 72 Bytes Größe
WCETEST-Reduktionen um 28,6% für 32 Bytes SPM
X-Achse: Absolute SPM-Größen
Y-Achse: 100% = WCETEST ohne Daten-Scratchpad

## Slide 71: Rel. WCETEST nach D-SPM-Allokation für fsm
Stetige WCETEST-Reduktionen mit zunehmenden SPM-Größen
98 globale Variablen à 4 Bytes Größe
WCETEST-Reduktionen um 21,4% für 256 Bytes SPM
X-Achse: Absolute SPM-Größen
Y-Achse: 100% = WCETEST ohne Daten-Scratchpad

## Slide 72: Rel. WCETEST nach D-SPM-Allokation für 14 Benchmarks
Stetige WCETEST-Reduktionen mit zunehmenden SPM-Größen
WCETEST-Reduktionen von 2,7% – 20,6%
X-Achse: Absolute SPM-Größen
Y-Achse: 100% = WCETEST ohne Daten-Scratchpad
Chart: SPM Size [bytes]
| 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 | 32768 | 40960
D-SPM | 0.97414 | 0.97029 | 0.95604 | 0.93468 | 0.91369 | 0.89991 | 0.87724 | 0.87711 | 0.86722 | 0.85134 | 0.82529 | 0.81063 | 0.80467 | 0.79841

## Slide 73: ILP zur Scratchpad-Allokation von Programmcode
Ziel
Bestimme Menge von Basisblöcken zur Allokation in Programm-SPM,
so dass ausgewählte Basisblöcke WCETEST -Minimierung erzielen
unter Berücksichtigung wechselnder WCEPs.
Ansatz
Ganzzahlig-lineare Programmierung
Optimale Resultate
Notation: Großbuchstaben  Konstanten, Kleinbuchstaben  Variablen

## Slide 74: Entscheidungsvariablen und Kosten
Binäre Entscheidungsvariablen pro Basisblock:
Kosten eines Basisblocks bi: modelliert die WCETEST von wenn entweder im Hauptspeicher oder im SPM liegt
Modellierung des intraprozeduralen Kontrollflusses: Wie zuvor zur WCET-bewussten SPM-Allokation von Daten

## Slide 75: Sprünge zwischen Speichern
Allokation aufeinander folgender Basisblöcke:
  Allokation aufeinander folgender Basisblöcke in verschiedene Speicher erfordert Einfügen spezieller Sprung-Befehle
  Sprünge zwischen Speichern sehr teuer: mehr als 1 Instruktion
  Sprung-Befehle: Variablen im ILP bzgl. WCETEST und Code-Größe, abhängig von Entscheidungsvariablen ( siehe Kapitel 7)
Sprung-Szenarien: („Jump Scenarios“, JS)
bi
bk
bj
bi
bk
bj
bi
bj
a) Implizit
b) Unbedingt
c) Bedingt

## Slide 76: Strafen für Sprünge zwischen Speichern
Sprung-Strafe – „Jump Penalty“ (  Boolesches XOR):
  Strafe für implizite Sprünge: Hohe Strafe, falls BBs i und j in verschiedenen Speichern liegen
  Strafe für unbedingte Sprünge:
    Falls bi und bj in versch. Speichern:
    Falls bi und bj nebeneinander im gleichen Speicher: 0
    Falls bi und bj nicht nebeneinander im gleichen Speicher:
  Bedingte Sprünge: Kombination von und
bi
bk
bj
bj
bk
bj

## Slide 77: Sprung-Strafen und interprozeduraler Kontrollfluss
Sprung-Strafe pro Basisblock bi:
Strafe für Funktionsaufrufe pro Basisblock bi: Ruft Block Funktion auf: Addiere WCETEST von zu WCETEST von . Addiere zusätzlich , wenn Funktionsaufruf über Speicher hinweg springt. Wenn Funktionsaufruf im gleichen Speicher bleibt, addiere .

## Slide 78: Basisblock-Größen
Nebenbedingung für alle Nachfolger bsucc von bi:
Größe eines Basisblocks bi:
  Größe von bi hängt von Sprung-Code in bi ab
  Größe des Sprung-Codes in bi hängt von Sprung-Szenario ab:
  Gesamtgröße von Basisblock bi: Größe Si von bi ohne jeglichen Sprung-Code plus Größe si des Sprung-Codes von bi

## Slide 79: Scratchpad-Kapazität und Zielfunktion
Scratchpad-Kapazitätsbeschränkung: Die Summe der Größen aller auf dem SPM platzierten Basisblöcke ohne Sprungcode plus Größe des Sprung-Codes von bi muss kleiner gleich der verfügbaren SPM-Kapazität sein
Zielfunktion:
[H. Falk, J. C. Kleinsorge, Optimal Static WCET-aware Scratchpad Allocation of Program Code, DAC, San Francisco, 2009]

## Slide 80: Bestimmung der Konstanten für die ILPs (1)
WCETEST pro BB bi für SPM und Hauptspeicher:
,
Max. Itera-tionszahl von Schleifen L:
Größe pro BB bi:
SPM-Größe = 47 kB
SPM-Zugriff = 1 Zyklus
Flash-Zugriff = 6 Zyklen
Übrige Parameter hart codiert:
, , …

## Slide 81: Bestimmung der Konstanten für die ILPs (2)
WCETEST , pro Basisblock für beide Speicher: Durch zwei WCET-Analysen ermittelt, in denen alle Basisblöcke einmal im SPM, das andere Mal im Hauptspeicher liegen.
Max. Iterationszahl von Schleifen : Entweder durch Flow Facts im Quellcode annotiert, oder durch WCC’s automatische Schleifenanalyse bestimmt.
Größe eines Basisblocks ohne Sprung-Code: Durch Abzählen der LIR-Operationen
Größe des Scratchpads: WCC’s Speicher-Beschreibung entnommen
Übrige Parameter experimentell ermittelt: = 16 = 8 = = 10 = 12

## Slide 82: Rel. WCETEST nach P-SPM-Allokation für g721 encoder
Stetige WCETEST-Reduktionen für zunehmende SPM-Größen
WCETEST-Reduktionen von 29% – 48%
X-Achse: SPM-Größe = x% der Code-Größe des Benchmarks
Y-Achse: 100% = WCETEST ohne Code-Scratchpad

## Slide 83: Rel. WCETEST nach P-SPM-Allokation für cover
Schrittweise WCETEST-Reduktionen: vorteilhafter Code nur bei 40%, 70% und 100% rel. SPM-Größe auf Scratchpad allokiert
WCETEST-Reduktionen von 10%, 35% und 44%
X-Achse: SPM-Größe = x% der Code-Größe des Benchmarks
Y-Achse: 100% = WCETEST ohne Code-Scratchpad

## Slide 84: Rel. WCETEST nach P-SPM-Allokation für md5
Gleiche WCETEST-Reduktionen für alle SPM-Größen: 40% - 44%
ILP findet zielsicher kleinen aber zeitkritischen Hot Spot von md5 und allokiert diesen auf Scratchpad
X-Achse: SPM-Größe = x% der Code-Größe des Benchmarks
Y-Achse: 100% = WCETEST ohne Code-Scratchpad

## Slide 85: Rel. WCETEST nach P-SPM-Allokation für 73 Benchmarks
Stetige WCETEST-Reduktionen mit zunehmenden SPM-Größen
WCETEST-Reduktionen von 8% – 41%
X-Achse: SPM-Größe = x% der Code-Größe der Benchmarks
Y-Achse: 100% = WCETEST ohne Code-Scratchpad
Chart: Relative SPM Size [%]
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
P-SPM Average | 0.91402 | 0.85229 | 0.81928 | 0.80307 | 0.77248 | 0.72736 | 0.71375 | 0.66547 | 0.64197 | 0.58607

## Slide 86: Zwischenfazit
Abgleich mit Konsequenzen für WCETEST-Optimierungen
Optimierungen zur WCETEST-Minimierung ...
... brauchen zwingend Detailwissen über den WCEP
SPM-Allokationen berücksichtigen WCEP
... müssen immer berücksichtigen, dass sich der WCEP nach jeder Entscheidung, die eine Optimierung trifft, ändern kann
SPM-Allokationen erfassen WCEP-Änderungen inhärent im ILP
... sollten ihre Entscheidungen, wo was zu optimieren ist, nicht nur aufgrund lokaler Informationen treffen, sondern sollten stets die globalen Auswirkungen einer Entscheidung berücksichtigen
Zielfunktionen der ILPs modellieren die globale WCET eines Programms, die zu minimieren ist.

## Slide 87: Literatur
WCC-Infrastruktur
H. Falk, P. Lokuciejewski. A compiler framework for the reduction of worst-case execution times. Springer Real-Time Systems 46(2), Oktober 2010.

## Slide 88: Zusammenfassung
Compiler zur WCETEST-Minimierung
Integration eines formalen WCET-Zeitmodells in Compiler
Herausforderung: Berücksichtigung instabiler WCEPs im Verlauf von Optimierungen
WCET-bewusste Optimierungen
Procedure Cloning & Positioning: Greedy-Heuristiken, die aktuellen WCEP durch wiederholte WCET-Analysen ermitteln
Register-Allokation: zyklische Abhängigkeiten zwischen Register-Allokation und WCET-Analyse; Graph-Färbung entlang des stets aktuellen WCEP
Scratchpad-Allokationen: inhärente WCEP-Modellierung in ILPs; daher keine wiederholten WCET-Analysen nötig