## Slide 1: Grundlagen der Betriebssysteme [CS2100]
Sommersemester 2014
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 1 Einführung

## Slide 3: Motivation der Vorlesung
Ausführungsplattformen
Jede Ausführung von Programmen bedarf einer zur Ausführung fähigen Systemsoftware und -hardware
Wir nennen diese auch Execution Platforms
Platform-based Design ist ein Ansatz für viele Anwendungen (z.B. Automotive, Handys, ...)
Plattformen sind nicht immer ideal (führen bspw. Anwendungen nicht in 0 Zeit mit 0 Energieverbrauch aus)
Grundlegendes Verständnis von Plattformen ist zum Begreifen von nicht-idealem Verhalten wichtig
Deshalb Beschäftigung in dieser Vorlesung mit Execution Platforms

## Slide 4: Zielsetzung (1)
Verständnis zum Aufbau und der Arbeitsweise von Rechensystemen
Möglichkeiten und Grenzen der Hardware
Verständnis für spezifisches Systemverhalten
Entwicklung hardwarenaher Programme
  Ansteuerung von Ein-/Ausgabegeräten (z.B. Treiber)
  Implementierung effizienter Programme (z.B. in Maschinensprache)

## Slide 5: Zielsetzung (2)
Grundlage für weiterführende Lehrveranstaltungen
Bereich Technische und Systemnahe Informatik
  aber auch andere
Rechnerarchitektur
Betriebssysteme
Rechnernetze
Eingebettete Systeme
Verteilte Systeme
Entwurf digitaler Hardware

## Slide 6: Analoge und digitale Rechner (1)
Analogrechner
Verarbeitung kontinuierlicher Größen
  Z.B. Länge, Spannung, Temperatur
Beispiele
  Rechenschieber (17. Jahrhundert)
  Feuerleitrechner (Anfang des 20. Jahrhunderts)
  Elektromechanischer Analogrechner (um 1930)
[nach Clements]

## Slide 7: Analoge und digitale Rechner (2)
Digitale Rechner
Verarbeitung diskreter Größen
  mechanische Rasten, Spannungsniveaus, Stromfluss
Beispiele
  Abakus (ca. 1100 v. Chr.)
  Lochkartenwebstuhl (Anfang des 19. Jahrhunderts)
  Heutige Rechner
[nach Clements]

## Slide 8: Analoge und digitale Rechner (3)
Vergleich: Genauigkeit
Unterscheidung
  Genauigkeit der Darstellung von Größen
  Genauigkeit der Verarbeitung von Größen
Analogrechner
  Theoretisch beliebig genaue Darstellung
  Unpräzise Mechanik/Elektronik des Rechners: Ungenauigkeiten selbst bei einfachen Berechnungen (z.B. durch Temperaturabhängigkeit)
Digitalrechner
  Theoretisch ungenaue Darstellung (kann nur in Stufen rechnen)
  Unpräzise Mechanik/Elektronik des Rechners: Nur in Extremfällen Ungenauigkeiten bei der Verarbeitung

## Slide 9: Analoge und digitale Rechner (4)
Vergleich: Datenspeicherung
Analogrechner
  Speicherung von Daten problematisch
  Siehe z.B. alte Audio-/Videokassetten oder Dias
Digitalrechner
  Speicherung von Daten einfach realisierbar
  Gute Langzeit-Speichereigenschaften

## Slide 10: Analoge und digitale Rechner (5)
Analogrechner
Einsatz für Spezialprobleme
Beispiel:
  Lösen von Differentialgleichungen
Heute nicht mehr in Gebrauch
Digitalrechner
Heute vorwiegend elektronische Digitalrechner im Einsatz
Vorteil insbesondere:
  Höhere Genauigkeit lässt sich kostengünstiger als bei Analogrechnern erreichen

## Slide 11: Historische Entwicklung (1)
ca. 1100 v. Chr.
Abakus: älteste Rechenhilfe der Welt
  Genauer Ursprung unklar
  Verschiedene Versionen
  Noch heute im asiatischen Raum in Gebrauch
1629
Rechenschieber (William Oughtred)
1642
Pascaline (Blaise Pascal)
  Mechanische Rechenmaschine
  Nur Addition
[en.wikipedia.org]

## Slide 12: Historische Entwicklung (2)
1666
Grundlagen der Logik (Gottfried Wilhelm Leibniz)
1673
Mechanische Rechenmaschine, „Stepped Reckoner“ (Leibniz)
  Vier Grundrechenarten
  Wurzelziehen
  Präzisionsprobleme bei der Herstellung
[en.wikipedia.org]

## Slide 13: Historische Entwicklung (3)
1804
Automatischer Webstuhl (Joseph Jacquard)
  Lochkarten bestimmen Muster
  Löcher steuern Anheben und Senken der Kettfäden
  Erster Nur-Lese-Speicher (Read-Only Memory, ROM)
[Deutsches Museum München]

## Slide 14: Historische Entwicklung (4)
1822
Differenzmaschine (Charles Babbage)
  25.000 Einzelteile
  Präzisionsprobleme bei der Fertigung, Finanzprobleme, nie vollendet
1834
Analytische Maschine (Babbage)
  Theoretisch programmierbar
  Erster universeller Rechenautomat
  Rechenwerk „Mill“
  Speicher „Store“
  Einsatz von Lochkarten
  Erste Programmiererin: Lady Augusta Ada Lovelace
[Bruno Barral, (ByB)]

## Slide 15: Historische Entwicklung (5)
1847
Boolesche Algebra (George Boole)
  Binäre logische Operationen
  Basis für heutige Digitalrechner
1890
Tabelliermaschine (Herman Hollerith)
  Zähl- und Sortiermaschine (Volkszählung)
  Basis Lochkarten
  Holleriths Firma wurde später zu IBM
[en.wikipedia.org]

## Slide 16: Historische Entwicklung (6)
1930
Elektromechanischer Analogrechner „Differential Analyzer“ (Vannevar Bush)
1940
Z3 (Konrad Zuse)
  Relaistechnik (2.200 Stück)
  10 Hertz Taktfrequenz
  22-stellige Binärzahlen (Gleitkomma-Format)
  Dezimale Ein-/Ausgabe
  Speicher mit 64 Worten
  Steuereinheit mit Sequenzer
  Addition in 3 Takten, Multiplikation in 16 Takten
[en.wikipedia.org]

## Slide 17: Historische Entwicklung (7)
1945
von Neumann Architektur (Presper Eckert, John Mauchly, John von Neumann)
  Klassischer Universalrechner
  Vier wesentliche Komponenten: Leitwerk, Rechenwerk, Speicherwerk, Ein- und Ausgabewerk
  Programme und Daten in einem Speicher
  Rechenwerk mit ALU und Register
  Leitwerk mit „fetch-decode-execute“ Instruktionszyklus
  Binäre Codierung

## Slide 18: Historische Entwicklung (8)
1946
ENIAC (John Mauchly, Presper Eckert)
  Röhrentechnik (19.000 Stück)
  130 m2, 30 Tonnen, 140 kW
  ca. 5.000 Additionen pro Sekunde
  20 Akkumulatoren
  1 Multiplizierer
  3 Funktionstabellen
  Programmiert durch Kabelverbindungen
  I/O mittels Lochkarten
  Gebaut für ballistische Berechnungen
[en.wikipedia.org]

## Slide 19: Historische Entwicklung (9)
1959
Integrierte Schaltung (Jack Kilby)
1961
PDP-1 (DEC)
  Transistortechnik
  Magnetischer Kernspeicher für 4096 18-Bit Worte
  200 kHz Takt
  CRT, 512 x 512 Pixel Grafik
  Erster Minicomputer
1965
PDP-8
  Omnibus (erstes Bussystem)
[en.wikipedia.org]

## Slide 20: Historische Entwicklung (10)
1965
IBM 360
  Erste Rechnerfamilie mit gleichem Befehlssatz
  Mehrprogrammbetrieb
  Mikroprogrammierbar
  32-Bit Worte
  16 MByte Adressraum
[en.wikipedia.org]

## Slide 21: Historische Entwicklung (11)
1972
PDP-11
  16-Bit Speicherworte
  Entwicklungsumgebung für UNIX und C
1976
Cray-1 – erster Vektorrechner
1985
MIPS – erster RISC-Mikroprozessor
1987
Connection Machine
  Erster massiv paralleler Rechner mit 65.536 Prozessoren

## Slide 22: Historische Entwicklung (12)
1992
DEC Alpha 21064 – erster RISC-Mikroprozessor mit 64-Bit CPU
1997
Supercomputer ASCI Red – 1 TFlops
2000
Erster Mikroprozessor mit 1 GHz Taktfrequenz
2005
Erster Dual-Core Mikroprozessor

## Slide 23: Entwicklung der Prozessoren (1)
Beispiel: Prozessoren von Intel
1974 – Intel 8080
  Erste universelle 8-Bit CPU auf einem Chip
1978 – Intel 8086
  Erste 16-Bit CPU auf einem Chip
1981 – Einführung des IBM PC
1985 – Intel 80386
  Erste 32-Bit CPU
1989 – Intel 80486
  Cache und FPU auf Chip integriert
[en.wikipedia.org]

## Slide 24: Entwicklung der Prozessoren (2)
Beispiel: Prozessoren von Intel
1993 – Intel Pentium
  Zwei Pipelines, Pentium-Bug bei Gleitkomma-Divisionen
1995 – Intel Pentium Pro
  Bis zu fünf Instruktionen gleichzeitig
2002 – Pentium 4
  Bis zu 2,4 GHz Takt
  Trace-Cache
2005 – Dual Core Pentium
  Zwei Prozessorkerne
2006 – Xeon Clovertown
  Vier Prozessorkerne

## Slide 25: Leistungssteigerung

## Slide 26: Komplexitätssteigerung
Mooresches Gesetz
Verdoppelung der Transistorzahl alle 18 Monate – Beispiel Intel

## Slide 27: Entwicklung der Betriebssysteme (1)
1950 – 1960
Stapelverarbeitung
Wechselpufferbetrieb
Spooling (Trennung von Ein-/Ausgabe und Berechnung)
1964 – DOS 360 (IBM)
Allgemeines Betriebssystem mit Mehrprogrammbetrieb
1969 – UNIX (Bell Labs)
Betriebssystem für Minicomputer
1972 – MVS (IBM)
Virtueller Speicher
1976 – CP/M 80 (Digital Research)
Betriebssystem für Mikroprozessoren
Notes: Wechselpufferbetrieb (F. Hauck):
Naja. Bei der Stapelverarbeitung lädst du das Programm in den Hauptspeicher und musst dann normalerweise noch die Daten laden. Dann läuft das Programm und generiert neue Daten, die dann wieder gespeichert werden. Dann kommt das nächste Programm dran.
Das kann man jetzt optimieren, indem man während das vorherige Stapelprogramm läuft, schonmal das nächste Programm und/oder seine Daten in einen Puffer lädt. Das aktuelle Programm schreibt in einen anderen Puffer. Ist das aktuelle Programm fertig, wird das bereits geladene Programm gestartet und parallel dazu die Ausgabe des vorherigen aus dem Puffer gespeichert. Dann kann man in denselben Puffer wiederum das übernächste Programm laden usw.
Die Puffer wechseln sich also in der Nutzung ab.
Ich hoffe es wird verständlich, was ich sagen will (ist etwas konfus). Während der Berechnungsphase wird also parallel I/O aus oder in andere Pufferspeicher durchgeführt, die dem vorherigen oder nachfolgenden Stapelprogramm dienen. Man hat dann so eine Art Pipelining, was ja bekanntlich Effizienz bringt.

## Slide 28: Entwicklung der Betriebssysteme (2)
1981 – MS-DOS (Microsoft)
Durchbruch als Mikroprozessor-Betriebssystem
1982 – MacOS (Apple)
Graphische Oberfläche
1983 – SunOS 1.0 (Sun)
Yellow Pages (YP) / Network Information Service (NIS)
1985 – Netware (Novell)
Vernetzung von PCs
1985 – SunOS 2.0 (Sun)
Network File System (NFS)
1986 – MS Windows (Microsoft)
Erste graphische Oberfläche für x86-PCs

## Slide 29: Entwicklung der Betriebssysteme (3)
1990 – Windows NT (Microsoft)
Echter Multiprogrammbetrieb nun auch auf PCs
1991 – Linux (Linus Torvalds)
Open Source Unix
1996
Erstes Linux mit Multiprozessorunterstützung
2000 – Mac OS X (Apple)
2001 – Windows XP (Microsoft)
2005 – Solaris 10 / SunOS 5.10 (Sun)
Zettabyte File System (ZFS)
2009 – Windows 7 (Microsoft)

## Slide 30: Aufbau heutiger Rechner (1)
Hardware
Ein-/Ausgabe (I/O)
Betriebssystem
Anwendung
(R) Microsoft

## Slide 31: Aufbau heutiger Rechner (2)
Hardware
Ein-/Ausgabe (I/O)
Betriebssystem
Anwendungen
(R) Microsoft
Tux: L. Ewing, S. Budig, A. Gerwinski

## Slide 32: Aufbau heutiger Rechner (3)
Hardware
Ein-/Ausgabe (I/O)
Betriebssystem
Apps
Portions of this page are reproduced from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

## Slide 33: Aufbau heutiger Rechner (4)
Hardware
Ein-/Ausgabe (I/O)
Betriebssystem
Anwendung
(c) Autoliv Inc.
Bosch
OSEK
VDX
 Eingebettete Systeme

## Slide 34: Einordnung der Vorlesung in Studienplan
Abstraktionsebenen eines Rechensystems
Transistorebene
Maschinenprogramm-Ebene/
Befehlsschnittstelle
01010...102
Assemblerprogramm-Ebene
bne $1,$2,loop
Gatterebene
f = a  bc
Register-Transfer-Strukturebene
Register-Transfer-Verhaltensebene
Addierer, Multiplexer, Register
Reg[2] := Reg[3]
Betriebssystem-Ebene
Anwendungsprogramm-Ebene
Java, C, ...: for, while, if, ...
GdBS
GdRA
PI/PvS
ET/
Phys.
Compiler
Assembler

## Slide 35: Inhalte der Vorlesung
Überblick
Einführung
Zahlendarstellungen und Rechnerarithmetik
Einführung in Betriebssysteme
Prozesse und Nebenläufigkeit
Filesysteme
Speicherverwaltung
Einführung in MIPS-Assembler
Rechteverwaltung
Ein-/Ausgabe und Gerätetreiber
Materialien
Dank an Prof. Hauck, Prof. Schulthess und Prof. Marwedel!