## Slide 1: Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010]
Wintersemester 2014/15
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 2 Kombinatorische Logik

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einführung
Kombinatorische Logik
Sequentielle Logik
Technologische Grundlagen
Rechnerarithmetik
Grundlagen der Rechnerarchitektur
Speicher-Hardware
Ein-/Ausgabe

## Slide 4: Inhalte des Kapitels (1)
Kombinatorische Logik
  Einleitung
    Digitale Schaltungen
    Logische Schaltungen und Gatter
    Boolesche Algebra
  Schaltfunktionen
    Beispiele für wichtige Schaltfunktionen
    Darstellung von Schaltfunktionen
      Wahrheitstabellen
      Normalformen (KDNF, KKNF)
    Hauptsatz der Schaltalgebra
  ...

## Slide 5: Inhalte des Kapitels (2)
Kombinatorische Logik
  …
  Synthese von Schaltungen
    Beispiele
      ODER-Funktion, Eingabemelder, Siebensegmentanzeige
    Äquivalenz von Schaltfunktionen
    Minimierung von Schaltungen
      Grundlagen
      Vorgehensweise
      Karnaugh-Veitch Diagramme
      Beispiele
  Schaltnetze / Combinational Networks
    Vorgehensweise der Synthese für Schaltnetze
    Typische Schaltnetze

## Slide 6: Digitale elektrische Systeme
Einfaches Szenario: Lampenschaltung
Strom kann bei geschlossenem Stromkreis fließen
Zwei Zustände:
  Strom fließt – Lampe leuchtet
  Strom fließt nicht – Lampe bleibt dunkel
Schalter
Spannungsquelle
Lichtquelle

## Slide 7: Einfache Schaltungen (1)
Einfaches Szenario: Zwei Schalter in Reihe
Lampe leuchtet nur dann, wenn der erste und der zweite Schalter geschlossen sind

## Slide 8: Einfache Schaltungen (2)
Einfaches Szenario: Zwei parallele Schalter
Lampe leuchtet nur dann, wenn der erste oder der zweite Schalter geschlossen sind

## Slide 9: Komplexe Schaltung
Komplexes Szenario: Viele Schalter
Wann leuchtet die Lampe?
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12

## Slide 10: Realisierungsmöglichkeiten
Bisher
Stromkreis, Schalter und Lampe
Unterschiedlichste Technologien
Mechanisch, optoelektronisch, elektromechanisch, elektronisch
Flüssigkeitslogik (Fluidic Logics)
Repräsentation der zwei Zustände
Spannung, Strom, Ladung
Perforation
Magnetisierung
Licht
Flüssigkeitsströmung
Bio ...
[de.wikipedia.org]

## Slide 11: Logische Schaltungen (1)
Betrachtung aus dem Blickwinkel der Logik
Zwei Zustände
  an – aus
  Stromfluss – kein Stromfluss
  wahr – falsch
  true – false
  1 – 0
Realisierung mit elektronischen Bausteinen
Zwei Zustände, z.B. Stromfluss – kein Stromfluss

## Slide 12: Logische Schaltungen (2)
Elementare Funktionen über die beiden Zustände
Realisiert mit Funktionsbausteinen (Gatter)
Eingänge und Ausgänge
Komplexere Funktionen durch mehrere zusammengeschaltete Gatter
 Logische Funktion tritt in den Vordergrund
Elektronik wird weniger wichtig
 Betrachtung elementarer Funktionen / Gatter

## Slide 13: UND-Gatter
Implementierung der Konjunktion
Zwei Parameter Alternative Schreibweisen
Mehrere Parameter

## Slide 14: ODER-Gatter
Implementierung der Disjunktion
Zwei Parameter Alternative Schreibweisen
Mehrere Parameter

## Slide 15: NICHT-Gatter
Implementierung der Negation
Ein Parameter Alternative Schreibweisen
1

## Slide 16: Mögliche Realisierung (1)
Implementierung einer Gatterfunktion
Z.B. elektrische Implementierung mit Relais
  1 – Stromfluss möglich
  0 – kein Stromfluss möglich
Möglicher Aufbau eines UND-Gatters

## Slide 17: Mögliche Realisierung (2)
Implementierung einer Gatterfunktion
Z.B. elektrische Implementierung mit Relais
  1 – Stromfluss möglich
  0 – kein Stromfluss möglich
Möglicher Aufbau eines UND-Gatters

## Slide 18: Logische Schaltungen (1)
Zusammenschalten mehrerer elementarer Gatter zu einer Schaltung
Eingänge und Ausgänge
Beispiel 1:

## Slide 19: Logische Schaltungen (2)
Beispiel 2:
Problemkreise
Synthese von Schaltungen aus Wahrheitstabelle
Nachweis der Äquivalenz von Schaltungen
Minimaler Aufbau von Schaltungen (Kostenersparnis)

## Slide 20: Boolesche Algebra
Von George Boole 1854 entwickelte Algebra
Zwei Werte: 0 und 1
Drei Operationen: + und * und –
Vier Axiome/Rechengesetze (nach Huntington, 1904):
  Kommutativität A + B = B + A A * B = B * A
  Neutrales Element 0 + A = A 1 * A = A
  Distributivität (A + B) * C = (A * C) + (B * C) (A * B) + C = (A + C) * (B + C)
  Komplementäres Element A + A = 1 A * A = 0

## Slide 21: Wichtige Sätze (1)
Aus den Axiomen beweisbare Sätze
Abgeschlossenheit Boolesche Operationen liefern nur Boolesche Werte als Ergebnis
Assoziativität A + (B + C) = (A + B) + C A * (B * C) = (A * B) * C
Idempotenz A + A = A A * A = A
Absorption A + (A * B) = A A * (A + B) = A

## Slide 22: Wichtige Sätze (2)
Aus den Axiomen beweisbare Sätze
Doppeltes Komplement (A) = A
Komplementäre Werte 0 = 1 1 = 0
Satz von De Morgan (A + B) = A * B (A * B) = A + B
Dualität Für jede aus den Axiomen ableitbare Aussage gibt es eine duale Aussage, die durch Tausch der Operationen + und * sowie durch Tausch der Werte 0 und 1 entsteht.

## Slide 23: Schaltalgebra
Boolesche Algebra für logische Schaltungen
Operation UND (*)
Operation ODER (+)
Operation NICHT ( )
Zwei Zustände 0 und 1 entsprechen den Werten
Gesetze der Booleschen Algebra helfen bei
Synthese von Schaltungen aus Wahrheitstabellen
Nachweis der Äquivalenz von Schaltungen
Minimierung von Schaltungen

## Slide 24: Roter Faden
Kombinatorische Logik
  Einleitung
    Digitale Schaltungen
    Logische Schaltungen und Gatter
    Boolesche Algebra
  Schaltfunktionen
  Synthese von Schaltungen
  Schaltnetze / Combinational Networks

## Slide 25: Schaltfunktionen
Zweiwertige Funktion über zweiwertige Variablen
Eindeutige Zuordnungsvorschrift
  Mögliche Wertekombinationen der Eingabevariablen
  Je ein Ergebniswert
Bei n Eingabevariablen ergeben sich 2n Kombinationsmöglichkeiten für mögliche Eingabewerte
Darstellung durch Boolesche Ausdrücke
  Variablen und Operationen aus der Booleschen Algebra
Beispiel: f(a, b, c) = a * b + c

## Slide 26: Wahrheitstabellen
Tabellarische Darstellung der Zuordnung
Beispiel:
Es gibt 2(2n) verschiedene n-stellige Schaltfunktionen
  256 dreistellige Schaltfunktionen

## Slide 27: Einstellige Schaltfunktionen
Vier einstellige Schaltfunktionen
Name |  | Null-funktion | Negation | Identitäts-funktion | Eins-funktion
Wahr-heits-tabelle | x | f(x) | f(x) | f(x) | f(x)
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Ausdruck |  | f(x) = 0 | f(x) = x | f(x) = x | f(x) = 1

## Slide 28: Zweistellige Schaltfunktionen (1)
Sechzehn zweistellige Schaltfunktionen
Konjunktion: UND-Funktion
Name |  |  |  | Konjunktion |  | 
Wahr-heits-tabelle | x | y | f(x, y) | f(x, y) | f(x, y) | f(x, y)
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Ausdruck |  |  | f(x, y) = 0 | f(x, y) = x * y | f(x, y) = x * y | f(x, y) = x

## Slide 29: Zweistellige Schaltfunktionen (2)
Sechzehn zweistellige Schaltfunktionen
Exklusives Oder: Antivalenz, Addition Modulo 2, f(x, y) = x  y
Disjunktion: ODER-Funktion
Name |  |  |  |  | exklusives Oder | Disjunktion
Wahr-heits-tabelle | x | y | f(x, y) | f(x, y) | f(x, y) | f(x, y)
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Ausdruck |  |  | f(x, y) = x * y | f(x, y) = y | f(x, y) = x * y + x * y | f(x, y) = x + y

## Slide 30: Zweistellige Schaltfunktionen (3)
Sechzehn zweistellige Schaltfunktionen
Peirce-Funktion: Negiertes Oder, NOR
Äquivalenz: f(x, y) = x  y
Name |  |  | Peirce-Funktion | Äquivalenz | 
Wahr-heits-tabelle | x | y | f(x, y) | f(x, y) | f(x, y)
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Ausdruck |  |  | f(x, y) = x * y | f(x, y) = x * y + x * y | f(x, y) = y

## Slide 31: Zweistellige Schaltfunktionen (4)
Sechzehn zweistellige Schaltfunktionen
Implikation: f(x, y) = y  x bzw. f(x, y) = x  y
Sheffer-Funktion: negiertes UND, NAND
Name |  |  | Implikation |  | Implikation | Sheffer-Funktion | Eins-Funktion
Wahr-heits-tabelle | x | y | f(x, y) | f(x, y) | f(x, y) | f(x, y) | f(x, y)
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Ausdruck |  |  | f(x, y) = x + y | f(x, y) = x | f(x, y) = x + y | f(x, y) = x * y | f(x, y) = 1

## Slide 32: Sheffer-Funktion (1)
Eine Funktion zur Darstellung aller anderen
Sheffer-Funktion / NAND
NICHT-Funktion
UND-Funktion
ODER-Funktion
*

## Slide 33: Sheffer-Funktion (2)
Die drei grundlegenden Funktionen UND, ODER, NICHT sind darstellbar
Alle Schaltfunktionen sind alleine mit NAND darstellbar
Neben Sheffer-Funktion auch Pierce-Funktion NOR
Alle grundlegenden Funktionen ebenfalls mit NOR darstellbar
NAND leicht in Hardware realisierbar

## Slide 34: Darstellung von Schaltfunktionen
Mögliche Darstellungen
Wahrheitstabelle
Boolescher Ausdruck
Schaltung mit elementaren Gattern (z.B. UND, ODER, NICHT)
Problem
Boolescher Ausdruck und Schaltung sind nicht eindeutig
Mehrere Ausdrücke (Schaltungen) repräsentieren die gleiche Schaltfunktion

## Slide 35: Normalformen (1)
Normierte Ausdrücke zur Darstellung von Schaltfunktionen
Begriffe
Produktterm
  Einfache Variable (evtl. negiert)
  Konjunktion einfacher Variablen (jeweils evtl. negiert)
  Beispiele: x, x, x * y * z
Summenterm
  Analog zu Produktterm, jedoch Disjunktion
  Beispiele: x, x, x + y + z

## Slide 36: Normalformen (2)
Weitere Begriffe
Minterm
  Produktterm, in dem jede Variable einer Schaltfunktion genau einmal vorkommt (einfach oder negiert)
  Beispiel: x1 * x2 * x3 * x4 ist Minterm für Funktion f(x1, x2, x3, x4)
Maxterm
  Summenterm, in dem jede Variable einer Schaltfunktion genau einmal vorkommt (einfach oder negiert)
  Beispiel: x1 + x2 + x3 + x4 ist Maxterm für Funktion f(x1, x2, x3, x4)

## Slide 37: Normalformen (3)
Noch mehr Begriffe
Disjunktive Normalform (DNF)
  Disjunktion von Produkttermen
  Beispiel: x + x * y + y * z
Konjunktive Normalform (KNF)
  Konjunktion von Summentermen
  Beispiel: x * (x + y) * (y + z)

## Slide 38: Normalformen (4)
Noch mehr aber besonders wichtige Begriffe
Kanonische disjunktive Normalform (KDNF, DKF)
  Disjunktion einer Menge von Mintermen mit gleichen Variablen
  Beispiel: KDNF zur Funktion f(x1, x2, x3, x4) x1 * x2 * x3 * x4 + x1 * x2 * x3 * x4 + x1 * x2 * x3 * x4
Kanonische konjunktive Normalform (KKNF, KKF)
  Konjunktion einer Menge von Maxtermen mit gleichen Variablen
  Beispiel: KKNF zur Funktion f(x1, x2, x3, x4) (x1 + x2 + x3 + x4) * (x1 + x2 + x3 + x4) * (x1 + x2 + x3 + x4)

## Slide 39: Hauptsatz der Schaltalgebra (1)
Jede Schaltfunktion lässt sich als genau eine KDNF darstellen
Für jedes f(x) = 1 aus der Wahrheitstabelle bilde man einen Minterm für die KDNF.
Eine Variable xi wird invertiert, wenn die Variable für diesen Eintrag in der Wahrheitstabelle 0 ist, ansonsten einfach verwendet.
Beispiel:
Darstellung durch KDNF bis auf Vertauschungen eindeutig (Kommutativität)

## Slide 40: Hauptsatz der Schaltalgebra (2)
Jede Schaltfunktion lässt sich als genau eine KKNF darstellen
Für jedes f(x) = 0 aus der Wahrheitstabelle bilde man einen Maxterm für die KKNF.
Eine Variable xi wird invertiert, wenn die Variable für diesen Eintrag in der Wahrheitstabelle 1 ist, ansonsten einfach verwendet.
Beispiel:
Darstellung durch KKNF bis auf Vertauschungen eindeutig (Kommutativität)

## Slide 41: Hauptsatz der Schaltalgebra (3)
Überführung der kanonischen Normalformen ineinander
Wegen Dualität gilt: KDNF( f(x) ) = KKNF( f(x) ) und KKNF( f(x) ) = KDNF( f(x) )

## Slide 42: Roter Faden
Kombinatorische Logik
  Einleitung
  Schaltfunktionen
    Beispiele für wichtige Schaltfunktionen
    Darstellung von Schaltfunktionen
      Wahrheitstabellen
      Normalformen (KDNF, KKNF)
    Hauptsatz der Schaltalgebra
  Synthese von Schaltungen
  Schaltnetze / Combinational Networks

## Slide 43: Synthese von Schaltungen
Vorgehen
Aufstellen der Wahrheitstabelle
Bilden der KDNF (oder KKNF)
Aufbau der dazugehörigen Schaltung

## Slide 44: Beispiel: ODER-Funktion
Wahrheitstabelle für die zweistellige ODER-Funktion
Bildung der KDNF
Suchen der Stellen mit f(x1, x2) = 1
Summieren der entsprechenden Minterme: f(x1, x2) = x1 * x2 + x1 * x2 + x1 * x2
Problem
Schaltung wird in aller Regel nicht minimal sein
x1 | x2 | f(x1, x2)
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 45: Einschub: Binärzahlen
Darstellung ganzer Zahlen mit Hilfe von binären Zuständen
Darstellung mit 0 und 1 aber mehreren Stellen
Z.B. zweistellige Binärzahlen
  4 Möglichkeiten: 00, 01, 10, 11
Z.B. dreistellige Binärzahlen
  8 Möglichkeiten: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111
Wert einer Binärzahl
Beispiel: (011)2
  Stufenzahlen aus dem Binärsystem: Zweierpotenzen, 2n
  Berechnung: (011)2 = 0 * 22 + 1 * 21 + 1 * 20 = 310

## Slide 46: Beispiel: Eingabemelder / 1-aus-n-Codierer (1)
Verhalten für n = 3: 3 Eingänge und 2 Ausgänge
Höchstens einer der Eingänge darf 1 sein
Ergebnis ist die Binärzahl, die die Nummer des Eingangs darstellt
Wahrheitstabelle
x3 | x2 | x1 | f2(x1, x2, x3) | f1(x1, x2, x3)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | * | *
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | * | *
1 | 1 | 0 | * | *
1 | 1 | 1 | * | *
Ausgabe des 1-aus-3-Codierers ist Ergebnis zweier Schaltfunktionen f2 und f1.

## Slide 47: Beispiel: Eingabemelder / 1-aus-n-Codierer (2)
Uninteressante Funktionswerte
Einige Eingabewerte können nicht vorkommen / werden ausgeschlossen
„Don’t care“ Ergebnisse
Mit „*“ in Wahrheitstabelle gekennzeichnet
Bildung der KDNF für beide Schaltfunktionen
f2(x1, x2, x3) = x1 * x2 * x3 + x1 * x2 * x3
f1(x1, x2, x3) = x1 * x2 * x3 + x1 * x2 * x3
Uninteressante Funktionsergebnisse werden nicht berücksichtigt (d.h. bei KDNF wie Null-Ergebnisse behandelt)

## Slide 48: Beispiel: Siebensegmentanzeige (1)
Typische Anzeige für Ziffern (bspw. in Digitaluhren)
Schaltfunktionen zur Ansteuerung der 7 verschiedenen Segmente
Eingabe pro Schaltfunktion / Segment: Binär codierte Zahl bzw. Ziffer
Ausgabe pro Schaltfunktion / Segment: Bit ob Segment an oder aus
Im folgenden gesucht: Schaltfunktion zur Ansteuerung von Segment d

## Slide 49: Beispiel: Siebensegmentanzeige (2)
Wahrheitstabelle zur Ansteuerung
des Segments d
x3 | x2 | x1 | x0 | d(x3, x2, x1, x0)
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | *
... |  |  |  | ...
1 | 1 | 1 | 1 | *

## Slide 50: Beispiel: Siebensegmentanzeige (3)
Aufstellung der KDNF
Nur 1-Werte betrachten
Don’t care-Werte werden ignoriert
d(x3, x2, x1, x0) = x3 * x2 * x1 * x0 + x3 * x2 * x1 * x0 + x3 * x2 * x1 * x0 + x3 * x2 * x1 * x0 + x3 * x2 * x1 * x0 + x3 * x2 * x1 * x0 + x3 * x2 * x1 * x0
KDNF sicherlich nicht minimal
Ungeeignet zur Übertragung in eine kostengünstige Schaltung

## Slide 51: Äquivalenz von Schaltfunktionen
Wegen der Eindeutigkeit der KDNF- bzw. KKNF-Darstellung gilt
Zwei Schaltfunktionen sind äquivalent, wenn sie sich auf die selbe KDNF oder KKNF zurückführen lassen
  Bis auf Vertauschungen bzgl. des Kommutativitätsaxioms
Umformungen nach den Gesetzen der Booleschen Algebra
Erhaltung der Schaltfunktion
Nutzen
Z.B. Minimierung von Schaltfunktionen

## Slide 52: Minimierung
Suche nach einer minimalen Darstellung einer Schaltfunktion
Größenbegriff notwendig
Menge der benötigten Gatter
Anzahl der Variablen
Anzahl der notwendigen ICs
Anzahl der notwendigen Kontakte
Größe der benötigten Chipfläche in mm2
...
 Größenbegriff von den (Herstellungs-) Kosten bestimmt
 Größenbegriff hier
Anzahl der Booleschen Operationen

## Slide 53: Grundlage der Minimierung (1)
Gesetze der Booleschen Algebra
Insbesondere A * B + A * B = A
Beweis
A * B + A * B = A * (B + B) wg. (Kommutativität u.) Distributivität
A * (B + B) = A * 1 wg. komplementärem Element
A * 1 = A wg. neutralem Element

## Slide 54: Grundlage der Minimierung (2)
Beispiel: ODER-Funktion
KDNF: f(x1, x2) = x1 * x2 + x1 * x2 + x1 * x2
Umwandlung
f(x1, x2) = x1 * x2 + x1 * x2 + x1 * x2
= x1 * x2 + x1 * (x2 + x2)
= x1 * x2 + x1 * 1
= x1 * x2 + x1
= x1 * x2 + x1 + x1 * x2
= (x1 + x1) * x2 + x1
= x2 + x1
  Distributivität
  Neutrales Element
  Absorption

## Slide 55: Vorgehensweise
Manuelle Minimierung
Umformen (z.B. der KDNF) nach den Regeln der Booleschen Algebra
Algorithmisches Verfahren
Verfahren nach Quine/McCluskey
Kann durch ein Programm automatisiert angewendet werden
Geeignet für Schaltfunktionen mit vielen Variablen
Graphische Verfahren
Händlerscher Kreisgraph
Karnaugh-Veitch Diagramme
Geeignet für Schaltfunktionen mit wenigen Variablen

## Slide 56: Karnaugh-Veitch Diagramme (1)
Ausgangspunkt KDNF (oder KKNF)
Rechteckschema
Je ein Feld für jeden möglichen Minterm (Maxterm)
Anordnung der Felder, so dass benachbarte Felder bzw. Minterme zusammenfassbar sind
Diagramm für zweistellige Schaltfunktion
Funktion: f(x1, x2)
KV-Diagramm

## Slide 57: Karnaugh-Veitch Diagramme (2)
Diagrammaufbau
Jede Variable xi halbiert das Diagramm in zwei zusammenhängende Teile
  Erster Teil für xi
  Zweiter Teil für xi
Variable x1 Variable x2
Benachbarte Felder unterscheiden sich nur um das „Vorzeichen“ einer Variablen in den beiden Mintermen

## Slide 58: Beispiel: ODER-Funktion (1)
Aufstellen der KDNF
f(x1, x2) = x1 * x2 + x1 * x2 + x1 * x2
Eintragung in das Diagramm
Eintragung einer 1, wenn Minterm benötigt wird
Eintragung einer 0, wenn Minterm nicht benötigt wird
Eintragungen im KV-Diagramm auch direkt aus Wahrheitstabelle möglich

## Slide 59: Beispiel: ODER-Funktion (2)
Markierung möglichst weniger und möglichst großer zusammenhängender Bereiche, die im KV-Diagramm 1en enthalten
Nur zusammenhängende rechteckige Bereiche mit 2n Elementen erlaubt
Im KV-Diagramm markierte Bereiche dürfen sich durchaus überlappen
Alle 1-Felder im KV-Diagramm müssen schließlich markiert sein
Markierte Bereiche ergeben Produktterme, die summiert werden: f(x1, x2) = x1 + x2
  Produktterme ergeben sich aus denjenigen Variablen, die entweder nur negiert oder nur nicht-negiert im markierten Bereich vorkommen

## Slide 60: Beispiel: ODER-Funktion (3)
Alternative Markierung
Markierung nicht so groß wie möglich, aber alle 1en markiert
Markierte Bereiche ergeben Produktterme, die summiert werden:
f(x1, x2) = x1 + x1 * x2
Funktion korrekt, jedoch nicht minimal

## Slide 61: Beispiel: Eingabemelder / 1-aus-n-Codierer (1)
Dreistellige Schaltfunktionen
Karnaugh-Veitch Diagramm

## Slide 62: Beispiel: Eingabemelder / 1-aus-n-Codierer (2)
Halbierungen des Diagramms
Variable x1
Variable x2
  Wichtig: die Bereiche für x2 gehören zusammen
  Vorstellung: Diagramm ist an den Rändern zusammengeklebt

## Slide 63: Beispiel: Eingabemelder / 1-aus-n-Codierer (3)
Halbierungen des Diagramms
Variable x3

## Slide 64: Beispiel: Eingabemelder / 1-aus-n-Codierer (4)
Belegen des KV-Diagramms aus der Wahrheitstabelle
Funktion f2 aus Folie 44
Eintragung der Don’t care-Werte
Don’t care-Werte können mitmarkiert werden oder nicht
Ziel: möglichst große Bereiche markieren
Markierte Don’t care-Werte werden später zu 1, andere zu 0

## Slide 65: Beispiel: Eingabemelder / 1-aus-n-Codierer (5)
Markierungen für f2
Zwei Bereiche
Markierte Bereiche ergeben Produktterme, die summiert werden:
f2(x1, x2 , x3) = x2 + x3

## Slide 66: Beispiel: Eine fiktive Funktion
Gegeben sei folgende Belegung aus der Wahrheitstabelle
Gesucht ist die beste Markierung
Markierte Bereiche ergeben Produktterme, die summiert werden:
f(x1, x2 , x3) = x2 + x3

## Slide 67: Beispiel: Eine andere fiktive Funktion (1)
Gegeben sei eine weitere Belegung aus einer Wahrheitstabelle
Gesucht ist die beste Markierung
Frage: minimale DNF?
  DNF: f(x1, x2 , x3) = x1 * x2 * x3 + x1 * x3 + x1 * x2
  Sind die größten Bereiche markiert?

## Slide 68: Beispiel: Eine andere fiktive Funktion (2)
Gegeben sei eine weitere Belegung aus einer Wahrheitstabelle
Gesucht ist die beste Markierung
Markierung kann vergrößert werden
  DNF: f(x1, x2 , x3) = x2 * x3 + x1 * x3 + x1 * x2
Frage: DNF minimal?
  Minimale Anzahl von Markierungen?
  Überflüssige Markierung kann entfallen

## Slide 69: Beispiel: Eine andere fiktive Funktion (3)
Gegeben sei eine weitere Belegung aus einer Wahrheitstabelle
Gesucht ist die beste Markierung
Minimale DNF gefunden
  DNF: f(x1, x2 , x3) = x2 * x3 + x1 * x3

## Slide 70: Vierstellige Funktionen (1)
Karnaugh-Veitch Diagramm für vierstellige Schaltfunktion

## Slide 71: Vierstellige Funktionen (2)
Halbierungen für vierstellige Schaltfunktion

## Slide 72: Vierstellige Funktionen (3)
Halbierungen für vierstellige Schaltfunktion

## Slide 73: Vierstellige Funktionen (4)
Markierungen
Insbesondere sind folgende Markierungen möglich
Vorstellung: Diagramm ist an den Seiten jeweils zusammengeklebt

## Slide 74: Beispiel: 2x2-Multiplizierer (1)
Binärer Multiplizierer für 2 mal 2 Eingänge
Binärdarstellung von Zahlen von 0 bis 3 bzw. 0 bis 15
Zwei Eingänge a1 und a0
Zwei Eingänge b1 und b0
Vier Ausgänge y3, y2, y1 und y0

## Slide 75: Beispiel: 2x2-Multiplizierer (2)

## Slide 76: Beispiel: 2x2-Multiplizierer (3)
Karnaugh-Veitch Diagramm für y0
Markierte Bereiche:
y0 = x2 * x4

## Slide 77: Beispiel: 2x2-Multiplizierer (4)
Karnaugh-Veitch Diagramm für y1
Markierte Bereiche:
y1 = x2 * x3 * x4 + x1 * x2 * x3 + x1 * x3 * x4 + x1 * x2 * x4

## Slide 78: Beispiel: 2x2-Multiplizierer (5)
Karnaugh-Veitch Diagramm für y2
Markierte Bereiche:
y2 = x1 * x2 * x3 + x1 * x3 * x4

## Slide 79: Beispiel: 2x2-Multiplizierer (6)
Karnaugh-Veitch Diagramm für y3
Markierte Bereiche:
y3 = x1 * x2 * x3 * x4

## Slide 80: Zusammenfassung
Markierungsregeln
Rechteckige Bereiche mit 2n Elementen markieren
  Achtung: Diagramm gilt als oben/unten bzw. links/rechts „zusammengeklebt“
Alle 1-Werte müssen markiert werden
Möglichst große Bereiche markieren
Möglichst wenige markierte Bereiche benutzen

## Slide 81: Roter Faden
Kombinatorische Logik
  Einleitung
  Schaltfunktionen
  Synthese von Schaltungen
    Beispiele
      ODER-Funktion, Eingabemelder, Siebensegmentanzeige
    Äquivalenz von Schaltfunktionen
    Minimierung von Schaltungen
      Grundlagen
      Vorgehensweise
      Karnaugh-Veitch Diagramme
      Beispiele
  Schaltnetze / Combinational Networks

## Slide 82: Schaltnetze (1)
Mehrere Schaltfunktionen (Combinational Networks)
Sind von gleichen Eingangsvariablen abhängig f1(x1, x2, …, xn) f2(x1, x2, …, xn) … fm(x1, x2, …, xn)
Entspricht Schaltung mit mehreren Ausgängen
Kombinatorische Logik

## Slide 83: Schaltnetze (2)
Gerichteter, azyklischer Graph
Gatter sowie Ein- und Ausgänge sind Knoten
Verbindungsleitungen sind Kanten (gerichtet von Eingängen zu Ausgängen)
Aufbau von Schaltnetzen
Einstufige (nur eine Gatterebene)
Zweistufige (zwei Gatterebenen)
Mehrstufige
Folgerung aus der Darstellung durch kanonische Normalformen
Jedes Schaltnetz ist zweistufig realisierbar, wenn
  alle Signale einfach und negiert vorliegen, und
  Gatter mit ausreichender Anzahl von Eingängen vorliegen

## Slide 84: Schaltnetze (3)
Begründung
Bezug zur KDNF (oder KKNF)
Alle Variablen werden einfach oder negiert benutzt
Zunächst Minterme: ein UND-Gatter pro Minterm (erste Stufe)
Summe der Minterme: ein ODER-Gatter für alle Minterme
Beispiel Eingabemelder

## Slide 85: Schaltnetze (4)
Anzahl der notwendigen Gatter bei n Eingängen
Max. 2n UND-Gatter pro Schaltfunktion mit bis zu n Eingängen (KDNF)
Ein ODER-Gatter mit bis zu 2n Eingängen
Minimierung
Reduziert Gatteranzahl und Eingangsanzahl pro Gatter
Minimierung parallel für mehrere Schaltfunktionen des Schaltnetzes
  Verwendung der selben Gatter für verschiedene Schaltfunktionen
Z.B. Karnaugh-Veitch Diagramme für mehrere Schaltfunktionen des Netzes

## Slide 86: Typische Schaltnetze: 1-aus-k-Multiplexer (1)
Steuerleitungen weisen viele Eingabeleitungen einem Ausgang zu
n Steuerleitungen s0, s1, …, sn-1 (Eingänge)
k = 2n Eingänge x0, x1, …, xk-1
Ein Ausgang y
Es gilt: y = xi für (sn-1, …, s1, s0)2 = i (Zahlendarstellung im Binärsystem)
Multiplexer
(MUX)
[en.wikipedia.org]

## Slide 87: Typische Schaltnetze: 1-aus-k-Multiplexer (2)
Realisierung
Für n = 2 als DNF
Einsatz
Anzeige und Auswahl verschiedener Datenquellen Z.B. Auslesen von Daten aus Speicherzellen
Hinweis: Ein dicker Punkt
an einem Gatter-Eingang x
steht für das Inverse, d.h. x

## Slide 88: Typische Schaltnetze: 1-zu-k-Demultiplexer (1)
Steuerleitungen weisen eine Eingabeleitung vielen Ausgängen zu
n Steuerleitungen s0, s1, …, sn-1 (Eingänge)
Ein Eingang x
k = 2n Ausgänge y0, y1, …, yk-1
Es gilt: yi = x für (sn-1, …, s1, s0)2 = i (Zahlendarstellung im Binärsystem)
Demultiplexer
(DEMUX)
[electronics-tutorials.ws]

## Slide 89: Typische Schaltnetze: 1-zu-k-Demultiplexer (2)
Realisierung
Für n = 2 als DNF
Einsatz
Zuordnung und Auswahl verschiedener Datensenken Z.B. Speichern von Daten in Speicherzellen

## Slide 90: Typische Schaltnetze: k-zu-n-Codierer (1)
Nummer eines Eingangs wird ausgegeben
k = 2n Eingänge x0, x1, …, xk-1
Immer genau eine Eingangsleitung auf 1:  i mit xi = 1 und  j ≠ i: xj = 0
n Ausgänge y0, y1, …, yn-1
Es gilt: (yn-1, …, y1, y0)2 = i (Zahlendarstellung im Binärsystem)
Codierer

## Slide 91: Typische Schaltnetze: k-zu-n-Codierer (2)
Realisierung
Für n = 2, k = 4 als DNF
Einsatz
Z.B. Signalisierung eines Interrupt-Eingangs

## Slide 92: Typische Schaltnetze: n-zu-k-Decodierer (1)
Eingänge selektieren genau einen von vielen Ausgängen
n Eingänge x0, x1, …, xn-1
k = 2n Ausgänge y0, y1, …, yk-1
Es gilt: yi = 1 und  j ≠ i: yj = 0 mit (xn-1, …, x1, x0)2 = i (Zahlendarstellung im Binärsystem)
Decodierer

## Slide 93: Typische Schaltnetze: n-zu-k-Decodierer (2)
Realisierung
Für n = 2, k = 4 als DNF
Einsatz
Z.B. Dekodierung eines Maschinenbefehls

## Slide 94: Zusammenfassung (1)
Einleitung
Elektrische Zustände einer Schaltung
  Strom fließt oder fließt nicht
  Ladung ist vorhanden oder nicht
Logische Zustände
  wahr oder falsch
  1 oder 0
Realisierung digitaler logischer Schaltungen mit elementaren Bausteinen: UND-, ODER und NICHT-Gatter
Direkter Zusammenhang zwischen digitalen logischen Schaltungen und Boolescher Algebra: Rechenregeln der Booleschen Algebra können auf logische Schaltungen angewendet werden

## Slide 95: Zusammenfassung (2)
Schaltfunktionen
Wahrheitstabellen: Tabellarische Zuordnung von logischen Ausgabewerten zu allen möglichen Kombinationen von Eingabewerten
Normalformen: Normierte Ausdrücke zur Darstellung von Schaltfunktionen
  Kanonische disjunktive Normalform (KDNF): Disjunktion einer Menge von Mintermen
  Kanonische konjunktive Normalform (KKNF): Konjunktion einer Menge von Maxtermen
Hauptsatz der Schaltalgebra: Jede Schaltfunktion lässt sich als genau eine KDNF bzw. KKNF darstellen; diese Darstellung ist eindeutig

## Slide 96: Zusammenfassung (3)
Synthese von Schaltungen
Vorgehensweise: Aufstellen der Wahrheitstabelle, Bilden der KDNF/KKNF, Aufbau der Schaltung
Schaltungs-Minimierung: Suche nach einer minimalen Darstellung einer Schaltfunktion
Graphisches Verfahren: Karnaugh-Veitch Diagramme
  Rechteckschema, je ein Feld für jeden möglichen Minterm (Maxterm)
  Anordnung, so dass benachbarte Felder zusammenfassbar
  Markierung möglichst weniger und möglichst großer zusammenhängender Bereiche mit Einsen im KV-Diagramm
  Überführung der markierten Bereiche in Schaltung
  Unbestimmte Werte (Don’t care) werden mitmarkiert oder nicht

## Slide 97: Zusammenfassung (4)
Schaltnetze / Combinational Networks
Schaltnetz: Schaltung mit mehreren Ausgängen; mehrere Schaltfunktionen hängen von gleichen Eingangsvariablen ab
Jedes Schaltnetz ist zweistufig realisierbar
Typische Schaltnetze
  1-aus-k-Multiplexer
  1-zu-k-Demultiplexer
  k-zu-n-Codierer
  n-zu-k-Decodierer