## Slide 1: Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010]
Wintersemester 2014/15
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 4 Technologische Grundlagen

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einführung
Kombinatorische Logik
Sequentielle Logik
Technologische Grundlagen
Rechnerarithmetik
Grundlagen der Rechnerarchitektur
Speicher-Hardware
Ein-/Ausgabe

## Slide 4: Inhalte des Kapitels (1)
Technologische Grundlagen
  Halbleiter-Bauelemente
    Halbleiterdiode
      Halbleiter
      Digitale Diodenschaltungen
    Transistor
      Aufbau
      Digitale Transistorschaltungen
      TTL
    MOS-Feldeffekttransistor
      Aufbau
      CMOS-Schaltungen
  ...

## Slide 5: Inhalte des Kapitels (2)
Technologische Grundlagen
  …
  Programmierbare Logikbausteine
    Tri-State-Puffer
    Wired-OR / Wired-AND-Schaltung
    ROM / PROM
    EPROM / EEPROM / Flash
    PAL
    GAL
    PLA
    CPLD
    FPGA

## Slide 6: Einordnung
Bisher
Schaltungen auf logischer Ebene
Implementierung vernachlässigt
Jetzt
Einblick in die technische Realisierung elektronischer Schaltungen

## Slide 7: Halbleiterdiode (1)
Grundlage: elektrische Schaltungen
 Strom
Fließt bei geschlossenem Stromkreis
Konzeptionell:
  Strom fließt von „Plus“ nach „Minus“
Physikalisch:
  Elektronen fließen von „Minus“ nach „Plus“
Spannungsquelle
Lichtquelle

## Slide 8: Halbleiterdiode (2)
Diode
Spezielles Bauteil mit zwei Anschlüssen
Strom kann nur in eine Richtung durch die Diode fließen
Aufbau früher
Röhrendiode
  Glaskolben mit Vakuum

## Slide 9: Halbleiterdiode (3)
Aufbau heute
Halbleiterdiode
Leiter
Freie Elektronen können fließen
Isolator
Keine freien Elektronen
Halbleiter
Schicht zwischen Leiter und Isolator
Material, das mal leitend, mal isolierend sein kann
Z.B. Germanium (Ge) oder Silizium (Si)

## Slide 10: Halbleiter (1)
Elektronenanordnung bei Halbleiterkristallen
Je vier Elektronen auf äußerster Schale
Stabiler Zustand durch Verzahnung der Schalen benachbarter Atome
Gelegentliche Verunreinigungen
  Ein Elektron zu viel oder zu wenig auf der äußeren Bahn
  Geringer Stromfluss möglich (Halbleiter)

## Slide 11: Halbleiter (2)
Dotieren der Halbleiter mit anderen Materialien
Dotieren = Einbringen gezielter Verunreinigungen
Beispiel: Antimon (Sb)
  Ein Elektron mehr auf der äußeren Schale
  Elektronenüberschuss
  N-Leitfähigkeit des Kristalls (negativ)

## Slide 12: Halbleiter (3)
Beispiel: Indium (In)
  Ein Elektron weniger auf der äußeren Schale
  Elektronenmangel (dargestellt durch Loch auf der äußeren Schale)
  P-Leitfähigkeit des Kristalls (positiv)

## Slide 13: Aufbau der Halbleiterdiode (1)
Aufbau mit N- und P-leitfähigem Bereich
Grenzbereich (PN-Übergang)
Freie Elektronen füllen Löcher

## Slide 14: Aufbau der Halbleiterdiode (2)
Durchlassrichtung
Elektronen der Spannungsquelle drücken in den N-Bereich
Spannungsquelle zieht Elektronen aus dem P-Bereich ab
PN-Übergang wird kleiner
Strom kann fließen

## Slide 15: Aufbau der Halbleiterdiode (3)
Sperrrichtung
Elektronen der Spannungsquelle drücken in den P-Bereich und füllen Löcher auf
Spannungsquelle zieht Elektronen aus dem N-Bereich ab
PN-Übergang wird größer
Strom kann nicht fließen

## Slide 16: Digitale Diodenschaltungen
Abbildung der Wahrheitswerte (positive Logik)
1: Stromfluss / positive Spannung
0: kein Stromfluss / keine Spannung
Aufbau einfacher Gatter

## Slide 17: Transistor (1)
Halbleiterbauteil mit drei Anschlüssen (bipolare Transistoren)
Zwischen Basis und Emitter sowie zwischen Basis und Kollektor wirkt Transistor wie eine Diode
Zwischen Emitter und Kollektor fließt zunächst kein Strom
Durch geringen Strom an der Basis wird Transistor zwischen Kollektor und Emitter leitend

## Slide 18: Transistor (2)
Transistor als Schalter und Verstärker
Kleiner Schaltstrom an der Basis
Großer Ausgangsstrom zwischen Kollektor und Emitter
Verstärkung zwischen Basis- und Kollektor-Kreis

## Slide 19: Transistor (3)
Interner Aufbau
Drei Schichten: NPN
Ruhezustand: PN-Übergänge
Geringer Basisstrom
  Verringerung des PN-Übergangs zwischen Emitter und Basis
  Verringerung des PN-Übergangs zwischen Basis und Kollektor

## Slide 20: Transistor (4)
NPN- und PNP-Transistoren
Prinzipiell gleiche Funktionsweise
Verschiedene Polung

## Slide 21: Digitale Transistorschaltungen (1)
Einfacher Inverter
Liegt Masse (0) am Eingang an, sperrt Transistor
  Am Ausgang liegt (fast vollständige) Versorgungsspannung (1)
Liegt Versorgungsspannung (1) am Eingang, schaltet Transistor durch
  Am Ausgang liegt nur geringe Spannung an (0)

## Slide 22: Digitale Transistorschaltungen (2)
Multi-Emitter-Transistoren
Je eine Basis- und Kollektor-Zone
Mehrere Emitterzonen
AND-Gatter mit Multi-Emitter-Transistor
Transistor schaltet stets durch
Einer von A, B, C auf Masse
  X hat nur geringe Spannung
Alle A, B, C auf VCC
  X hat hohe Spannung

## Slide 23: TTL (1)
Transistor-Transistor-Logik (TTL)
Gatteraufbau ausschließlich mit bipolaren Transistoren
Pegelbereiche
Darstellung der logischen Werte ‚0‘ und ‚1‘ durch Bereiche von zulässigen elektrischen Spannungen
logische ‚1‘
logische ‚0‘

## Slide 24: TTL (2)
TTL-Schaltkreise
Meist als Dual in-Line Gehäuse (DIL) alias Dual in-Line Package (DIP)
Pins eines Bausteins sind zweireihig auf beiden Seiten des Gehäuses angeordnet
Beispiel: Baustein 7400
Vier NAND-Gatter mit
je zwei Eingängen
[de.wikipedia.org]

## Slide 25: TTL (3)
Beispiel: Baustein 74LS74
Zwei positiv-flankengetriggerte
D-Flip-Flops
- CLR = explizites asynchr. Rücksetzen
- PRE = explizites asynchr. Setzen

## Slide 26: TTL (4)
TTL-Familien
Problem
Erhöhung der Schaltgeschwindigkeit führt zu höherer Leistungsaufnahme
Spezielle „low power“ Transistoren und Schaltungen im Einsatz
 | TTL | LS-TTL | ALS-TTL | F-TTL | AS-TTL
Bezeichnung | 74xx | 74LSxx | 74ALSxx | 74Fxx | 74ASxx
Spannung | 5 V |  |  |  | 
Leistung pro Gatter | 10 mW | 2 mW | 1 mW | 4 mW | 22 mW
Schaltzeit | 10 ns | 9 ns | 4 ns | 2,5 ns | 1,5 ns
max. Frequenz | 40 MHz | 50 MHz | 100 MHz | 125 MHz | 230 MHz

## Slide 27: MOS-Feldeffekttransistor (1)
MOS-FET (Metal-Oxide-Semiconductor, Metall-Oxid-Halbleiter)
Elektrisches Feld steuert Leitfähigkeit im Halbleiterkristall
Schaltbild
Selbstsperrender n-Kanal MOS-FET
Bulk (Substrat) üblicherweise mit Source verbunden
Aufbau
Kanal

## Slide 28: MOS-Feldeffekttransistor (2)
Funktionsweise
Im Ruhezustand ist Transistor gesperrt: zwischen Drain und Source hoher Widerstand, kein Stromfluss (selbstsperrend)
Positive Spannung zwischen Steuerleitung Gate und Source
  Gate, Isolator und Substrat wirken wie ein Kondensator, der aufgeladen wird
  Diese Aufladung führt zu einem elektrischen Feld im Substrat
  Durch das elektrische Feld wandern Elektronen innerhalb des Substrats in den NP-Grenzbereich und sammeln sich dort an
  Ab einer gewissen Schwellenspannung am Gate befinden sich so viele Elektronen im Kanal des Transistors, dass der Kanal N-leitfähig wird
  Stromfluss zwischen Source und Drain möglich

## Slide 29: MOS-Feldeffekttransistor (3)
Vorteil
Elektrisches Feld benötigt keinen Stromfluss (nur Steuerspannung)
Leistungsloser Betrieb
Lediglich Umschalten erfordert Wechsel der Ladungszustände (kostet Energie)
Leistungsaufnahme von Umschaltfrequenz abhängig

## Slide 30: MOS-Feldeffekttransistor (4)
MOS-FET Varianten
n-Kanal MOS-FET
  Selbstsperrend (Gate-Source-Spannung schaltet durch)
  Selbstleitend (Gate-Source-Spannung sperrt)
p-Kanal MOS-FET
  Selbstsperrend
  Selbstleitend
Notes: PMOS-Transistor: niedriger Widerstand source/drain  niedrige Gate-Spannung
hoher Widerstand source/drain  hohe Gate-Spannung
NMOS-Transistor: hoher Widerstand source/drain  niedrige Gate-Spannung
niedriger Widerstand source/drain  hohe Gate-Spannung

## Slide 31: CMOS-Schaltung (1)
CMOS (Complementary-symmetry Metal-Oxide-Semiconductor)
Komplementär-symmetrischer MOS-Halbleiter
Bei CMOS werden üblicherweise komplementäre MOS-FETs (d.h. p- und n-Kanal MOS-FETs) symmetrisch miteinander verschaltet
Beispiel: NICHT-Gatter
Einer der Transistoren ist immer gesperrt
Niedrige Leistungsaufnahme
Kaum Stromfluss durch beide Transistoren

## Slide 32: CMOS-Schaltung (2)
Versorgungsspannung
Kann in weiten Grenzen schwanken
TTL-kompatible Pegel möglich
  Beispiel
Schaltungen empfindlich gegen Überspannungen (Entladungen)
Schutzschaltungen an den Eingängen integrierter Bausteine

## Slide 33: Roter Faden
Technologische Grundlagen
  Halbleiter-Bauelemente
    Halbleiterdiode
      Halbleiter
      Digitale Diodenschaltungen
    Transistor
      Aufbau
      Digitale Transistorschaltungen
      TTL
    MOS-Feldeffekttransistor
      Aufbau
      CMOS-Schaltungen
  Programmierbare Logikbausteine

## Slide 34: Verknüpfung von Schaltungen (1)
Ausgabeleitungen elektronischer Digitalschaltungen
0: geringe Spannung, geringer Stromfluss
1: hohe Spannung, hoher Stromfluss
Ausgang soll sich gelegentlich elektrisch neutral verhalten
Beispiel: Bussystem verbindet Schaltwerke innerhalb eines Rechners
  Busleitungen sollen zur Eingabe und zur Ausgabe benutzt werden

## Slide 35: Verknüpfung von Schaltungen (2)
Situation
Problem: Zwei Ausgänge auf der selben Leitung
Elektrisch: Kurzschluss je nach Ausgabewert, bzw. Spannungen im verbotenen Bereich

## Slide 36: Tri-State-Ausgabelogik (1)
Lösung: Tri-State-Puffer
X = Ausgabe elektrisch neutral
(floating, hochohmig)
E = enable
Tri-State-Puffer auch mit invertiertem E-Eingang gebräuchlich
A | E | Y
0 | 0 | X
0 | 1 | 0
1 | 0 | X
1 | 1 | 1
A | E | Y
0 | 0 | 0
0 | 1 | X
1 | 0 | 1
1 | 1 | X

## Slide 37: Tri-State-Ausgabelogik (2)
Zugang zum Bus nur über Tri-State-Puffer
Schaltwerke können Ausgang jeweils vom Bus nehmen
Bestimmter Datenpfad kann gezielt ausgewählt werden

## Slide 38: Wired-And / Wired-Or-Schaltung (1)
Alternative
Ausnutzen der elektrotechnischen Grundlagen
Kollektor eines Transistors als Ausgang (open collector-Schaltung)
Wired-And
Selbstleitende Transistoren
‚0‘ an einer Basis lässt einen Transistor leiten
Y = ‚0‘
‚1‘ an jeder Basis sperrt alle Transistoren
Y = ‚1‘
GND
VCC
Y

## Slide 39: Wired-And / Wired-Or-Schaltung (2)
Alternative
Ausnutzen der elektrotechnischen Grundlagen
Kollektor eines Transistors als Ausgang (open collector-Schaltung)
Wired-Or
„Umdrehen“ eines Wired-And
Selbstsperrende Transistoren
‚1‘ an einer Basis lässt einen Transistor leiten
Y = ‚1‘
‚0‘ an jeder Basis sperrt alle Transistoren
Y = ‚0‘
GND
VCC
Y

## Slide 40: ROM / PROM (1)
Read-Only Memory (ROM)
Festwertspeicher
Werte bei der Herstellung festgelegt
Programmable Read-Only Memory (PROM)
Festwertspeicher
Einmalig durch Anwender programmierbar
Simple Programmable Logic Devices (SPLD)
ROM und PROM gehören beide zur Familie der SPLDs
Einfache programmierbare Logikbausteine

## Slide 41: ROM / PROM (2)
Funktionsweise
Adressleitungen selektieren Speicherzelle
Inhalt an Ausgabeleitung abgreifbar
Beispiel: 8 x 4 Bit ROM

## Slide 42: ROM / PROM (3)
Beispiel: 8 x 4 Bit ROM
Einsatz von Sicherungen
Programmiervorgang zerstört u.U. Sicherungen
Koppelelemente für PROMs

## Slide 43: EPROM / EEPROM / Flash
Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM)
Festwertspeicher
Elektrisch programmierbar (durch Überspannungen)
Durch UV-Bestrahlung löschbar
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM)
Festwertspeicher
Elektrisch programmierbar
Elektrisch löschbar
Flash-Speicher
Festwertspeicher
Ähnlich EEPROM, aber geringere Größe
Nur blockweise programmier- und löschbar

## Slide 44: PROM als Schaltnetz (1)
Schematische Darstellung eines PROMs
Adressdecodierer als feste UND-Matrix (Minterme über Adressleitungen)
Koppelelemente als programmierbare ODER-Matrix

## Slide 45: PROM als Schaltnetz (2)
PROM kann Schaltfunktion implementieren
Wahrheitstabelle in Hardware abgebildet
PROM mit 2m Worten à n Bits kann n Schaltfunktionen mit je m Eingängen realisieren
Keine Minimierung
  Pro Wertekombination der Eingänge wird ein Ergebnis direkt programmiert
Beispiel: 2x2-Multiplizierer
Wahrheitstabelle: siehe Kapitel 2, Folie 75
Werte in PROM „brennen“

## Slide 46: PAL (1)
Programmable Array Logic (PAL)
Frei programmierbare UND-Matrix
Feste ODER-Matrix
Anzahl der UND-Gatter pro ODER-Gatter fixiert
Kann jede minimierte Schaltfunktion realisieren
  Voraussetzung: Anzahl der Produktterme pro Schaltfunktion klein genug

## Slide 47: PAL (2)
Begriff „PAL“
Eingetragenes Warenzeichen der Firma AMD bzw. Lattice
PAL ≠ „Problem Anderer Leute“ ;-)
Technik
Ursprünglich in TTL-, später auch in CMOS-Technik
Ursprünglich einmalig programmierbar
Heute zum Teil auch löschbare Varianten
Varianten
Normaler oder invertierter Ausgang
Flip-Flops an den Ausgängen
Getaktete oder ungetaktete Flip-Flops
Rückkopplung der Ausgänge als interne Eingänge
Tri-State-Ausgänge

## Slide 48: GAL (1)
Generic Array Logic (GAL)
Funktionsweise wie PAL, jedoch flexible Ausgabelogik
Beispiel: Output Logic Macro Cell (OLMC)

## Slide 49: GAL (2)
Generic Array Logic (GAL)
Funktionsweise wie PAL, jedoch flexible Ausgabelogik
Beispiel: Output Logic Macro Cell (OLMC)

## Slide 50: GAL (3)
Generic Array Logic (GAL)
Funktionsweise wie PAL, jedoch flexible Ausgabelogik
Beispiel: Output Logic Macro Cell (OLMC)

## Slide 51: GAL (4)
Generic Array Logic (GAL)
Funktionsweise wie PAL, jedoch flexible Ausgabelogik
Beispiel: Output Logic Macro Cell (OLMC)

## Slide 52: GAL (5)
Generic Array Logic (GAL)
Funktionsweise wie PAL, jedoch flexible Ausgabelogik
Beispiel: Output Logic Macro Cell (OLMC)

## Slide 53: GAL (6)
Generic Array Logic (GAL)
Funktionsweise wie PAL, jedoch flexible Ausgabelogik
Beispiel: Output Logic Macro Cell (OLMC)

## Slide 54: GAL (7)
Generic Array Logic (GAL)
Funktionsweise wie PAL, jedoch flexible Ausgabelogik
Beispiel: Output Logic Macro Cell (OLMC)

## Slide 55: GAL (8)
Generic Array Logic (GAL)
Funktionsweise wie PAL, jedoch flexible Ausgabelogik
Beispiel: Output Logic Macro Cell (OLMC)

## Slide 56: GAL (9)
Begriff „GAL“
Markenzeichen der Firma Lattice
Technik
Ausschließlich CMOS
Wiederprogrammierbar durch E2CMOS-Technologie (ähnlich EEPROM)

## Slide 57: PLA
Programmable Logic Array (PLA)
Frei programmierbare UND-Matrix
Frei programmierbare ODER-Matrix
Kann beliebige Schaltfunktionen realisieren
  Voraussetzung: Anzahl der Produktterme ausreichend

## Slide 58: CPLD (1)
Complex Programmable Logic Device (CPLD)
Alternativbezeichnungen (Markennamen): EPLD, EEPLD, PEEL, MAX, SuperPAL, MegaPAL, …
Aufbau
Zusammenfassung der Funktionalität von bis zu etwa 100 GAL-Bausteinen
  Makrozellen zur Berechnung der Schaltfunktionen
  Makrozellen für Ausgabelogik (I/O-Blocks)
Verschaltung der internen GALs mit einer programmierbaren Zuordnungsmatrix (vollständige oder unvollständige Verschaltung)
„Borgen“ zusätzlicher UND-Glieder für Produktterme aus anderen Makrozellen möglich
Programmierung wie EPROM, EEPROM oder Flash-ROM

## Slide 59: CPLD (2)
Blockschaltbild

## Slide 60: Rekonfigurierbare Logik
Motivation
Speziell angefertigte Hardware (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC) sehr teuer; Ausführung von „billiger“ Software auf einem Prozessor oft zu langsam
Wunsch: hohe Geschwindigkeit von Hardware + Flexibilität von Software
  Hardware mit programmierbarer Funktionalität und Verschaltung
  Einsatz von konfigurierbarer Hardware, im folgenden: FPGAs
Anwendungsgebiete
Bit-orientierte Algorithmen wie Verschlüsselung, oder
Schnelle Objekterkennung (z.B. Medizin oder Militär)
Anpassung von Mobiltelefonen an verschiedene Standards
Rapid Prototyping: schnelle und kostengünstige Erzeugung eines ASIC-Prototypen für Testzwecke (z.B. Straßentests neu entwickelter Kfz)

## Slide 61: FPGA (1)
Field-Programmable Gate Array (FPGA)
Alternativbezeichnungen (Markennamen): LCA, pASIC, FLEX, APEX, ORCA, SPGA, …
Aufbau
Bis zu 10.000 Makrozellen für Schaltfunktionen und Flip-Flops
Große oder kleine Logikzellen
Programmierbare Kommunikationsinfrastruktur zwischen den Zellen (unvollständig)
Programmierung wie EPROM, EEPROM oder Flash-ROM
Programmierung mit flüchtigem Speicher (RAM)
  Hochfahren des FPGA durch externen Speicher (z.B. PROM)
  Rekonfiguration (Umprogrammierung) im laufenden Betrieb möglich
Im folgenden: Virtex-FPGAs von Xilinx

## Slide 62: FPGA (2)
Blockschaltbild eines Virtex-FPGAs
Bis zu 240 x 108 Configurable Logic Blocks (CLBs)
Bis zu 1.200 frei verfügbare I/O-Pins (I/O-Blocks)

## Slide 63: FPGA (3)
Blockschaltbild eines Virtex-FPGAs
CLBs können über eine konfigurierbare Schaltmatrix miteinander verbunden werden
Separate Blöcke stellen Multiplizierer und RAM-Speicher für größere Datenmengen bereit

## Slide 64: FPGA (4)
Configurable Logic Blocks (CLBs)
Jeder CLB enthält zwei oder vier sog. Slices
Über Carry-Ein- und -Ausgänge können Überträge von Additionen bzw. Subtraktionen schnell zwischen CLBs von unten nach oben weitergereicht werden
Jeder CLB ist über eine Schaltmatrix an das Verbindungs- netzwerk des FPGAs angeschlossen
[Xilinx, Virtex-5 FPGA User Guide, 2012]

## Slide 65: FPGA (5)
[Xilinx, Virtex-5 FPGA
User Guide, 2012]
Slices
Eine Slice ist zeilen- weise aufgebaut, unten Zeile A, oben Zeile D

## Slide 66: FPGA (6)
[Xilinx, Virtex-5 FPGA
User Guide, 2012]
Slices
Jede Zeile enthält einen 64 Bits großen Funktionsgenerator mit je 6 Eingängen und 2 Ausgängen

## Slide 67: FPGA (7)
[Xilinx, Virtex-5 FPGA
User Guide, 2012]
Slices
Verwendung des Funktionsgenerators als Lookup Table (LUT): Realisierung einer Schaltfunktion mit 6 Eingaben und 1 Ausgabe, oder zweier Schaltfunktionen mit 5 Eingaben
Alternativ: Nutzung als Read-Only Memory (ROM)

## Slide 68: FPGA (8)
[Xilinx, Virtex-5 FPGA
User Guide, 2012]
Slices
Jede Zeile enthält einen 1-Bit Speicher, der als flanken- getriggertes D-Flip- Flop oder als pegel- getriggertes Latch konfiguriert werden kann
Alle Flip-Flops einer Slice erhalten den gleichen Takt

## Slide 69: FPGA (9)
[Xilinx, Virtex-5 FPGA
User Guide, 2012]
Slices
Der im Flip-Flop / Latch gespeicherte Zustand steht direkt als Ausgang der Slice zur Verfügung
Über Multiplexer wird konfiguriert, was im Flip-Flop / Latch ge- speichert wird (z.B. Ausgänge des Funktionsgenerators)

## Slide 70: FPGA (10)
[Xilinx, Virtex-5 FPGA
User Guide, 2012]
Slices
Über Carry-Logik jeder Zeile können Überträge bei Addition/Subtraktion schnell von unterer zu oberer Zeile propagiert werden
Separates XOR- Gatter dient zur Addition/Subtraktion eines Operanden mit einem Carry-Bit

## Slide 71: FPGA (11)
Verbindungsnetzwerk
Horizontaler
Routingkanal
Vertikaler
Routingkanal

## Slide 72: FPGA (12)
Verbindungsnetzwerk (Xilinx Virtex II)
Long Lines
  Überspannen den kompletten FPGA-Chip
  Bidirektionale Verbindung
  24 Long Lines pro horizontalem und vertikalem Kanal

## Slide 73: FPGA (13)
Verbindungsnetzwerk (Xilinx Virtex II)
Hex Lines
  Verbinden einen CLB mit seinem 3. und 6. Nachbarn
  Unidirektionale Verbindung, kann nur am linken Ende getrieben werden
  120 Hex Lines pro horizontalem und vertikalem Kanal

## Slide 74: FPGA (14)
Verbindungsnetzwerk (Xilinx Virtex II)
Double Lines
  Verbinden einen CLB mit seinem nächsten und übernächsten Nachbarn
  Unidirektionale Verbindung, kann nur am linken Ende getrieben werden
  40 Double Lines pro horizontalem und vertikalem Kanal

## Slide 75: FPGA (15)
Verbindungsnetzwerk (Xilinx Virtex II)
Direkte Verbindungen
  Verbinden einen CLB mit direkten Nachbarn (horizontal, vertikal, quasi-diagonal)

## Slide 76: FPGA (16)
PowerPC Cores
Virtex-FPGAs können bis zu 4 PowerPC Prozessoren eingebettet in die konfigurierbare Hardware enthalten
Die PowerPCs können über das Verbindungsnetzwerk die konfigurierbare Hardware des FPGAs mitbenutzen
Aufbau sehr effizienter gemischter Hardware- und Software-Systeme möglich!
[© Xilinx]

## Slide 77: Zusammenfassung (1)
Halbleiter-Bauelemente
Halbleiter: Kombination von N- und P-leitfähigen Materialien, so dass gezielt Elektronenmangel bzw. -überschuss entsteht
Diode: Bauelement, dass Stromfluss nur in einer Richtung zulässt
Transistor: Bauelement, dass Stromfluss von Kollektor zu Emitter abhängig von Strom an der Basis zulässt oder sperrt
Aus Transistoren können einfach logische Gatter konstruiert werden
MOS-FET: Transistor, der aufgrund eines elektrischen Feldes zwischen Gate und Source schaltet
Vorteil des MOS-FETs: geringer Stromverbrauch, niedrige Leistungsaufnahme
CMOS: Prinzip, mit komplementären MOS-FETs (n- und p-Kanal MOS-FETs) symmetrische Schaltungen aufzubauen

## Slide 78: Zusammenfassung (2)
Programmierbare Logikbausteine
Wenn mehrere Schaltwerke an einen gemeinsamen Bus angeschlossen sind, sind Kurzschlüsse zu vermeiden
Tri-State-Puffer mit Zuständen 0, 1 und X, bzw. Wired-OR / Wired-AND-Schaltungen mit Zuständen 0 und X bzw. 1 und X
Von PROMs bis zu PLAs:
  AND- und OR-Matrix stellen Verbindungen zwischen Eingabe- und Ausgabeleitungen her
  Je nach Technologie können einzelne Verbindungen in den Matrizen gesetzt / aufgehoben werden, was die Programmierung ermöglicht
FPGAs
  Komplexer Aufbau bestehend aus CLBs, Slices, Funktionsgeneratoren und Speichern
  Kanalweises Routing über kurze, mittlere oder lange Leitungen