## Slide 1: Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010]
Wintersemester 2014/15
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 5 Rechnerarithmetik

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einführung
Kombinatorische Logik
Sequentielle Logik
Technologische Grundlagen
Rechnerarithmetik
Grundlagen der Rechnerarchitektur
Speicher-Hardware
Ein-/Ausgabe

## Slide 4: Inhalte des Kapitels (1)
Rechnerarithmetik
  Einleitung
  Binäre Addition
    Ripple Carry Addierer
    Serielles Addierwerk
    Carry-Look-Ahead-Addierer
    Carry-Select-Addierer
    Carry-Save-Addierer
  Binäre Subtraktion
    Zweierkomplement-Darstellung
    Subtraktion im Zweierkomplement
  ...

## Slide 5: Inhalte des Kapitels (2)
Rechnerarithmetik
  …
  Binäre Multiplikation
    Vorzeichenlose Multiplikation
      Serielles Schaltwerk
      Array-Multiplizierer
    Vorzeichenbehaftete Multiplikation
      Booth-Algorithmus
      Implementierung in VHDL
  Binäre Division
    Restoring-Division
    Non-Restoring-Division
  BCD-Arithmetik

## Slide 6: Einordnung
Vorlesung „Grundlagen der Betriebssysteme“
Repräsentation von Zahlen in der Computer-Hardware ist bekannt
  Natürliche Zahlen: Darstellung zu einer Basis b
  Ganze Zahlen: Zweierkomplementdarstellung
  Reelle Zahlen: Festkomma- und Gleitkommadarstellung, IEEE 754
Algorithmischer Ablauf der Grundrechenarten auf den verschiedenen Zahlendarstellungen ist ebenfalls bekannt
Unklar
Wie können die Algorithmen für die Grundrechenarten effizient in Hardware umgesetzt werden?
Wie sind Rechenwerke (arithmetical logical units, ALUs) intern aufgebaut?

## Slide 7: Erinnerung: Halbaddierer
Addition in erster (rechter) Spalte
Zwei Eingänge: erstes Bit von jeder Zahl
Zwei Ausgänge: erstes Bit des Ergebnisses, Carry-Bit
Wahrheitstabelle Blockschaltbild
Gatterschaltung c = a * b s = a * b + a * b = a  b (XOR)
a | b | s | c
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 8: Erinnerung: Volladdierer (1)
Addition in anderen Spalte
Drei Eingänge: je ein Bit der Summanden, und Carry von voriger Stelle
Zwei Ausgänge: Summen-Bit des Ergebnisses, Carry-Bit
Wahrheitstabelle Blockschaltbild
a | b | cin | s | cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9: Erinnerung: Volladdierer (2)
Schaltung
Aufbau mit Halbaddierern

## Slide 10: Paralleles Addierwerk
Schaltnetz zur Addition n-Bit langer Summanden
Lange Gatterlaufzeit, bis Endergebnis stabil anliegt
  Gatterlaufzeit: t = 2n * ∆t
Ripple Carry Adder (RCA)
0
Notes: Notiz: Gatterlaufzeit beträgt tatsächlich 2n und nicht 3n. 2n deshalb, weil das Carry-In-Signal, das von dem vorigen Volladdierer in der Kette kommt, nur durch einen Halbaddierer und ein ODER-Gatter laufen muss, bis das neue Carry-Out-Signal berechnet ist.
Nehmen wir an, wir wollen zwei 4 Bits breite Zahlen addieren, so dass wir einen RCA mit vier Volladdierern haben.
Zum Zeitpunkt t = 0 liegen alle Eingangsbits a0...a3 und b0...b3 an den Volladdierern an.
Nach einer Gatterlaufzeit, d.h. zu t = 1, liegen IN JEDEM der 4 Volladdierer die Ausgänge des ersten Halbaddierers stabil an.
Nach einer weiteren Gatterlaufzeit (t = 2) liegen IN JEDEM der 4 Volladdierer die Ausgänge des zweiten Halbaddierers stabil an.
Nach einer weiteren Gatterlaufzeit (t = 3) produziert DER ÄUSSERST RECHTE Volladdierer nun ein Übertragsbit cout an den zweiten Volladdierer von rechts. Dieses Bit liegt nun also als neuer Input am zweiten Halbaddierer des zweiten Volladdierers von rechts an.
Zum Zeitpunkt t = 4 liegen also am zweiten Halbaddierer des zweiten Volladdierers von rechts die Ausgänge stabil an. Insbesondere liegt erst jetzt das Summenbit s1 des 2. VA's von rechts stabil an.
Zum Zeitpunkt t = 5 produziert dieser 2. VA von rechts nun wieder ein Übertragsbit cout, jetzt an den 3. VA von rechts. Dieses cout liegt nun also als neuer Input am 2. HA des 3. VA's von rechts an.
Zum Zeitpunkt t = 6 liegen dann also am 2. HA des 3. VA's von rechts die Ausgänge stabil an. Insbesondere liegt erst jetzt das Summenbit s2 des 3. VA's von rechts stabil an.
Zum Zeitpunkt t = 7 produziert dieser 3. VA von rechts nun wiederum ein Übertragsbit cout, jetzt an den äußerst linken VA. Dieses cout liegt nun also als neuer Input am 2. HA des äußerst linken HA an.
Zum Zeitpunkt t = 8 liegen dall also am 2. HA des äußerst linken VA's die Ausgänge stabil an. Insbesondere liegt erst jetzt das letzte Summenbit s3 des äußerst linken VA stabil an.
Ihr seht also anhand dieses Ablaufs, dass die Worst-Case Laufzeit des Ripple-Carry-Addierers durch die Verzögerung bestimmt ist, die in jeder der Stufen 1, ..., 3 zwischen einer Änderung von cin und dem stabilen Anliegen von cout auftritt. Und an dem Zeitverlauf oben könnt ihr sehen, dass pro einzelner Stufe im Ripple-Carry-Addierer genau zwei Gatterlaufzeiten Verzögerung entstehen, so dass die Gesamtlaufzeit des Ripple-Carry-Addierers, wie in Kapitel 5 Folie 10 angegeben, 2n * \delta t ist.

## Slide 11: Serielles Addierwerk
Synchrones Schaltwerk zur Addition n-Bit langer Summanden
Schieberegister für jeden Summanden und für das Ergebnis
Pro Takt wird genau eine Stelle der Summanden addiert
Additionsergebnis liegt nach n Takten vor
Carry-Flip-Flop muss zu Beginn mit 0 initialisiert werden!

## Slide 12: Carry-Look-Ahead-Addierer (1)
Beschleunigung der Addition
Vermeidung des sequentiellen Durchlaufs der Überträge
Idee: parallele Berechnung aller Überträge für jede Stelle i
Es gilt für Stelle i
ci+1 = ai * bi + (ai + bi) * ci
= Gi + Pi * ci mit
  Gi = ai * bi gibt an, ob Stelle i Carry generiert (Generate)
  Pi = ai + bi gibt an, ob Stelle i Carry weitergeben muss (Propagate), falls vorherige Stelle Carry generiert oder weitergibt
Schaltfunktionen für Überträge c1 = G0 + P0 * c0 c2 = G1 + P1 * c1 = G1 + P1 * G0 + P1 * P0 * c0 c3 = G2 + P2 * c2 = G2 + P2 * G1 + P2 * P1 * G0 + P2 * P1 * P0 * c0 …

## Slide 13: Carry-Look-Ahead-Addierer (2)
Berechnung der Überträge mit maximal 2 Gatterlaufzeiten möglich
Max. Anzahl der Gattereingänge hängt von der Breite des Addierers ab
Kaskadierung möglich
  Pro CLA-Addierer nur 4∆t Verzögerung

## Slide 14: Carry-Select-Addierer
Beschleunigung der Addition
Idee: nicht auf das Carry des niederwertigen Blocks warten, sondern beide Ergebnisse berechnen und später selektieren
Multiplexer selektiert Endergebnis

## Slide 15: Carry-Save-Addierer
Mehr als zwei Summanden
Überträge aus erster Addition werden in der nächsten Addition berücksichtigt (keine Weitergabe der Überträge in der laufenden Addition)
Beispiel: 4-Bit CSA für vier Summanden a, b, c, d

## Slide 16: Zweierkomplement-Darstellung
Berechnung des Zweierkomplements einer Zahl N bei n Ziffern
C = 2n – N bei n Ziffern/Bits
Komplement C entspricht dem Wert -N
Darstellung positiver ganzer Zahlen
Höchstwertiges Bit zn-1 = 0
Andere Bits unbeschränkt
Wert: (zn-1, ..., z1, z0)2 =  zi * 2i
Darstellung negativer ganzer Zahlen
Höchstwertiges Bit zn-1 = 1
Andere Bits unbeschränkt
Wert: (zn-1, ..., z1, z0)2 = -2n +  zi * 2i
i
i

## Slide 17: Binäre Subtraktion
Subtrahierer kann ähnlich wie Addierer entwickelt werden
Verwendung von Addierern zur Subtraktion
  Idee: a – b = a + (-b)
Addition
Einsatz von Standardaddierern für Zahlen im Zweierkomplement
Subtraktion
Vorherige Komplementbildung eines Summanden erfordert
  Invertierung der Ziffern
  Addition von 1 kann durch gesetzten Carry-Eingang erzielt werden

## Slide 18: Subtraktion im Zweierkomplement
Addier- und Subtrahierwerk
Beim Subtrahieren
  Invertieren der b-Eingänge durch XOR-Gatter
  Addieren von 1 durch gesetztes Carry-in
Überlauferkennung: cout ≠ cin
  Bei Subtraktion ist gesetztes Carry-out der Normalfall

## Slide 19: Binäre Multiplikation
Schriftliche Multiplikation / „Schulmethode“ auf positiven Binärzahlen
0011 * 1010
0011 1
0000 0
0011 1
0000 0
= 0011110
Übertragung auf einen Computer
Realisierung der Multiplikation durch Verschiebe-Operationen (Schieberegister) und einen Addierer
+
Kontrolle:
3 * 10 = 30
30 = 111102
Ver-
schieben
Addieren

## Slide 20: Vorzeichenlose Multiplikation (1)
Alternative A: Serielles Schaltwerk zur Multiplikation
Lösche p (clear p)
n-mal:
  Ermittle b0 (shift right b)
  Addiere a auf (p2n-1, …, pn+1, pn)2 oder nicht, je nach b0 (add)
  Verschiebe p einschließlich cout der vorherigen Addition (shift right p)

## Slide 21: Vorzeichenlose Multiplikation (2)
Alternative B: Array-Multiplizierer
Schaltwerk für das schriftliche Multiplikationsschema
Beispiel: n = 4
Einsatz von Carry-Save-Addierern für die einzelnen Zeilen

## Slide 22: Vorzeichenlose Multiplikation (3)
Alternative B: Array-Multiplizierer
Schaltwerk für n = 4

## Slide 23: Vorzeichenlose Multiplikation (4)
Alternative C: Alternative B und baumförmige Addierer-Anordnung
Baumförmige statt sequentielle Anordnung der Carry-Save-Addierer
Beispiel: n = 8
              Vorteil: geringere Gatterlaufzeit

## Slide 24: Vorzeichenlose Multiplikation (5)
Alternative D: Zweistufiges Schaltnetz für Multiplizierer
Z.B. als PROM/ROM
Siehe Kapitel 2, Folien 74ff.
Schnellste Variante, aber extrem aufwändig
  22n * 2n Bits in der Wertetabelle notwendig

## Slide 25: Vorzeichenbehaftete Multiplikation: Booth-Algorithmus (1)
Wiederholung: Verfahren nach Booth
Beispiel: -2 * 3 = -6 (für n = 4)
A * B: 1110 * 0011
2n+1 Bits breite Hilfsvariable R: 0000 0011 0 Bits R4, ..., R1 mit B initialisiert, Rest 0
Fenster „10“: Subtrahiere A: -1110
0010 0011 0
Vorzeichenbehaftetes Schieben: 0001 0001 1
Fenster „11“: nur Schieben: 0000 1000 1
Fenster „01“: Addiere A: +1110 1110 1000 1
Vorzeichenbehaftetes Schieben: 1111 0100 0
Fenster „00“: nur Schieben: 1111 1010 0
Fenster
Ergebnis: 111110102 = -6

## Slide 26: Vorzeichenbehaftete Multiplikation: Booth-Algorithmus (2)
Booth-Algorithmus in Hardware-Beschreibungssprache VHDL
FUNCTION Booth(A, B : IN bit_vector) RETURN bit_vector IS
CONSTANT n : natural := A’LENGTH;
VARIABLE P : bit_vector(n-1 DOWNTO 0) := (OTHERS=>’0’);
VARIABLE Q : bit_vector(n DOWNTO 0) := (OTHERS=>’0’);
BEGIN
Q(n DOWNTO 1) := B;
FOR i IN 0 TO n-1 LOOP
CASE Q(1 DOWNTO 0) IS
WHEN "10" => P := P – A;
WHEN "01" => P := P + A;
WHEN OTHERS => -- keine Aktion
END CASE;
P & Q := sra(P & Q); -- arithm. Rechts-Schieben
END LOOP;
RETURN P(n-1 DOWNTO 0) & Q(n DOWNTO 1);
END Booth;

## Slide 27: Vorzeichenbehaftete Multiplikation: Booth-Algorithmus (2)
Erklärungen zum VHDL-Code
Eingabe sind Bit-Vektoren A und B im Zweierkomplement, Ausgabe ist wiederum ein Bit-Vektor.
Voraussetzung: Eingaben A und B enthalten gleich viele Bits
Die 2n+1 Bits breite Hilfsvariable R von Folie 25 wird im VHDL-Code repräsentiert durch zwei Hilfsvariablen P und Q. P stellt die höherwertigsten n Bits von R dar, Q die niederwertigsten n+1. Hilfsvariable R ergibt sich aus P konkateniert mit Q (P & Q).
Das typische Booth-Fenster wird im VHDL-Code repräsentiert durch Bits 0 und 1 der Hilfsvariable Q: Q(1 DOWNTO 0).
Abhängig vom Fensterinhalt wird in den höherwertigsten Bits von R (d.h. auf P im VHDL-Code) subtrahiert oder addiert.
In jeder Iteration wird R (d.h. P & Q in VHDL) arithmetisch um ein Bit nach rechts geschoben

## Slide 28: Vorzeichenbehaftete Multiplikation: Booth-Algorithmus (3)
Serielles Schaltwerk zur Multiplikation
Lösche P und Q (clear P&Q)
n-mal:
  Addiere bzw. subtrahiere A auf P oder nicht, je nach Q1 und Q0 (add/sub)
  Verschiebe P und Q (sra P&Q)
An-1
…
A1
A0
Bn-1
…
B1
B0
n-Bit Addierer/
Subtrahierer
n
n
Pn-1
…
P1
P0
Qn-1
…
Q1
Q0
Qn
&
n
Steuer-werk
n
add/sub
clear P&Q
sra P&Q
2

## Slide 29: Binäre Division
-
-
Schriftliche Division / „Schulmethode“
Beispiel: 103 / 9 = ?
01100111 / 1001 =
Verfahren wird auch Restoring-Division genannt, da durch Korrektur ursprünglicher Dividend wiederhergestellt wird
0000
0
0110
0
1
1001
0011
1
0
-
0000
01111
1
-
1001
01101
1
-
1001
0100
Divisor
Quotient
Rest
Dividend
Kontrolle:
103 / 9 = 11 Rest 4

## Slide 30: Restoring-Division (1)
Einsatz von Addition/Subtraktion und Schiebeoperationen
In jedem Schritt testweise Subtraktion des skalierten Divisors b vom Dividenden a
  qi = 1 falls a – b ≥ 0
  qi = 0 und Korrektur falls a – b < 0
Nachholen signifikanter Ziffern zum Zwischenergebnis durch Schiebeoperation

## Slide 31: Restoring-Division (2)
Serielles Dividierwerk für vorzeichenlose Zahlen
Lade q: obere Hälfte = 0, untere Hälfte = a (load q)
n-mal:
  Schiebe q nach links (shift left q)
  Subtrahiere b von oberer Hälfte von q (sub): negativ: q0 = 0 und addiere b zurück (add) / positiv: q0 = 1
Ergebnis: obere Hälfte q = Rest, untere Hälfte q = Quotient

## Slide 32: Restoring-Division (3)
Vorzeichenbehaftete Division mit Zweierkomplement-Darstellung
Verfahren im Prinzip identisch
Jedoch:
  Unterschiedliche Erkennung von Unterläufen
  Propagierung des Vorzeichens in oberer Hälfte von q beim Laden

## Slide 33: Non-Restoring-Division
Restoring-Division
Divisor wird subtrahiert
Falls Unterlauf (Ergebnis negativ): Divisor wird wieder addiert
Im nächsten Durchlauf wird die Hälfte des Divisors wieder subtrahiert (wegen Links-Shift des Dividenden vor der Subtraktion)
Idee der Non-Restoring-Division
Bei Unterlauf wird stattdessen nur die Hälfte des Divisors addiert
Ersparnis einer Addition bzw. Subtraktion

## Slide 34: BCD-Arithmetik (1)
BCD-Code (Binary Coded Decimals)
4-Bit Darstellung von Dezimalzahlen im Rechner
Zahlendarstellung mit mehreren 4-Bit breiten Ziffern, z.B. (0001 0011 1001)BCD entspricht der Dezimalzahl 13910

## Slide 35: BCD-Arithmetik (2)
Vorteil
Leichtes Umwandeln von Dezimalzahlen in BCD-codierte Zahlen
Rechnen mit BCD-codierten Zahlen
Spezielle Rechenwerke
Unterstützung in gängigen Prozessoren
  Zumindest für Addition und Subtraktion
Nachteil
Oft nicht alle Rechenoperationen in Hardware unterstützt
Rechenoperation in Software ineffizient
Verschwendung von Speicherplatz

## Slide 36: Zusammenfassung
Binäre Grundrechenarten
Addition und Subtraktion auf Grundlage von Volladdierern leicht realisierbar
Addier-/Subtrahierwerke haben je nach Aufbau unterschiedlich lange Gatterlaufzeiten
Multiplikation und Division sind im Vergleich zu Addition/Subtraktion komplexer: benötigen mehr Aufwand in Hardware und/oder Rechenzeit
Multiplizierer/Dividierer sind in der Regel als serielle Rechenwerke auf Grundlage von Schieberegistern und Addierern realisiert