## Slide 1: Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010]
Wintersemester 2014/15
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 6 Grundlagen der Rechnerarchitektur

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einführung
Kombinatorische Logik
Sequentielle Logik
Technologische Grundlagen
Rechnerarithmetik
Grundlagen der Rechnerarchitektur
Speicher-Hardware
Ein-/Ausgabe

## Slide 4: Inhalte des Kapitels (1)
Grundlagen der Rechnerarchitektur
  Grundbegriffe der Rechnerarchitektur
    Definitionen von „Rechnerarchitektur“
    Von Neumann-Modell
  Programmiermodelle / die Befehlsschnittstelle
    Adressierungsarten (Referenzstufen 0, 1, 2, n)
    3-, 2-, 1½-, 1-, 0-Adressmaschinen
    CISC & RISC
    Digitale Signalprozessoren (DSPs)
    Multimedia-Befehlssätze
    Very Long Instruction Word-Maschinen (VLIW)
    Netzwerk-Prozessoren (NPUs)
  ...

## Slide 5: Inhalte des Kapitels (2)
Grundlagen der Rechnerarchitektur
  …
  Aufbau einer MIPS-Einzelzyklusmaschine
    Befehlsholphase (Instruction Fetch)
    Dekodierphase (Instruction Decode)
    Ausführungsphase (Execute)
    Speicherzugriff (Memory Access)
    Register zurückschreiben (Write Back)
  …

## Slide 6: Inhalte des Kapitels (3)
Grundlagen der Rechnerarchitektur
  …
  Fließbandverarbeitung / Pipelining
    Fließband-Architektur
    Pipeline-Hazards
      Datenabhängigkeiten (RAW, WAR, WAW)
      Bypässe / Forwarding
      Pipeline Stalls
      Kontrollabhängigkeiten, branch delay penalty
      Delayed Branches
  Dynamisches Scheduling
    In-order und Out-of-order Execution
    Scoreboarding

## Slide 7: Definitionen von „Rechnerarchitektur“ (1)
Definition nach Stone:
The study of computer architecture is the study of the organization and interconnection of components of computer systems. Computer architects construct computers from basic building blocks such as memories, arithmetic units and buses.
From these building blocks the computer architect can construct anyone of a number of different types of computers, ranging from the smallest hand-held pocket calculator to the largest ultra-fast super computer. The functional behaviour of the components of one computer are similar to that of any other computer, whether it be ultra-small or ultra-fast.

## Slide 8: Definitionen von „Rechnerarchitektur“ (2)
Definition nach Stone: (Forts.)
By this we mean that a memory performs the storage function, an adder does addition, and an input/output interface passes data from a processor to the outside world, regardless of the nature of the computer in which they are embedded.
The major differences between computers lie in the way the modules are connected together, and the way the computer system is controlled by the programs. In short, computer architecture is the discipline devoted to the design of highly specific and individual computers from a collection of common building blocks.

## Slide 9: Definitionen von „Rechnerarchitektur“ (3)
Definition nach Amdahl, Blaauw, Brooks:
The term architecture is used here to describe the attributes of a system as seen by the programmer, i.e., the conceptual structure and functional behaviour, as distinct from the organization and data flow and control, the logical and physical implementation.

## Slide 10: Gegenüberstellung der Definitionen
Die externe Rechnerarchitektur definiert
Programmier- oder Befehlssatzschnittstelle
engl. Instruction Set Architecture (ISA)
eine (reale) Rechenmaschine bzw.
ein Application Program Interface (API)
Executables (Binärprogramme)
Betriebssystem
Befehlsschnittstelle (instruction set architecture)
Mikroarchitektur
Gatter
Interne Rechnerarchitektur
Mikroarchitektur
Rechnerorganisation
Externe Rechnerarchitektur
Architektur
Rechnerarchitektur
Interner Aufbau
Programmierschnittstelle

## Slide 11: Wieso ist Verständnis von Rechnerarchitektur wichtig?
Zentral: Möglichkeiten und Grenzen des „Handwerkszeugs“ eines Informatikers einschätzen können!
Grundverständnis wird u.a. benötigt bei
der Geräteauswahl,
der Fehlersuche,
der Leistungsoptimierung / Benchmarkentwürfen,
Zuverlässigkeitsanalysen,
dem Neuentwurf von Systemen,
der Codeoptimierung im Compilerbau,
Sicherheitsfragen,
...
 Keine groben Wissenslücken in zentralen Bereichen der IT!

## Slide 12: Externe Rechnerarchitektur – das Von Neumann-Modell (1)
Fast alle der heute üblichen Rechner gehen auf den Von Neumann-Rechner mit folgenden Eigenschaften zurück:
Die Rechenanlage besteht aus den Funktionseinheiten Speicher, Leitwerk (bzw. Steuerwerk, engl. controller), dem Rechenwerk (engl. data path) und Ein-/Ausgabe-Einheiten.
Speicher (für Code + Daten)
E/A-Einheiten
E/A-Geräte
E/A-Steuerungen (I/O-controller)
Prozessor
Leitwerk
Rechenwerk
Verbindungsnetzwerk

## Slide 13: Wo sind diese Komponenten auf PC-Boards?
Prozessor (unter Lüfter)
Speicher
PCIe-Karte
SATA

## Slide 14: Externe Rechnerarchitektur – das Von Neumann-Modell (2)
Die Struktur der Anlage ist unabhängig vom bearbeiteten Problem. Die Anlage ist speicherprogrammierbar.
Anweisungen und Operanden (einschl. Zwischenergebnissen) werden in demselben physikalischen Speicher gespeichert.
Der Speicher wird in Zellen gleicher Größe geteilt. Die Zellnummern heißen Adressen.
Das Programm besteht aus einer Folge von elementaren Befehlen, die in der Reihenfolge der Speicherung bearbeitet werden.
Abweichungen von der Reihenfolge sind mit (bedingten oder unbedingten) Sprungbefehlen möglich.

## Slide 15: Externe Rechnerarchitektur – das Von Neumann-Modell (3)
Es werden Folgen von Binärzeichen (nachfolgend Bitvektoren genannt) verwendet, um alle Größen darzustellen.
Die Bitvektoren erlauben keine explizite Angabe des repräsentierten Typs. Aus dem Kontext heraus muss stets klar sein, wie die Bitvektoren zu interpretieren sind. Alternative:
Typ
Wert

## Slide 16: Roter Faden
Grundlagen der Rechnerarchitektur
  Grundbegriffe der Rechnerarchitektur
    Definitionen von „Rechnerarchitektur“
    Von Neumann-Modell
  Programmiermodelle / die Befehlsschnittstelle
  Aufbau einer MIPS-Einzelzyklusmaschine
  Fließbandverarbeitung / Pipelining
  Dynamisches Scheduling

## Slide 17: Externe Rechnerarchitektur – Befehlsschnittstelle
Befehlsgruppen
Transferbefehle (lw, sw, mfhi)
E/A-Befehle (in, out)
Arithmetische Befehle (add, sub, mul, div)
Logische Befehle (and, or, not)
Vergleichsbefehle (sgt, …, oder Seiteneffekt arithmetischer Befehle)
Bitfeld- und Flag-Befehle
Schiebebefehle
Sprungbefehle
Kontrollbefehle (disable interrupt)
Ununterbrechbare Befehle (test-and-set)

## Slide 18: Befehlsschnittstelle
Adressierungsarten
Klassifikation der Adressierung nach der Anzahl der Zugriffe auf den Speicher
0-stufige Adressierung z.B. Operanden in Registern, Direktoperanden
1-stufige Speicheradressierung (Referenzstufe 1) z.B. klassische lw, sw-Befehle
2-stufige Adressierung (Referenzstufe 2)
n-stufige Adressierung (Referenzstufe n)

## Slide 19: 0-stufige Adressierung
Registeradressierung ausschließlich Operanden aus & Ziele in Registern Beispiele: mflo $15 Reg[15]:=Lo MIPS clr,3 D[3]:=0 680x0 ldpsw,3 D[3]:=PSW 680x0
Unmittelbare Adressierung, Direktoperanden, immediate addressing Operanden sind Teil des Befehlsworts Beispiele: lui $15,3 Reg[15]:=3 << 16 MIPS ld D3,#100 D[3]:=100 680x0

## Slide 20: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (1)
Genau 1 Zugriff auf den Speicher
Direkte Adressierung, absolute Adressierung Adresse ist ausschließlich im Befehlswort enthalten Beispiele: lw $15,Adr Reg[15]:=Speicher[Adr] MIPS ld D3,Adr D[3]:=Speicher[Adr] 680x0
Speicher
D
aktueller Befehl
Adr
Aus Befehlswort

## Slide 21: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (2)
Register-indirekte Adressierung Adresse ist ausschließlich im Register enthalten Beispiele: lw $15,($2) Reg[15]:=Speicher[Reg[2]] MIPS ld D3,(A4) D[3]:=Speicher[A[4]] 680x0 Varianten: pre/post-increment/decrement zur Realisierung von Stapeloperationen Beispiel: ld D3,(A4)+ D[3]:=Speicher[A[4]]; A[4]:=A[4]+4 (beim Laden von 32 Bit)

## Slide 22: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (3)
Relative Adressierung, indizierte Adressierung, Basis-Adressierung Adresse ergibt sich aus der Addition eines Registerinhalts und einer Konstanten im Befehl Beispiele: lw $15,Adr($2) Reg[15]:=Speicher[Adr+Reg[2]] MIPS ld D3,Adr(A4) D[3]:=Speicher[Adr+A[4]] 680x0 Varianten (nicht immer einheitlich bezeichnet):
  Indizierte Adressierung Adr umfasst vollen Adressbereich, Register evtl. nicht
  Basisadressierung, Register-relative Adressierung Register umfasst vollen Adressbereich, Adr evtl. nicht
Adr
Reg
Reg
Adr

## Slide 23: 1-stufige Adressierung, Referenzstufe 1 (4)
Register-relative Adressierung mit Index Addition zweier Register, z.B. zeigt eines auf relevanten Speicherbereich, ein zweites enthält einen Array-Index Beispiele: ld D3,Adr(A3,D4) D[3]:=Speicher[Adr+A[3]+D[4]] 680x0
Programmzähler-relative Adressierung Addition des Programmzählers zu Adr Beispiele: L:bne $4,$0,Z PC:=PC+(if Reg[4]!=0 then Z-L else 4) L:bra Z PC:=PC+(Z-L) 680x0

## Slide 24: 2-stufige Adressierung, Referenzstufe 2 (1)
Indirekte (absolute) Adressierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[Adr]]
Speicher
D
Adr
aktueller Befehl

## Slide 25: 2-stufige Adressierung, Referenzstufe 2 (2)
Indirekte Register-indirekte Adressierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[D[IReg]]]
Indirekte indizierte Adressierung, Vorindizierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[Adr+D[Ireg]]]
Indirekte indizierte Adressierung, Nachindizierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[Adr]+D[IReg]]
Indirekte Programmzähler-relative Adressierung D[Reg]:=Speicher[Speicher[Adr+PC]]

## Slide 26: n-stufige Adressierung
Referenzstufen > 2 werden nur in Ausnahmefällen realisiert
Die fortgesetzte Interpretation des gelesenen Speicherworts als Adresse des nächsten Speicherworts nennt man Dereferenzieren
Fortgesetztes Dereferenzieren ist z.B. zur Realisierung der logischen Programmiersprache PROLOG mittels der Warren Abstract Machine (WAM) wichtig
Bei der WAM wird die Anzahl der Referenzstufen durch Kennzeichen-Bits in den gelesenen Speicherworten bestimmt

## Slide 27: Befehlsschnittstelle
n-Adressmaschinen
Klassifikation von Befehlssätzen bzw. Befehlen nach der Anzahl der Adressen bei 2-stelligen Arithmetik-Befehlen
3-Adressmaschinen Operanden und Ziel einer Operation werden explizit angegeben
2-Adressmaschinen Überschreiben eines Operanden mit dem Ergebnis
1½-Adressmaschinen wie 2-Adressmaschinen, nur unter Verwendung von Registern
1-Adressmaschinen Nutzung von nur 1 Register
0-Adressmaschinen Kellermaschinen

## Slide 28: 3-Adressmaschinen (1)
3-Adressbefehle
IBM-Bezeichnung „SSS“; Befehle bewirken Transfer:
Speicher[s1] := Speicher[s2] o Speicher[s3]
s1, s2, s3: Speicheradressen, o: 2-stellige Maschinenoperation
Opcode .... s1 s2 s3
Mögliches Befehlsformat
4x 32 = 128 Bit Befehlswortbreite
o

## Slide 29: 3-Adressmaschinen (2)
Anwendung: Zerlegung der Anweisung D = (A + B) * C; Mit a=Adresse von A, b=Adresse von B, usw.: add t1,a,b Speicher[t1]:=Speicher[a]+Speicher[b] mult d,t1,c Speicher[d]:=Speicher[t1]*Speicher[c]
Programmgröße: 2*128 = 256 Bit Speicherzugriffe: 2*3 = 6

## Slide 30: 2-Adressmaschinen (1)
Verkürzung des Befehlsworts durch Überschreiben eines Operanden mit dem Ergebnis.
2-Adressbefehle
IBM-Bezeichnung „SS“; Befehle bewirken Transfer der Form:
Speicher[s1] := Speicher[s1] o Speicher[s2]
s1, s2: Speicheradressen, o: 2-stellige Maschinenoperation
Opcode .... s1 s2
3x 32 = 96 Bit Befehlswortbreite
o
Mögliches Befehlsformat

## Slide 31: 2-Adressmaschinen (2)
Anwendung: Zerlegung der Anweisung D = (A + B) * C; Mit a=Adresse von A, b=Adresse von B, usw.: move t1,a Speicher[t1]:=Speicher[a] add t1,b Speicher[t1]:=Speicher[t1]+Speicher[b] mult t1,c Speicher[t1]:=Speicher[t1]*Speicher[c] move d,t1 Speicher[d]:=Speicher[t1]
Programmgröße: 4*96 = 384 Bit Speicherzugriffe: 2*3 + 2*2 = 10
[Frage: Wie lässt sich obige Anweisung effizienter zerlegen?]

## Slide 32: 1½-Adressmaschinen (1)
Weitere Verkürzung des Befehlsworts mit Registerspeichern.
1½-Adressbefehle
IBM-Bezeichnung „RS“; Befehle bewirken Transfer der Form:
Reg[r] := Reg[r] o Speicher[s]
s: Speicheradresse, r: Registernummer, o: 2-stellige Maschinenoperation
Opcode RegNr. s
2x 32 = 64 Bit Befehlswortbreite
Enthält zusätzlich RR-Befehle der Wirkung Reg[r1]:= Reg[r2]
o
Mögliches Befehlsformat

## Slide 33: 1½-Adressmaschinen (2)
Anwendung: Zerlegung der Anweisung D = (A + B) * C; Mit a=Adresse von A, b=Adresse von B, usw.: lw $8,a Reg[8]:=Speicher[a] add $8,b Reg[8]:=Reg[8]+Speicher[b] mult $8,c Reg[8]:=Reg[8]*Speicher[c] sw $8,d Speicher[d]:=Reg[8]
Programmgröße: 4*64 = 256 Bit Speicherzugriffe: 4

## Slide 34: 1-Adressmaschinen (1)
Sonderfall der Nutzung von nur 1 Register („Akkumulator“)
1-Adressbefehle
Befehle bewirken Transfer der Form:
accu := accu o Speicher[s]
s: Speicheradresse, o: 2-stellige Maschinenoperation
Opcode s
2x 32 = 64 Bit Befehlswortbreite
Mögliches Befehlsformat
o

## Slide 35: 1-Adressmaschinen (2)
Anwendung: Zerlegung der Anweisung D = (A + B) * C; Mit a=Adresse von A, b=Adresse von B, usw.: lw a accu:=Speicher[a] add b accu:=accu+Speicher[b] mult c accu:=accu*Speicher[c] sw d Speicher[d]:=accu
Programmgröße: 4*64 = 256 Bit Speicherzugriffe: 4

## Slide 36: 0-Adressmaschinen (1)
Arithmetische Operationen werden auf einem Kellerspeicher (Stack) ohne Angabe der Operanden ausgeführt. Die 2 obersten Stack-Elemente werden verknüpft und durch das Ergebnis der Operation ersetzt.
0-Adressbefehle
3 Sorten von Befehlen:
push a Speicher[a] wird oberstes Stack-Element add Addiere die beiden obersten Stack-Elemente, entferne beide vom Stack, schreibe die Summe oben auf den Stack (analog für -, *, /, …) pop a Speicher[a]:= oberstes Stack-Element, entferne dieses Element vom Stack
o

## Slide 37: 0-Adressmaschinen (2)
Anwendung: Zerlegung der Anweisung D = (A + B) * C; Mit a=Adresse von A, b=Adresse von B, usw.: push a push b add push c mult pop d
Mögliche Befehlsformate: Programmgröße: 22 Bytes/176 Bits Arithmetikbefehle: 1 Byte Speicherzugriffe: 4 push, pop: 1 Byte + 4 Byte (Adresse)
10
20
5
10
20
20
30
20
5
150
150
Speicher
Stack
a
b
c
d

## Slide 38: 0-Adressmaschinen (3)
Wie kommt man vom Ausdruck
D = (A + B) * C zur Befehlssequenz?
Verwendung der postfix-Notation: AB+C*
Postorder-Durchlauf durch den Ausdrucksbaum GenerateCode( p ) { gehe zum linken Sohn; gehe zum rechten Sohn; erzeuge Befehl für aktuellen Knoten; }
A
B
+
C
*
d:=
push a
push b
add
push c
mult
pop d

## Slide 39: Befehlsschnittstelle
Programmiermodelle, Instruction Set Architectures (ISAs)
Klassifikation von Befehlssätzen nach der Gestaltung/Ausprägung der vorhandenen Maschinenbefehle
CISC, RISC
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
Multimedia-Befehlssätze
Very Long Instruction Word-Maschinen (VLIW)
Netzwerk-Prozessoren (NPUs)

## Slide 40: Complex Instruction Set Computers (CISC)
Ursprünge
Entstanden in Zeiten schlechter Compiler und großer Geschwindigkeitsunterschiede Speicher / Prozessor
Befehle sollten möglichst nahe an den Hochsprachen sein: keine semantische Lücke zwischen Quellcode und Maschinenprogramm
Mit jedem geholten Befehl sollte der Prozessor viel tun
sehr komplexe Befehle

## Slide 41: CISC-Beispiel Motorola MC80x0 (1)
Beispiel: Motorola 68000 (erster Prozessor der 680x0 Serie)
Format des Kopierbefehls MOVE:
Viele komplexe Adressierungsarten schon in den ersten Prozessoren der Serie.
In Form der ColdFire-Prozessoren weiterhin eingesetzt.

## Slide 42: CISC-Beispiel Motorola MC80x0 (2)

## Slide 43: Complex Instruction Set Computers (CISC)
Eigenschaften
Relativ kompakte Codierung von Programmen
Für jeden Befehl wurden mehrere interne Zyklen benötigt
  Die Anzahl der Zyklen pro Befehl war groß
(Mikro-) Programm zur Interpretation der Befehle nötig
Compiler konnten viele Befehle gar nicht nutzen

## Slide 44: Reduced Instruction Set Computers (RISC) (1)
Definition:
Unter dem CPI-Wert (engl. cycles per instruction) einer Menge von Maschinenbefehlen versteht man die mittlere Anzahl interner Taktzyklen pro Maschinenbefehl.
RISC-Architekturen: Wenige, einfache Befehle wegen folgender Ziele
Hohe Ausführungsgeschwindigkeit
  durch kleine Anzahl interner Zyklen pro Befehl
  durch Fließbandverarbeitung (siehe später)
Programmlaufzeit =
Anzahl auszuführender Befehle * CPI-Wert * Dauer eines Taktzyklus
CISC-Maschinen: schwierig, unter CPI = 2 zu kommen
RISC-Maschinen: CPI möglichst nicht über 1

## Slide 45: Reduced Instruction Set Computers (RISC) (2)
Eigenschaften
feste Befehlswortlänge
LOAD/STORE-Architektur
einfache Adressierungsarten
„semantische Lücke“ zwischen Hochsprachen & Assemblerbefehlen durch Compiler überbrückt
statt aufwändiger Hardware zur Beseitigung von Besonderheiten (z.B. 256 MB-Grenze bei MIPS, 16-Bit Konstanten) wird diese Aufgabe der Software übertragen
rein in Hardware realisierbar („mit Gattern und Flip-Flops“,  Kapitel 3), keine Mikroprogrammierung
 Nahezu jeder heutige Rechner ist eine RISC-Maschine.
ld $2,..; ld $3,..; add $3,$3,$2; sw $3
z.B. keine indirekte Adr.

## Slide 46: Digitale Signalprozessoren
DSP = Digital Signal Processing
Spezialanwendungen für Rechner, in der Regel in eingebetteten Systemen (embedded systems).
IT ist in eine Umgebung eingebettet, z.B.
im Telekommunikationsbereich (Mobiltelefon)
im Automobilbereich (Spurhalteassistent)
im Consumerbereich (Audio/Video-Komprimierung)
Wichtige Teilaufgabe: Digitale Signalverarbeitung
w und x sind Signale (mathematisch: Abbildungen von der Zeit auf Signalwerte)
Filter
Eingangsfolge w
Ausgangsfolge x

## Slide 47: Digitale Signalprozessoren
Eigenschaften
Optimiert für Digitale Signalverarbeitung (z.B. Filter, Fourier-Transformation, …)
Heterogene Registersätze, eingeteilt für Spezialzwecke
Teilweise parallele Befehlsabarbeitung
Spezielle Adressrechenwerke / Adressierungsmodi
Multiply-Accumulate-Befehl (a = a + b * c)
Zero-Overhead Loops
Sättigungsarithmetik
Effizienz und Realzeitverhalten extrem wichtig

## Slide 48: DSPs: Heterogene Registersätze
Beispiel Infineon TriCore 1.3:
Separate Adress- & Datenregister
A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
Address Registers
Data Registers
D15
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

## Slide 49: DSPs: Heterogene Registersätze
Beispiel Infineon TriCore 1.3:
Separate Adress- & Datenregister
Register mit besonderer Bedeutung
64-bit Datenregister (extended Regs)
Oberer & unterer Kontext (UC & LC): UC bei Funktionsaufruf automatisch gesichert, LC nicht
A15 (Implicit AREG)
A14
A13
A12
A11 (Return Addr)
A10 (Stack Ptr)
A9 (Global AREG)
A8 (Global AREG)
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1 (Global AREG)
A0 (Global AREG)
Address Registers
Data Registers
D15 (Implicit DREG)
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
E14
E12
UC
E8
E6
E4
E2
E0
LC
E10

## Slide 50: DSPs: Teilweise Parallelität
Beispiel Infineon TriCore 1.3:
Integer Pipeline: Arithmetische Befehle, bedingte Sprünge
Load/Store Pipeline: Speicherzugriffe, Adressarithmetik, unbedingte Sprünge, Funktionsaufrufe
Loop-Pipeline: Schleifen-Befehle
Teilweise Parallelität
  Pipelines arbeiten im Idealfall unabhängig / parallel
  Wenn nicht Idealfall: Stall in L/S-Pipeline → Stall in I-Pipeline und umgekehrt

## Slide 51: DSPs: Address Generation Units (AGUs)
Allgemeine Architektur von Adressrechenwerken:
Adress-
register
Effektive
Adresse
AR-
Zeiger
Immediate
Wert
Adressregister enthalten effektive Adressen zur Speicher-Adressierung
Befehlswort codiert, welches AR zu nutzen ist (AR-Zeiger)
ARs können explizit mit im Befehlswort codierten Konstanten geladen werden (Immediates)

## Slide 52: DSPs: Address Generation Units (AGUs)
Allgemeine Architektur von Adressrechenwerken:
ARs können über einfache ALU erhöht / erniedrigt werden
Erhöhung / Erniedrigung um Offset als Immediate-Wert
Inkrement / Dekrement um Konstante „1“ als Offset
+ -
„1“
Adress-
register
Effektive
Adresse
AR-
Zeiger
Immediate
Wert
Offset

## Slide 53: DSPs: Address Generation Units (AGUs)
Allgemeine Architektur von Adressrechenwerken:
Inkrement / Dekrement um Inhalt von Modifier-Register (MR)
Befehlswort codiert, welches MR zu nutzen ist (MR-Zeiger)
MRs können explizit mit Immediate-Werten geladen werden
+ -
„1“
Modifier-
Register
Adress-
register
Effektive
Adresse
AR-
Zeiger
MR-
Zeiger
Immediate
Wert
Offset

## Slide 54: DSPs: Address Generation Units (AGUs)
Allgemeine Architektur von Adressrechenwerken:
AR laden: AR = <const>
MR laden: MR = <const>
AR ändern: AR  <const>
Auto-Increment: AR  „1“
Auto-Modify: AR  MR
„Auto”-Befehle: Parallel zu Datenpfad, keine extra Laufzeit, hocheffizient!
Alle anderen: Brauchen Extra-Instruktion für Da-tenpfad, weniger effizient.
+ -
„1“
Modifier-
Register
Adress-
register
Effektive
Adresse
AR-
Zeiger
MR-
Zeiger
Immediate
Wert
Offset

## Slide 55: DSPs: Konventioneller Code für Schleifen
C-Code einer Schleife: Konventioneller ASM-Code:
(TriCore 1.3)
Eigenschaften
Dekrement & bedingter Sprung: Beide in Integer-Pipeline
  Keine parallele Ausführung
2 Takte * 10 Iterationen = mind. 20 Takte Schleifen-Overhead
Bei Delay-Slots für Sprünge noch mehr!
int i = 10;
do {
...
i--;
} while ( i );
mov %d8, 10;
.L0:
...
add %d8, -1;
jnz %d8, .L0;

## Slide 56: DSPs: Optimierter Code für Schleifen
C-Code einer Schleife: Zero-Overhead Loops:
(TriCore 1.3)
Eigenschaften
Dekrement & bedingter Sprung: Parallel in Loop-Pipeline
loop-Befehl: Verbraucht Laufzeit nur in 1. & letzter Iteration
  Nur 2 Takte Schleifen-Overhead
int i = 10;
do {
...
i--;
} while ( i );
mov %a12, 10;
.L0:
...
loop %a12, .L0;

## Slide 57: Problem der wrap around Arithmetik (1)
Standard-Arithmetik führt bei Über-/Unterlauf zu wrap around
Problem: Ergebnisse mit wrap around sind…
  nicht nur falsch
  sondern extrem unplausibel / nicht einmal nahe der korrekten Lösung
Der notwendigerweise entstehende Fehler ist maximal (signifikanteste Bitstelle 2n geht verloren), nicht minimal! Beispiel: (4 bit, 2er-Kompl.): |(7 +wrap 1) – (7 +exact 1)| = |(0111(2) +wrap 0001(2)) – 8)| = |1000(2) – 8| = |-8 – 8| = 16

## Slide 58: Problem der wrap around Arithmetik (2)
Große Fehler zwischen (mit Überlauf) berechnetem und tatsächlichem Ergebnis besonders dramatisch bei Signalverarbeitung (Verstärkung eines Audiosignals / Helligkeitsänderung eines Bildpunktes)

## Slide 59: Kleinerer Fehler bei Sättigungsarithmetik
Sättigungsarithmetik (saturated arithmetic) für Addition oder Multiplikation liefert bei Über-/Unterlauf den jeweils maximal/minimal darstellbaren Zahlenwert.
Beispiele
Betragsdarstellung (4 bit, vorzeichenlos): 8 +sat 8 = 1000(2) +sat 1000(2) = 7 +sat 11 → 15 ≠ 18 10000(2) → 1111(2) = 15 ≠ 16
Zweierkomplementdarstellung (4 bit, vorzeichenbehaftet): 7 +sat 1 = 0111(2) +sat 0001(2) = -5 –sat 7 → -8 ≠ -12 1000(2) → 0111(2) = 7 ≠ 8
Insbesondere gibt es bei Sättigungsarithmetik keine Vorzeichenumkehr!

## Slide 60: Weiteres Beispiel
a 0111 b + 1001 Standard wrap around Arithmetik (1)0000 Sättigungsarithmetik 1111 (a+b)/2: korrekt 1000 wrap around Arithmetik 0000 Sättigungsarithmetik mit >> 0111 „fast richtig“
Geeignet für DSP- / Multimedia-Anwendungen
  Durch Überläufe ausgelöste Interrupts  Echtzeitbedingungen verletzt…?
  Genaue Werte ohnehin weniger wichtig
  wrap around Arithmetik liefert schlechtere Ergebnisse

## Slide 61: Sättigungsarithmetik: Bewertung
Vorteil
Plausible Ergebnisse bei Bereichsüberschreitungen
Nachteile
Aufwändiger in der Berechnung
Assoziativität etc. sind verletzt
Sättigungsarithmetik und „Standardarithmetik“ können auf DSPs in der Regel wahlweise benutzt werden (es existieren entsprechende Befehlsvarianten)
„Sättigung“ im IEEE 754 floating point Standard:
Bei Über-/Unterlauf entsteht ± „unendlich“ als Ergebnis
Weitere Operationen ändern diesen Wert nicht mehr!

## Slide 62: DSPs: Realzeiteigenschaften
Das Zeitverhalten des Prozessors sollte vorhersagbar sein!
Eigenschaften, die Probleme verursachen:
Zugriff auf gemeinsame Ressourcen
  Caches mit Ersetzungsstrategien mit problematischem Zeitverhalten
  Unified caches für Code und Daten gleichzeitig (Konflikte zwischen Daten und Befehlen)
  Fließbänder (pipelines) mit stall cycles („bubbles“)
  Multi-cores mit unvorhersagbaren Kommunikationszeiten
Sprungvorhersage, spekulative Ausführung
Interrupts, die zu jedem Zeitpunkt möglich sind
Speicherauffrischen (refresh) zu jeder Zeit
Befehle mit datenabhängigen Ausführungszeiten
So viele dieser Eigenschaften wie möglich vermeiden

## Slide 63: Multimedia-Prozessoren
Eigenschaften
Optimiert z.B. für Bild- & Tonverarbeitung
Bekannte kommerzielle Produkte: Intel MMX, SSE oder SSE2; AMD 3DNow!; Sun VIS; PowerPC AltiVec; HP MAX
Motivation: Multimedia-Software nutzt oft nicht die gesamte Wortlänge eines Prozessors (d.h. int), sondern nur Teile (z.B. short oder char).
SIMD-Prinzip: Single Instruction, Multiple Data
Parallele Bearbeitung mehrerer „kleiner” Daten durch 1 Befehl

## Slide 64: SISD vs. SIMD-Ausführung
Aufgabe: Addiere zweimal je 2 short-Variablen
SISD-Prinzip (Single Instruction, Single Data): Lade erste 2 Summanden in Register, int-Addition, Lade zweite 2 Summanden in Register, int-Addition
Kosten: 2 volle Additionen
SIMD-Prinzip (Single Instruction, Multiple Data): Lade erste 2 Summanden in obere Halb-Register, Lade zweite 2 Summanden in untere Halb-Register, SIMD-Addition
Kosten: 1 Addition

## Slide 65: Veranschaulichung SIMD-Addition
SIMD Halbwort-Addition:
SIMD-Instruktionen auch für Viertel-Worte gebräuchlich: 4 parallele char-Additionen bei 32-bit Prozessor

## Slide 66: Very Long Instruction Word (VLIW): Motivation
Steigerung der Rechenleistung von Prozessoren stößt an Komplexitätsschranken
Zunehmend schwieriger, die Rechenleistung bei sequentieller Programmausführung weiter zu steigern
Hoher Anteil an Pipelining-Fehlern bei Silizium-Bugs
Superskalare Prozessoren (d.h. Prozessoren, die > 1 Befehl pro Takt starten) sind schwierig zu realisieren: „the only ones in favor of superscalar machines are those who haven‘t built one yet“ [Bob Rau, hp Labs]
[www.trimaran.org]

## Slide 67: Very Long Instruction Word (VLIW)
VLIW: Performance-Steigerung durch erhöhte Parallelität
Konventionelle Prozessoren
1 integer-ALU
1 Multiplizier-Einheit
1 (heterogenes) Register-File
Parallelität in VLIW-Befehlssätzen
Bildung eines Befehlspaketes konstanter Länge;
alle Befehle im Paket sind parallel auszuführen;
Compiler bestimmt über Parallelität, indem parallel auszuführende Operationen in einem Befehlspaket gruppiert werden
Sehr lange Befehlswörter (64, 128 Bit oder mehr)
VLIW-Prozessoren
n integer-ALUs
n Multiplizier-Einheiten
n (heterogene) Register-Files
Verbindungsnetzwerk

## Slide 68: Beispiel: M3 VLIW-Prozessor
MAC
ALU
REG
  Slice 0
MAC
ALU
REG
  Slice 1
MAC
ALU
REG
  Slice 15
Verbindungsnetzwerk
Gruppenspeicher

## Slide 69: VLIW-Befehlswort
1 Befehlswort enthält 1 VLIW-Instruktion
1 VLIW-Instruktion enthält n VLIW-Operationen
Jede Operation steuert genau eine Functional Unit (FU)
Starre Zuordnung von Operationen im Befehlswort zu FUs: Operation 0  FU 0, Operation 1  FU 1, ...
  Slice 0
  Slice 1
  Slice 15
Verbindungsnetzwerk
Gruppenspeicher
  Op0
  Op1
  Op15
VLIW-Instruktion

## Slide 70: VLIW: Parallelisierbarkeit (1)
Woher kommt das Potential für Parallelisierungen?
Programme führen Instruktionen prinzipiell entlang eines Kontrollflusses aus
Operationen manipulieren Daten sequentiell
Arbeiten also i.d.R. auf Ergebnissen vorheriger Operationen
Es existieren daher häufig Datenabhängigkeiten zwischen aufeinander folgenden Operationen
Solche Operationen können nicht parallel ausgeführt werden!
Wo also Parallelisierungspotential finden?
Auch: In der Regel nur begrenzte Zahl funktionaler Einheiten
 Nur bestimmte Operationstypen parallel möglich

## Slide 71: VLIW: Parallelisierbarkeit (2)
Beispiel (auf Hochsprachenebene)
x = (a + b) * (a – c)
Realisierung x0 = (a + b) (sequentiell)
x1 = (a – c)
x = x0 * x1
 Verschränkung der Berechnung teilweise möglich
Realisierung [ALU Nr. 1] [ALU Nr. 2]
x0 = (a + b) x1 = (a – c)
x = x0 * x1

## Slide 72: VLIW: Parallelisierbarkeit (3)
Problem: Kontrollfluss innerhalb von Programmen häufig nicht linear!
Beispiel: if (x > y) x = c + d;
y = a + b;
  Zwar keine Datenabhängigkeiten, aber trotzdem nicht parallelisierbar.
Beispiel: for (i = 0; i < n; i++)
x[i] += a;
  Es existieren keine Datenabhängigkeiten zwischen aufeinander folgenden Ausführungen des Schleifenrumpfes
  Prinzipiell könnten Operationen parallelisiert werden
Fazit: Parallelisierung von Operationen kann nicht ohne Betrachtung des Kontrollflusses erfolgen!

## Slide 73: VLIW: Parallelisierbarkeit von Schleifen
Problem: Wie potentielle Parallelisierbarkeit von Anweisungen in Schleifenrümpfen ausnutzen?
 „Abrollen“ des Schleifenrumpfs (loop unrolling)
Schleife: for (i = 0; i < n; i++)
x[i] += a;
Abgerollt (4-mal): for (i = 0; i < n; i+=4) {
x[i] += a;
x[i+1] += a;
x[i+2] += a;
x[i+3] += a; }
 Instruktionen im abgerollten Schleifenrumpf können parallelisiert werden.
Im allgemeinen (falls n mod 4 != 0) zusätzlicher Code erforderlich

## Slide 74: VLIW: Diskussion (1)
Vergrößerung der Codegröße
Gründe
  Wegen des Abrollens von Schleifen (um mehr Parallelisierungspotential zu schaffen)
  Unbenutzte funktionale Einheiten unbenutzte Teile des VLIW-Befehlsworts (NOPs)
Mögliche Gegenmaßnahmen
  Komprimierung des Binärcodes
  Kein festes VLIW, sondern Kodierung parallel auszuführender Befehle mit variabler Codelänge ( sog. EPIC-Befehlssätze, Itanium-64)

## Slide 75: VLIW: Diskussion (2)
Binärkompatibilität
Generierung der Befehlscodierung macht expliziten Gebrauch von Wissen über interne Architektur des Prozessors (insbes. Anzahl funktionaler Einheiten, aber auch zum Pipelining)
Code ggf. nicht auf veränderter interner Architektur lauffähig!
Hier: Parallelisierung durch Compiler (vs. Hardware) Widerspricht eigentlich der Idee einer externen Architektur (Befehlssatz) als Abstraktion von Realisierung und Schnittstelle zum Programmierer (vgl. Definition Rechnerarchitektur nach Amdahl)

## Slide 76: VLIW: Diskussion (3)
Erzeugung ausreichender Parallelität durch Compiler
Erfolgt auf Ebene einzelner Maschineninstruktionen (instruction-level parallelism, ILP)
Sprünge und Verzweigungen des Kontrollflusses verhindern oft Parallelisierung
Daher versuchen Compiler üblicherweise, die Parallelität innerhalb sog. Basisblöcke zu erhöhen. Ein Basisblock B = (I1, …, In) ist eine Befehlssequenz maximaler Länge,
  so dass B nur durch die erste Instruktion I1 betreten wird, und
  B nur durch die letzte Instruktion In verlassen wird
Parallele Funktionseinheiten können ggf. nicht voll ausgenutzt werden

## Slide 77: Netzwerkprozessoren
Motivation
Viele aktive Komponenten in heutigen LAN/WANs
Extrem hohe Anforderungen an die Geschwindigkeit bei begrenztem Energieaufwand
Aktive Komponente = Spezialrechner (mit Netzwerkprozessor)

## Slide 78: Netzwerkprozessoren: Aufgaben (1)
Klassifikation/Filterung von Netzwerkpaketen (z.B. Überprüfung auf Übertragungsfehler [CRC], Firewall, …)
Paketweiterleitung (IP forwarding) (für Routing zwischen verschiedenen Teilnetzen)
Adressübersetzung zwischen globalen und lokalen/privaten Adressbereichen (z.B. IP masquerading, virtuelle Web-Services, …)

## Slide 79: Netzwerkprozessoren: Aufgaben (2)
Virtual Private Networks (VPN), d.h. gesicherte private Verbindungen über öffentliches, ungesichertes Netz (Kryptographie [DES] und Authentifizierung [MD5] erforderlich)
Intrusion Detection: Erkennung von Angriffsszenarien auf Paketebene durch Signaturvergleich
Deep packet inspection: Netzwerkkomponenten analysieren Informationen jenseits des Headers
Daten-Umcodierung: Formatumwandlung für Multimediadaten innerhalb des Netzwerks

## Slide 80: Netzwerkprozessoren: Verarbeitungsprinzipien
Paketlänge (z.B. 64 Bytes) bestimmt bei maximaler Auslastung der Bandbreite die verfügbare Bearbeitungszeit Beispiel: Gigabit-Ethernet max. Bandbreite 1Gb/s, d.h. für ein Paket à 64 Bytes  ca. 476 ns
Trotzdem: Konstante Verzögerung (im Umfang der Paketbearbeitungszeit) entsteht pro aktiver Komponente entlang der Route zwischen zwei vernetzten Komponenten
Performancesteigerung durch Parallelisierung (mehrere bzw. sehr viele Verarbeitungseinheiten in aktiven Netzwerkkomponenten) und nicht durch Pipelining (Verschränkung der Verarbeitungsschritte)

## Slide 81: Netzwerk-Protokolle
Kommunikation zwischen entfernten Prozessoren
Kommunikationsmedium fehleranfällig
Nutzdaten werden in Pakete zerteilt
Pakete werden mit Zusatz-Informationen versehen (Header)
Beispiel IPv4-Header:
Version
Länge
Service-Art
Gesamte Paketlänge
Kennzeichnungsnummer
Flags
Fragment Offset
Gültigkeitsdauer
Protokoll
CRC
Senderadresse
Zieladresse
0
7
15
23
26
31

## Slide 82: Bit-Pakete
Bit-Pakete in Protokoll-Headern
Header zerfallen in Bereiche unterschiedlicher Bedeutung
Solche Bit-Bereiche sind nicht nach Prozessor-Wortbreiten angeordnet
Bit-Paket:
  Menge aufeinanderfolgender Bits
  beliebiger Länge
  an beliebiger Position startend
  u.U. Wortgrenzen überschreitend
Effiziente Manipulation von Daten auf Bit-Ebene notwendig!

## Slide 83: Netzwerkprozessoren: Verarbeitungsprinzipien
Adressierungsarten für Bit-Pakete
  Übliche Rechner/Speicher sind byte- oder wort-adressierbar
ALU-Operationen für Bit-Pakete
  Übliche Architekturen unterstützen nur Registeroperanden
  ggf. Halbwort- bzw. Byte-Operationen möglich (manchmal gepackt)
Operanden/Operationen deutlich fein-granularer als in „Universal“-Rechnern üblich

## Slide 84: Bit-Pakete
Network Processing Units (NPUs)
Software zur Protokollverarbeitung: Hoher Code-Anteil für Verarbeitung von Bit-Paketen
Typischer C-Code (GSM-Kernel, TU Berlin):
Befehlssatz von NPUs: Spezial-Instruktionen zum Extrahieren, Einfügen & Bearbeiten von Bit-Paketen
xmc[0] = (*c >> 4) & 0x7;
xmc[1] = (*c >> 1) & 0x7;
xmc[2] = (*c++ & 0x1) << 2;
xmc[2] |= (*c >> 6) & 0x3;
xmc[3] = (*c >> 3) & 0x7;

## Slide 85: Operationen auf Bit-Paketen
Extrahieren von Bit-Paketen
Einfügen von Bit-Paketen
extr R2, R0, <Offset1>, <Größe>;
Register R0
Register R1
Register R2
Offset1
Größe
insert R0, R2, <Offset2>, <Größe>;
Register R0
Register R1
Offset2
Größe
Register R2

## Slide 86: Roter Faden
Grundlagen der Rechnerarchitektur
  Grundbegriffe der Rechnerarchitektur
  Programmiermodelle / die Befehlsschnittstelle
    Adressierungsarten (Referenzstufen 0, 1, 2, n)
    3-, 2-, 1½-, 1-, 0-Adressmaschinen
    CISC & RISC
    Digitale Signalprozessoren (DSPs)
    Multimedia-Befehlssätze
    Very Long Instruction Word-Maschinen (VLIW)
    Netzwerk-Prozessoren (NPUs)
  Aufbau einer MIPS-Einzelzyklusmaschine
  Fließbandverarbeitung / Pipelining
  Dynamisches Scheduling

## Slide 87: MIPS Einzelzyklusmaschine
Vereinfachte Sicht einer MIPS
Informationsflüsse
  Steuersignale, Speicherdaten, Registerdaten, Adressen, Instruktionen

## Slide 88: Einzelzyklusmaschine etwas genauer
Komponenten
Register, ALUs, Multiplexer, Speicher

## Slide 89: Befehlsholphase (Instruction Fetch)
Programmzähler (32 bit, engl. Program Counter, PC)
Speichert und liefert die aktuelle auszuführende Instruktionsadresse
an den Instruktionsspeicher (b) und das Addierwerk (a)
übernimmt die Adresse der Folgeinstruktion (c)
Addierwerk
Fortlaufende Addition mit 4, da 4-Byte Instruktionen (b)
Der neue Wert für PC wird im Register gespeichert (c)
Die hintersten 2 Bit im PC sind immer Null
Instruktionsspeicher
Liefert die auszuführende Maschineninstruktion (b)
Instruktionswort (32 bit)
Gelesener Wert erscheint am Ausgang des Speichers
Instruktionsformat bestimmt den weiteren Ablauf
(a)

## Slide 90: Zeitverhalten der Befehlsholphase
Programmzähler aus 32 Master-Slave Flip-Flops
Flankengesteuert lt. Hennessy/Patterson (Pegelsteuerung auch möglich)
Master übernimmt neuen Wert bei steigender Taktflanke
Slave liefert Instruktionsadresse bei fallender Taktflanke
Instruktionszyklus beginnt mit fallender Taktflanke

## Slide 91: Anschaulichere Darstellung
Ablauf
-1. Stabiler Wert am PC-Eingang
0. Steigende F.: Master übernimmt Wert
1. Fallende F.: Slave übernimmt Wert
2. Weitergabe an Speicher & Addierer
3. Addierer ist fertig, neuer PZ stabil
4. Steigende Flanke, Master übernimmt…

## Slide 92: Decodierphase (Instruction Decode)
Z.B. R-Format Instruktion
Zwei Register lesen, eines schreiben
Gelesene Register weiter zur ALU
Drei Instruktionsfelder à 5 Bit
Resultat zurück von ALU
Quell-/Input-Register für die ALU
ALU ist die Stufe nach dem Registersatz
rt = IR[20-16] selektiert Register[rt] zur ALU
rs = IR[25-21] selektiert Register[rs] zur ALU
Zielregister für Resultat von ALU
rd = IR[15-11] wählt Register[rd] für Resultat

## Slide 93: Zeitverhalten der Befehlsdecodierung
Ansteuerung des Registersatzes
Register immer auslesen (kein Takt) und Transport zur ALU
Schreiben des Zielregisters Register[rd] am Ende der Taktperiode
Zeit für Speicherzugriff und für die primäre ALU muss eingeplant werden
Ausgabe des Instruktionsspeichers wird über die ganze Dauer gehalten

## Slide 94: Decodierphase (Instruction Decode) (1)
Z.B. I-Format Instruktion
Ein Basis-/Indexregister: rs = IR[25-21]
Ein Ziel-/Quellregister: rt = IR[20-16]
Direktoperand: imm = IR[15-0]
Umschalten von IR[20-16]
Je nachdem ob R- oder I-Format vorliegt
Quellregister bei Store-Instruktionen
Zielregister bei Load-Instruktionen
Zusätzlichen Multiplexer vorsehen

## Slide 95: Decodierphase (Instruction Decode) (2)
Multiport-Registersatz
Zwei gleichzeitige Lesezugriffe im selben Taktzyklus
Kein Schreibzugriff bei Store-Operationen (Mem-Write)
Zwei Lesebusse, ein Schreibbus zu den Registern
Vorzeichenerweiterung des Direktoperanden von 16 auf 32 Bit
Erleichtert die Unterbringung kleiner Konstanten im Befehlswort
Vom Steuerwerk aus abschaltbar für „unsigned“ Befehle

## Slide 96: Binäres Format der Instruktionen
Formatbetrachtung mit Hilfe eines Testprogramms
.text
Main: add $1,$0,$31 # R-Format
# binär: 000000,00 000,11111 00001,000 00,100000
# opcode, rs, rt, rd
sub $1,$31,$0
# binär: 000000,11 111,00000 00001,000 00,100010
and $31,$0,$1
# binär: 000000,00 000,00001 11111,000 00,100100
lw $7,0x0aff($3) # I-Format
# binär: 100011,00 011,00111, 00001010 11111111
# opcode, index, dest, immediate
sw $7,0x0aff($3)
# binär: 101011,00 011,00111, 00001010 11111111
# opcode, index, src, immediate

## Slide 97: Ausführungsphase (Execute) (1)
ALU-Registeroperationen
Operanden im Register oder als Direktoperand
Üblicher Satz an ALU-Operationen
Register $0 liefert Wert 0
Adressierung von Variablen im Speicher
Adressrechnung in der primären ALU
Basisregister plus Direktoperand
Registerinhalt lesen/schreiben

## Slide 98: Ausführungsphase (Execute) (2)
Load/Store-Architektur
Speicheroperationen können keine Arithmetik
also z.B. kein inc 0xaff0($7),0x0004
ALU schon zur Adressberechnung benötigt
Separater Addierer zur Sprungzielberechnung
Prüfschaltung auf Gleichheit zweier Register in der primären ALU („eql“)
Bedingte Sprünge mit einem 16-bit Direktoperanden (beq $7,$8,loop)
Maximal möglicher Offset von ±17 Bit nach einer 2-bit Verschiebung
Unbedingte Sprünge mit 28-bit Adresse später

## Slide 99: Speicherzugriff (Memory Access) (1)
Getrennte Speicher für Code & Daten
Aktuelle Instruktion wird bis zum Ende des Gesamtzyklus gehalten
Kein zweiter Zugriff im gleichen Taktzyklus möglich
Quellregister speichern, falls Store
Speichersteuerung durch besonderes Schreibsignal
Zielregister laden
Falls Ladebefehl aus dem Speicher
Falls Rücksprungadresse (PC-magic)
Falls Resultat aus ALU

## Slide 100: Speicherzugriff (Memory Access) (2)
ALU-Resultat nutzen
Für „Register Write-Back“
Als Datenspeicheradresse
Nicht direkt speichern, wg. Load/Store- Architektur!
 Multiplexer in nächste Prozessor-Stufe

## Slide 101: Register zurückschreiben (Write Back)
Nummer des Zielregisters (Zielregisterselektor)
Stammt aus IR[15-11] oder IR[20-16], 5-bit Bereich für Werte 0-31
Steuersignal
Zielregister zum Ende des Instruktionszyklus schreiben
Schreibsignal an Registersatz, falls nötig

## Slide 102: Ergänzung um weitere Sprungbefehle
Pseudorelative Sprünge (jump xLabel)
Kein separater Addierer erforderlich, nur ein zusätzlicher MUX-Eingang
Oberste 4 Bits unverändert, untere 28 Bits werden ersetzt (4, 26, 2)
Jump-and-Link (jal) sichert alten Programmzähler in $31 (Subroutine)

## Slide 103: Erforderliche Steuerleitungen (1)
Für Speicher
2-bit Steuersignal: 0/8/16/32 Bit zum Datenspeicher schreiben
Instruktionsspeicher liest immer
Für Registersatz
2-bit Steuersignal: 0/8/16/32 Bit zum Registerfile schreiben
Für 4 Multiplexer
2-bit Steuersignal: Auswahl des Zielregisters (1 aus 3)
2-bit Steuersignal: Datenquelle für Zielregister
2-bit Steuersignal: Sprungziel wählen
1-bit Steuersignal: Direkt- oder Registeroperand für ALU wählen

## Slide 104: Erforderliche Steuerleitungen (2)
Für Arithmetik
1-bit Steuersignal: Vorzeichenerweiterung ja/nein
6-bit Steuersignal: ALU-Operation
Ca. 20 Steuersignale sind erforderlich
Mittelgroßes PLA auf Chip

## Slide 105: Provisorisches Fazit (1)
Programmzähler PC wird in jedem Taktzyklus neu gesetzt
Taktperiode muss so lange dauern wie die längste Instruktion benötigt
fetch, decode, execute, memory access, write-back
load/store word
Flexibler aber reduzierter Befehlssatz
Keine Fließkomma-Arithmetik
Keine Unterbrechungen
Keine Teilwörter
Nur etwa 20 Steuersignale  einfaches Steuerwerk!

## Slide 106: Provisorisches Fazit (2)
Mehrheitlich ungetaktete Schaltnetze
ALU, Speicher, Inkrementer, Vergleicher, Multiplexer, Vorzeichenerweiterung
Aber: Einzyklusmaschine ist unwirtschaftlich
Komponenten arbeiten jeweils nur einen kleinen Teil der Gesamtzeit
Zeitverlust bei potentiell kurzen Instruktionen
Empfehlung: überlappende Instruktionsausführung!

## Slide 107: Roter Faden
Grundlagen der Rechnerarchitektur
  Grundbegriffe der Rechnerarchitektur
  Programmiermodelle / die Befehlsschnittstelle
  Aufbau einer MIPS-Einzelzyklusmaschine
    Befehlsholphase (Instruction Fetch)
    Dekodierphase (Instruction Decode)
    Ausführungsphase (Execute)
    Speicherzugriff (Memory Access)
    Register zurückschreiben (Write Back)
  Fließbandverarbeitung / Pipelining
  Dynamisches Scheduling

## Slide 108: Überleitung: Mehrzyklen-CPU, Pipelining (1)
Gesamtzyklus der bisherigen MIPS
Dauer des Instruktionszyklus ist die Summe der Einzelverzögerungen
Unteraktivitäten müssen abwarten, bis die Parameter sicher vorliegen
Anderenfalls können sich „spurious writes“ ergeben
z.B. in Registersatz oder in den Speicher
Mehrzyklen-CPU als Überleitung zum Fließbandprinzip
Aufteilung der Befehlsausführung auf mehrere gleich lange Taktzyklen
Einfügen von Registern für in den Stufen entstandene Zwischenresultate
Noch immer nur eine Instruktion zu einem Zeitpunkt in Ausführung
CPU-Zustand bezieht sich auf eine einzelne aktuelle Instruktion

## Slide 109: Überleitung: Mehrzyklen-CPU, Pipelining (2)
Pipelined CPU – mit Fließbandprinzip
In jedem Taktzyklus beginnt eine neue Maschineninstruktion
Mehrere Instruktionen gleichzeitig in Ausführung
Aber unterschiedlicher Fertigstellungsgrad
Bessere Auslastung der Hardware
Höherer Durchsatz

## Slide 110: Fließbandverarbeitung
Fließband-Architektur (engl. pipeline architecture): Bearbeitung mehrerer Befehle gleichzeitig, analog zu Fertigungsfließbändern. Beispiel MIPS:
instruction fetch
Memory access
(register) write-back
instruction decode/ register read
instruction execution/ address calculation
Speicher
sign_ extend
ALU
Reg
0
1
0
1
Speicher
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Alternative
Darstellung!

## Slide 111: Änderungen gegenüber der Struktur ohne Fließband
Aufteilung des Rechenwerks in Fließbandstufen, Trennung durch Pufferregister
Speicher
sign_ extend
ALU
Reg
0
1
0
1
Speicher
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4

## Slide 112: Aufgaben der einzelnen Phasen bzw. Stufen
Befehlsholphase
Lesen des aktuellen Befehls; separater Speicher, zur Vermeidung von Konflikten mit Datenzugriffen
Dekodier- und Register-Lese-Phase
Lesen der Register möglich wegen fester Plätze für Nr. im Befehlswort
Ausführungs- und Adressberechnungsphase
Berechnung arithmetischer Funktion bzw. Adresse für Speicherzugriff
Speicherzugriffsphase
Wird nur bei Lade- und Speicherbefehlen benötigt
Abspeicherungsphase
Speichern in Register, bei Speicherbefehlen nicht benötigt

## Slide 113: Idealer Fließbanddurchlauf (1)
sign_ extend
ALU
Reg
0
1
0
1
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 1 |  |  |  | 
Befehl 1 |  |  |  | 

## Slide 114: Idealer Fließbanddurchlauf (2)
sign_ extend
ALU
Reg
0
1
0
1
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 2 |  |  |  | 
Befehl 2 | Befehl 1 |  |  | 

## Slide 115: Idealer Fließbanddurchlauf (3)
sign_ extend
ALU
Reg
0
1
0
1
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 3 |  |  |  | 
Befehl 3 | Befehl 2 | Befehl 1 |  | 

## Slide 116: Idealer Fließbanddurchlauf (4)
sign_ extend
ALU
Reg
0
1
0
1
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 4 |  |  |  | 
Befehl 4 | Befehl 3 | Befehl 2 | Befehl 1 | 

## Slide 117: Idealer Fließbanddurchlauf (5)
sign_ extend
ALU
Reg
0
1
0
1
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 5 |  |  |  | 
Befehl 5 | Befehl 4 | Befehl 3 | Befehl 2 | Befehl 1

## Slide 118: Idealer Fließbanddurchlauf (6)
sign_ extend
ALU
Reg
0
1
0
1
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 6 |  |  |  | 
Befehl 6 | Befehl 5 | Befehl 4 | Befehl 3 | Befehl 2

## Slide 119: Pipeline-Hazards
Structural Hazards
(deutsch: strukturelle Abhängigkeiten oder Gefährdungen)
Verschiedene Fließbandstufen müssen auf dieselbe Hardware-Komponente zugreifen, weil diese nur sehr aufwändig oder überhaupt nicht zu duplizieren ist.
Beispiele
Speicherzugriffe, sofern für Daten und Befehle nicht über separate Pufferspeicher (Caches) eine weitgehende Unabhängigkeit erreicht wird.
Bei Gleitkommaeinheiten lässt sich häufig nicht mit jedem Takt eine neue Operation starten (zu teuer)
Eventuell Anhalten des Fließbandes (pipeline stall) nötig

## Slide 120: Datenabhängigkeiten (1)
Gegeben sei eine Folge von Maschinenbefehlen.
Definition: Ein Befehl j heißt von einem vorausgehenden Befehl i datenabhängig, wenn i Daten bereitstellt, die j benötigt.
Beispiel
add $12,$2,$3
sub $4,$5,$12
and $6,$12,$7
or $10,$12,$9
xor $8,$12,$11
Diese Art der Abhängigkeit heißt (bei Hennessy und anderen) read after write- (oder RAW-) Abhängigkeit
Diese 4 Befehle sind vom add-Befehl wegen $12 datenabhängig

## Slide 121: Datenabhängigkeiten (2)
Gegeben sei wieder eine Folge von Maschinenbefehlen.
Definition: Ein Befehl i heißt von einem nachfolgenden Befehl j antidatenabhängig, falls j eine Speicherzelle beschreibt, die von i noch gelesen werden müsste.
Beispiel
add $12,$2,$3
sub $4,$5,$12
and $6,$12,$7
or $12,$12,$9
xor $8,$12,$11
Diese 2 Befehle sind vom or-Befehl wegen $12 antidatenabhängig
Diese Art der Abhängigkeit heißt (bei Hennessy und anderen) write after read- (oder WAR-) Abhängigkeit

## Slide 122: Datenabhängigkeiten (3)
Gegeben sei (wieder) eine Folge von Maschinenbefehlen.
Definition: Zwei Befehle i und j heißen voneinander Ausgabe-abhängig, falls i und j die selbe Speicherzelle beschreiben.
Beispiel
add $12,$2,$3
sub $4,$5,$12
and $6,$12,$7
or $12,$12,$9
xor $8,$12,$11
Voneinander ausgabeabhängig
Diese Art der Abhängigkeit heißt (bei Hennessy und anderen) write after write- (oder WAW-) Abhängigkeit

## Slide 123: Bypässe, forwarding – Behandlung des data hazards bei add und sub (1)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 1 |  |  |  | 
add $12,$2,$3 |  |  |  | 

## Slide 124: Bypässe, forwarding – Behandlung des data hazards bei add und sub (2)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 2 |  |  |  | 
sub $4,$5,$12 | add $12,$2,$3 |  |  | 

## Slide 125: Bypässe, forwarding – Behandlung des data hazards bei add und sub (3)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 3 |  |  |  | 
and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | add $12,$2,$3 |  | 

## Slide 126: Bypässe, forwarding – Behandlung des data hazards bei add und sub (4)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 4 |  |  |  | 
or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | add $12,$2,$3 | 



## Slide 127: Bypässe, forwarding – Behandlung des data hazards bei add und sub (5)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 5 |  |  |  | 
xor $8,$12,$11 | or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | add $12,$2,$3


## Slide 128: Bypässe, forwarding – Behandlung des data hazards bei add und sub (6)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 6 |  |  |  | 
... | xor $8,$12,$11 | or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12

## Slide 129: Taktung zur Behandlung des data hazards bei or (1)
Zyklus 1 |  |  |  | 
add $12,$2,$3 |  |  |  | 
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Übernahme in die Pipeline-Register
Takt

## Slide 130: Taktung zur Behandlung des data hazards bei or (2)
Zyklus 2 |  |  |  | 
sub $4,$5,$12 | add $12,$2,$3 |  |  | 
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Übernahme in die Pipeline-Register
Takt

## Slide 131: Taktung zur Behandlung des data hazards bei or (3)
Zyklus 3 |  |  |  | 
and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | add $12,$2,$3 |  | 
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Übernahme in die Pipeline-Register
Takt

## Slide 132: Taktung zur Behandlung des data hazards bei or (4)
Zyklus 4 |  |  |  | 
or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | add $12,$2,$3 | 
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Übernahme in die Pipeline-Register
Takt



## Slide 133: Taktung zur Behandlung des data hazards bei or (5)
Zyklus 5 |  |  |  | 
xor $8,$12,$11 | or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | add $12,$2,$3
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Übernahme in die Pipeline-Register
Takt


## Slide 134: Taktung zur Behandlung des data hazards bei or (6)
Zyklus 6 |  |  |  | 
... | xor $8,$12,$11 | or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Übernahme in die Pipeline-Register
Takt

Übernahme in Reg, DMem und PC

## Slide 135: Alle data hazards durch Bypässe behandelbar? (1)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 1 |  |  |  | 
lw $12,0($2) |  |  |  | 

## Slide 136: Alle data hazards durch Bypässe behandelbar? (2)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 2 |  |  |  | 
sub $4,$5,$12 | lw $12,0($2) |  |  | 

## Slide 137: Alle data hazards durch Bypässe behandelbar? (3)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 3 |  |  |  | 
and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | lw $12,0($2) |  | 

## Slide 138: Alle data hazards durch Bypässe behandelbar? (4)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 4 |  |  |  | 
or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | lw $12,0($2) | 
Geladenes Speicherwort steht am Ende von Zyklus 4
in Pipeline-Register, steht für sub noch nicht bereit!

## Slide 139: Lösung durch Anhalten des Fließbands (pipeline stall, hardware interlocking, bubbles) (1)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 1 |  |  |  | 
lw $12,0($2) |  |  |  | 

## Slide 140: Lösung durch Anhalten des Fließbands (pipeline stall, hardware interlocking, bubbles) (2)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 2 |  |  |  | 
sub $4,$5,$12 | lw $12,0($2) |  |  | 

## Slide 141: Lösung durch Anhalten des Fließbands (pipeline stall, hardware interlocking, bubbles) (3)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 3 |  |  |  | 
and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | lw $12,0($2) |  | 

## Slide 142: Lösung durch Anhalten des Fließbands (pipeline stall, hardware interlocking, bubbles) (4)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 4 |  |  |  | 
or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | lw $12,0($2) | 
NOOP
NOOP
NOOP

## Slide 143: Lösung durch Anhalten des Fließbands (pipeline stall, hardware interlocking, bubbles) (5)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 5 |  |  |  | 
or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | nop | lw $12,0($2)

## Slide 144: Lösung durch Anhalten des Fließbands (pipeline stall, hardware interlocking, bubbles) (6)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 6 |  |  |  | 
xor $8,$12,$11 | or $10,$12,$9 | and $6,$12,$7 | sub $4,$5,$12 | nop
„Bubble“, durch intelligente Compiler vermeiden!

## Slide 145: Kontrollabhängigkeiten (control hazards) (1)
Beispielprogramm
beq $12,$2,t # Springe zur Marke t, falls Reg[12] == Reg[2]
sub ...
...
t: add ...
Wir versuchen zunächst, durch Einfügen von NOOPs die intuitive Bedeutung des Programms zu realisieren…

## Slide 146: Kontrollabhängigkeiten (control hazards) (2)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 1 |  |  |  | 
beq $12,$2,t |  |  |  | 

## Slide 147: Kontrollabhängigkeiten (control hazards) (3)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 2 |  |  |  | 
sub ... | beq $12,$2,t |  |  | 
Takt 2: Sprung wird erkannt, deshalb werden zwei NOOPs eingefügt.

## Slide 148: Kontrollabhängigkeiten (control hazards) (4)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 3 |  |  |  | 
nop | nop | beq $12,$2,t |  | 
Takt 3: ALU müsste sowohl Vergleich als auch das Sprungziel ausrechnen können.

## Slide 149: Kontrollabhängigkeiten (control hazards) (5)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 4 |  |  |  | 
sub oder add | nop | nop | beq $12,$2,t | 
Takt 4: Mit fallender Flanke wird PC getaktet, mit steigender IF/ID-Register.

## Slide 150: Kontrollabhängigkeiten (control hazards) (6)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 5 |  |  |  | 
... | sub oder add | nop | nop | beq $12,$2,t

## Slide 151: Kontrollabhängigkeiten (control hazards) (7)
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
zero
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
Zyklus 6 |  |  |  | 
... | ... | sub oder add | nop | nop

## Slide 152: Kontrollabhängigkeiten (control hazards) (8)
Probleme beim gezeigten Ansatz
Leistungsverlust durch 2 NOOPs (branch delay penalty)
ALU/Multiplexer in der gezeigten Form nicht ausreichend, um Test und Sprungzielberechnung in einem Takt auszuführen
Lösungsansatz
Gleichheit der Register wird schon in der instruction decode-Stufe geprüft
Sprungziel wird in separatem Adressaddierer ebenfalls bereits in der instruction decode-Stufe berechnet ( ähnlich zu Folie 95)
Sofern weiterhin noch Verzögerungen auftreten:
  nächsten Befehl einfach ausführen (delayed branch)
  oder weiterhin NOOP(s) einfügen (stall)

## Slide 153: Reduktion der branch delay penalty – delayed branch (1)
Zyklus 1 |  |  |  | 
beq $12,$2,t |  |  |  | 
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
=
*
*
+

## Slide 154: Reduktion der branch delay penalty – delayed branch (2)
Zyklus 2 |  |  |  | 
sub ... | beq $12,$2,t |  |  | 
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
=
*
*
+
Am Ende von Zyklus 2 gültig

## Slide 155: Reduktion der branch delay penalty – delayed branch (3)
Zyklus 3 |  |  |  | 
add ... | sub ... | beq $12,$2,t |  | 
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
=
*
*
+
Folgeadresse bei fallender Flanke übernommen

## Slide 156: Reduktion der branch delay penalty – delayed branch (4)
Zyklus 4 |  |  |  | 
... | add ... | sub ... | beq $12,$2,t | 
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
=
*
*
+

## Slide 157: Reduktion der branch delay penalty – delayed branch (5)
Zyklus 5 |  |  |  | 
... | ... | add ... | sub ... | beq $12,$2,t
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
=
*
*
+

## Slide 158: Reduktion der branch delay penalty – delayed branch (6)
Zyklus 6 |  |  |  | 
... | ... | ... | add ... | sub ...
sign_ extend
ALU
Reg
DMem
1
+
0
1
PC
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
0
IMem
25:21
15:11
15:0
20:16
4
=
*
*
+

## Slide 159: Delayed Branches, verzögerte Sprünge
Beim gezeigten Beispiel wird der auf den Sprungbefehl folgende Befehl immer noch ausgeführt.
beq $12,$2,t
sub ... # wird immer noch ausgeführt!
...
t: add ...
Einen Platz für die Aufnahme eines solchen Befehls nennt man delay slot, die Sprünge delayed branches.
Manche Maschinen haben mehrere delay slots.
Delay slots sollten von Compilern mit nützlichen Befehlen gefüllt werden. Nur notfalls sollte es ein NOOP sein.
Die MIPS-Maschine hat einen delay slot, der aber vom Assembler verdeckt wird.
„It‘s not a bug, it‘s a feature…“

## Slide 160: Pipelining – Zusammenfassung
Die Fließbandverarbeitung (engl. pipelining) ermöglicht es, in jedem Takt die Bearbeitung eines Befehls abzuschließen, selbst wenn die Bearbeitung eines Befehls ≥ 1 Takte dauert
Mehrere Pipelines  pro Takt können mehrere Befehle beendet werden
3 Typen von Gefährdungen des Fließbandbetriebs:
  resource hazards – control hazards
  data hazards (RAW, WAR, WAW)
Gegenmaßnahmen
  pipeline stall – branch prediction
  forwarding / bypassing – out-of-order execution,
  delayed branches dynamic scheduling

## Slide 161: Roter Faden
Grundlagen der Rechnerarchitektur
  Grundbegriffe der Rechnerarchitektur
  Programmiermodelle / die Befehlsschnittstelle
  Aufbau einer MIPS-Einzelzyklusmaschine
  Fließbandverarbeitung / Pipelining
    Fließband-Architektur
    Pipeline-Hazards
      Datenabhängigkeiten (RAW, WAR, WAW)
      Bypässe / Forwarding
      Pipeline Stalls
      Kontrollabhängigkeiten, branch delay penalty
      Delayed Branches
  Dynamisches Scheduling

## Slide 162: Dynamisches Befehlsscheduling – in-order execution
Bislang
Reihenfolge der Befehlsabarbeitung = Reihenfolge der Befehle im Speicher, abgesehen von Sprüngen
Behindert schnelle Ausführung
Beispiel
add.d $F10,$F0,$F8
div.d $F0,$F2,$F4
sub.d $F12,$F8,$F14

## Slide 163: In-order execution (1)
add.d $F10,$F0,$F8
div.d $F0,$F2,$F4
sub.d $F12,$F8,$F14
...
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)

## Slide 164: In-order execution (2)
sub.d $F12,$F8,$F14
add.d $F10,$F0,$F8
...
div.d $F0,$F2,$F4
...
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)

## Slide 165: In-order execution (3)
sub.d $F12,$F8,$F14
add.d $F10,$F0,$F8
...
div.d $F0,$F2,$F4
...
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)

## Slide 166: In-order execution (4)
sub.d $F12,$F8,$F14
add.d $F10,$F0,$F8
...
div.d $F0,$F2,$F4
...
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)

## Slide 167: In-order execution (5)
...
sub.d $F12,$F8,$F14
...
...
div.d $F0,$F2,$F4
add.d $F10,$F0,$F8
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)

## Slide 168: In-order execution (6)
...
...
...
...
add.d $F10,$F0,$F8
sub.d $F12,$F8,$F14
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)

## Slide 169: In-order execution (7)
...
...
...
...
sub.d $F12,$F8,$F14
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)

## Slide 170: Dynamisches Scheduling – out-of-order execution (1)
sub.d $F12,$F8,$F14
add.d $F10,$F0,$F8
...
div.d $F0,$F2,$F4
...
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)

## Slide 171: Dynamisches Scheduling – out-of-order execution (2)
...
add.d $F10,$F0,$F8
...
div.d $F0,$F2,$F4
...
sub.d $F12,$F8,$F14
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)
add.d kann wegen Datenabhängigkeit nicht gestartet werden, sub.d wird vorgezogen.

## Slide 172: Dynamisches Scheduling – out-of-order execution (3)
...
add.d $F10,$F0,$F8
...
div.d $F0,$F2,$F4
...
sub.d $F12,$F8,$F14
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)
sub.d erhält Frei-gabe zum Abspei-chern, da wartender add.d keine Anti-daten- oder Ausga-beabhängigkeit zu $F12 besitzt
Bei Antidaten- und Ausgabeabhängig-keiten keine Mög-lichkeit, andere Be-fehle zu überholen.

## Slide 173: Dynamisches Scheduling – out-of-order execution (4)
...
...
...
...
div.d $F0,$F2,$F4
add.d $F10,$F0,$F8
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)
add.d kann gestartet werden, da Bypassing das Nutzen von $F0 gestattet.

## Slide 174: Dynamisches Scheduling – out-of-order execution (5)
...
...
...
...
add.d $F10,$F0,$F8
WB
ID
EX (+,-)
EX (/)
1 Zyklus weniger benötigt als bei in-order execution

## Slide 175: Scoreboarding (1)
Jeder Befehl, der aus der Instruction fetch-Einheit kommt, durchläuft das Scoreboard.
Wenn für einen Befehl alle Daten/Operanden bekannt sind und die Ausführungseinheit frei ist, wird der Befehl gestartet.
Alle Ausführungseinheiten melden abgeschlossene Berechnungen dem Scoreboard.
Dieses erteilt Befehlen die Berechtigung zum Abspeichern von Ergebnissen, sofern
Speichereinheit frei ist und
Antidaten- und Ausgabeabhängigkeiten berücksichtigt sind
und prüft, ob dadurch neue Befehle ausführbereit werden.

## Slide 176: Scoreboarding (2)
Zentrale Datenstruktur hierfür: Scoreboard (deutsch etwa „Anzeigetafel“ [für Befehlsstatus])
Ursprünglich realisiert für CDC 6600 (1964):
load/store-Architektur
mehrere funktionale Einheiten (4xFP, 6xMem, 7xInteger ALU)
Scoreboarding für MIPS nur sinnvoll
für FP-Pipeline (Operationen mit mehreren Taktzyklen)
und mehrere funktionale Einheiten (hier: 2 x Mult, Div, Add, Int)

## Slide 177: Scoreboarding (3)
Struktur einer MIPS-Pipeline mit Scoreboard
Scoreboard kontrolliert funktionale Einheiten
Bussysteme erforderlich
© 2003 Elsevier Science

## Slide 178: Funktion des Scoreboards (1)
Scoreboard kontrolliert Befehlsausführung ab Befehlsholphase (IF) in 4 Phasen:
Issue
  Befehl wird ausgegeben, falls
    benötigte funktionale Einheit frei ist und
    kein anderer aktiver Befehl (d.h. im Scoreboard) schreibt gleiches Zielregister  verhindert WAW-Konflikte
  Auswertung beginnt nicht, Befehl nur an funktionale Einheit geleitet!
    Ersetzt Teil der ID-Phase in klassischer Pipeline
    Anhalten der Pipeline (stall) erfolgt bei
      strukturellen Konflikten oder
      WAW-Konflikt
      Kein weiterer Befehl wird ausgegeben!

## Slide 179: Funktion des Scoreboards (2)
Read Operands (RO)
  Scoreboard beobachtet Verfügbarkeit von Quelloperanden
    Sind verfügbar, wenn kein früher ausgegebener Befehl, der noch aktiv ist, diese schreiben wird (Datenflussprinzip)
  Sobald Operanden verfügbar: Scoreboard signalisiert betreffender funktionaler Einheit Beginn der Ausführungsphase
  RAW-Konflikte (d.h. echte Datenabhängigkeiten) werden hier auf diese Weise dynamisch aufgelöst
  Befehle werden ggf. out-of-order zur Ausführung gebracht (Issue erfolgt noch strikt in-order!)
  Scoreboard verwendet kein Forwarding (Komplexität!)
    Operanden werden bei Verfügbarkeit aus Register gelesen

## Slide 180: Funktion des Scoreboards (3)
Execution
  Fkt. Einheit beginnt Befehlsausführung nach Erhalt der Operanden
  Entspricht „klassischer“ EX-Phase, ggf. > 1 Taktzyklen lang
  Scoreboard wird informiert, sobald Ergebnis vorliegt (noch in funktionaler Einheit, d.h. noch nicht im Zielregister!)
Write Results (WR)
  Scoreboard erteilt Berechtigung zum Abspeichern, wenn Zielregister nicht von aktiver Operation (in RO) noch benötigt wird  Lösung von WAR-Konflikten!
Abspeichern macht ggf. neue Befehle ausführbereit
WR und RO dürfen nicht überlappen!

## Slide 181: Beispiel
div.d $F0,... # längste Latenz
mul.d ...,$F0,$F8 # datenabhängig von div.d
add.d $F8,... # antidatenabhängig von mul.d
# sonst unabhängig
Annahme für Latenzen: DIV: 40, MUL: 10, ADD: 2
Timing-Schema bei Scoreboarding:
div.d IF IS RO EX ....... EX WR mul.d IF IS (RO) ----------- RO EX .... EX WR
add.d IF IS RO EX EX (WR)--- WR
Alle Befehle in-order ausgegeben (issue)
Reihenfolgeänderung bei Ausführung via Read Operands
WAR-Konflikt durch stall in Write Results aufgelöst

## Slide 182: Datenstrukturen
Befehlsstatus: Phase (Issue, …, Write Results), in der sich Befehl befindet
Status der funktionalen Einheiten, unterteilt in
  Busy Einheit arbeitend oder nicht
  Op Aktuelle Operation
  Fi Zielregister
  Fj, Fk Quellregister
  Qj, Qk Funktionale Einheiten, die ggf. Quellregisterinhalt erzeugen
  Rj, Rk Flag, ob Quelloperanden verfügbar, aber noch nicht in Read Operands gelesen
Register-Ergebnis-Status: Welche funktionale Einheit verfügbare Register schreibt (ggf. leer)

## Slide 183: Codebeispiel (1)
l.d $F6,32($R2)
l.d $F2,96($R3)
mul.d $F0,$F2,$F4 # datenabhängig vom 2. l.d
sub.d $F8,$F6,$F2 # datenabhängig vom 1. & 2. l.d
div.d $F10,$F0,$F6 # datenabh. von mul.d und 1. l.d
add.d $F6,$F8,$F2 # datenabh. von sub.d und 2. l.d
# antidatenabh. v. sub.d & div.d
Betrachten Situation im Scoreboard:
Beide Loads ($F2, $F6) fertig bearbeitet
Weitere Befehle soweit möglich in Bearbeitung fortgeschritten
Letzter Schritt: Ergebnis von 1. Load ($F6) gespeichert

## Slide 184: Codebeispiel (2)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 +
sub.d $F8,$F6,$F2 +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer ja l.d F2 R3 nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 Integer nein ja
Mult2 nein
Add ja sub.d F8 F6 F2 Integer ja nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Integer Add Divide

## Slide 185: Codebeispiel (3)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 +
sub.d $F8,$F6,$F2 +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein – – – –
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 – ja ja
Mult2 nein
Add ja sub.d F8 F6 F2 – ja ja
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 – Add Divide

## Slide 186: Codebeispiel (4)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja sub.d F8 F6 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 187: Codebeispiel (5)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 1
sub.d $F8,$F6,$F2 + + 1
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja sub.d F8 F6 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 188: Codebeispiel (6)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 2
sub.d $F8,$F6,$F2 + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja sub.d F8 F6 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 189: Codebeispiel (7)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 3
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add nein – – – – – –
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 – Divide

## Slide 190: Codebeispiel (8)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 4
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2 +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 ja ja
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 191: Codebeispiel (9)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 5
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2 + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 192: Codebeispiel (10)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 6
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2 + + 1
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 193: Codebeispiel (11)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 7
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2 + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 194: Codebeispiel (12)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 8
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2 + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 195: Codebeispiel (13)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + 9
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2 + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 196: Codebeispiel (14)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2 + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 ja mul.d F0 F2 F4 nein nein
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 Mult1 nein ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Mult1 Add Divide

## Slide 197: Codebeispiel (15)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 +
add.d $F6,$F8,$F2 + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 nein – – – – – –
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 – ja ja
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit – Add Divide

## Slide 198: Codebeispiel (16)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 + +
add.d $F6,$F8,$F2 + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 nein
Mult2 nein
Add ja add.d F6 F8 F2 nein nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 nein nein
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Add Divide

## Slide 199: Codebeispiel (17)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 + + 1
add.d $F6,$F8,$F2 + + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 nein
Mult2 nein
Add nein – – – – – –
Divide ja div.d F10 F0 F6 nein nein
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit – Divide

## Slide 200: Codebeispiel (18)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 + + 2
add.d $F6,$F8,$F2 + + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 nein
Mult2 nein
Add nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 nein nein
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Divide

## Slide 201: Codebeispiel (19)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 + + 3, …, 39
add.d $F6,$F8,$F2 + + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 nein
Mult2 nein
Add nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 nein nein
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Divide

## Slide 202: Codebeispiel (20)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 + + +
add.d $F6,$F8,$F2 + + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 nein
Mult2 nein
Add nein
Divide ja div.d F10 F0 F6 nein nein
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit Divide

## Slide 203: Codebeispiel (21)
Befehls-Status
Befehl Issue Read Op. Exec. complete Write Res.
l.d $F6,32($R2) + + + +
l.d $F2,96($R3) + + + +
mul.d $F0,$F2,$F4 + + + +
sub.d $F8,$F6,$F2 + + + +
div.d $F10,$F0,$F6 + + + +
add.d $F6,$F8,$F2 + + + +
Status der Funktionseinheiten
Name Busy Op Fi Fj Fk Qj Qk Rj Rk
Integer nein
Mult1 nein
Mult2 nein
Add nein
Divide nein – – – – – –
Register-Ergebnis-Status
F0 F2 F4 F6 F8 F10 …
Einheit –

## Slide 204: Bewertung (1)
Leistungssteigerung von Scoreboarding (für CDC 6600)
um Faktor 1,7 (FORTRAN-Programme) bzw.
um Faktor 2,5 (handcodierter Assembler)
Bewertung vor neueren RISC-Entwicklungen bzw. optimierten Speicherhierarchien!
Hardwareaufwand
Scoreboard umfasst Logik vergleichbar einer der funktionalen Einheiten, d.h. relativ wenig
Hauptaufwand durch Bussysteme zwischen funktionalen Einheiten und Registern, bzw. zum Scoreboard (4x höher gegenüber Prozessor mit sequentieller Dekodierung)

## Slide 205: Bewertung (2)
Nützt verfügbare (!) Parallelität aus, um stalls aufgrund von echten Datenabhängigkeiten zu reduzieren.
Limitierungen entstehen durch
Umfang der Parallelität auf Instruktionsebene (instruction-level parallelism, ILP)
Anzahl der Einträge im Scoreboard  Bestimmt, wie weit voraus die Pipeline nach unabhängigen Befehlen suchen kann
Anzahl und Typ der funktionalen Einheiten Stall bei strukturellen Hazards hält alle weiteren Befehle an!

## Slide 206: Zusammenfassung (1)
Klassifikation von Rechnern – die Befehlsschnittstelle
Interne / Externe Rechnerarchitektur
Adressierungsarten: Referenzstufen 0, ..., n
n-Adressmaschinen
Programmiermodelle: CISC, RISC, DSP, MMX, VLIW, NPU
Aufbau einer einfachen MIPS-Maschine
Phasen der Befehlsabarbeitung: Instruction Fetch, Instruction Decode, Execute, Memory Access, Write Back
Einzel- und Mehrzyklen CPUs

## Slide 207: Zusammenfassung (2)
Fließbandverarbeitung / Pipelining
Trennung der Phasen durch Pufferregister
Pipeline-Hazards: Datenabhängigkeiten, Kontrollabhängigkeiten
Bypässe, pipeline stalls, verzögerte Sprünge
Dynamisches Scheduling
Scoreboard als zentrale Datenstruktur, die Abarbeitung von Befehlen und Status von funktionalen Einheiten überwacht
Pipeline-Phasen mit Scoreboarding: Instruction Issue, Read Operands, Execution, Write Results