## Slide 1: Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010]
Wintersemester 2014/15
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 7 Speicher-Hardware

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einführung
Kombinatorische Logik
Sequentielle Logik
Technologische Grundlagen
Rechnerarithmetik
Grundlagen der Rechnerarchitektur
Speicher-Hardware
Ein-/Ausgabe

## Slide 4: Inhalte des Kapitels (1)
Speicher-Hardware
  Einleitung: Speicherhierarchien
    „Memory Wall“ Problem
    Entwurf von Speicherhierarchien
  SRAM
    Aufbau der SRAM-Zelle
    Schreib- und Lesevorgänge
    Aufbau von SRAM-Speichern
    Verbesserungen
  DRAM
    Aufbau der DRAM-Zelle
    Matrixaufbau von DRAM-Speichern
    Verbesserungen
  ...

## Slide 5: Inhalte des Kapitels (2)
Speicher-Hardware
  ...
  Translation Look-Aside Buffer (TLBs)
    Motivation: Paging & Segmentierung
    Organisationsformen: direct mapping, set-associative, associative mapping
  Caches
    Organisation von Caches
    Schreibverfahren: Write-Through, Copy-Back
    Virtuelle vs. Reale Caches
    Austauschverfahren: Random, FIFO, Clock, NRU, LRU
    Cache-Kohärenz
      Gründe für Inkohärenzen
      Snooping- & Directory-Protokolle
  ...

## Slide 6: Inhalte des Kapitels (3)
Speicher-Hardware
  ...
  Massenspeicher
    RAID-Arrays
    CD-ROMs
    DVDs
    Blu-rays
    Bandlaufwerke: QIC, DAT, LTO

## Slide 7: Einführung
Technologien zum Speichern von Daten
Modifikation von Strukturen: Lochkarte, Schallplatte
Rückkopplung: Flip-Flops, SRAM
Elektrische Ladungen: Kondensator, DRAM
Magnetismus: Magnetkernspeicher, Magnetband, Diskette, Festplatte
Optik: Bar-Codes, CD-ROM, DVD
Vergleichskriterien
Kapazität
Geschwindigkeit
Speicherdichte
Energiebedarf
Robustheit
Kosten

## Slide 8: Die Realität: Kosten/Mbyte und Zugriffszeiten
[Hennessy/Patterson, Computer Architecture, 3. Auflage]
© Elsevier Science (USA), 2003. All rights reserved

## Slide 9: Trend der Leistungen von DRAM
Die Performanzlücke zwischen Prozessoren und DRAM wächst
2
4
8
2
4
5
Leistung
Jahre
CPU Leistung (1.5-2 p.a.)
DRAM (1.07 p.a.)
3
1
 2x alle 2 Jahre
1
0
[P. Machanik, Approaches to Addressing the Memory Wall, TR Univ. Brisbane, Nov. 2002]
Ähnliche Probleme auch für Eingebettete Systeme
In Zukunft: Speicherzugriffszeiten >> Prozessorzykluszeiten
„Memory Wall“ Problem

## Slide 10: Memory Wall
© Elsevier Science
Früher (1980er): Prozessoren ohne Cache entwickelt
Seit 2000: mindestens 2 Cache-Ebenen
Problem wird sich weiter verschärfen
Speicherhierarchien sind Versuch zu kompensieren

## Slide 11: Abhängigkeit von der Speichergröße
Energie
Zugriffszeiten
Anwendungen werden größer und größer…

## Slide 12: Speicherhierarchie
Große Speicher sind langsam
Anwendung verhalten sich üblicherweise lokal
Häufig benötigte Speicherinhalte in kleinen Speichern, seltener benötigte Inhalte in großen Speichern ablegen!
Einführung einer „Speicherhierarchie“
Illusion eines großen Speichers mit (durchschnittlich) kleinen Zugriffszeiten
Enge Grenze für die Zugriffszeit wird selten garantiert
Spezielle Überlegungen bei Realzeitsystemen

## Slide 13: Entwurf von Speicherhierarchien
„Speicherhunger“ von Applikationen/Entwicklern/…
„Ideally one would desire an indefinitely large memory capacity such that any particular … word would be immediately available… We are … forced to recognize the possibility of constructing a hierarchy of memories, each of which has greater capacity than the preceding but which is less quickly accessible“
[A. W. Burks, H. H. Goldstine, J. v. Neumann, Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronic Computing Instrument, 1946]

## Slide 14: Größenordnungen von Kapazitäten und Zugriffszeiten
Speicherhierarchie
Bis zu sechs Ebenen in modernen Systemen unterscheidbar
Magnetbänder
CD-ROM/DVD/BluRay
Festplatte
Hauptspeicher/RAM
Cache
Register
Kapazität
1 KByte
12 MByte
8 GByte
1 TByte
50 GByte
5 TByte
Sequentieller
Zugriff
Wahlfreier
Zugriff
Zugriffszeit/Latenz
100 ps
1 ns
10 ns
10 ms
100 ms
100 s

## Slide 15: Entwurfsziele
Möglichst großer Speicher
Möglichst große Geschwindigkeit
  Geringe Zeit bis zur Verfügbarkeit eines Speicherinhalts (kleine latency)
  Hoher Durchsatz (großer throughput)
Persistente (nicht-flüchtige Speicherung)
Geringe Energieaufnahme
Hohe Datensicherheit
Geringer Preis
Klein

## Slide 16: Maßeinheiten für Speicherkapazitäten
Zweierpotenzen
1 KByte = 1 KB = 1024 Bytes = 210 Bytes
1 MByte = 1 MB = 1024 KB = 220 Bytes = 1.048.576 Bytes
1 GByte = 1 GB = 1024 MB = 230 Bytes = 1.073.741.824 Bytes
1 TByte = 1 TB = 1024 GB = 240 Bytes = 1.099.511.627.776 Bytes
Kilo
Mega
Giga
Tera
Peta
Exa
Zetta
Yotta
elektrisch
magnetisch
im Netz

## Slide 17: Begriffe (1)
RAM (Random Access Memory)
Wahlfreier Zugriff
Zugriffe dauern alle etwa gleich lang
  Vgl. Plattenzugriffe, Bandzugriffe
Lesende und schreibende Zugriffe möglich
SRAM (Static RAM)
Statischer RAM-Speicher
DRAM (Dynamic RAM)
Dynamischer RAM-Speicher

## Slide 18: Begriffe (2)
ROM (Read Only Memory)
Nur lesender Zugriff möglich
PROM (Programmable Read only Memory)
Programmierbarer ROM-Speicher (einmalig beschreibbar)
z.B. maskenprogrammiert bei Chip-Herstellung
EPROM (Erasable PROM)
Mit UV-Licht löschbarer PROM-Speicher
Elektrisch programmierbar (durch zusätzliche Steuerleitungen)
EEPROM (Electrically Erasable PROM)
Elektrisch lösch- und beschreibbarer Speicher

## Slide 19: Begriffe (3)
Flash-Speicher
Eigenname
Wie EEPROM, jedoch höhere Packungsdichte
NV-RAM (Non-Volatile RAM)
Normalerweise SRAM mit eingebautem EEPROM zur Rettung der Daten bei Stromverlust
Batteriegepuffertes RAM
Integrierte Batterie sorgt für Erhalt der Daten

## Slide 20: Begriffe (4)
Einteilung des Speichers in
Flüchtigen Speicher: SRAM, DRAM, SDRAM, ...
  Informationen gehen nach Ausschalten der Versorgungsspannung verloren!
Nichtflüchtige Speicher: PROM, EPROM, EEPROM, Flash, ...
  Informationen bleiben auch ohne Versorgungsspannung über längere Zeit (typischerweise einige Jahre) erhalten!

## Slide 21: Geschwindigkeit
Zugriffszeit tac
Zeitspanne vom Anlegen einer Speicheradresse bis zum Vorliegen der Daten (Lesezugriff)
Zykluszeit tcycle
Zeitspanne vom Anlegen einer Adresse bis zum möglichen Anlegen der nächsten Adresse
Beispiel für Zeitdiagramm

## Slide 22: Roter Faden
Speicher-Hardware
  Einleitung: Speicherhierarchien
    „Memory Wall“ Problem
    Entwurf von Speicherhierarchien
  SRAM
  DRAM
  Translation Look-Aside Buffer (TLBs)
  Caches
  Massenspeicher

## Slide 23: SRAM
Static Random Access Memory (SRAM)
Auf Flip-Flop Prinzip basierender Speicher
Bei Write = 1 wird Information von Din gespeichert und steht am Ausgang Dout zur Verfügung
Information bleibt gespeichert, auch wenn sich Din bei Write = 0 wieder ändern sollte
SRAMs basieren jedoch nicht auf vollständigen D-Flip-Flops, sondern auf einfacheren SRAM-Zellen

## Slide 24: SRAM-Zelle (1)
SRAM-Zelle mit zwei Invertern
Inverterausgänge werden stabil (Flip-Flop, zwei stabile Zustände)
Mit Select-Leitung kann Flip-Flop mit Leitungen bit und bit verbunden werden

## Slide 25: SRAM-Zelle (2)
Schreiben in Zelle
Leitungen bit und bit werden verschieden beschaltet: (0,1) oder (1,0)
1
0

## Slide 26: SRAM-Zelle (3)
Schreiben in Zelle
Leitungen bit und bit werden verschieden beschaltet: (0,1) oder (1,0)
Select-Leitung wird auf 1 gesetzt
0
1
1

## Slide 27: SRAM-Zelle (4)
Schreiben in Zelle
Leitungen bit und bit werden verschieden beschaltet: (0,1) oder (1,0)
Select-Leitung wird auf 1 gesetzt
Inverter schwingen in den einen bzw. anderen stabilen Zustand ein
0
1
1
1
0

## Slide 28: SRAM-Zelle (5)
Schreiben in Zelle
Leitungen bit und bit werden verschieden beschaltet: (0,1) oder (1,0)
Select-Leitung wird auf 1 gesetzt
Inverter schwingen in den einen bzw. anderen stabilen Zustand ein
Rücknahme der Select-Leitung nach Einschwingen
Zustand bleibt erhalten, solange Betriebsspannung anliegt
0
1
0
1
0

## Slide 29: SRAM-Zelle (6)
Lesen von Zelle
Leitungen bit und bit werden mit 1 beschaltet, Select wird kurz mit 1 beschaltet
1
1
1
1
0

## Slide 30: SRAM-Zelle (7)
Lesen von Zelle
Leitungen bit und bit werden mit 1 beschaltet, Select wird kurz mit 1 beschaltet
Inverter versuchen, eine der beiden Leitungen auf Masse zu ziehen
1 / 0
1
0
1
0

## Slide 31: SRAM-Zelle (8)
Lesen von Zelle
Leitungen bit und bit werden mit 1 beschaltet, Select kurz mit 1
Inverter versuchen, eine der beiden Leitungen auf Masse zu ziehen
Geringer Spannungsabfall kann registriert werden
0 oder 1 wird erkannt
  Aufwändige Verstärkerschaltung notwendig
1 / 0
1
0
1
0

## Slide 32: SRAM-Zelle (9)
Typischer Aufbau mit 6 Transistoren
Realisierung der Inverter mit je zwei Transistoren
Überprüfung der Schaltung sei dem Leser überlassen

## Slide 33: SRAM-Speicher (1)
Aufbau eines SRAM-Speichers mit 2b Zellen

## Slide 34: SRAM-Speicher (2)
Chip-Aufbau
Zellen sind zeilen- und spaltenweise angeordnet
Für jede Spalte eine Datenleitung notwendig
Für 2n Zeilen sind n Adressleitungen notwendig
Beispiele für Chip-Aufbau von MBit-Speicherchips
  256k x 4 256 x 1024 Worte à 4 Bit (18 Adress-, 4 Datenleitungen)
  512k x 2 512 x 1024 Worte à 2 Bit (19 Adress-, 2 Datenleitungen)
  1M x 1 1024 x 1024 Worte à 1 Bit (20 Adress-, 1 Datenleitung)
Geschwindigkeit
Typische Zugriffs- und Zykluszeit: 10ns

## Slide 35: SRAM-Speicher (3)
Aufbau eines SRAM-Speichers mit 2b Zellen

## Slide 36: SRAM-Speicher (4)
Aufbau eines SRAM-Speichers mit 2b Zellen

## Slide 37: SRAM-Speicher (5)
Aufbau eines SRAM-Speichers mit 2b Zellen

## Slide 38: SRAM-Speicher (6)
Aufbau eines SRAM-Speichers mit 2b Zellen

## Slide 39: SRAM-Speicher (7)
Aufbau eines SRAM-Speichers mit 2b Zellen

## Slide 40: Verbesserungen
Output-Enable-Steuerleitung (OE)
Eigene Steuerleitung zum Schalten des Tri-State-Puffers zur Ausgabe
Überlappung von Adressdekodierung, Speicherzugriff und Ausgabe auf Datenbus möglich
SSRAM (Synchronous SRAM)
Taktleitung
Synchronität mit Prozessortakt
Gesteuerte Überlappung möglich
Burst-Modus
Interner Zähler sorgt für Inkrementierung der Adresse
  Kein Anlegen einer neuen Adresse erforderlich
Speicher liefert zwei oder vier Datenworte von aufeinanderfolgenden Adressen (setzt Taktung voraus)

## Slide 41: Einsatz
SRAM-Eigenschaften
Schneller Zugriff
  Z.B. 10ns auf externem Baustein
  Im Prozessor integriert (on-chip) noch schneller
Großer Platzbedarf auf dem Chip  Teuer!
Großer Energiebedarf im aktiven Zustand
Unempfindlich gegen Strahlung und Einstreuung
Einsatz
Cache-Speicher (Level 1 und 2 Caches)
Sicherheitskritische Systeme (z.B. Raumfahrt, Echtzeitsysteme)
Mobile Geräte, eingebettete Systeme
Schneller Hauptspeicher (z.B. Hochleistungsrechner)

## Slide 42: Roter Faden
Speicher-Hardware
  Einleitung: Speicherhierarchien
  SRAM
    Aufbau der SRAM-Zelle
    Schreib- und Lesevorgänge
    Aufbau von SRAM-Speichern
    Verbesserungen
  DRAM
  Translation Look-Aside Buffer (TLBs)
  Caches
  Massenspeicher

## Slide 43: DRAM
Dynamic Random Access RAM (DRAM)
Speicher basiert auf in einem Kondensator gespeicherter Ladung
Problem: durch den Kondensator fließt ein kleiner Leckstrom, die Ladung hält sich nur wenige Millisekunden
Speicher muss periodisch aufgefrischt werden
DRAM-Zelle
Transistor und Kondensator
Kondensator zur Speicherung der Information
Eine Schreib-/Leseleitung pro Spalte
Eine Auswahlleitung pro Zeile, diese schaltet Transistor
Kondensator/
Kapazität

## Slide 44: DRAM-Zelle
Schreiben einer DRAM-Zelle
Bit-Leitung auf 1 oder 0 setzen (mit Vcc oder GND verbinden)
Select-Leitung ansteuern
  Kapazität aufladen oder entladen
Lesen einer DRAM-Zelle
Select-Leitung ansteuern
Ladung des Kondensators über Bit-Leitung messen
  Einfache Verstärkerschaltung
Lesevorgang zerstört Ladung
  Anschließendes Rückschreiben des gelesenen Wertes
Auffrischung
Periodisches Lesen der DRAM-Zelle gleicht Ladungsverlust wieder aus

## Slide 45: Typischer DRAM-Speicher (1)
Matrixaufbau eines DRAM-Speichers
A0
A1
A2

## Slide 46: Typischer DRAM-Speicher (2)
Matrixaufbau eines DRAM-Speichers
Adressleitungen werden i.d.R. gemultiplext
  Die gleichen Adressleitungen werden einmal zur Auswahl der Zeile verwendet, danach zur Auswahl der Spalte
Einsparung von Leitungen, gerade für große Speicher wichtig
Steuerleitungen RAS/CAS codieren, ob Adressleitungen Zeile oder Spalte auswählen
  RAS (Row Address Strobe): Bei einer fallenden Flanke auf RAS wird die anliegende Adresse als Zeilenadresse interpretiert
  CAS (Column Address Strobe): Bei einer fallenden Flanke auf CAS wird die anliegende Adresse als Spaltenadresse interpretiert

## Slide 47: Typischer DRAM-Speicher (3)
Zugriff auf DRAM
Erster Schritt
  Zeilenadressdecoder liefert Select-Leitung für eine Zeile
  Komplette Zeile wird in einen Zwischenpuffer übernommen
    Und zurückgeschrieben!
Zweiter Schritt
  Aus dem Zwischenpuffer wird ein Bit ausgelesen
  Schritt kann mehrfach wiederholt werden (mehrere aufeinanderfolgende Bits können gelesen werden)
Auffrischung
Heute auf dem DRAM-Speicher integriert
Früher durch externe Bausteine ausgelöst

## Slide 48: Typischer DRAM-Speicher (4)
DRAM-Eigenschaften
Weniger Platzbedarf
  Nur 1 Transistor und 1 Kondensator pro Speicherzelle, statt 6 Transistoren bei SRAM
  Integrationsdichte Faktor 4 höher als bei SRAMs
Langsamerer Zugriff
  Insbes. Lesezugriff wegen Zwischenspeicherung und Auffrischung
  Multiplexen der Adressleitungen
  Auf DRAM-Zeile kann während Auffrischung nicht zugegriffen werden
Hoher Energieverbrauch sowohl bei Aktivität als auch bei Inaktivität
  Ausgleich des Ladungsverlusts durch periodische Auffrischung
  Zwischenpuffer und Logik zur Auffrischung

## Slide 49: Zusammenschaltung von Speicherbausteinen (1)
Verbreitern des Datenwortes
Z.B. vier Bausteine mit 256k Worten à 4 Bit für Speicher mit 256k Worten à 16 Bit
Alle Bausteine gleich beschaltet
Zusammenfassen der Datenleitungen

## Slide 50: Zusammenschaltung von Speicherbausteinen (2)
Erhöhung der Anzahl der Speicherworte
Z.B. vier Bausteine mit 256k Worten à 4 Bit für Speicher mit 1M Worten à 4 Bit

## Slide 51: Verbesserungen (1)
Mehrfache Anwendung des zweiten Zugriffschrittes
Halbierung der Zugriffszeit (bei ständigen Zugriffen auf aufeinanderfolgende Adressen)
  Normal 60-70ns
  Auf Folgeadressen 30-35ns
Überlappung der Zugriffe
Daten stehen länger am Datenbus
CAS-Schritt kann überlappend für nächsten Zugriff erfolgen
EDO-DRAM (Extended Data Out DRAM)

## Slide 52: Verbesserungen (2)
SDRAM (Synchronous DRAM)
Getaktetes DRAM
Alle Steuerleitungen werden getaktet verwendet
Daten werden bei steigender Taktflanke ausgegeben
Dauer zwischen CAS-Schaltung und Datenausgabe 2-3 Takte
  Abhängig von eingestellter CAS-Latenz
Automatische Ausgabe der Folgedaten durch „Stehenlassen“ des CAS-Signals in weiteren Takten
  Schneller Zugriff, da Pufferregister in SRAM-Technologie
Zugriffszeit
  Erstes Wort: 60ns (16 MWorte/s)
  Folgewort: 7,5ns (133 MWorte/s)
Notes: Es ist hier schon richtig, wenn da steht dass man CAS stehenlässt, und nicht RAS.
Ein DRAM-Zugriff läuft in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Phasen ab:
1. Anlegen einer Zeilenadresse und Signalisieren über RAS dass die ZA
anliegt
Sobald der DRAM das RAS-Signal kriegt, wird die auf dem Adressbus
anliegende Zeilenadresse übernommen und die zugehörige Zeile der
DRAM-Matrix aktiviert.
Die Daten dieser Zeile werden ausgelesen und komplett in ein DRAM-
internes schnelles Pufferregister übernommen.
(Siehe Folie 45).
2. Anlegen einer Spaltenadresse und Signalisieren über CAS dass die
SA anliegt
Sobald der DRAM das CAS-Signal kriegt, wird mit der auf dem
Adressbus anliegenden Spaltenadresse der konkret auszulesende
Inhalt in dem Pufferregister selektiert und ausgegeben.
Worauf sich Folie 50 nun bezieht ist, dass man Schritt 1 ggfs. weglassen kann, um aufeinanderfolgende Daten auszulesen. Insbesondere Schritt 1 dauert enorm lange, da die Spaltenleitungen der kompletten DRAM-Matrix ge- und entladen werden müssen, und da nach Schritt 1 die ausgelesene Zeile wieder zurückgeschrieben werden muss (refresh, siehe Folien 45 und 46). Wenn man sich Schritt 1 also sparen kann, ist man fein raus.
Dieses Einsparen von Schritt 1 funktioniert auf keinen Fall über Stehenlassen von RAS. Sobald RAS gesetzt ist, wird der Adressbus ja als Zeilenadresse interpretiert und dementsprechend in Phase 1 behandelt.
Was man bei SDRAM also machen muss ist:
1. Erstmalig Zeilenadresse anlegen und RAS signalisieren.
Vorausgesetzt, dass die DRAM-Matrix (und das erwähnte interne
Pufferregister) richtig schön breit ist, wird jetzt eine schön
breite Zeile in das Pufferregister übernommen.
2. Dann Start-Spaltenadresse anlegen und CAS signalisieren.
Damit kriege ich das erste Datum aus meinem Pufferregister heraus.
3. Eine Folgeadresse auf dem Adressbus anlegen und CAS einfach
stehenlassen
Damit wird das nächste Wort im Pufferregister adressiert und
ohne Zugriff auf die DRAM-Matrix direkt in einem Takt Latenz
ausgegeben
4. Nächste Folgeadresse anlegen und CAS stehenlassen
usw.
Das Spielchen geht solange gut, bis man das "letzte" Wort im Pufferregister adressiert und ausgegeben hat. Wenn dann noch ein Folgewort ausgelesen werden soll, ist dies natürlich nicht mehr im Pufferregister drin, und man muss dann über Schritt 1 erst wieder die richtige Zeile ins Pufferregister laden etc.

## Slide 53: Verbesserungen (3)
DDR-SDRAM (Data Double Rate Synchronous DRAM)
Gleicher Systemtakt
Jedoch doppelte Datenrate
  Auslesen von zwei aufeinanderfolgenden Adressen
  Datenwort bei steigender und fallender Taktflanke
Zugriffszeit
  Erstes Wort: 60ns (16 MWorte/s)
  Folgewort: 3,75ns (266 MWorte/s)
Achtung
Versprechen aus der Werbung: 3,75ns Zugriffszeit
Tatsächlich nur für Folgezugriffe mit aufsteigenden Adressen
Erster Zugriff kostet nach wie vor 60ns (DRAM-Prinzip unverändert)

## Slide 54: Verbesserungen (4)
Hauptsächlich Verbesserungen an der Speicherschnittstelle
Kern des DRAM ist im Wesentlichen gleich geblieben
Verbesserungen nur bei Folgezugriffen
Wahlfreie Zugriffe brauchen immer noch lange
Folgezugriffe jedoch häufig durch Einsatz von Caches
  Caches speichern nicht individuelle Speicherstellen sondern Zeilen à 16 Bytes

## Slide 55: Roter Faden
Speicher-Hardware
  Einleitung: Speicherhierarchien
  SRAM
  DRAM
    Aufbau der DRAM-Zelle
    Matrixaufbau von DRAM-Speichern
    Verbesserungen
  Translation Look-Aside Buffer (TLBs)
  Caches
  Massenspeicher

## Slide 56: Erinnerung: Paging
Seitennummer
Nummer des Worts in der Seite („Offset“)
virtuelle Adresse
+
Seiten-tafel -basis -länge
&
Zugriffs-rechte, im Speicher?
Höchstwertige Bits der Start-adressen der Kacheln
Überprüfung
Speicher
....
....
>
Seitentabelle
reale Adresse
& = Konkatenation von Bit-
vektoren („Aneinanderhängen“)
0110 & 10 = 011010

## Slide 57: Erinnerung: Segmentierung
Segmentnummer
Nummer des Worts im Segment („Offset“)
virtuelle Adresse
+
Segment-tabelle
Segment-tafel-basis
-länge
+
reale Adresse
Zugriffs-rechte, im Spei-cher?
Verdeckte Basen
Überprüfung
>
Seg-ment-längen
Fehler?
Speicher
....
....
>

## Slide 58: Translation Look-Aside Buffer (TLBs)
Seitentabellen und Segmenttabellen im Hauptspeicher
Jeder einzelne Zugriff auf einen Befehl oder ein Datum erfordert zusätzliche Speicherzugriffe zur Umrechnung von virtuellen in reale Adressen
Unakzeptable Verlangsamung der Ausführung
Einführung zusätzlicher, kleiner, schneller Hardwarespeicher, welche häufig die benötigten Tabelleneinträge enthalten
Diese heißen Translation Look-Aside Buffer (TLB) oder auch Address
Translation Memory (ATM)

## Slide 59: Drei Organisationsformen von TLBs
In jedem Fall enthalten die TLBs nur Auszüge aus den vollständigen Tabellen, die weiterhin komplett im Hauptspeicher sind.
Ist die gesuchte Seiten- bzw. Segmentnummer nicht im TLB enthalten, so muss in der vollständigen Tabelle im Hauptspeicher nachgesehen werden.
Der Eintrag aus der vollständigen Tabelle verdrängt dann einen Eintrag aus dem TLB nach einem noch zu bestimmenden Algorithmus.
Organisationsformen von TLBs
Direct mapping
Mengen-assoziative Abbildung (set-associative mapping)
Assoziativspeicher (associative mapping)

## Slide 60: Direct Mapping
Die Seitennummer oder ein Teil davon adressiert den TLB.
Seitennummer
Nummer des Worts in der Seite („Offset“)
virtuelle Adresse
&
reale Adresse
Zugriffs-rechte, im Spei-cher?
MSBs(*) der Startadressen der Kacheln
TLB
Tag
Index
Tags
=
Tags gleich?
(*) MSBs = Most-significant Bits = Höchstwertige Bits

## Slide 61: Aliasing bei Direct Mapping
TLB
virtueller Adressraum
0000
1000
0100
0200
0300
4
Alle Seiten, deren Adressen im Indexteil übereinstimmen, werden derselben TLB-Zelle (demselben Namen (Alias)) zugeordnet.
 Teilweise starkes Anwachsen der Laufzeit

## Slide 62: Mengen-assoziative Abbildung – Prinzip
TLB (n=2)
virtueller Adressraum
oder
Zu jedem Index-Wert gibt es im TLB n zugeordnete Plätze, mit n>1
Sind alle n Plätze für einen neu einzulagernden Index-Wert belegt, wird ein Platz im TLB überschrieben, z.B. der am längsten nicht benutzte (least recently used (LRU))

## Slide 63: Mengen-assoziative Abbildung – Realisierung
virtuelle Adresse
reale Adresse
TLB
Seitennummer
Nummer des Worts in der Seite („Offset“)
Tag
Index
Zugriffs-rechte, im Spei-cher?
MSBs d. Startadr. der Kacheln
Tags
Zugriffs-rechte, im Spei-cher?
MSBs d. Startadr. der Kacheln
Tags
=
=
&
Alles ok ?
Beispiel: Set-Größe n=2
Treffer?
1

## Slide 64: Assoziativspeicher, associative mapping – Prinzip
TLB
virtueller Adressraum
oder
oder
oder
Der Fall associative mapping entsteht aus dem set-associative mapping für „Anzahl der Bits für den Index-Teil → 0“.
Jeder Platz des TLB kann die Verwaltungsinformation für jede beliebige Seite enthalten (kein Aliasing).

## Slide 65
virtuelle Adresse
reale Adresse
TLB = CAM
Seitennummer
Nummer des Worts in der Seite („Offset“)
=
=
Alles ok ?
Treffer?
1
Zugriffs-rechte, im Spei-cher?
MSBs d. Startadr. der Kachel
Sei-tennr
Zugriffs-rechte, im Spei-cher?
MSBs d. Startadr. der Kachel
Sei-tennr
Zugriffs-rechte, im Spei-cher?
MSBs d. Startadr. der Kachel
Sei-tennr
Zugriffs-rechte, im Spei-cher?
MSBs d. Startadr. der Kachel
Sei-tennr
=
=
&
Hardware-mäßige Realisierung mit content-adressable memory (CAM).
Ein CAM vergleicht die Seitennummern aller Zellen gleichzeitig mit dem angelegten Suchwert und liefert im Fall eines Treffers die übrigen Informationen der betreffenden Zelle.

## Slide 66: Anwendung: Memory Management Unit (MMU) Motorola MC 68851
virtuelle Adressen
reale Adressen
Daten/Befehle
Kontrolle
Prozessor MC 68020
Speicher
MMU 68851
Voll-assoziativer TLB mit 64 Einträgen

## Slide 67: Zusammenfassung
Translation Look-Aside Buffer (TLBs) dienen dem raschen Zugriff auf häufig benutzte Adressumrechnungs-Informationen
Fehlende Treffer  Umrechnung über Seiten-/Segmenttabellen im Hauptspeicher
Drei Organisationsformen von TLBs
Direct mapping
Mengen-assoziative Abbildung (set-associative mapping)
Assoziativspeicher (associative mapping)
TLBs können Teil der Memory Management Unit (MMU) sein

## Slide 68: Roter Faden
Speicher-Hardware
  Einleitung: Speicherhierarchien
  SRAM
  DRAM
  Translation Look-Aside Buffer (TLBs)
    Motivation: Paging & Segmentierung
    Organisationsformen: direct mapping, set-associative, associative mapping
  Caches
  Massenspeicher

## Slide 69: Caches
Cache = Speicher, der vor einen größeren, langsamen Speicher geschaltet wird
Im weiteren Sinn: Puffer zur Aufnahme häufig benötigter Daten
Im engeren Sinn: Puffer zwischen Hauptspeicher und Prozessor
Ursprung: cacher (frz.) – verstecken („versteckter Speicher“)
Prozessor
Cache
(Haupt-/Arbeits-) Speicher

## Slide 70: Ablauf
Organisation von Caches (im engeren Sinn)
Prüfung anhand der (virtuellen oder realen) Adresse, ob benötigte Daten im Cache vorhanden sind („Treffer“; cache hit)
Falls nicht (cache miss): Zugriff auf den (Haupt-) Speicher, Eintrag in den Cache
0x400 9999
Cache
Adresse Daten
lese 0x400 
9999
0x600
(Haupt-/Arbeits-) Speicher
5555
lese 0x600 
lese 0x600 
5555
0x600 5555
5555
Prozessor

## Slide 71: Prüfung auf cache hit: Cache-Zeilen (cache lines)
Such-Einheit im Cache: Cache-Zeile (cache line).
Weniger tag bits, als wenn man jedem Wort tag bits zuordnen würde.
tags
=
Adresse
tag
Index
Cache-Zeile
Für line size =4.

## Slide 72: Cache-Blöcke, cache blocks (1)
Die Blockgröße ist die Anzahl der Worte, die im Fall eines cache misses aus dem Speicher nachgeladen werden.
Beispiel: (Blockgröße = line size)
tags
=
Speicher
4444
5555
7777
9999
4444
5555
7777
9999
0x88C0
0x88
0xC
0x22
0x88
miss

## Slide 73: Cache-Blöcke, cache blocks (2)
Wenn block size < line size, dann sind zusätzliche Gültigkeitsbits erforderlich. Beispiel: (Blockgröße = line size / 2)
tags
=
Speicher
7777
9999
4444
5555
7777
9999
0x88C0
0x88
0xC
0x22
0x88
miss
Block
Gültigkeitsbits
1
1
0
0
1

## Slide 74: Cache-Blöcke, cache blocks (3)
Wenn block size > line size, dann werden bei jedem miss mehrere Zeilen nachgeladen.
Stets wird zuerst das gesuchte Wort, dann der Rest des Blocks geladen.
Verbindung Speicher ↔ Cache ist so entworfen, dass der Speicher durch das zusätzliche Lesen nicht langsamer wird. Methoden dazu:
Schnelles Lesen aufeinanderfolgender Speicherzellen (Burst-Modus der Speicher)
Interleaving (mehrere Speicher ICs mit überlappenden Zugriffen)
Fließbandzugriff auf den Speicher (EDO-RAM, SDRAM)
Breite Speicher, die mehrere Worte parallel übertragen können

## Slide 75: Organisationsformen von Caches
Direct mapping Für caching von Befehlen besonders sinnvoll, weil bei Befehlen Aliasing sehr unwahrscheinlich ist
Set-associative mapping Sehr häufige Organisationsform, mit Set-Größe = 2 oder 4, selten 8
Associative mapping Wegen der Größe moderner Caches kommt diese Organisationsform kaum in Frage

## Slide 76: Schreibverfahren (1)
Strategien zum Rückschreiben Cache → (Haupt-) Speicher
Write-Through (Durchschreiben) Jeder Schreibvorgang in den Cache führt zu einer unmittelbaren Aktualisierung des (Haupt-) Speichers
Speicher wird Engpass, es sei denn, der Anteil an Schreiboperationen ist klein oder der (Haupt-) Speicher ist nur wenig langsamer als der Cache.
Cache
[0x88C0] := 5555 
Prozessor
[0x88C0] := 5555 
0x88C0
4444
5555
0x88C0 5555
Speicher
Index

## Slide 77: Schreibverfahren (2)
Copy-Back, conflicting use write back Rückschreiben erfolgt erst, wenn die Cache-Zeile überschrieben wird
Funktioniert auch bei großen Geschwindigkeitsunterschieden zwischen Cache und Speicher. Vorkehrungen erforderlich, damit keine veralteten Werte aus dem Speicher kopiert werden.
[0x88C0] := 5555 
Prozessor
[0x88C0] := 9999 
0x88C0
4444
9999
0x88C0 5555
Speicher
Index
[0x88C0] := 9999 
0x88C0 9999
[0x88C0]
[0x55C0] := 3333 
0x55C0 3333
Cache

## Slide 78: Virtuelle und Reale Caches
Virtuelle Caches (schnell)
Reale Caches (langsamer)
virtuelle Adressen
reale Adressen
Prozessor
Speicher
MMU
Cache
Daten
virtuelle Adressen
reale Adressen
Prozessor
Speicher
MMU
Cache
Daten

## Slide 79: Realer Cache bei Prozesswechsel (context switch)
Zu einer bestimmten Adresse im Cache gehört vor und nach dem Prozesswechsel dieselbe Zelle im Speicher
Cache
lese 0x88D0 
Prozessor
0x22B0
4444
0x11C0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
3333
Prozess P1 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Prozess P2 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x22B.
P1
lese 0x11C0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
P2
lese 0x88D0 
lese 0x22B0 
lese 0x22B0 
 4444
0x22B0 4444
 4444
 4444
 Bei Prozesswechsel bleiben Informationen im Cache korrekt. Keine Aktionen erforderlich.
Eintrag 0x11C0 ist nach Rückschalten auf P1 immer noch korrekt. Einträge überleben evtl. mehrere Prozesswechsel!  Gut für große Caches!

## Slide 80: Realer Cache bei Seitenfehler (Seite muss per demand paging eingelagert werden)
Zu einer bestimmten Adresse im Cache gehört vor und nach dem Aus- & Einlagern von Seiten eine andere Information
Cache
lese 0x88D0 
Prozessor
3333
0x11C0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
5555
Vor Aus/Einlagern | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Nach Aus/Einlagern | 
Seite | Kachel
0x77F. | 0x11C.
0x88D. |  Platte
P1
lese 0x11C0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
lese 0x77F0 
lese 0x11C0 
lese 0x11C0 
 5555
 5555
 5555
 Bei Seitenfehlern müssen alle Cache-Zeilen, die Kopien der verdrängten Seite enthalten, ungültig erklärt werden.
0x11C0 5555

## Slide 81: Bus Snooping (Bus-Lauschen)
 Bei Seitenfehlern müssen alle Cache-Zeilen, die Kopien der verdrängten Seite enthalten, ungültig erklärt werden
Cache „lauscht“, ob ein Schreibvorgang in den Speicher eine Zelle betrifft, von der er eine Kopie hat.
Wenn ja, dann erklärt er diese für ungültig.
Cache
Prozessor
3333
0x11C0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
5555
P1

## Slide 82: Gemeinsam genutzte Seiten (Sharing)
Für gemeinsame Daten oder gemeinsame Befehle:
Eintrag derselben Kachel in mehrere Seitentabellen.
Kacheln
0 1 2 3 4 5 6 7 8 ..
0 1 2 3
Seiten Prozess 2
0 1 2 3
Seiten Prozess 1

## Slide 83: Realer Cache bei gemeinsam benutzter Seite
Annahme *: Beide Prozesse benutzen dieselbe virtuelle Adresse für den gemeinsamen Speicherbereich
Cache
lese 0x88D0 
Prozessor
0x11C0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
3333
Prozess P1 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Prozess P2 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
P1
lese 0x11C0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
P2
lese 0x88D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 Nach Prozesswechsel erhält P2 aus dem Cache die richtigen Informationen (unabhängig von *).

## Slide 84: Virtueller Cache bei Prozesswechsel (context switch)
Zu einer bestimmten Adresse im Cache gehört vor und nach dem Prozesswechsel eine andere Zelle im Speicher
Cache
lese 0x88D0 
Prozessor
0x22B0
4444
0x88D0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
3333
Prozess P1 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Prozess P2 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x22B.
P1
lese 0x88D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
P2
lese 0x88D0 
lese 0x88D0 
lese 0x22B0 
 4444
 4444
 4444
 Bei Prozesswechsel muss der Cache ungültig erklärt werden.
Bei jedem Prozesswechsel gehen alle Informationen im Cache verloren.  Schlecht für große Caches!
0x88D0 4444

## Slide 85: Virtueller Cache bei Seitenfehler
Zu einer bestimmten Adresse im Cache gehört vor und nach dem Seitenfehler dieselbe Information
Cache
lese 0x88D0 
Prozessor
0x88D0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
3333
Vor Aus-/Einlagern | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Nach Aus-/Einlagern | 
Seite | Kachel
0x77F. | 0x11C.
P1
lese 0x88D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
lese 0x88D0 
 3333
 Bei Seitenfehlern keine Aktion im Cache.
4444

## Slide 86: Virtueller Cache bei gemeinsam benutzter Seite
Annahme: Beide Prozesse benutzen dieselbe virtuelle Adresse für den gemeinsamen Speicherbereich
Cache
lese 0x88D0 
Prozessor
0x88D0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
3333
Prozess P1 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Prozess P2 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
P1
lese 0x88D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
P2
lese 0x88D0 
lese 0x88D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
 Der zweite Prozess füllt den Cache erneut. Langsam, aber korrekt.
0x88D0 3333

## Slide 87: Virtueller Cache mit PIDs bei Prozesswechsel
Virtuelle Adresse wird um Prozessnummer (process identifier, PID) erweitert. Zu einer bestimmten Adresse im Cache gehört vor und nach dem Prozesswechsel wieder dieselbe Zelle.
Cache
lese 0x188D0 
Prozessor
0x22B0
4444
0x188D0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
3333
Prozess P1 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Prozess P2 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x22B.
P1
lese 0x188D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
P2
lese 0x288D0 
lese 0x288D0 
lese 0x22B0 
 4444
 4444
 4444
 Bei Prozesswechsel keine Aktion im Cache erforderlich.
Set associative mapping  Eintrag für P1 würde erhalten.  Gut für große Caches!
0x288D0 4444

## Slide 88: Virtueller Cache mit PIDs bei Seitenfehler
Zu einer bestimmten Adresse im Cache gehört vor und nach dem Seitenfehler dieselbe Information
Cache
lese 0x188D0 
Prozessor
0x188D0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
3333
Vor Aus-/Einlagern | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Nach Aus-/Einlagern | 
Seite | Kachel
0x77F. | 0x11C.
P1
lese 0x188D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
lese 0x188D0 
 3333
 Bei Seitenfehlern keine Aktion im Cache.
4444

## Slide 89: Virtueller Cache mit PIDs bei gemeinsam benutzter Seite
Cache
lese 0x188D0 
Prozessor
0x188D0 3333
Speicher
MMU
0x11C0
3333
Prozess P1 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
Prozess P2 | 
Seite | Kachel
0x88D. | 0x11C.
P1
lese 0x188D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
P2
lese 0x288D0 
lese 0x288D0 
lese 0x11C0 
 3333
 3333
 3333
[0x188D0]:=7777 
0x188D0 7777
0x288D0 3333
Einträge für P1 und P2 können beide im Cache existieren (z.B. bei set- associative mapping); sie werden nicht abgeglichen  mögliche Inkonsistenz bzw. Inkohärenz

## Slide 90: Systeme mit mehreren Caches
Beispiel
Prozessor
Speicher
MMU
Realer L2-Cache, snooping; copy back
virtueller L1 Befehlscache
Realer L1 Datencache, write-through
Chip

## Slide 91: Beispiel: Aktuelle Intel-Prozessoren
Intel© CoreTM2 Extreme Quad-Core QX6000
4 x 32kB L1 Cache
2 x 4MB L2 Cache
2 Doppelprozessoren in einem Gehäuse

## Slide 92: Austauschverfahren (1)
Überschreiben von Einträgen in TLB, Caches, Kacheln:
Random- bzw. Zufallsverfahren
  Ein zufällig ausgewählter Eintrag wird überschrieben
  Ziel: Belegung des Caches möglichst uniform verteilen
  Sinnvoll nur dann, wenn ohnehin keine Regularität im Zugriffsverhalten erkennbar ist; sonst ungeeignet
  Ggf. werden Pseudozufallszahlen verwendet für reproduzierbares Verhalten (debugging!)
  Für Realzeitsysteme eine Katastrophe 
First in, first out (FIFO) Ältester Block wird ersetzt (auch wenn gerade benutzt)

## Slide 93: Austauschverfahren (2)
Clock Alle TLB/Cache-Einträge sind gedanklich im Kreis auf einem Ziffernblatt angeordnet, ein Zeiger p wird „im Uhrzeigersinn“ weiterbewegt und zeigt den zu ersetzenden Eintrag an. Jeder TLB/Cache-Eintrag hat ein used bit, das automatisch durch die TLB/Cache-Hardware auf ‚1‘ gesetzt wird, wann immer auf den Eintrag zugegriffen wird (bspw. die access bits der Pentium MMUs). Das Clock-Verfahren sucht nach Eintrag mit used bit = ‚0‘ bei gleichzeitigem Rücksetzen des Bits. Stop nach max. 1 Runde

## Slide 94: Austauschverfahren (3)
Clock-Algorithmus
  Wenn zu ersetzender TLB/Cache-Eintrag gesucht wird:
    Zeigt Zeiger p auf Eintrag mit used bit = ‚1‘?
    Falls ja: Setze used bit des Eintrags p auf ‚0‘; bewege Zeiger um eine Position im Uhrzeigersinn weiter (p = p + 1); gehe zu b)
    Falls nein: Bewege Zeiger um eine Position im Uhrzeigersinn weiter (p = p + 1); gebe alten Zeigerwert p-1 als zu ersetzenden Eintrag zurück
Wichtig: Wird auf einen Eintrag zugegriffen, der bereits im TLB/Cache enthalten ist (TLB/Cache Hit), wird obiger Algorithmus nicht ausgeführt. Das used bit des gefundenen Eintrags wird automatisch durch die Hardware auf ‚1‘ gesetzt, und der („Uhr-“) Zeiger p wird nicht verändert.

## Slide 95: Austauschverfahren (4)
Clock
Beispiel 1: Manche Einträge unbenutzt, Platz benötigt
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
Platz
gefunden
0
0
0
1
0
1
1
1
Wird ersetzt
und neu
belegt
Beispiel 2: Alle Einträge benutzt, Platz benötigt
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
…
0
0
0
1
1
1
1
1
Zugriff auf
anderen Eintrag
(Hit) passiert

## Slide 96: Austauschverfahren (5)
NRU, not recently used Einteilung von Einträgen in 4 Klassen mittels used und modified bit:
  Nicht benutzte, nicht modifizierte Einträge
  Nicht benutzte, modifizierte Einträge Benutzt-Kennzeichnung wird nach einiger Zeit per Timer zurückgesetzt
  Benutzte, nicht modifizierte Einträge
  Benutzte, modifizierte Einträge
  Überschrieben wird ein zufällig ausgewählter Eintrag der niedrigsten Klasse, die nicht leer ist

## Slide 97: Austauschverfahren (6)
LRU, least recently used
  Der am längsten nicht benutzte Block wird ersetzt
  Realisierung erfordert einen gewissen Aufwand
  Für Realzeitsysteme die beste Lösung 

## Slide 98: LRU mit Verketteten Listen
Datenstruktur: verkettete Liste von Einträgen, sortiert nach der Reihenfolge des Zugriffs.
Operationen:
Zugriff auf Eintrag i:
  i wird am Anfang der Liste eingefügt und,
  falls i sonst noch in der Liste vorkommt, dort entfernt.
Verdrängen eines Eintrags:
  Der Eintrag, der zum letzten Element der Liste gehört, wird überschrieben.

## Slide 99: LRU-Beispiel: Dynamischer Ablauf (1)
Zugriff auf tag=0
0
Zugriff auf tag=1
0
1
Zugriff auf tag=4
0
1
2
4
Zugriff auf tag=2
0
1
2
Zugriff auf tag=4
0
1
2
4
Zugriff auf tag=1
0
2
4
1

## Slide 100: LRU-Beispiel: Dynamischer Ablauf (2)
Zugriff auf tag=4
1
5
4
7
Zugriff auf tag=5
lt. letzter Folie
0
2
4
1
2
4
1
5
2
1
5
4
Zugriff auf tag=7

## Slide 101: Zusammenfassung
Cache-Zeilen: Einheit der Gültigkeitsprüfung
Cache-Blöcke: Einheit des Nachladens
Organisationsformen:
  Direct mapping
  Set-associative mapping
Unterscheidung zwischen virtuellen und realen Caches
Moderne Systeme besitzen mehrere Cache-Ebenen

## Slide 102: Moment einmal – Gemeinsam benutzte (shared) Caches?
Intel© CoreTM2 Extreme Quad-Core QX6000
4 x 32kB L1 Cache
2 x 4MB L2 Cache
2 Doppelprozessoren in einem Gehäuse
Es gibt unterschiedliche Anzahlen von L1- und L2-Caches für einen Quadcore-Prozessor.
Wie geht das…?

## Slide 103: Reales Shared Memory System
Konsistenz zwischen Speicher und Caches:
Alle Daten des Caches befinden sich auch im Speicher
?

## Slide 104: Cache(daten)-Kohärenz (1)
Daten-Kohärenz
Sagt aus, welcher Wert beim Lesen abgeliefert wird
Bezug auf Lesen und Schreiben ein- und derselben Speicherzelle

## Slide 105: Cache(daten)-Kohärenz (2)
Definition: Ein Speichersystem heißt kohärent, wenn
bei einem Schreiben einer Zelle x durch einen Prozessor, welches von einem Lesen derselben Zelle gefolgt wird, das Lesen immer den geschriebenen Wert abliefert, sofern zwischen beiden Operationen kein Schreiben eines anderen Prozessors erfolgt;
Bei einem Schreiben einer Zelle x durch einen Prozessor P, welches von einem Lesen derselben Zelle durch einen Prozessor P’ gefolgt wird, das Lesen immer den geschriebenen Wert abliefert, sofern zwischen beiden Operationen kein Schreiben eines anderen Prozessors erfolgt und sofern zwischen beiden Operationen hinreichend viel Zeit vergeht;

## Slide 106: Cache(daten)-Kohärenz (3)
Definition: Ein Speichersystem heißt kohärent, wenn (Forts.)
Schreibvorgänge in die selbe Zelle serialisiert werden, d.h. zwei Schreibvorgänge durch zwei Prozessoren werden durch die übrigen Prozessoren in derselben Reihenfolge gesehen.

## Slide 107: Cache-Kohärenz: Beispiel 1
Variable X befindet sich in den Caches von P1, P2 und im Hauptspeicher: kohärente Ausgangssituation

## Slide 108: Cache-Kohärenz: Beispiel 1
P1 schreibt X = 1 in den Cache und in den Hauptspeicher

## Slide 109: Cache-Kohärenz: Beispiel 1
P2 liest alten Wert aus Cache: inkohärentes Ergebnis

## Slide 110: Cache-Kohärenz: Beispiel 2
Variable X befindet sich im Cache von P1 und im Hauptspeicher: kohärente Ausgangssituation

## Slide 111: Cache-Kohärenz: Beispiel 2
P1 schreibt X = 1 nur in den Cache

## Slide 112: Cache-Kohärenz: Beispiel 2
P2 liest alten Wert aus Hauptspeicher: inkohärentes Ergebnis

## Slide 113: Cache-Kohärenz: Beispiel 3
Kohärente Ausgangssituation

## Slide 114: Cache-Kohärenz: Beispiel 3
Einlesen mittels Direct Memory Access (DMA)

## Slide 115: Cache-Kohärenz: Beispiel 3
P2 liest alten Wert aus Cache: inkohärentes Ergebnis

## Slide 116: Cache-Kohärenz: Beispiel 4
Kohärente Ausgangssituation

## Slide 117: Cache-Kohärenz: Beispiel 4
P1 modifiziert X im Write-Back Cache

## Slide 118: Cache-Kohärenz: Beispiel 4
Inkonsistente Daten werden ausgegeben

## Slide 119: Lösung des I/O-Problems
Zuordnung einer I/O-Einheit zu jedem Prozessor

## Slide 120: Lösungsmethoden
Hardware-Lösung (I/O-Problem)
Aufwändig, schlechte Lokalität der Daten
Gemeinsamer Cache für alle Prozessoren
Hoher Hardware-Aufwand, geringe Effizienz
Unterscheidung in cacheable und non-cacheable Daten
Hoher Aufwand (Programmierer, Compiler)
Cache-Kohärenzprotokolle
Snooping-Protokolle
Directory-Protokolle

## Slide 121: Snooping-Protokolle
Alle Prozessoren beobachten alle Datenübertragungen von jedem Cache zum Hauptspeicher.
Voraussetzung: broadcastfähiges Verbindungsnetzwerk
Implementierungen
Write Invalidate Das Verändern eines Blocks im Speicher führt zur Invalidierung aller Cache-Kopien mit der gleichen Adresse
Write Update / Write Broadcast Das Verändern eines Blocks im Speicher führt zur Modifikation aller anderen Cache-Blöcke mit der gleichen Adresse

## Slide 122: Write-Through Cache – Write Invalidate Protokoll
Kohärente Ausgangssituation

## Slide 123: Write-Through Cache – Write Invalidate Protokoll
P2 schreibt X = 1
Alle anderen Prozessoren invalidieren den Cache-Block

## Slide 124: Write-Through Cache – Write Update/Broadcast Protokoll
Kohärente Ausgangssituation

## Slide 125: Write-Through Cache – Write Update/Broadcast Protokoll
P2 schreibt X = 1
Alle anderen Prozessoren aktualisieren den Cache-Block

## Slide 126: Write-Through – Write Invalidate (1)
Schreiben oder Lesen von Pi

## Slide 127: Write-Through – Write Invalidate (2)
Schreiben eines anderen Prozessors

## Slide 128: Write-Through – Write Invalidate (3)
Zustandsdiagramm des Caches von Pi

## Slide 129: Write-Back
Problem: Write Back-Caches führen zur temporären Inkonsistenz
Lösung: exklusives Eigentumskonzept durch Zustandsgraph pro Cache-Block
  MSI (Modified, Shared, Invalid)
  MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid)
Mischung zwischen Write-Through und Write-Back

## Slide 130: MSI (1)
Drei Zustände
Modified Cache-Block wurde lokal geändert, Kopien im Hauptspeicher oder in Caches anderer Prozessoren sind ungültig
Shared Mehrere Caches (mind. 2) enthalten diesen Datenblock; alle Caches, die im Zustand shared sind, haben eine gültige Kopie
Invalid Cache-Block ist noch gar nicht geladen bzw. veraltet/ungültig

## Slide 131: MSI (2)
Prozessoren können auf einen Speicherblock lesend oder schreibend zugreifen. Lese- und Schreiboperationen von Prozessoren lösen Operationen auf dem Bus aus.
Bus-Operationen
Bus Read: wenn ein Prozessor Wert eines Speicherblocks lesen will
Bus Read Exclusive: wenn ein Prozessor Wert eines Speicherblocks überschreiben will
Flush: wenn ein Prozessor Pi einen Speicherblock alleinig in seinem Cache hat, ein anderer Prozessor Pj aber lesend oder schreibend auf diesen Block zugreift. Bei einer Flush-Operation legt Pi ebenfalls das Datum des Speicherblocks auf den Bus.

## Slide 132: MSI: Write-Back – Write Invalidate (1)
Lesen von Pi

## Slide 133: MSI: Write-Back – Write Invalidate (2)
Schreiben von Pi

## Slide 134: MSI: Write-Back – Write Invalidate (3)
Lesen eines anderen Prozessors

## Slide 135: MSI: Write-Back – Write Invalidate (4)
Schreiben eines anderen Prozessors

## Slide 136: MSI: Write-Back – Write Invalidate (5)
Zustandsdiagramm des Caches von Pi

## Slide 137: MESI (1)
Vier Zustände
(exclusive) Modified Cache-Block wurde lokal geändert, die Kopie im Hauptspeicher ist ungültig. Will ein anderer Prozessor dieses Datum im Hauptspeicher lesen, so muss der Cache-Block erst in den Hauptspeicher zurückgeschrieben werden.
Exclusive (unmodified) Dieser Cache ist der einzige, der den Cache-Block enthält, Wert im Hauptspeicher ist gültig. Liest ein anderer Prozessor dieses Datum im Hauptspeicher, so muss die Zeile als shared markiert werden. Wird das Datum im Hauptspeicher verändert, ist der Cache-Block auf invalid zu setzen.

## Slide 138: MESI (2)
Vier Zustände
Shared (unmodified) Mehrere Caches (mind. 2) enthalten dieses Datum. Da alle bisher nur gelesen haben, ist das Datum im Hauptspeicher gültig. Schreibzugriffe auf einen shared Cache-Block müssen immer zu einer Bus-Operation führen, damit der Hauptspeicher aktualisiert und die Cache-Blocks der anderen Caches auf invalid gesetzt werden können.
Invalid Cache-Block ist noch gar nicht geladen bzw. veraltet/ungültig
Bus-Operationen
Siehe MSI

## Slide 139: MESI (3)
Steuersignale
Invalidate-Signal Invalidieren des Blocks in den Caches anderer Prozessoren
Shared-Signal Signalisierung, ob ein zu ladendes Datum bereits als Kopie im Cache vorhanden ist
Retry-Signal Aufforderung von Prozessor Pi an Prozessor Pj, das Laden eines Datums vom Hauptspeicher abzubrechen, da der Hauptspeicher noch ein altes, ungültiges Datum besitzt und vorher aktualisiert werden muss. Das Laden durch Pj kann danach wiederholt werden.

## Slide 140: MESI-Zustandsdiagramm (1)
M
E
I
S
Lesen von Pi

## Slide 141: MESI-Zustandsdiagramm (2)
M
E
I
S
Schreiben von Pi
Lesen von Pi (shared)
Lesen von Pi
Lesen von Pi
Lesen von Pi
Lesen von Pi
(not shared)

## Slide 142: MESI-Zustandsdiagramm (3)
M
E
I
S
Lesen eines anderen Prozessors
Lesen von Pi (shared)
Lesen von Pi
Lesen von Pi
Lesen oder
Schreiben von Pi
Lesen von Pi
(not shared)
Schreiben von Pi
Schreiben
von Pi
Schreiben
von Pi

## Slide 143: MESI-Zustandsdiagramm (4)
M
E
I
S
Schreiben eines anderen Prozessors
Lesen von Pi (shared)
Lesen von Pi oder eines
anderen Prozessors
Lesen von Pi
Lesen oder
Schreiben von Pi
Lesen von Pi
(not shared)
Schreiben von Pi
Schreiben
von Pi
Schreiben
von Pi
Lesen eines
anderen Prozessors
Lesen eines
anderen Prozessors
Lesen eines ande-
ren Prozessors

## Slide 144: Letztliches MESI-Zustandsdiagramm
M
E
I
S
Lesen von Pi (shared)
Lesen von Pi oder eines
anderen Prozessors
Lesen von Pi
Lesen oder
Schreiben von Pi
Lesen von Pi
(not shared)
Schreiben von Pi
Schreiben
von Pi
Schreiben
von Pi
Lesen oder Schreiben eines
anderen Prozessors
Lesen eines
anderen Prozessors
Lesen eines ande-
ren Prozessors
Schreiben eines
anderen Prozessors
Schreiben eines
anderen Prozessors
Schreiben e. a.
Prozessors

## Slide 145: Bewertung von Snooping-Protokollen
Leichte Implementierbarkeit bei Bus-basierten Shared Memory Systemen
Snooping skaliert bei Bussen jedoch nicht
  Bei vielen beteiligten Prozessoren sinkt die effektive Bandbreite des Busses, da überproportional viele Invalidierungsnachrichten per Broadcast über den Bus gehen
Punkt-zu-Punkt Netzwerke sind skalierbar, jedoch ist die Implementierung von Broadcasts hier aufwändig
  Für Snooping-Protokolle daher oft ungeeignet
Ist eine Broadcast-Invalidierungsnachricht an alle Prozessoren nötig?

## Slide 146: Directory-Protokolle (1)
Beobachtung
Nur wenige Prozessoren teilen sich die gleichen Daten in vielen Anwendungen
Kenntnis nur dieser Prozessoren ist nötig
Directory-Protokolle
Directory-Protokolle nutzen Lokalitätsinformationen, um die Anzahl an Invalidierungsnachrichten zu minimieren
Nachrichten gehen nur an Prozessoren, die eine Kopie des Cache-Blocks besitzen
Directory-Protokolle skalieren daher auch für Netze ohne Broadcast-Fähigkeit

## Slide 147: Directory-Protokolle (2)
Ansatz
Presence Flag Vector Im Hauptspeicher abgelegter Bit-Vektor für jeden einzelnen Speicherblock: 1 Bit pro Prozessor/Cache + Statusbits (dirty, modified)

## Slide 148: Beispiel Presence Flag Vector (1)
Block B befindet sich in keinem Cache

## Slide 149: Beispiel Presence Flag Vector (2)
Block B befindet sich in den Caches von P1, P2 und Pn

## Slide 150: Beispiel Presence Flag Vector (3)
Block B befindet sich in den Caches von P1 (überschrieben), P2 und Pn (ungültig)

## Slide 151: Bewertung von Directory-Protokollen
Problem
Wachstum des Speicherbedarfs linear mit Anzahl der Prozessoren
Beispiel
Speicherblöcke von 64 Bytes Größe
  64 Prozessoren = Overhead 12,69%
  256 Prozessoren = Overhead 50,2%
  1024 Prozessoren = Overhead 200,16%

## Slide 152: Roter Faden
Speicher-Hardware
  Einleitung: Speicherhierarchien
  SRAM
  DRAM
  Translation Look-Aside Buffer (TLBs)
  Caches
    Organisation von Caches
    Schreibverfahren: Write-Through, Copy-Back
    Virtuelle vs. Reale Caches
    Austauschverfahren: Random, FIFO, Clock, NRU, LRU
    Cache-Kohärenz
      Gründe für Inkohärenzen
      Snooping- & Directory-Protokolle
  Massenspeicher

## Slide 153: Massenspeicher
Plattenspeicher
  Disc-Arrays
CD-ROM
DVD
Blu-ray
Bandlaufwerke

## Slide 154: Schematischer Aufbau eines Plattenlaufwerks
Speicher-platten
Motor
Achse
Schreib-/Leseköpfe

## Slide 155: Einteilung der Platten in Sektoren, Spuren und Zylinder
[Hennessy/Patterson, Computer Architecture, 3. Auflage]
© Elsevier Science (USA), 2003. All rights reserved

## Slide 156: Daten einiger Plattenlaufwerke (2011)
 | Seagate Barracuda XT. | Seagate Momentus Thin | Toshiba MK1214GAH
Durchmesser [''] | 3,5 | 2,5 | 1,8
Kapazität [GB] | 2000 | 320 | 320
Umdrehungen [RPM] | 7200 | 7200 | 5400
Mittl. Latenz [ms] | 4,17 | 4,17 | 5,56
Average seek [ms] | 8,5 read/9,5 write | 11 | 15
Übertragungsrate | Max. 600 MB/s, 138 MB/s dauerhaft | 300 MB/s | 300 MB/s
Leistung [W] passiv/aktiv | 6,39/9,23 | 0,66/1,6 | 0,40/1,3
Puffer [MB] | 64 | 16 | 16
Gb/Quadratzoll | 347 | 425 | ?
Schock-Toleranz [Betrieb/außer Betrieb] | 86 G/300 G | 350 G/1000 G | 500 G/1500 G
Interface | SATA 6 Gb/s | SATA, 3 Gb/s | SATA, 3 Gb/s

## Slide 157: Suchzeit: Verteilung der Spurdifferenzen

## Slide 158: Schnittstellen
IDE/ATA (Integrated Drive Electronics)
SATA (Serial ATA)
SCSI (Small Computer System Interface)
SAS (Serial attached SCSI) SCSI-Protokoll über serielle, SATA-kompatible Leitung
Fibre Channel Hochleitungsanschluss für den Server-Bereich
USB/FireWire

## Slide 159: Redundant Arrays of Independent Discs (RAID)
Verbesserung der I/O-Geschwindigkeit durch paralleles Lesen/Schreiben auf mehrere Platten
Einsatz von Redundanz, damit dadurch nicht die Zuverlässigkeit leidet
Disc arrays, drive arrays

## Slide 160: RAID 0 (Striping)
Dateien werden unterteilt in so genannte Stripes.
Striping-Parameter = Länge eines Stripes.
Diese Stripes werden auf den Platten verteilt.
Keine Redundanz
Nur Verbesserung der Übertragungsrate
0
1
2
3
4

## Slide 161: RAID 1 (Mirroring)
Die selben Informationen werden auf zwei Platten geschrieben (gespiegelte Platten, mirrored discs).
Erhöhte Fehlersicherheit
Stark erhöhter Aufwand (x 2)
Es werden eigentlich nur 2 Plattenlaufwerke genutzt
0
4
1
3
2
identische Kopien
0
4
1
3
2

## Slide 162: RAID 2 (ECC)
Zusätzlich werden Prüfbits auf spezielle Platten geschrieben, Verwendung von fehlerkorrigierenden Codes (error-correcting code, ECC).
Die einzelnen Daten- und Prüfbits werden auf mehrere Platten verteilt.
Geringere Redundanz als RAID 1, aber wegen Prüfbit-Erzeugung und Last auf Prüfbitplatten langsamer
Erfordert spezielle Platten, kommerziell nicht verfügbar
0
5
1
6
2
7
3
8
4
9
ECC
Bits

## Slide 163: RAID 3 (Dedicated parity)
Es wird nur ein einzelnes Paritäts-Stripe auf einer Parity-Platte abgelegt.
Häufig wird nur der Fall Stripe-Parameter = 1 Bit betrachtet.
Die Stripes eines Datenblocks werden auf Platten verteilt.
Selbst für kleinste zu schreibende/lesende Blöcke sind alle Platten aktiv
Keine gute Performance
0
5
1
6
2
7
3
8
4
9
P
P’
Bits

## Slide 164: RAID 4
Wie RAID 3, jedoch mit einem Striping-Faktor von einem Block und mehr.
Besserer wahlfreier Zugriff als RAID 3
Paritätsplatte bleibt ein Engpass
0
5
1
6
2
7
3
8
4
9
P
P’
Größe = Striping-Faktor

## Slide 165: RAID 5 (Distributed parity)
Paritätsinformation wird über verschiedene Platten verteilt.
Paritätsplatte nicht weiter ein Engpass
Fehlertoleranz: es darf max. 1 komplette Festplatte ausfallen
0
4
P4
12
8
1
5
16
P3
9
2
6
17
13
P2
3
P1
18
14
10
P0
7
19
15
11

## Slide 166: RAID 0+1, RAID 01 (Mirrored stripes)
Gespiegelte Platten (RAID 1) mit verteilten Stripes (RAID 0)
 Mirrored stripes
Lesegeschwindigkeit erhöht
Erhöhte Fehlersicherheit
Stark erhöhter Aufwand
0
4
1
3
2
identische Kopien
0
4
1
3
2

## Slide 167: Übersicht
RAID Variante | Technik | Fehlertoleranz | Daten-Platten | Prüfplatten
0 | non-redundant | 0 | 8 | 0
1 | mirrored | 1 | 8 | 8
0+1 | Komb. v. 0 & 1 | 1 | 8 | 8
2 | memory-style ECC | 1 | 8 | 4
3 | bit-interleaved parity | 1 | 8 | 1
4 | block-interleaved parity | 1 | 8 | 1
5 | dto, distributed parity | 1 | 8 | 1
6 | RAID 5 & dop-pelte vert. Parity | 2 | 8 | 2

## Slide 168: Beispiel
Ein heutiges RAID
RAID 6
16 Hitachi-Festplatten à 300 GB
Interface HDD ↔ RAID: SAS
Interface RAID ↔ Server: 2 SAS-Busse à 6 Gbit/s
4 GB interner DDR-Cache
Hot-pluggable Festplatten, Netzteile und Lüfter

## Slide 169: CD-ROM
Datenträger auf der Basis der Technik von Audio-CDs.
Informationen werden als Vertiefungen in einer reflektierenden Oberfläche gespeichert. Abtastung mit 780nm Laser.

## Slide 170: DVDs (1)
Kapazität gegenüber der CD durch zwei Maßnahmen erhöht:
Abstände und Größe der Vertiefungen werden reduziert, Abtastung mit 650nm (rotem) Laserstrahl
Erhöhung der Kapazität um den Faktor 4.
CD-ROM DVD

## Slide 171: DVDs (2)
Informationen können in zwei Ebenen und auf beiden Seiten gespeichert werden.
Datenrate 1,25 MB/s bei einfacher Geschwindigkeit.
MPEG-2 bei Speicherung von Filmen.

## Slide 172: Blu*-ray Disc (BD): Motivation
[http://blu-raydisc.com/Assets/Downloadablefile/ general_bluraydiscformat-15263.pdf]
* Falsche Schreibweise, um Eintrag
als Markenzeichen zu ermöglichen

## Slide 173: Blu-ray: Eigenschaften (1)
Verkürzung der Wellenlänge auf 405 nm (blau).
Durch besser fokussierten Laser Erhöhung der Speicherdichte bei Reduktion des Energiebedarfs möglich.
Reduktion der Dicke der transparenten Schicht auf 100 µm, zur besseren Fokussierung des Laserstrahls, bessere Fehlerkorrektur; zusätzliche schmutzresistente Schicht
[http://blu-raydisc.com/Assets/Downloadablefile/ general_bluraydiscformat-15263.pdf]

## Slide 174: Blu-ray: Eigenschaften (2)
23,3/25/27 GB in einer Speicherebene
46,6/50/54 GB in zwei Speicherebenen
Experimentell 200 GB
[http://blu-raydisc.com/Assets/Downloadablefile/ general_bluraydiscformat-15263.pdf]

## Slide 175: QIC-Laufwerk (Quarter Inch Cartridge)
Horizontale Aufzeichnung in mehreren (bis zu 100) Spuren nacheinander, optimiert auf Streaming-Betrieb mit hoher Bandgeschwindigkeit, bis ~5 GB (20 GB bei Weiterentwicklung Travan-5)
© c’t, nur zur Verwendung der Teilnehmer der GdRA-Vorlesung.

## Slide 176: DAT-Laufwerk (Digital Audio Tape)
Technik der digital audio tapes, Schrägspur-aufzeichnung, Weiterentwicklung DDS-4; bis 20 GB (40 GB komprimiert)
© c’t, nur zur Verwendung der Teilnehmer der GdRA-Vorlesung.

## Slide 177: Linear Tape Open (LTO)
Offenes Herstellerkonsortium (IBM, HP, Quantum)
Kontinuierlicher Entwicklungsprozess geplant: alle 2 Jahre neue Generation mit verdoppelter Bandkapazität und mind. 50% erhöhter Datentransferrate
Laufwerke können Bänder der vorigen Generation verarbeiten, die der vorletzten Generation zumindest lesen
LTO-4 Bänder können verschlüsselt werden (AES 256 Bit)
LTO-Bänder enthalten 4KB Speicherchip im Kassettengehäuse (Seriennummer des Bandes, Nutzungslogs der letzten 100 tape mounts)
[de.wikipedia.org]

## Slide 178: Linear Tape Open (LTO)
[de.wikipedia.org]

## Slide 179: Bewertung von Band-basierten Medien
Lange Suchzeiten
Geringe Transferraten
Abnutzung
  Schrägspur: „Hunderte von Durchläufen“
  Parallelspur: „Tausende bis Millionen von Durchläufen“
Ursprünglich deutlich kostengünstiger als Platten
Hennessy/Patterson: Gegenwärtiger Kostenvorteil? Derzeit (2011): ~22€ für Archivierung von 800 GB über LTO-4
  Bietet immer noch Kosten- und Archivierungsvorteile

## Slide 180: Zusammenfassung
Flüchtige Speicher
SRAM / DRAM
Translation Look-Aside Buffer, Caches
Organisationsformen von TLBs und Caches direct mapped, set-associative, Assoziativspeicher
Austauschverfahren Random, NRU, LRU
Cache-Kohärenz
Nichtflüchtige Massenspeicher
Festplatten: Traditionell preisgünstiges Speichermedium
  RAID Festplattenverbünde bieten benötigte Zuverlässigkeit
Optische Speicher (CD, DVD, Blu-ray): Kapazität steigt weiter an
Bandspeicher: Zur Archivierung/Datensicherung günstiges Medium