## Slide 1: Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010]
Wintersemester 2014/15
Heiko Falk
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 8 Ein-/Ausgabe

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einführung
Kombinatorische Logik
Sequentielle Logik
Technologische Grundlagen
Rechnerarithmetik
Grundlagen der Rechnerarchitektur
Speicher-Hardware
Ein-/Ausgabe

## Slide 4: Inhalte des Kapitels (1)
Ein-/Ausgabe
  Einleitung
    Datentransport von/zu Speicher oder E/A-Bausteinen
    Memory-mapped I/O
    Spezielle Ein-/Ausgabebefehle
    Interrupts
  Prinzipen der Datenübergabe
    Synchrone Busse / unidirektionales Timing
    Asynchrone Busse / bidirektionales Timing
    Fully-Interlocked Handshaking
    Synchronisation Prozessor ↔ Geräten: Busy Waiting, Polling, Interrupts, DMA
  ...

## Slide 5: Inhalte des Kapitels (2)
Ein-/Ausgabe
  ...
  Point-to-Point Verbindungen
    Fallstudie: Serielle Schnittstelle (RS-232 / V.24)
    Fallstudie: Paralleler Port (Centronics / IEEE 1284)
  Busse
    Arbitrierungsverfahren: Daisy Chain, parallele und zentrale Arbitrierung, verteilte Arbitrierung
    Interne Busse
      Fallstudie: PCI-Bus, PCI-X, PCI-Express
    ...

## Slide 6: Inhalte des Kapitels (3)
Ein-/Ausgabe
    ...
    Externe Busse
      Fallstudie: IDE, ATAPI, SATA
      Fallstudie: SCSI
      Fallstudie: USB
  Fehlererkennung mit CRC-Zeichen
    Polynom-Darstellung von Nachrichten
    Berechnung der Prüfbits
    Überprüfung von Nachrichten
    Erkennbare Fehler
      Einzelfehler
      Ungerade Fehlerzahlen
      Burstfehler

## Slide 7: Ein-/Ausgabe aus Sicht der CPU (1)
Datentransport aus der CPU heraus oder in die CPU hinein
Adress- und Datenbus der CPU plus Kontrollleitungen
In der Regel Datentransport zum oder vom Speicher
  Vereinfachte Darstellung
In der Praxis vor dem Speicher ein Chipsatz zur Speicheransteuerung
  Generierung der RAS- und CAS-Signale
  Multiplexen der Adressleitungen zum Speicherchip
  Chipsatz sorgt für überlappende Speicherzugriffe
In der Praxis viele Kontrollleitungen

## Slide 8: Ein-/Ausgabe aus Sicht der CPU (2)
Datentransporte außerhalb des Hauptspeichers
Coprozessor-Interaktion
  Datentransport vom oder zum Co-Prozessor
Datentransport zu Ein-/Ausgabebausteinen
  Externe Bausteine am CPU-Bus
  Bieten spezielle Speicherstellen an (Register zur Interaktion)

## Slide 9: Ein-/Ausgabe aus Sicht der CPU (3)
Speicherbezogene Adressierung, Memory-Mapped I/O
Einblenden des Ein-/Ausgabebausteins in den physikalischen Adressraum
  Für Prozessoren ohne separate Speicher- und E/A-Schnittstelle
  Spezielle Adressdecodierung vor dem I/O-Baustein durch Busadapter
Zugriff mit konventionellen load- und store-Befehlen
E/A-Adressbereich
Adressraum:
Muss von Caching ausgenommen werden.
load = Eingabe; store = Ausgabe
Beispiel: MIPS-Maschine
0

## Slide 10: Ein-/Ausgabe aus Sicht der CPU (4)
Eigenschaften speicherbezogener Adressierung
Vorteile:
  Großer I/O-Adressraum aufwandsarm
  Wenig Festlegung beim Prozessorentwurf
  Keine separaten I/O-Befehle notwendig, kleiner Befehlssatz
Nachteile:
  Besonderes I/O-Timing nur über Busadapter möglich
  Zugriffsschutz auf I/O-Geräte nur über Speicherverwaltung

## Slide 11: Ein-/Ausgabe aus Sicht der CPU (5)
Spezielle Ein-/Ausgabebefehle
Prozessor hat spezielle Befehle für Ein-/Ausgabe
  Meist privilegierte Befehle
  Angabe einer Adresse im I/O-Adressraum
CPU-Bus hat zusätzliche Adressleitungen zur Selektion des I/O-Adressraums

## Slide 12: Ein-/Ausgabe aus Sicht der CPU (6)
Spezielle Ein-/Ausgabebefehle (fortges.)
Speicheradressraum
I/O-Adressraum
0
0
Prozessoren mit I/O-Adressen können auch speicherbezogene Adressierung nutzen.
Beispiel: Intel x86/Pentium-Familie.
in = Eingabe; out = Ausgabe
Umkehrung von Vor- und Nachteilen der speicherbezogenen Adressierung.

## Slide 13: Ein-/Ausgabe aus Sicht der CPU (7)
CPU ist treibende Kraft
Nur wenn CPU agiert, wird Ein-/Ausgabe betrieben
Aktion vom Gerät aus?
 Unterbrechungen (Interrupts)
Rückkanal vom Gerät über den I/O-Baustein zur CPU
Anforderung einer Behandlung
  z.B. Taste wurde gedrückt

## Slide 14: Prinzipien der Datenübergabe
Annahme
Ein Sender, ein Empfänger
Leitungen zur Daten- und Adressübertragung und für Kontrollsignale
Übertragungsprotokolle
Synchrone Busse
  Keine Rückmeldung bei der Übertragung
  Unidirektionales Timing
Asynchrone Busse
  Rückmeldung der Datenannahme
  Bidirektionales Timing
Fully-Interlocked Handshaking (vollständig verschränkte Signalisierung)
  Spezialfall der asynchronen Datenübertragung

## Slide 15: Synchrone und asynchrone Busse
Klassifizierung basiert auf Unterscheidung zwischen unidirektionalem Timing (bei synchronen Bussen) und bidirektionalem Timing (bei asynchronen Bussen).
Unidirektionales Timing
Kommunikationspartner verlassen sich darauf, dass Partner innerhalb festgelegter Zeit reagieren.
Bidirektionales Timing
Kommunikationspartner bestätigen per Kontrollsignal (senden ein acknowledgment), dass sie in der erwarteten Weise reagiert haben.

## Slide 16: Schreiben bei synchronem Bus
Prinzip
Zeitdiagramm der Übertragung
Solange write request = 1, kann Empfänger Daten übernehmen
Datenübernahme innerhalb maximaler Zeit nach Flanke auf write request
Sender und Empfänger müssen Zeitdauer „vereinbart“ haben, Sender verlässt sich darauf, dass der Empfänger die Daten annimmt
Alle Signale laufen vom Sender zum Empfänger  schnell.
Sender
Empfänger
Daten
Schreibanforderung (write request, write strobe)
ungültig gültig ungültig

## Slide 17: Schreiben bei synchronem Bus – mit Adressleitungen
Prinzip
Zeitdiagramm der Übertragung
Sender
Empfänger
Daten
address strobe (AS)
ungültig gültig ungültig
Adressen
ungültig gültig ungültig
Read/Write
Übernahme der Daten

## Slide 18: Lesen bei synchronem Bus
Prinzip
Zeitdiagramm der Übertragung
Empfänger und Sender verlassen sich auf verabredete Zeiten. 2 Signallaufzeiten
Sender
Empfänger (initiiert)
Leseanforderung (read request)
evtl. für Adressen:
Daten
ungültig gültig ungültig
ungültig gültig ungültig
Übernahme der Daten beim Empfänger

## Slide 19: Schreiben bei asynchronem Bus
Anordnung
Zeitdiagramm der Übertragung
Der Sender muss Daten gültig halten, bis Bestätigung eintrifft
2 Signallaufzeiten  langsam
Sender
Empfänger
Daten
Schreibanforderung (write request)
Übernahme der Daten beim Empfänger
Bestätigung (acknowledgement, ACK)
ungültig gültig ungültig

## Slide 20: Schreiben bei asynchronem Bus – mit Adressleitungen
Prinzip
Zeitdiagramm der Übertragung
Sender
Empfänger
Daten
address strobe (AS)
ungültig gültig ungültig
Adressen
ungültig gültig ungültig
Read/Write
Übernahme der Daten beim Empfänger
acknowledgement (ACK)

## Slide 21: Lesen bei asynchronem Bus – mit Adressleitungen
Prinzip
Zeitdiagramm der Übertragung
Sender muss Daten gültig halten, bis ACK eintrifft. Mehrere Laufzeiten
Empfänger
Sender
Daten
ungültig gültig ungültig
address strobe (AS)
acknowledgement (ACK)
Adressen
Read/Write
ungültig gültig ungültig

## Slide 22: Schreiben bei Fully-Interlocked Handshaking
Prinzip wie bei asynchronem Bus
Zeitdiagramm der Übertragung
Ablauf wie bei asynchronem Bus
Zusätzlich: ACK wird erst auf 0 gesetzt, wenn write request 0 ist
Neue Daten werden erst ausgegeben, wenn ACK = 0
Empfänger kann nach Datenempfang Sender aufhalten, 4 Buslaufzeiten
Daten
write request
Übernahme der Daten beim Empfänger
acknowledgement (ACK)
ungültig gültig ungültig

## Slide 23: Vergleich der Methoden
 | unidirektional | bidirektional
Vorteile | einfach; bei konstanten Antwortzeiten schnell | passt sich unterschiedlichen Geschwindigkeiten an; hoher Grad an Flusskontrolle möglich
Nachteile | Kommunikationspartner muss in bestimmter Zeit antworten | komplexer; Zeitüberwachung notwendig; evtl. langsam
Einsatz-gebiet | synchrone Busse, Speicherbusse | asynchrone Busse, E/A- und Peripheriebusse

## Slide 24: Synchronisation zwischen Prozessor und Geräten
Wie stimmt man die Geschwindigkeit der I/O-Geräte mit der des Prozessors ab?
Status-Methode (busy waiting)
Polling
Unterbrechungen (Interrupts)
Direct memory access (DMA)

## Slide 25: Status-Methode (busy waiting) – Hardwarestruktur
Das Gerät bzw. die Steuerung stellt Bereit-Bit zur Verfügung
Beispiel:
Prozessor
Kontrollregister (Optionen) Adresse 3
Gerätesteuerung
Bus
'0'
'0'
'0'
'1'
5555
'0'
'1'
7777
lw- oder in-Befehl
Statusregister Adresse 1
7777
5555
Datenregister Adresse 2
.
Gerät

## Slide 26: Status-Methode (busy waiting) – Warteschleife
Das „Bereit“-Bit wird in einer Warteschleife abgeprüft, bis nach Anzeige
eines entsprechenden Werts die Ein- bzw. Ausgabe erfolgen kann.
Prinzip:
REPEAT
REPEAT
lese Statuswort des Gerätes;
UNTIL Bereit-Bit im Statuswort ist gesetzt;
lese Datenwort;
erhöhe Blockzeiger;
UNTIL Ende des Blocks ist erreicht;
Prozessor bleibt während des Wartens
beschäftigt (busy).
Neue Daten?
Block- ende?
Daten einlesen, Zeiger erhöhen
wait
ja
ja
nein
nein

## Slide 27: Eigenschaften von Busy Waiting
Nachteile
Keine Möglichkeit der verzahnten Bearbeitung anderer Aufgaben
Geringe Übertragungsgeschwindigkeit
Anwendung
Wenn keine anderen Aufgaben vorliegen
Wenn das Gerät so schnell ist, dass die Schleife selten durchlaufen wird und für die Umschaltung auf andere Aufgaben keine Zeit bleibt
Wenn das Gerät zu keiner anderen Methode fähig ist

## Slide 28: Polling
Polling = gelegentliches Prüfen des Bereit-Bits mit verzahnter Bearbeitung
anderer Aufgaben
Anwendungsbeispiel: Erfassung von Übertragungswünschen einer großen
Anzahl von Geräten:
Erlaubt eine gerechte Bedienung vieler Geräte (z.B. Terminals oder USB-
Geräte). Vermeidet Überlastungen durch viele Übertragungswünsche.
Vorteilhaft bei denial-of-service Attacken, unter Umständen große
Reaktionszeit.
Prozessor
Gerät
Gerät
Gerät
......

## Slide 29: Unterbrechungen / Interrupts (1)
Sinn und Zweck von Interrupts
Geräteabfrage bzw. Polling vermeiden
Behandlung externer Ereignisse
  Datenaustausch mit externen und internen Geräten (Serielle/parallele Schnittstelle, Festplattencontroller, Netzwerkkarten, Tastatur, ...)
Behandlung interner Fehlersituationen
  Allgemeine Speicherschutzverletzung
  Ungültige Maschineninstruktion
  Ausgelagerte Speicherseite
  Arithmetische Fehlersituation
  ...

## Slide 30: Unterbrechungen / Interrupts (2)
Schematische Befehlsabwicklung

## Slide 31: Unterbrechungen / Interrupts (3)
Ablauf der Unterbrechung
Unterbrochene Befehlsfolge bleibt in der Regel unberührt
  Unterbrechung ist transparent
Verschachtelte Unterbrechungen möglich
  Unterbrechung der Unterbrechungsbehandlung
  Koordinierte Handhabung der gesicherten Register

## Slide 32: Unterbrechungen / Interrupts (4)
Ablauf eines HW-Interrupts
Gerät meldet IRQ (Interrupt Request) an Interrupt-Controller
Interrupt-Controller fordert Behandlung des IRQ bei der CPU
CPU bestätigt die Anforderung und verlangt den Interrupt-Vektor
Controller sendet Interrupt-Vektor an CPU
CPU wählt einen Interrupt-Handler aus der Interrupt-Tabelle  In der Interrupt-Tabelle stehen die Einspringpunkte für die Handler
Handler bedient das Gerät
Bestätigung an Interrupt-Controller
Rückkehr aus dem Handler

## Slide 33: Unterbrechungen / Interrupts (5)
Gerätesteuerung unterbricht den Prozessor, falls Datentransport(e)
erforderlich werden oder falls Fehler auftreten.
Neuer Prozess
Prozess A
Dispatcher
Betriebssystem BS-Aufruf
E/A-Ende-Interrupt
E/A-Daten-Interrupt
....
Stromausfall
Zeit
Priorität

## Slide 34: Unterbrechungen / Interrupts (6)
Ablauf
Prozess A überträgt I/O-Auftrag an das Betriebssystem
Dispatcher schaltet auf neuen Prozess um
Gerät sendet Interrupt
Falls Interrupt nicht gesperrt ist und die Priorität ausreichend hoch ist und der laufende Maschinenbefehl abgeschlossen ist:
Sicherung des Zustandes
Feststellen der Interrupt-Ursache
Datentransport: Ein-/Ausgabe, Lesen/Schreiben Speicher, Pufferzeiger erhöhen, Test auf Blockende
Restaurieren des Kontexts, return from interrupt
Prozess fährt in Bearbeitung fort
Nach einer Reihe von Datenübertragungs-Interrupts erfolgt ein Blockende-Interrupt, welcher den Dispatcher startet

## Slide 35: Unterbrechungen / Interrupts (7)
Eigenschaften
Wegen des Overheads nicht für die schnelle Datenübertragung geeignet
Zu programmieren
Starten der Geräte vor der Übertragung
Übertragung per Interrupt-Handler oder Interrupt Service Routine (ISR)
Anwendungen
Häufig zur Übertragung zum Drucker oder von Tastatur eingesetzt
Für Rechner ohne direct memory access ist diese Methode erforderlich
Zum Abfangen von Laufzeitfehlern, die durch Software erzeugt werden (z.B. Division durch 0, Verletzung von Segmentgrenzen, ...)
Systemaufrufe (Traps): Spezialbefehl, der SW-Interrupt auslöst; Betriebssystem führt Trap-Handler aus, dem Parameter übergeben werden können  Implementierung der Betriebssystem-Schnittstelle

## Slide 36: Direct Memory Access, DMA (1)
Bislang: Datentransport zwischen Speicher und I/O-Bausteinen
Nur der Prozessor hat die volle Kontrolle über den Bus (legt Adressen an, erzeugt Kontrollsignale, ...)
Andere Einheiten dürfen nur auf Anforderung des Prozessors tätig werden
Prozessor liest aus Speicher und übergibt Daten an I/O-Baustein oder liest Daten vom I/O-Baustein und schreibt in Speicher
  Üblicherweise relativ viele Daten zu übertragen (z.B. Plattentransfer)
  Ständige Wartezeiten durch relativ langsame I/O-Geräte
Nur der Prozessor hat bislang Funktion des Bus-Masters.

## Slide 37: Direct Memory Access, DMA (2)
Beim DMA werden die Datentransporte direkt zwischen Gerätesteuerung und Speicher durchgeführt, ohne Beteiligung des Prozessors.
Spezielle Hardware tritt als Aktor auf dem Bus auf
  Liest Daten und übergibt sie an I/O-Baustein, oder umgekehrt
  CPU ist währenddessen frei (lediglich Bus teilw. durch DMA belegt)
Programmierung des DMA-Systems
  Länge, Speicheradresse, I/O-Adresse von Ein-/Ausgaberegister
  Unterbrechung zur Signalisierung des Transferendes
  Unterbrechung zur Signalisierung von Fehlern
  Aus Sicht des Programmierers ist DMA die einfachste Technik.
DMA macht es erforderlich, dass Gerätesteuerungen Bus-Master werden können.

## Slide 38: Direct Memory Access, DMA (3)
Arbeitsmodi
Burst-Modus: DMA-Baustein übernimmt Systembus für die Dauer des vollständigen Transfers
  I/O-Baustein benötigt internen Pufferspeicher
  Vorteil: hohe Transferrate möglich
  Nachteil: CPU für lange Zeit am Speicher-/Buszugriff gehindert
Cycle Stealing: Mischen von DMA- und CPU-Buszyklen
  Fester Anteil an Buszyklen (z.B. jeder zweite) wird vom DMA-Baustein der CPU „gestohlen“
  DMA kann zusätzlich alle von der CPU nicht benötigten Buszyklen nutzen (z.B. nach Execute-Phase von Register/Register-Befehlen)
  Vorteil: CPU nur geringfügig behindert
  Nachteil: geringere Transferrate

## Slide 39: Zusammenfassung
Prinzipien der Datenübergabe
Wie adressiert man I/O-Geräte und deren Steuerungen Memory-Mapped I/O, Eigene I/O-Adressen
Busse mit oder ohne Bestätigung? Synchrone Busse / Unidirektionales Timing, Asynchrone Busse / Bidirektionales Timing, Fully-interlocked Handshaking
Wie synchronisiert man Geräte und Prozessoren? Busy waiting, Polling, Interrupts, DMA

## Slide 40: Roter Faden
Ein-/Ausgabe
  Einleitung
    Datentransport von/zu Speicher oder E/A-Bausteinen
    Memory-mapped I/O
    Spezielle Ein-/Ausgabebefehle
    Interrupts
  Prinzipen der Datenübergabe
    Synchrone Busse / unidirektionales Timing
    Asynchrone Busse / bidirektionales Timing
    Fully-Interlocked Handshaking
    Synchronisation Prozessor ↔ Geräten: Busy Waiting, Polling, Interrupts, DMA
  Point-to-Point Verbindungen
  Busse
  Fehlererkennung mit CRC-Zeichen

## Slide 41: Point-to-Point Verbindungen
Point-to-Point: Ein Sender, ein Empfänger
Typische Point-to-Point Verbindungen
Serielle Schnittstelle (RS-232)
Parallele Schnittstelle (IEEE 1284)

## Slide 42: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (1)
Asynchrone serielle Schnittstellen sind
seriell (d.h. die Bits werden nacheinander über eine Leitung übertragen), und
asynchron (das bedeutet hier: der zeitliche Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Zeichen ist variabel)
Nacheinander werden folgende Werte übertragen
das Startbit: dies ist immer eine ‚0‘. Sie dient zur Synchronisierung zwischen Sender und Empfänger
7 oder 8 Datenbits, LSB (least significant bit) travels first
Paritätsbit: gerade, ungerade oder keine Parität
1-2 Stoppbits: Mindestlänge der Pause zwischen zwei Zeichen

## Slide 43: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (2)
Paritätsbit
Zusätzlich als Datenbit versandtes Bit
  Even Parity: Summe der 1-Datenbits gerade
  Odd Parity: Summer der 1-Datenbits ungerade
Typische Parametrisierung
8N1 bedeutet: 8 Datenbits, None Parity, 1 Stoppbit

## Slide 44: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (3)
Beispiel (8 Bit, ohne parity)
variabel
Startbit
Startbit
LSB='1'
LSB
MSB='1'
Stoppbits
'0'
'1'
'1'
'1'
'1'
'0'
t
0xF5

## Slide 45: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (4)
Eigenschaften
Die Zeit für jeweils ein Bit richtet sich nach der Datenübertragungsrate, gemessen in Bit/s.
Symboltakt sind bei Sender und Empfänger gleich einzustellen (Baud-Rate)
Symbol hier gleich 1 Bit (Bitrate = Baud-Rate)
Typische Bitraten: 300, 1.200, 2.400, …, 19.200, 38.400, 57.600
Bei 57.600 Bit/s ist ein Bit etwa 17 μs lang
Auf kurzen Entfernungen (im Raum) sind Übertragungsraten bis knapp oberhalb von 100 kbit/s erreichbar.
Keine Taktleitung: asynchrone Übertragung

## Slide 46: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (5)
Unterscheidung bezüglich Übertragungsrichtungen
Voll-Duplex-Betrieb: Übertragung in beide Richtungen gleichzeitig
Halb-Duplex-Betrieb: Übertragung in beide Richtungen, aber nur in eine zur Zeit
Simplex-Betrieb: Übertragung in nur eine Richtung

## Slide 47: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (6)
V.24-Standard = RS-232 Standard
Normierung der asynchronen Übertragung zwischen
einem Daten-Endgerät (deutsch: DEE, englisch Data Terminal Equipment DTE), d.h. Rechner oder Terminal
und einer Datenübertragungseinrichtung DÜE (englisch Data Communication Equipment DCE), z.B. einem Modem (Modulator/Demodulator)
oder zwischen DEE und DEE.
9- oder 25-poliger Stecker (9-polig eher üblich)
  Im Minimalfall mit drei Leitungen betreibbar

## Slide 48: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (7)
Pinbelegung der Steckverbindungen (Steckeraufsicht, Male)
GND (Ground): Masse
TxD (Transmit Data): Sendedaten
RxD (Receive Data): Empfangsdaten
1 DCD 1 GND 14 RTS: DEE möchte Daten senden
2 RxD 2 TxD 15 CTS: Partner kann Daten empfangen
3 TxD 3 RxD 16 DSR: Partner ist betriebsbereit
4 DTR 4 RTS 17 DTR: DEE ist betriebsbereit
5 GND 5 CTS 18 DCD: Partner empfängt analoges
6 DSR 6 DSR 19 Trägersignal
7 RTS 7 GND 20 DTR RI (Ring Indicator): Rufsignal
8 CTS 8 DCD 21
9 RI 9 22 RI
10 23 25-poliger Verbinder: weitere Pins
11 24 belegt, aber hier nicht dargestellt!
12 25
13

## Slide 49: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (8)
Logik aller Leitungen
Wert „Logisch 1“: Spannung zur Masse -12 V
Wert „Logisch 0“: Spannung zur Masse +12 V
Werterkennung auf Empfängerseite von +/-3 V bis +/-15 V
Ermöglicht lange Leitungen und guten Störabstand

## Slide 50: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (9)
RS-232 über drei Leitungen
Zur Absicherung gegen Überlastung Benutzung einer Software-Flusskontrolle (handshaking, z.B. mit Ctrl-S und Ctrl-Q).
TxD 2 RxD 3 DTR 20 DSR 6 DCD 8 RTS 4 CTS 5
3 RxD 2 TxD 20 DTR 6 DSR 8 DCD 4 RTS 5 CTS
DEE
DEE
Spezielle Kabel (Pins 2/3 vertauscht!)
Interpretation:
Wenn die DEE eingeschaltet ist, nimmt sie an, der Partner ist es auch.
Bei Sendewunsch über RTS erfolgt über CTS sofort die Bestätigung.
 keine Prüfung auf Überlastung.
Masse

## Slide 51: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (10)
Flusskontrolle
Software-Flusskontrolle
  Senden des Steuerzeichens Ctrl-S (0x13) stoppt den Datentransport
  Senden des Steuerzeichens Ctrl-Q (0x11) hebt den Stopp auf
  Steuerzeichen dürfen nicht in Daten vorkommen
  XON = Transmission on, XOFF = Transmission off
  Software-Flusskontrolle = XON/XOFF Flusskontrolle
Hardware-Flusskontrolle
  z.B. über RTS- und CTS-Leitungen

## Slide 52: Fallstudie: RS-232 Schnittstelle (11)
RS-232 mit Hardware-Flusskontrolle
Hier: sog. Nullmodemkabel, d.h. Pins 2 und 3 sind jeweils über kreuz verbunden.
Für Kommunikation DEE / DÜE: an Pins 2 und 3 durchverbundene Kabel („Verlängerungskabel“)
DEE
DEE
Interpretation:
Senden setzt voraus, dass Partner über DTR seine Bereitschaft zum Empfang von Daten signalisiert.
CTS, RTS: Mitteilung eines Übertragungswunsches und der Empfangsbereitschaft; Pins z.T. offen oder kreuzweise verbunden.
Masse
TxD 2 RxD 3 DTR 20 DSR 6 DCD 8 RTS 4 CTS 5
3 RxD 2 TxD 8 DCD 6 DSR 20 DTR 4 RTS 5 CTS

## Slide 53: Fallstudie: Paralleler Port (1)
Die parallele PC-Schnittstelle
Parallel Übertragung von 8 Bits
Früher: Centronics-Schnittstelle (Druckerschnittstelle)
  Nur Ausgabe von Daten
  Transferrate 150 kByte/s
Heute meist: IEEE 1284 Schnittstelle
  SPP – Standard Parallel Port: unidirektionaler Betrieb, kompatibel mit Centronics
  EPP – Enhanced Parallel Port, ECP – Enhanced Capability Port: Ein- und Ausgabe von Daten möglich
  Transferrate bis 2 MByte/s
Verbindungsstecker mit 25 oder 36 Pins

## Slide 54: Fallstudie: Paralleler Port (2)
25-polige SPP-Pinbelegung (Steckeraufsicht, Male)
GND (Ground): Masse
D1-8: Datenleitungen
Strobe: Daten gültig
1 Strobe 14 Auto Feed Ack: Bestätigung des Empfangs
2 D1 15 Error Busy: Endgerät beschäftigt
3 D2 16 Init PE (Paper End): Endgerät nicht bereit
4 D3 17 Select In Select: Zeigt Druckerstatus an (on-
5 D4 18 GND oder offline)
6 D5 19 GND Auto Feed: Papiervorschub
7 D6 20 GND Error: Fehler
8 D7 21 GND Init: Rücksetzen
9 D8 22 GND Select In: Teilt dem Drucker mit, dass
10 Ack 23 GND er angesprochen ist
11 Busy 24 GND
12 PE 25 GND
13 Select

## Slide 55: Fallstudie: Paralleler Port (3)
TTL-Logik
+5 V (Logisch 1) und 0 V (Logisch 0) zur Masse
Datenübertragung
Asynchroner Bus / bidirektionales Timing
Ack dient als zusätzlicher Unterbrechungsauslöser
  Bestätigt Empfang der Daten

## Slide 56: Fallstudie: Paralleler Port (4)
Einsatz
Drucker
Billiger Geräteanschluss für
  Scanner
  Zip-Drives
  …
Heute weitgehend Verdrängung durch USB

## Slide 57: Roter Faden
Ein-/Ausgabe
  Einleitung
  Prinzipien der Datenübergabe
  Point-to-Point Verbindungen
    Fallstudie: Serielle Schnittstelle (RS-232 / V.24)
    Fallstudie: Paralleler Port (Centronics / IEEE 1284)
  Busse
  Fehlererkennung mit CRC-Zeichen

## Slide 58: Busse (1)
Zugang für mehrere Einheiten an die gleichen Transport- und Kontrollleitungen
Vorteil: Einsparung von Verbindungen und Leitungen im Gegensatz zu Point-to-Point Verbindungen zwischen mehreren Einheiten
Beispiel: CPU-Bus zur Verbindung von CPU und Speicherbausteinen
Interne Busse
Bussysteme zur Verbindung rechnerinterner Einheiten
  z.B. Prozessoren, Speicher, I/O-Bausteine
  „Verlängerung“ des CPU-Busses
Externe Busse
Bussysteme zur Verbindung von externen Geräten
  z.B. Festplattensysteme, Netzwerke

## Slide 59: Busse (2)
Motivation für standardisierte Busse
Unabhängige Geräte und Komponentenentwicklung
  Hersteller- und Plattformunabhängigkeit
  z.B. Steckkarten für PC (interner Bus)
  z.B. externe Festplattensysteme (externer Bus)
Erforderliche Standardisierung
  Signale und deren Spannungen
  Steckverbindungen und Signalbelegungen
  Elektrische und zeitliche Verhaltensspezifikation

## Slide 60: Buszugang (1)
Problem: Mehrere Sender an einem Bus
z.B. mehrere CPUs am selben CPU-Bus
Elektrische Probleme
  Kurzschlüsse bei gleichzeitiger Bus-Nutzung durch mehrere Sender
Konsistenzprobleme
  Übertragungsprotokolle nicht abgesichert gegen mehrere Sender
  Störung des Protokolls
Zugangsregelung für Busse mit mehreren Sendern: Busarbitrierung
Gängige Verfahren
  Daisy Chain
  Parallele und zentrale Arbitrierung
  Verteilte Arbitrierung

## Slide 61: Buszugang (2)
Daisy Chain Technik
Über Request-Leitung signalisiert Sender die Busnutzung
Freigabe wird über Grant-Signal verbreitet
  Weitergabe des Grant-Signals von Sender zu Sender (Daisy Chain)
  Unterbrechung des Grant-Signals, wenn Sender Bus nutzen will
  Üblicherweise Verbreitung eines Besetztsignals durch Arbiterlogik an alle

## Slide 62: Buszugang (3)
Daisy Chain Technik (fortges.)
Realisierung bei Steckkarten
  Eingabe- und Ausgabeleitung der Daisy Chain
  Verbindung der beiden Leitungen bei unbelegter Karte (z.B. durch Jumper oder Schalter)
Priorisierung der Sender durch Anordnung in der Daisy Chain
  Unfaire Busvergabe
  Aushungerungsproblem (starvation)
Typischer Einsatz von Daisy Chain Arbitern
VME-Bus
Interrupt-Acknowledge Logik bei mehreren Interrupt-Quellen gleicher Priorität

## Slide 63: Buszugang (4)
Fallstudie: Interrupt-Acknowledgment
Gerät signalisiert Unterbrechung durch IRQ-Leitung
Prozessor bestätigt Unterbrechung durch IACK-Leitung
  Erstes Gerät in der Chain nimmt IRQ-Leitung zurück
  Andere Geräte warten, bis sie an der Reihe sind

## Slide 64: Buszugang (5)
Parallele, zentrale Arbitrierung
Über eigene Request-Leitung signalisiert Sender die Busnutzung
Eigene Grant-Leitung signalisiert Sender die Freigabe
Beliebige, aber komplexere Arbiter-Logik
  Verschiedene Priorisierungen und Fairness-Strategien möglich

## Slide 65: Buszugang (6)
Parallele, zentrale Arbitrierung (fortges.)
Schnelle Grant-Signalisierung
  Weniger Gatterlaufzeiten als bei Daisy Chain
Zentraler Arbiter könnte aber zum Flaschenhals werden, der Busnutzung limitiert
Typischer Einsatz von paralleler, zentraler Arbitrierung
Alle heute gängigen internen Bussysteme
  z.B. PCI-Familie von Bussen (ausgewählter Sender wird Bus-Master)

## Slide 66: Buszugang (7)
Verteilte Arbitrierung (self selection)
„These schemes also use multiple request lines, but the devices requesting bus access determine who will be granted access.“ [Hennessy/Patterson]
Max. Anzahl der Controller = Anzahl der Datenleitungen. Beispiel: SCSI
&
K2
request
&
K3
request
Datenbus
7 6 5 4 3 2 1 0
'0'=request, unbenutzte Leitungen (über Widerstand) auf '1' gesetzt.
'1'
'1'
'1'
'1'
'0'
'0'
'1'
'0'
Phase, in der Datenbus zur Arbitrierung benutzt wird. Ein eigener Request erscheint nur dann als ‚0‘ auf dem Bus, wenn kein Wunsch einer höheren Priorität auf dem Bus angemeldet ist.

## Slide 67: Buszugang (8)
Verteilte Arbitrierung (collision detection)
„In this scheme, each device independently requests the bus. Multiple simultaneous requests result in a collision. The collision is detected and a scheme for selecting among the colliding parties is used.“ [Hennessy/Patterson]
Beispiel: BNC-basiertes Ethernet

## Slide 68: Interne Busse (1)
Typische interne Busse
Spezifikation der Pins und Signale
Spezifikation der Steckerverbindung für Einsteckkarten (Slots)
Erweiterung des CPU-Busses
  Übernahme des CPU-Busses, Hinzunahme weiterer Leitungen (z.B. für Unterbrechungssteuerung)
  Umsetzung des CPU-Busses auf internen Bus über Buskontroller- Chipsatz

## Slide 69: Interne Busse (2)
Interne Busse mit DMA-Controller
Evtl. mehrere DMA-Kanäle
  Mehrere Transfers gleichzeitig aktivierbar
Beispiel: DMA-Controller am CPU-Bus
Programmierung über spezielle DMA-Register

## Slide 70: Fallstudie: PCI-Bus (1)
Peripheral Component Interconnection (PCI von Intel)
Seit etwa 1992
Busarchitektur
Synchroner Bus
Taktrate 33 bzw. 66 MHz (133, 266 und 533 MHz sind definiert aber meist noch nicht genutzt)
Datenbreite 32 Bit (64 Bit sind definiert aber selten genutzt)
  Datenübertragung im Burst-Mode 133 MByte/s (266 MByte/s)
Adressbreite 32 Bit
  32 Bit Speicheradressraum
  32 Bit I/O-Adressraum
Zusätzlich: Konfigurationsadressraum pro Busteilnehmer

## Slide 71: Fallstudie: PCI-Bus (2)
Buselektrik
Meist 5 V
Tendenz zu geringeren Spannungen 3,3 V oder 1,5 V
  Höhere Busgeschwindigkeit möglich
Busarbitrierung
Parallele, zentrale Arbitrierung durch Buscontroller
Bus-Master kann PCI-Bus für einen Zugriff benutzen
In den Anfängen kein DMA-Controller
  Stattdessen überträgt Bus-Master Daten selbst

## Slide 72: Fallstudie: PCI-Bus (3)
Buszyklen
Speicherzugriff (Lesen, Schreiben)
  Adresse und Daten im Zeitmultiplex über gleiche Leitungen
I/O-Zugriff (Lesen, Schreiben)
Konfigurationszugriff (Lesen, Schreiben der Konfigurationsparameter)
Burst-Mode Zugriffe
  Eine Adressübertragung
  Mehrfache Datenzugriffe

## Slide 73: Fallstudie: PCI-Bus (4)
Konfiguration
Jeder Bus-Teilnehmer 256 Byte Konfigurationsdaten
  64 x 32 Bit
Anordnung genormt
  64 Byte genormter Header
  192 Byte Zusatzkonfiguration

## Slide 74: Fallstudie: PCI-Bus (5)
Konfiguration (fortges.)
Codes für Hersteller und Gerätenummer des Herstellers
  Wird für Plug-and-Play-Betrieb benötigt
Code für Geräteart und Revisionsnummer
  Z.B. Busteilnehmer ist ein Floppy-Controller
Diverse Konfigurationsdaten zu
  Selbsttest
  Struktur der Zusatzkonfigurationsdaten, etc.
Adressregister für das Einblenden der I/O-Register und eines ROMs in die Busadressräume
Latenzinformationen bei Buszugriffen
Zuordnung der Unterbrechungsleitung des Busteilnehmers zu PCI-Unterbrechung und Prozessorunterbrechung

## Slide 75: Fallstudie: PCI-Bus (6)
Konfiguration (fortges.)
Initialisierung beim Hochfahren des Betriebssystems
Selektierung der einzelnen Busteilnehmer (Karten) durch IDSEL-Signal
  Konfiguration der I/O- und Speicheradressen
  Automatische Konfliktauflösung (sensible Kartentypen können bevorzugt werden)
  Prozessor-IRQ-Leitungen können gemeinsam benutzt werden
Keine manuelle Kartenkonfiguration (wie bspw. bei alten ISA-Bussen) mehr notwendig

## Slide 76: Fallstudie: PCI-Bus (7)
Grundstruktur PCI-basierter Systeme
Prozessor
Northbridge
Southbridge
SDRAM
Grafikkarte
Clock buffer
Clock generator
ATA 33/66/100 BIOS ROM USB Keyboard Mouse
Power Plane control, GPIO, ACPI Events
memory bus (PC266, PC400)
Grafikbus (AGP 4x)
PCI-Bus
front side bus

## Slide 77: Fallstudie: PCI-Bus (8)
Front-Side-Bus
Systembus zum Chipsatz
Typisch: 64 Bit Daten, 32 Bit Adressen, 200 MHz, mehrere Datentransfers pro Taktzyklus
Northbridge
Anbindung des Hauptspeichers und schneller Grafikkarte
Southbridge
Umsetzung auf PCI-Bus
Anbindung von Legacy-I/O (RS-232, SPP, EPP etc.)

## Slide 78: Fallstudie: PCI-Bus (9)
Wo sind diese Komponenten
auf dem Board?
Prozessor
Northbridge
Southbridge
SDRAM
Graphikkarte
Clock buffer
Clock generator
ATA 33/66/100 BIOS ROM USB Keyboard Mouse
Power Plane control, GPIO, ACPI Events
memory bus (PC266, PC400)
Graphikbus (AGP 4x)
PCI-Bus
front side bus
Northbridge
PCI-Karten
AGP-Karte
Prozessor
Speicher

## Slide 79: Fallstudie: PCI-Bus (10)
Heutiger Standard (PCI 2.0) für hohe Datenraten nicht ausreichend
Z.B. für schnelle Grafikkarten oder Gigabit-Ethernet-Netzwerkkarten
PCI-X
Erweiterung auf 64 Bit Datenbreite
PCI-Express
Serielle Point-to-Point Verbindungen (Lanes) zwischen den Slots
Max. Übertragungsrate 2 GBit/s pro Lane
  Mehrere Lanes pro Karte möglich
Konfigurierter Switch steuert Verbindungen
  Mehrere Lanes pro Verbindung schaltbar
  Max. Übertragung 9,5 GByte/s
Software kann kompatibel bleiben

## Slide 80: Fallstudie: PCI-Bus (11)
PCI-Express (fortges.)
Möglichkeit der Vermeidung eines Busses, an den mehrere Karten angeschlossen sind und die gegenseitig die Geschwindigkeit begrenzen

## Slide 81: Externe Busse
Busse für spezielle Anwendungen
Verbindung bestimmter Gerätetypen und/oder
Verbindung gehäuseexterner Geräte
Keine Verlängerung des CPU-Busses
Beispiele
Busse zur Ansteuerung von Festplatten und ähnlichen Geräten
  Gehäuseintern und -extern
  z.B. IDE und SCSI
Busse zur allgemeinen Ansteuerung externer Geräte
  z.B. USB

## Slide 82: Fallstudie: IDE (1)
Integrated Drive Electronics (IDE)
Seit 1986
Uneinheitliche Namensgebung
  ATA, ATA-1 (IDE), ATA-2 (EIDE), ATA-3, ATA-4 (ATAPI, UDMA 33), ATA-5 (UDMA 66), ATA-6 (UDMA 100), ATA-7 (UDMA 133)
Verschiedene historische Erweiterungen
IDE-Spezifikation
Kabel und Steckverbinder für Festplatten
Signalleitungen im Kabel
Registersatz des I/O-Bausteins zur Plattenansteuerung und dessen Semantik
  Festplattencontroller auf der Festplatte

## Slide 83: Fallstudie: IDE (2)
Ansteuerung
Anbindung der Festplatte über PCI-basierten Controller
  Vorgeschalteter Controller tritt als PCI-Busteilnehmer auf
Zwei Festplatten pro Controller ansprechbar
  Primary und Secondary Device
  Zum Teil im Daisy Chain Verfahren verknüpft
Datenübertragung in der Regel per DMA
  Verschiedene Erweiterungen: bis 133 MByte/s (Ultra DMA 133)

## Slide 84: Fallstudie: IDE (3)
Kommandos
Identify Drive: ermittelt Laufwerksparameter
Read: lese Plattenblock per 16 Bit I/O-Register
Read DMA: lese Plattenblock per DMA
Write DMA: schreibe Plattenblock per DMA
und einige mehr
Plattencontroller
U.U. überlappende Bearbeitung von Kommandos
Interne Plattensteuerung
  Schreib-/Lesekopfbewegungen
  Datenaufzeichnung und Sektorerkennung

## Slide 85: Fallstudie: IDE (4)
Benennung von Plattenblöcken
Zylinder- (16 Bit), Kopf- (4 Bit) und Sektornummer (8 Bit)
  CHS = Cylinder, Head, Sector
  max. 127 GB
  Heute meist Umsetzung der Angaben durch den Plattencontroller (CHS-Info stimmt nicht mit tatsächlicher Plattengeometrie überein)
Logical Block Addressing (LBA)
  28 Bit lineare Blocknummern, max. 128 GB
  48 Bit lineare Blocknummern, max. 128 PB (Petabyte)

## Slide 86: Fallstudie: IDE (5)
ATAPI-Erweiterung
ATA Packet Interface
Übertragung von Datenpaketen ungleich 512 Byte (Standardsektorgröße)
Geeignet für Wechselmedien, CD- und DVD-ROM-Laufwerke

## Slide 87: Fallstudie: IDE (6)
SATA – Serial ATA
Serielle Übertragung
  Differenzielle Übertragung: Normalerweise werden Werte über Spannungen zwischen einer Signalleitung und Masse codiert (single-ended, asymmetrisch). Bei differenziellen Signalen benötigt jedes Signal zwei Leitungen. Ist eine positiv gegenüber der anderen bedeutet dies eine ‚0‘, ist sie negativ, eine ‚1‘.  Bessere Störunempfindlichkeit.
  NRZ-Codierung (Non-Return-to-Zero), d.h. jedem Bitwert ist ein fester Signalpegel zugeordnet
Weniger Kabel, weniger Energieverbrauch
Transferraten bis 150 MByte/s bzw. 300 MByte/s (SATA II)

## Slide 88: Fallstudie: SCSI (1)
Small Computer’s System Interface (SCSI)
Seit 1979 (Shugart)
Ursprünglich zum Anschluss von Platten konzipiert, heute Bus zur Ansteuerung von
  Festplatten und optischen Speichermedien
  Bandgeräten
  Scannern
  u.a.
Echter Bus
Bis zu 8 oder 16 Busteilnehmer (einschließlich Rechner)
Normalerweise ein Rechner (aber auch mehrere möglich)
Jeder Teilnehmer kann Übertragung initiieren
Datenbreite 8 oder 16 Bit plus Paritätsbit(s)

## Slide 89: Fallstudie: SCSI (2)
Bus
Alle Geräte werden an Bus gehängt
  Typisch: pro Gerät zwei Stecker zur Verkettung der Geräte
Busterminierung
  Aus elektrischen Gründen muss letztes Gerät einen Abschlusswiderstand auf den Bus setzen (sonst Signalechos oder falsche Signalisierung möglich)
PCI2SCSI-Adapter
SCSI-Plattencontroller
Ext. CDROM-Laufwerk
SCSI-Bus
PCI-Bus
Ω
...
Ω

## Slide 90: Fallstudie: SCSI (3)
Verschiedene Übertragungsstandards (ausgewählt)
Fast SCSI: 10 MHz Bustakt, 8 Bit, 10 MByte/s Übertragung, max. 7 Geräte
Fast and Wide SCSI: 10 MHz Bustakt, 16 Bit, 20 MByte/s Übertragung, max. 15 Geräte
Ultra Wide SCSI: 20 MHz Bustakt, 16 Bit, 40 MByte/s Übertragung, max. 4 oder 7 Geräte
Ultra-3 Wide SCSI: 80 MHz Bustakt, 16 Bit, 160 MByte/s Übertragung, differenzielle Signale

## Slide 91: Fallstudie: SCSI (4)
Busarbitrierung
BSY-Signal zeigt Busbelegung an
Buszugang durch Distributed Arbitration with self-selection
  Pro Gerät eigene SCSI-ID (0-7, 0-15)
  Datenleitung mit ID-Nr. wird gesetzt
  Konfliktauflösung: Gerät mit niedrigerer ID gewinnt Buszugang
Bus belegt bis explizit Freigabe durch belegendes Gerät
Kommandos
Kommandodaten ähnlich wie bei IDE, Kommandoerweiterungen möglich
Datentransport zwischen den Geräten untereinander möglich
  Z.B. mehrere Rechner am Bus
  Z.B. Datenübertragung von Festplatte zu Festplatte

## Slide 92: Fallstudie: SCSI (5)
Vergleich IDE
SCSI aufwändiger und teurer als IDE
Häufiger Einsatz im High-End Bereich
  Große und schnelle Festplatten meist mit SCSI-Anschluss
  „Langlebigere“ Platten
  Erlaubt durch standardisierte Befehlsschnittstellen weitgehende Abstraktion vom physikalischen Medium und Entlastung des Prozessors
  Flexible Kommandostruktur geeignet für externe RAID-Systeme (Festplatten-Arrays mit redundanter Datenspeicherung)

## Slide 93: Fallstudie: Universal Serial Bus, USB (1)
Moderner billiger Allzweckbus für externe Geräte
Maus, Tastatur
Drucker, Fax, Modems, ISDN-Adapter
Disketten, Band-, CD-, Festplattenlaufwerke
Kameras, Mikrofone
Busarchitektur
Zentrale Komponente (Rechner)
4-adriges Kabel
  Versorgungsspannung, Masse, positive und negative Datenleitung
  Stromversorgung für einfache Geräte integriert
Billige Stecker (adaptiert vom Gameboy-Linkkabel)

## Slide 94: Fallstudie: Universal Serial Bus, USB (2)
Busarchitektur (fortges.)
Sternverkabelung (Kabel nur Punkt zu Punkt)
  Hubs als Verteiler
  Max. 7 verschachtelte Ebenen, max. 127 Knoten bzw. Funktionen

## Slide 95: Fallstudie: Universal Serial Bus, USB (3)
Datenverkehr
Paketorientierte Datenübertragung
USB setzt stets einen Master (Rechner/Root Hub) voraus
Vier Datenraten
  Low Speed: 1,5 MBit/s (USB 1.1)
  High Speed: 12 MBit/s (USB 1.1)
  Full Speed: 480 MBit/s (USB 2.0)
  Super Speed: 4 Gbit/s (USB 3.0)
  Ratenanpassung in den Hubs möglich

## Slide 96: Fallstudie: Universal Serial Bus, USB (4)
Datenverkehr (fortges.)
Übertragungsmodi
  Nachrichten (Daten- und Kontrollnachrichten) max. 54 Bytes, garantiert pro Zeitintervall
  Strom (aufgeteilt in mehrere Pakete) nur wenn Bandbreite vorhanden ist
  Isochroner Strom (garantierte Datenrate für Strom, z.B. für Kamera oder Mikrofon) zeitgenau, keine Fehlerbehandlung

## Slide 97: Fallstudie: Universal Serial Bus, USB (5)
Aufbau von Netzwerken? Auszug aus FAQ, seinerzeit auf www.usb.org:
Q7: You mean I can’t make a direct cable connection like a null modem?
A7: Correct. In fact, if you try this with an illegal A to A USB cable, you’ll short the two PCs’ power supplies together, possibly destroying one or both machines or causing a fire hazard. Even (if) there were no danger to the machines from the problem with two power supplies, there still wouldn’t be any way to get the two PCs talking to each other, since USB doesn’t support that particular kind of communication. A reasonably priced solution to handle this need is the USB bridge.

## Slide 98: Fallstudie: Universal Serial Bus, USB (6)
Datencodierung
Synchronisationsprobleme bei NRZ-Codierung und langen Datenpaketen
Einsatz von NRZI-Codierung (Non-Return-to-Zero-Inverted) kombiniert mit Bit-Stuffing, um bei der seriellen Übertragung Taktung zu erzeugen
NRZI-Codierung
Leitungspegel wechselt bei der Übertragung einer 0 und bleibt bei der Übertragung einer 1
Bit-Stuffing
Einfügen einer „künstlichen“ 0 nach (hier) sechs aufeinanderfolgenden 1
Bit-Stuffing beim Senden vor NRZI-Codierung. Beispiel:
Twisted Pair

## Slide 99: Roter Faden
Ein-/Ausgabe
  Einleitung
  Prinzipien der Datenübergabe
  Point-to-Point Verbindungen
  Busse
    Arbitrierungsverfahren: Daisy Chain, parallele und zentrale Arbitrierung, verteilte Arbitrierung
    Interne Busse
      Fallstudien: PCI, PCI-X, PCI-Express
    Externe Busse
      Fallstudien: IDE, ATAPI, SATA, SCSI, USB
  Fehlererkennung mit CRC-Zeichen

## Slide 100: Fehlererkennung mit CRC-Zeichen
Problem
Datenübertragung über physikalisches Medium kann fehlerbehaftet sein
  Auf Ebene der Netzwerkpakete: durch Netzwerkprotokoll detektiert und behandelt
  Auf Ebene der Paketinhalte (fehlerhafte Übertragung einzelner oder mehrerer Bits): Möglichkeit zur Validierung empfangener Daten erforderlich
Prinzip: Redundante Codierung der Daten
D.h. es werden mehr Bits übertragen als Nutzdaten
Verbreitete Methode: Cyclic Redundancy Check (CRC)
Erkennt Vielzahl von Fehlertypen (je nach Parametrisierung)
Ist error-detecting code, im Gegensatz zu error-correcting code

## Slide 101: Bildung von CRC-Zeichen
Zu übertragen: Nachricht G, in k Bits codiert.
Ziel: Durch Übertragung von n Bits (n > k) Schutz gegen Fehler
Annahme: Systematischer Code – Übertragene Nachricht stimmt in k Bits mit der Ausgangsnachricht überein
Interpretation: An eine ursprüngliche Nachricht G wird eine gewisse Anzahl von Prüfbits R angehängt, und die resultierende n Bits lange Nachricht wird über ein Kommunikationsmedium übertragen.
Betrachtung der Bits ai der Nachricht als Koeffizienten eines Polynoms G, des Nachrichtenpolynoms:
Nachricht G
Prüfbits R
k Bits
n-k Bits
Übertragene Nachricht F:
(n Bits)

## Slide 102: Beispiel zur Polynom-Darstellung
Nachricht G: 11000101
1. Bit von rechts hat Wertigkeit 1
2. Bit von rechts hat Wertigkeit 2
3. Bit von rechts hat Wertigkeit 4
4. Bit von rechts hat Wertigkeit 8
5. Bit von rechts hat Wertigkeit 16
6. Bit von rechts hat Wertigkeit 32
7. Bit von rechts hat Wertigkeit 64
8. Bit von rechts hat Wertigkeit 128
G = 11000101 = 27 + 26 + 22 + 20
= 1*27 + 1*26 + 1*22 + 1*20
= 1*27 + 1*26 + 0*25 + 0*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20
=
= 20
= 21
= 22
= 23
= 24
= 25
= 26
= 27

## Slide 103: Darstellung von Nachrichten
Verallgemeinerung: Ersetzen der Basis 2 durch Basis x
Übertragene Nachricht F(x)
Nehme ursprüngliches Nachrichtenpolynom G(x)
„Mache Platz“ für n-k viele Bits des Prüfbit-Polynoms R(x), indem G(x) um n-k Stellen nach links geschoben wird
Links-Schieben einfach per Multiplikation von G(x) mit xn-k
Erzeuge zu übertragendes Codepolynom F(x), indem einfach R(x) an nach links verschobene Nachricht angehängt wird, d.h. hinzuaddiert wird:

## Slide 104: Beispiel zur Erzeugung der übertragenen Nachricht
Nachricht G: 11000101 Prüfbits R: 110
 G(x) = 1*x7 + 1*x6 + 0*x5 + 0*x4 + 0*x3 + 1*x2 + 0*x1 + 1*x0
Verschiebe G(x) um 3 Stellen nach links, da R 3 Bits lang ist:
G(x) * x3 = (1*x7 + 1*x6 + 0*x5 + 0*x4 + 0*x3 + 1*x2 + 0*x1 + 1*x0) * x3
= 1*x10 + 1*x9 + 0*x8 + 0*x7 + 0*x6 + 1*x5 + 0*x4 + 1*x3
Addiere Prüfbit-Polynom R(x) hinzu:
G(x) * x3 + R(x) = 1*x10 + 1*x9 + 0*x8 + 0*x7 + 0*x6 + 1*x5 + 0*x4 + 1*x3
+ 1*x2 + 1*x1 + 0*x0
Zu übertragendes Codepolynom F(x):
F(x) = 1*x10 + 1*x9 + 0*x8 + 0*x7 + 0*x6 + 1*x5 + 0*x4 + 1*x3 + 1*x2 + 1*x1 + 0*x0
Bitmuster von G
Bitmuster von R

## Slide 105: Berechnung der Prüfbits
Forderung: Übertragene Nachricht F(x) soll durch ein sog. Generator-Polynom P(x) teilbar sein, das sowohl dem Sender als auch dem Empfänger von F(x) bekannt ist:
Solche Nachrichten-Codes heißen zyklische Codes.
Gleichung (4) nach R(x) auflösen
Da wir Polynome über Bits betrachten, die nur Werte 0 und 1 annehmen können, können wir alle Rechenoperationen modulo 2 durchführen
Wirkung von Addition (+) und Subtraktion (–) ist gleich!

## Slide 106: Rechenoperationen modulo 2
Wichtig: Bei CRC-Zeichen wird auf Polynomen über den Werten 0 und 1 gerechnet, und nicht auf Binärzahlen (bspw. im Zweierkomplement o.ä. Darstellungen aus Kapitel 5). Daher unterscheiden sich hier auch Addition und Subtraktion auf Polynomen von den Standard-Operationen auf Binärzahlen!
Wertetabellen: (std steht für Standard-Arithmetik auf Binärzahlen, 2 für Arithmetik modulo 2)
a | b
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
Identische Rechenoperationen!
a XOR b
0
1
1
0
a +std b
00
01
01
10
a +2 b
0
1
1
0
a –std b
00
11
01
00
a –2 b
0
1
1
0

## Slide 107: Interpretation
Bedeutung von Gleichung (6)
Die Prüfbits R(x) sind gleich dem Rest der Division von G(x) * xn-k durch das Generator-Polynom P(x)!
Analogie: Darstellung des Divisionsrests bei ganzen Zahlen
Divisionsrest von 42 geteilt durch 4 ist 2, weil
40 die nächstkleinere Zahl unterhalb von 42 ist, die glatt durch 4 teilbar ist, und
die Differenz zwischen 42 und 40 gleich 2 ist
42 = 4 * 10 + 2 d.h. 2 = 42 – 4 * 10
Allgemein: Rest r der Division von g durch p ist r = g – p * q mit r < p

## Slide 108: Beispiel zur Polynomdivision
(1x6 + 0x5 + 1x4 + 1x3 + 0x2 + 0x + 0) : (1x3 + 1x2 + 0x + 1) =
1x6 + 1x5 + 0x4 + 1x3
0x6 + 1x5 + 1x4 + 0x3
1x5 + 1x4 + 0x3 + 1x2
0x5 + 0x4 + 0x3 + 1x2
0x4 + 0x3 + 0x2 + 0x
0x4 + 0x3 + 1x2 + 0x
0x3 + 0x2 + 0x + 0
0x3 + 1x2 + 0x
1x3
+ 0x2
+ 1x2
+ 0x
+ 0x
+ 0
+ 0
+ 0
G(x) = 1011
R(x) = 100
F(x) = 1011 100
Beachte: Alle Subtraktionen während der Polynomdivision sind –2!
Tipp: Einfach XOR anwenden.

## Slide 109: Reduktion der Polynomdivision auf die Koeffizienten
(1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0) : (1 + 1 + 0 + 1) =
1 + 1 + 0 + 1
0 + 1 + 1 + 0
1 + 1 + 0 + 1
0 + 0 + 0 + 1
0 + 0 + 0 + 0
0 + 0 + 1 + 0
0 + 0 + 0 + 0
0 + 1 + 0
1
+ 0
+ 1
+ 0
+ 0
+ 0
+ 0
+ 0
 Rest 100

## Slide 110: Überprüfung von Nachrichten auf Korrektheit
Sender verschickt zu übertragende Nachricht F(x)
Empfänger wird im Allgemeinen eine gestörte Nachricht H(x) erhalten:
E(x) heißt Fehlerpolynom. Jeder Term von E(x) kennzeichnet eine Fehlerstelle.
Erkennung von Fehlern
H(x) nicht durch P(x) teilbar  definitiv Übertragungsfehler erkannt.
H(x) durch P(x) teilbar
  Übertragung fehlerfrei oder
  Übertragung fehlerhaft mit nicht erkennbarem Fehler (P(x) teilt E(x))
!

## Slide 111: Überprüfung von Nachrichten – Beispiel (1)
(1 0 0 1 1 0 0) : (1 1 0 1) =
1 1 0 1
0 1 0 0
1 1 0 1
0 1 0 0
1 1 0 1
0 1 0 1
1 1 0 1
0 1 1 1
1
1
1
0
1
0
1
Divisionsrest = 111
Übertragung war fehlerhaft

## Slide 112: Überprüfung von Nachrichten – Beispiel (2)
(1 1 1 1 1 1 1) : (1 1 0 1) =
1 1 0 1
0 0 1 0
0 0 0 0
0 1 0 1
1 1 0 1
0 1 1 0
1 1 0 1
0 0 0 0
1
1
0
1
1
1
1
Divisionsrest = 0
Übertragung war fehlerfrei, oder nicht erkannter Fehler

## Slide 113: Erkennbare Fehler – Einzelfehler
Einzelfehler sind Fehler, die in der übertragenen Nachricht genau ein Bit verfälschen.
Satz 1: Ein zyklischer Code, der durch ein Generator-Polynom erzeugt wird, das mehr als einen Term enthält, entdeckt alle Einzelfehler.
Beweis
Einzelfehler besitzen ein Fehlerpolynom der Form E(x) = xi
Hat P(x) mehr als einen Term (z.B. P(x) = xj + xk), so teilt es xi nicht

## Slide 114: Erkennbare Fehler – ungerade Fehlerzahlen (1)
Ungerade Fehlerzahl haben Fehlerpolynome mit ungerader Anzahl v. 1en.
Satz 2: Jedes durch 1 + x teilbare Polynom hat eine gerade Termzahl.
Beweis
Polynom P sei durch (1 + x) teilbar:
Falls nie benachbarte ai in P gleich 1 sind: P hat gerade Termzahl Beispiel: P enthält 1 0 ... 0 1  Position j k aj ak
Falls benachbarte ai gleich 1 sind: „Auslöschung“ einer geraden Termzahl (wegen Rechnen in mod 2)
Es ergibt sich stets eine gerade Termzahl für P

## Slide 115: Erkennbare Fehler – ungerade Fehlerzahlen (2)
Ungerade Fehlerzahl haben Fehlerpolynome mit ungerader Anzahl v. 1en.
Satz 2: Jedes durch 1 + x teilbare Polynom hat eine gerade Termzahl.
Folgerung
Mit einem Generator-Polynom P, das (1 + x) als Faktor enthält, findet man jede ungerade Anzahl von Fehlern.
Begründung: Würde man mit einem solchen Generator-Polynom nicht alle ungeraden Fehlerzahlen entdecken, so wäre das Fehlerpolynom E(x) durch P(x) teilbar. Da (1 + x) ein Faktor von P(x) ist, wäre E(x) auch durch (1 + x) teilbar. Dann müsste laut Satz 2 E(x) jedoch eine gerade Termzahl haben, Widerspruch.

## Slide 116: Erkennbare Fehler – Burstfehler (1)
Ein Burstfehler der Länge b ist ein Fehler, bei dem die falschen Symbole den Abstand b haben.
Beispiel: E(x) = x7 + x4 + x3 = 0010011000. Per Definition zählt man dies als Abstand b = 5, d.h. man zählt die Randsymbole mit.
Satz 3: Mit einem Generator-Polynom P(x) vom Grad n-k entdeckt man alle Burstfehler der Länge b ≤ n-k, wenn P(x) den Term x nicht als Faktor enthält.

## Slide 117: Erkennbare Fehler – Burstfehler (2)
Satz 3: Mit einem Generator-Polynom P(x) vom Grad n-k entdeckt man alle Burstfehler der Länge b ≤ n-k, wenn P(x) den Term x nicht als Faktor enthält.
Beweis
Sei xi der Term in E(x) mit dem kleinsten Exponenten:
E(x) ist nicht durch P(x) teilbar, wenn beide Terme nicht teilbar sind:
  xi ist nicht teilbar, wenn P(x) nicht x als Faktor enthält.
  Grad von E1(x) ist ≤ b-1, d.h. ≤ n-k-1  Grad von E1(x) < Grad von P(x)  P(x) teilt E1(x) nicht

## Slide 118: Erkennbare Fehler – Burstfehler (3)
Satz 4: Die Anzahl der nicht erkannten Burstfehler der Länge b > n-k ist, bezogen auf die Gesamtanzahl möglicher Burstfehler:
2-(n-k-1), wenn b = n-k+1 2-(n-k), wenn b > n-k+1
Beispiel
Generator-Polynom P(x) = (1 + x2 + x11) (1 + x11) erkennt:
1 Burst der Länge b ≤ 22 (einschl. Einzelfehlern)
Jede ungerade Anzahl von Fehlern (wegen Faktor (xq + 1))
99,99996% der Bursts der Länge b = 23
99,99998% der Bursts der Länge b > 23
In der Praxis sind viele der vorkommenden Fehler Burstfehler.

## Slide 119: Sehr einfaches Beispiel
P(x) = (1 + x), k = 2, n = 3
Aufgrund der o.a. Sätze
Erkennung aller Einzelfehler (Sätze 1, 2 und 3)
Für Burstfehler mit b = 2
  Wahrscheinlichkeit, Fehler nicht zu erkennen: 2-(1-1) = 20 = 1
Für Burstfehler mit b = 3
  Wahrscheinlichkeit, Fehler nicht zu erkennen: 2-(1) = ½

## Slide 120: Interaktive Berechnung
Unter http://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/20911.html
Simulationsprogramm
Anleitung
Theorie von CRC-Zeichen

## Slide 121: Anwendung von CRC-Zeichen
In der Praxis werden u.a. folgende Generator-Polynome verwendet
CRC-5 (USB)
CRC-7 (SD/MMC-Card)
CRC-16 (HDLC, X.25)
CRC-32 (Ethernet)

## Slide 122: Zusammenfassung (1)
Funktionsweise von Ein-/Ausgabe
I/O geschieht entweder über reservierte E/A-Adressbereiche im Hauptspeicher oder über spezielle Ein-/Ausgabebefehle
Datenübergabe mit unidirektionalem Timing (synchrone Busse): Kommunikationspartner verlassen sich darauf, dass Partner innerhalb festgelegter Zeit reagieren
Datenübergabe mit bidirektionalem Timing (asynchrone Busse): Kommunikationspartner bestätigen per acknowledgment; Spezialfall Fully-Interlocked Handshaking
Synchronisation: busy waiting, polling, interrupts, DMA

## Slide 123: Zusammenfassung (2)
Point-to-Point Verbindungen
RS-232
  Startbit, Datenbits, Paritätsbit, Stoppbits
  Übertragungsrichtungen Voll-Duplex, Halb-Duplex, Simplex
  Physikalischer Aufbau
  Flusskontrolle: per Software (XON/XOFF), per Hardware (RTS/CTS)
LPT
Busse
Zugangsregelung: Daisy Chain, zentrale vs. verteilte Arbitrierung
Interne PCI-basierte Busse: Aufbau, Konfiguration, heutige Standards
Externe Busse (IDE, SCSI, USB): Aufbau und Verkabelung, Arbitrierung, Übertragungsmodi, Codierungen (NRZ, NRZI, Bit-Stuffing)

## Slide 124: Zusammenfassung (3)
Fehlererkennung mit CRC-Zeichen
Aufbau, Berechnung und Prüfung von CRC-Zeichen
Erkennbare und nicht erkennbare Fehler