## Slide 1: Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010]
Wintersemester 2014/15
Tobias Scheinert / (Heiko Falk)
Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme
Ingenieurwissenschaften und Informatik
Universität Ulm

## Slide 2: Kapitel 4 Technologische Grundlagen Zusatz: Grundlagen Halbleiter

## Slide 3: Inhalte der Vorlesung
Einführung
Kombinatorische Logik
Sequentielle Logik
Technologische Grundlagen
Rechnerarithmetik
Grundlagen der Rechnerarchitektur
Speicher-Hardware
Ein-/Ausgabe

## Slide 4: Inhalte des Kapitels (1)
Technologische Grundlagen
  Halbleiter-Bauelemente
    Halbleiterdiode ←
      Halbleiter ←
      Digitale Diodenschaltungen ←
    Transistor
      Aufbau ←
      Digitale Transistorschaltungen
      TTL
    MOS-Feldeffekttransistor
      Aufbau
      CMOS-Schaltungen
  ...

## Slide 5: Warum das ganze?

## Slide 6: Leiter oder Isolator? (1)
Leiter
Freie Elektronen können fließen
Isolator
Keine freien Elektronen
Halbleiter
Material, das mal leitend, mal isolierend sein kann
z.B. Germanium (Ge) oder Silizium (Si)

## Slide 7: Leiter oder Isolator? (2)
Leitungsband Elektronen im Leitungsband sind nicht an das Atom gebunden und stehen somit für den Ladungstransport zur Verfügung.
Valenzband Elektronen im Valenzband sind an das Atom gebunden und können somit keine Ladung transportieren. Durch Energiezufuhr können Elektronen in das Leitungsband wechseln.

## Slide 8: Elektronenkonfiguration (1)

## Slide 9: Elektronenkonfiguration (2)
Antimon: fünf Elektronen auf der äußersten Schale
Indium: drei Elektronen auf der äußersten Schale
Elektron
Atomkern

## Slide 10: Atombindungen

## Slide 11: Halbleiter (1)
Elektronenanordnung bei Halbleiterkristallen
Je vier Elektronen auf äußerster Schale
Stabiler Zustand durch Verzahnung der Schalen benachbarter Atome
Gelegentliche Verunreinigungen
  Ein Elektron zu viel oder zu wenig auf der äußeren Bahn
  Geringer Stromfluss möglich (Halbleiter)

## Slide 12: Halbleiter (2)
Dotieren der Halbleiter mit anderen Materialien
Dotieren = Einbringen gezielter Verunreinigungen
Beispiel: Antimon (Sb)
  Ein Elektron mehr auf der äußeren Schale
  Elektronenüberschuss
  N-Leitfähigkeit des Kristalls (negativ)

## Slide 13: Halbleiter (3)
Beispiel: Indium (In)
  Ein Elektron weniger auf der äußeren Schale
  Elektronenmangel (dargestellt durch Loch auf der äußeren Schale)
  P-Leitfähigkeit des Kristalls (positiv)

## Slide 14: Das elektrische Feld / Coulombsches Gesetz
Das elektrische Feld zeigt von der positiven Ladung zur negativen Ladung (Pfeilrichtung).
Gleichnamige (++ oder --) Ladungen stoßen sich ab, verschiedennamige (+- oder -+) Ladungen ziehen sich an. Dieses Verhalten wird als Coulombsches Gesetz bezeichnet.

## Slide 15: Aufbau der Halbleiterdiode (1)
Aufbau mit N- und P-leitfähigem Bereich
Grenzbereich (PN-Übergang)
Freie Elektronen füllen Löcher

## Slide 16: Aufbau der Halbleiterdiode (2)
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
Grenzschicht
Ruhezustand

## Slide 17: Aufbau der Halbleiterdiode (2)
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
-
Durchlassrichtung
PN-Übergang wird kleiner
Strom kann fließen

## Slide 18: Aufbau der Halbleiterdiode (2)
Sperrrichtung
PN-Übergang wird größer
Strom kann nicht fließen
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
Grenzschicht

## Slide 19: Digitale Diodenschaltungen (Live-Demo)
Abbildung der Wahrheitswerte (positive Logik)
1: Stromfluss / positive Spannung
0: kein Stromfluss / keine Spannung
Aufbau einfacher Gatter

## Slide 20: Transistor (1)
Halbleiterbauteil mit drei Anschlüssen (bipolare Transistoren)
Zwischen Basis und Emitter sowie zwischen Basis und Kollektor wirkt Transistor wie eine Diode
Zwischen Emitter und Kollektor fließt zunächst kein Strom
Durch geringen Strom an der Basis wird Transistor zwischen Kollektor und Emitter leitend

## Slide 21: Transistor (2)
Transistor als Schalter und Verstärker
Kleiner Schaltstrom an der Basis
Großer Ausgangsstrom zwischen Kollektor und Emitter
Verstärkung zwischen Basis- und Kollektor-Kreis

## Slide 22: Transistor (3)
Interner Aufbau
Drei Schichten: NPN
Ruhezustand: PN-Übergänge
Geringer Basisstrom
  Verringerung des PN-Übergangs zwischen Emitter und Basis
  Verringerung des PN-Übergangs zwischen Basis und Kollektor

## Slide 23: Transistor (4)
P
N
+
-
Grenzschicht
-
-
-
-
-
-
-
Grenzschicht
+
+
N
+
Kollektor
Basis
Emitter

## Slide 24: Transistor (4)
N
P
N
+
-
Grenzschicht
-
-
-
-
-
-
-
Grenzschicht
+
+
+
Kollektor
Basis
Emitter
-
+
-
-
Grenzschicht wird größer.

## Slide 25: Transistor (4)
N
P
N
+
-
Grenzschicht
-
-
-
-
-
-
-
Grenzschicht
+
+
+
Kollektor
Basis
Emitter
-
+
-
-
Elektronenfluss
99%
1%